# H钢厂1号高炉铜冷却壁损坏之原因

### 论文摘要

H钢厂1号5250m~3高炉B2、B3段铜冷却壁损坏严重,为保证冷却效果整体不得不更换成冷却板。结合1号高炉生产操作数据和设计特点进行分析,并与铜冷却壁损坏普遍原因进行研究对比,对1号高炉铜冷却壁损坏原因逐项进行排除或确认。基本上可以排除由于高炉操作不当而导致铜冷却壁的损坏,认为炉体结构设计不合理是引起1号高炉炉腹、炉腰部位铜冷却壁损坏的主要原因。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李恩健,谢皓,邹忠平

关键词: 高炉,铜冷却壁,铜冷却板,损坏,炉腹

来源: 炼铁 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 冶金工业

单位: 中冶赛迪工程技术股份有限公司

分类号: TF57

页码: 33-36

总页数: 4

文件大小: 665K

下载量: 1

### 相关论文文献

- [1].浅谈高炉用冲压焊接冷却板的损坏原因及改进[J]. 中国冶金 2016(03)

- [2].利用冷却板修复铜冷却壁技术分析[J]. 中国冶金 2013(03)

- [3].铝管复合铝冷却板及其铸造成形工艺[J]. 特种铸造及有色合金 2013(06)

- [4].高密度S形流道冷却板的优化设计[J]. 机电技术 2017(06)

- [5].电动汽车动力电池冷却板新产品开发试制方法[J]. 汽车工艺与材料 2018(07)

- [6].应用碱性酚醛树脂砂制纯铜冷却板砂芯的工艺介绍[J]. 有色设备 2012(04)

- [7].铸造纯铜冷却板的铸造实践与改造[J]. 有色设备 2011(06)

- [8].纯铜冷却板的铸造工艺及制造研究[J]. 铸造设备与工艺 2017(06)

- [9].冷却板冷却的高炉热负荷波动因素分析[J]. 山西冶金 2013(05)

- [10].大型高炉铜冷却板测温热电偶绝缘性分析[J]. 工业计量 2012(06)

- [11].某EV电池系统2种冷却板的对比分析[J]. 电源世界 2018(11)

- [12].电池液冷系统冷却板厚度对散热性能影响研究[J]. 现代制造工程 2019(11)

- [13].热处理冷却过程对55钢尺带组织和性能的影响[J]. 热加工工艺 2019(22)

- [14].机械振动对倾斜冷却板法制备亚共晶铝合金半固态组织的影响[J]. 铸造 2009(10)

- [15].H钢厂1号高炉铜冷却壁损坏原因分析[J]. 钢铁技术 2019(04)

- [16].高炉冷却板的传热分析[J]. 四川冶金 2008(03)

- [17].高炉板壁结合冷却器破损原因解析[J]. 钢铁 2018(08)

- [18].数字农业加快育种进程[J]. 农业工程技术 2018(13)

- [19].ISLE 290 30发动机功扭不足故障诊断与分析[J]. 内燃机 2010(04)

- [20].最新专利[J]. 合成纤维工业 2013(05)

- [21].4045/3004/4045层状铝合金复合材料连铸制备方法[J]. 材料科学与工艺 2012(05)

- [22].济钢1750m~3高炉风口区冷却壁损坏原因分析及改进[J]. 山东冶金 2009(04)

- [23].宝钢高炉长寿生产实践与探讨[J]. 炼铁 2017(06)

- [24].动力电池模组热管流道变结构研究[J]. 电源技术 2020(04)

- [25].一种应用于橡胶生产线上的冷却机构[J]. 橡塑技术与装备 2014(15)

- [26].河北万丰冶金备件有限公司[J]. 中国有色金属 2019(09)

- [27].多层盘式冷渣机应用与技术改造[J]. 电力建设 2009(07)

- [28].闽东宏宇冶金备件有限公司(现更名为宁德东升宏宇科技有限公司)[J]. 宝钢技术 2014(05)

- [29].海外文献速报[J]. 特种铸造及有色合金 2008(08)

- [30].鞍钢3200 m~3高炉大修技术应用与开炉达产实践[J]. 鞍钢技术 2018(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e3fb03b63702a7ebda205723.html