# 一种铺设有碳纤维电缆的电热墙暖画论文和设计-赵宝山

### 全文摘要

本实用新型公开了一种铺设有碳纤维电缆的电热墙暖画，包括加热板，加热板的外表面套接有装饰框，加热板的内表面固定安装有加热装置，加热装置的前端套接有接线头，加热板的下表面固定安装有挂接装置，本实用新型设置了一种带有加热板、装饰框、加热装置、接线头和挂接装置的电热墙暖画，使用方便接线的接线头将多块加热板电连接一起，在使用时，碳纤维电缆接通电源后散发的热量从第一散热口和第二散热口散出，有效的解决了以往的电热墙暖画背面散发热量被墙面吸收所带来的散热效果差的问题，同时方便接线，采用插接接线的方式代替以往的破线接线的方式，提高本实用新型的安全性，提高散热效果，避免热量浪费，高效节能。

### 主设计要求

1.一种铺设有碳纤维电缆的电热墙暖画，其特征在于：包括加热板(1)，所述加热板(1)的外表面套接有装饰框(2)，所述加热板(1)的侧表面均匀开设有第一散热口(14)，所述装饰框(2)的侧表面均匀开设有第二散热口(22)，所述加热板(1)的内表面固定安装有加热装置(3)，所述加热装置(3)的前端套接有接线头(4)，所述加热板(1)的下表面固定安装有挂接装置(5)，所述接线头(4)包括接线母头(41)，所述接线母头(41)的内表面套接有接线子头(43)。

### 设计方案

1.一种铺设有碳纤维电缆的电热墙暖画，其特征在于：包括加热板(1)，所述加热板(1)的外表面套接有装饰框(2)，所述加热板(1)的侧表面均匀开设有第一散热口(14)，所述装饰框(2)的侧表面均匀开设有第二散热口(22)，所述加热板(1)的内表面固定安装有加热装置(3)，所述加热装置(3)的前端套接有接线头(4)，所述加热板(1)的下表面固定安装有挂接装置(5)，所述接线头(4)包括接线母头(41)，所述接线母头(41)的内表面套接有接线子头(43)。

2.根据权利要求1所述的一种铺设有碳纤维电缆的电热墙暖画，其特征在于：所述加热板(1)包括外壳(11)，所述外壳(11)的上表面固定安装有盖板(12)，所述盖板(12)的上表面固定安装有装饰画纸(13)，所述外壳(11)的前表面开设有安装口(15)，所述安装口(15)套接在接线母头(41)的外表面。

3.根据权利要求1所述的一种铺设有碳纤维电缆的电热墙暖画，其特征在于：所述装饰框(2)包括侧装饰框(21)和横装饰框(23)，所述侧装饰框(21)的侧表面均匀开设有第二散热口(22)，所述侧装饰框(21)和横装饰框(23)的内侧均开设有套口(24)，所述套口(24)套接在加热板(1)的外表面。

4.根据权利要求1所述的一种铺设有碳纤维电缆的电热墙暖画，其特征在于：所述加热装置(3)包括隔热板(31)，所述隔热板(31)固定安装在外壳(11)的腔体内表面，所述隔热板(31)的上表面均匀开设有散热槽(32)，所述隔热板(31)的上表面均匀固定安装有固定夹(33)，所述固定夹(33)的上端内表面套接有碳纤维电缆(34)，所述碳纤维电缆(34)的前端套接在接线母头(41)的后表面。

5.根据权利要求4所述的一种铺设有碳纤维电缆的电热墙暖画，其特征在于：所述接线母头(41)的后表面开设有套接口(42)，所述套接口(42)套接在碳纤维电缆(34)的前端外表面，所述接线母头(41)的后表面固定安装在碳纤维电缆(34)的前端，所述接线子头(43)的前表面固定安装有导线(44)，所述导线(44)与外部电源电连接。

6.根据权利要求1所述的一种铺设有碳纤维电缆的电热墙暖画，其特征在于：所述挂接装置(5)包括固定体(51)，所述固定体(51)的前表面开设有套槽(52)，所述套槽(52)的内部套接有挂钩(53)，所述挂钩(53)的下表面固定安装有固定板(54)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及电热墙暖画技术领域，具体为一种铺设有碳纤维电缆的电热墙暖画。

背景技术

电热墙暖画又叫碳晶墙暖发热画，同时又别号碳晶墙暖采暖画、碳晶墙暖电热画、碳晶画，是一种集辐射采暖和对流采暖于一体的新型高科技取暖产品。兼有供暖、保健、装饰的功效，作为一种灵活、方便和经济的新型采暖方式，可以达到集中供暖暖气片的采暖效果，同时在安装方式、成本造价、使用方法、控温、厚度和重量等方面优于水暖气片。用户可根据需要，采用固定取暖方式、移动取暖方式；

在以往的电热墙暖画中，电热墙暖画背面散发热量被墙面吸收，散热效果差，同时以往的电热墙暖画在连接时多采用线头破线连接的方式进行连接，安全效果较差，鉴于以上问题，特提出一种铺设有碳纤维电缆的电热墙暖画。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种铺设有碳纤维电缆的电热墙暖画，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种铺设有碳纤维电缆的电热墙暖画，包括加热板，所述加热板的外表面套接有装饰框，所述加热板的侧表面均匀开设有第一散热口，所述装饰框的侧表面均匀开设有第二散热口，所述加热板的内表面固定安装有加热装置，所述加热装置的前端套接有接线头，所述加热板的下表面固定安装有挂接装置，所述接线头包括接线母头，所述接线母头的内表面套接有接线子头。

优选的，所述加热板包括外壳，所述外壳的上表面固定安装有盖板，所述盖板的上表面固定安装有装饰画纸，所述外壳的前表面开设有安装口，所述安装口套接在接线母头的外表面。

优选的，所述装饰框包括侧装饰框和横装饰框，所述侧装饰框的侧表面均匀开设有第二散热口，所述侧装饰框和横装饰框的内侧均开设有套口，所述套口套接在加热板的外表面。

优选的，所述加热装置包括隔热板，所述隔热板固定安装在外壳的腔体内表面，所述隔热板的上表面均匀开设有散热槽，所述隔热板的上表面均匀固定安装有固定夹，所述固定夹的上端内表面套接有碳纤维电缆，所述碳纤维电缆的前端套接在接线母头的后表面。

优选的，所述接线母头的后表面开设有套接口，所述套接口套接在碳纤维电缆的前端外表面，所述接线母头的后表面固定安装在碳纤维电缆的前端，所述接线子头的前表面固定安装有导线，所述导线与外部电源电连接。

优选的，所述挂接装置包括固定体，所述固定体的前表面开设有套槽，所述套槽的内部套接有挂钩，所述挂钩的下表面固定安装有固定板。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型设置了一种带有加热板、装饰框、加热装置、接线头和挂接装置的电热墙暖画，在安装时通过将固定板固定安装在墙体表面，并通过固定安装在加热板后表面的固定体将加热板挂在墙面，同时使用方便接线的接线头将多块加热板电连接一起，在使用时，碳纤维电缆接通电源后散发的热量从第一散热口和第二散热口散出，有效的解决了以往的电热墙暖画背面散发热量被墙面吸收所带来的散热效果差的问题，同时方便接线，采用插接接线的方式代替以往的破线接线的方式，提高本实用新型的安全性，提高散热效果，避免热量浪费，高效节能。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型的装配示意图；

图3为图2中a处结构放大示意图；

图4为本实用新型的加热板装配示意图；

图5为图4中b处结构放大示意图；

图6为图4中c处结构放大示意图；

图7为本实用新型的接线头装配示意图；

图8为本实用新型的挂接装置剖切结构示意图。

图中：1、加热板，11、外壳，12、盖板，13、装饰画纸，14、第一散热口，15、安装口，2、装饰框，21、侧装饰框，22、第二散热口，23、横装饰框，24、套口，3、加热装置，31、隔热板，32、散热槽，33、固定夹，34、碳纤维电缆，4、接线头，41、接线母头，42、套接口，43、接线子头，44、导线，5、挂接装置，51、固定体，52、套槽，53、挂钩，54、固定板。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-8，本实用新型提供一种技术方案；一种铺设有碳纤维电缆的电热墙暖画，包括加热板1，加热板1的外表面套接有装饰框2，加热板1的侧表面均匀开设有第一散热口14，装饰框2的侧表面均匀开设有第二散热口22，加热板1的内表面固定安装有加热装置3，加热装置3的前端套接有接线头4，加热板1的下表面固定安装有挂接装置5，接线头4包括接线母头41，接线母头41的内表面套接有接线子头43；

本实用新型设置了一种带有加热板1、装饰框2、加热装置3、接线头4和挂接装置的电热墙暖画，在安装时通过将固定板54固定安装在墙体表面，并通过固定安装在加热板1后表面的固定体51将加热板1挂在墙面，同时使用方便接线的接线头4将多块加热板1电连接一起，在使用时，碳纤维电缆34接通电源后散发的热量从第一散热口14和第二散热口22散出，有效的解决了以往的电热墙暖画背面散发热量被墙面吸收所带来的散热效果差的问题，同时方便接线，采用插接接线的方式代替以往的破线接线的方式，提高本实用新型的安全性，提高散热效果，避免热量浪费，高效节能。

具体而言，加热板1包括外壳11，外壳11的上表面固定安装有盖板12，盖板12的上表面固定安装有装饰画纸13，外壳11的前表面开设有安装口15，安装口15套接在接线母头41的外表面，通过外壳11外表面开设的第一散热口14和盖板12将加热装置3产生的热量从侧面和前面散发出去，避免热量的浪费，提高散热效果。

具体而言，装饰框2包括侧装饰框21和横装饰框23，侧装饰框21的侧表面均匀开设有第二散热口22，侧装饰框21和横装饰框23的内侧均开设有套口24，套口24套接在加热板1的外表面，通过根据数量加热板1不同截取不同长度的装饰框2，并通过套口24套接在加热板1的外表面，将电热墙暖画整体连接在一起，使用起来安全性高，美观。

具体而言，加热装置3包括隔热板31，隔热板31固定安装在外壳11的腔体内表面，隔热板31的上表面均匀开设有散热槽32，隔热板31的上表面均匀固定安装有固定夹33，固定夹33的上端内表面套接有碳纤维电缆34，碳纤维电缆34的前端套接在接线母头41的后表面，碳纤维电缆34是以远红外碳纤维为发热材料的电缆，以碳素纤维为发热材料的电缆发热原理是在碳素纤维两端加以电压，远红外碳纤维以远红外线方式向外辐射能量，采用碳纤维发热电缆因采用并联电路使得每一根发热线的电流不大于0.8A，金属电缆每一个点电流都是一致的是碳纤维发热电缆过流量的十几倍，碳纤维发热电缆电磁辐射小，金属电缆有电磁辐射需采取措施，安全可靠，高效节能。

具体而言，接线母头41的后表面开设有套接口42，套接口42套接在碳纤维电缆34的前端外表面，接线母头41的后表面固定安装在碳纤维电缆34的前端，接线子头43的前表面固定安装有导线44，导线44与外部电源电连接，每一根导线44分别与接线子头43内部的导体相连接，当接线子头43插接至接线母头41内部时，导线44通过导体直接将加热板1接通，在安装时采用插接接线的方式代替以往的破线接线的方式，提高接线时和使用时的安全性。

具体而言，挂接装置5包括固定体51，固定体51的前表面开设有套槽52，套槽52的内部套接有挂钩53，挂钩53的下表面固定安装有固定板54，在安装时通过将固定板54固定安装在墙体表面，并通过固定安装在加热板1后表面的固定体51将加热板1挂在墙面，方便加热板1的安装，避免直接在加热板1贯穿安装螺丝固定时对加热板1中造成损坏的危险，安装方便快捷。

工作原理：在使用本实用新型时，首先根据墙体面积确定加热板1使用量，随后采用接线子头43分别插接至接线母头41的内部，通过内部导线将各个加热板1接通至外部电源；

电源连接完成后，将对应个数的固定板54固定安装在墙体表面，随后将固定安装在加热板1后表面的固定体51挂接在安装在固定板54上表面的挂钩53外表面，将加热板1挂接在墙体表面，随后将侧装饰框21和横装饰框23套接在加热板1的外表面，进入使用；

在使用时，将外部电源接通，碳纤维电缆34通电产生热量，热量经过盖板12、第一散热口14和第二散热口22散发至室内，使用结束。

对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920038598.1

申请日:2019-01-10

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:89(沈阳)

授权编号:CN209558478U

授权时间:20191029

主分类号:F24D 13/02

专利分类号:F24D13/02;F24D19/00;B44C5/04

范畴分类:35C;

申请人:辽宁华创安信新能源科技有限公司

第一申请人:辽宁华创安信新能源科技有限公司

申请人地址:110000 辽宁省沈阳市全运路109-1号（109-1号）2层247-10478室

发明人:赵宝山;刘莉莹

第一发明人:赵宝山

当前权利人:辽宁华创安信新能源科技有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e400d224e27092d05c7c0b3b.html