# 研磨体形状对亚细晶硬质合金混合料研磨效率及合金性能的影响

### 论文摘要

针对亚细晶硬质合金,采用SEM、金相显微镜、硬度计等对合金物理、力学性能及金相组织进行检测分析和对比,研究了球磨过程合金球和合金棒作为研磨体对球磨混合料及合金性能的影响。结果表明:在相同实验条件下,用合金球作研磨体制备的合金,晶粒更细,研磨效率更高;采用合金棒作为研磨体,球磨时间延长4小时对提高合金性能没有明显作用,其球磨的效率仍低于合金球的球磨效率;对于亚细晶粒牌号,用合金球作研磨体制备的合金Co分布更均匀,合金棒不适合做混合料制备的研磨体。

### 论文目录

- 1 实验过程及方法

- 2 实验结果与讨论

- 2.1 球磨WC粉末分析

- 2.2 合金的组织分析

- 2.3 合金的性能

- 2.3.1 合金的矫顽力

- 2.3.2 合金的硬度

- 2.3.3 合金的断裂韧性

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王慧群,彭晖,石丽秋

关键词: 球磨,混合料,研磨效率,硬质合金,性能

来源: 四川冶金 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 自贡硬质合金有限责任公司成都分公司

分类号: TG135.5;TG580.6

页码: 37-41

总页数: 5

文件大小: 700K

下载量: 45

### 相关论文文献

- [1].混合料大小批研磨效率差异的影响因素研究[J]. 稀有金属与硬质合金 2018(03)

- [2].钢球与钢段在水泥研磨过程中研磨效率和性能对比试验[J]. 水泥 2014(10)

- [3].影响球磨机研磨效率的部分因素[J]. 化学工程与装备 2018(10)

- [4].浅析影响溶剂型色浆研磨效率的因素[J]. 上海涂料 2008(05)

- [5].聚酯体系中颜料研磨效率的影响研究[J]. 涂层与防护 2019(04)

- [6].新型电磁永磁振动研磨机理及应用[J]. 噪声与振动控制 2019(01)

- [7].年产5万t超细重钙生产线的设计实践[J]. 中国非金属矿工业导刊 2008(05)

- [8].磨机进、出料装置的结构优化[J]. 有色矿冶 2017(02)

- [9].球形磁极在小直径钛合金管内表面抛光中的应用[J]. 组合机床与自动化加工技术 2018(07)

- [10].浅谈面粉厂磨粉岗位的操作技巧[J]. 粮食与食品工业 2014(01)

- [11].高炉用旋塞阀研磨工装的设计[J]. 机械 2008(04)

- [12].聚晶金刚石研磨工艺参数分析[J]. 电加工与模具 2009(05)

- [13].安川变频器的应用 第2讲 安川变频器在球磨机中的应用[J]. 自动化博览 2015(06)

- [14].卧式砂磨机关键部件结构优化设计[J]. 哈尔滨商业大学学报(自然科学版) 2016(05)

- [15].导轨承载式双转子研磨机构分析与设计[J]. 航空精密制造技术 2015(02)

- [16].磁力研磨精密抛光φ4×150 mm TC4管内表面的实验研究[J]. 表面技术 2017(12)

- [17].1780mm热轧精轧ORG研磨参数优化[J]. 世界钢铁 2014(05)

- [18].Ⅲ类石英玻璃研磨加工效率提高与表面质量改善研究[J]. 中国建材科技 2008(01)

- [19].基于旋转进给电磁场的不规则弯管内表面磁研磨研究[J]. 表面技术 2018(05)

- [20].金属球体密封面研磨工艺的研究[J]. 阀门 2012(05)

- [21].研磨介质制度对方解石湿法超细研磨效果的影响[J]. 中国粉体技术 2010(06)

- [22].涂料色浆研磨效率的探索[J]. 中国涂料 2013(12)

- [23].成品烧结矿在线自动制样改造及应用[J]. 梅山科技 2019(03)

- [24].研磨垫特性对固结磨料研磨性能的影响[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2014(06)

- [25].自旋转磁极在合金管内表面精密抛光中的应用[J]. 摩擦学学报 2018(02)

- [26].基于DeviceNet的卧辊磨机控制系统设计[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2016(01)

- [27].50%氟啶胺悬浮剂的研制及加工[J]. 农药 2013(08)

- [28].磁性磨料和磨粒相粒径对磁力研磨效率的影响[J]. 电镀与涂饰 2019(04)

- [29].堺化学涉足玻璃研磨材料市场[J]. 无机盐工业 2012(11)

- [30].振动研磨机颗粒系统的仿真试验[J]. 轻工机械 2018(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e44b88b405d9cc595452fe73.html