# 工民建工程桩基施工技术的应用王雄

天津市天政基础设施建设有限公司天津市300074

摘要：建筑桩基础土建施工实际对提升地基的稳定性，保证整体建筑的安全与稳定有着非常重要的意义。在技术的应用中，应该做施工前的各项准备工作，并严格的按照施工方案和施工规范进行各个环节的施工，合理应用好各种建筑桩基础的施工技术，这样才可以更好的保证建筑施工和使用过程，促进建筑行业的发展。

关键词：建筑桩基础；施工技术；应用

引言

桩基础的施工是建筑工程建设中的一个关键环节，其施工的质量对于整个项目的质量有很大影响。进行桩基础的施工技术的选择，要进行全面考虑，比如建筑周围的环境、成本预算以及应用场合等，这样才能够保证建筑工程中桩基础施工技术应用的科学合理性。

1桩基础技术概述

工程施工往往会导致岩土应力发生改变。建筑荷载会让基底下部产生形变，这里的岩土体就是平时所说的地基。桩基础是深基础技术中的一种，上部安置桩基和承重台相连，桩技术在工程施工中应用已经比较普遍，通常就是利用一定的方法将桩相连，这样就能构成单桩基础。桩基础的优势是沉陷的程度比较低，承受力比较高，地基的稳固效果比较高，而且在建筑工程中可以广泛应用。施工中应用桩基础技术可以选择高承压力的岩土层来承担总体压力，也可以提升岩土层的松软性。

2桩基础技术的应用特点

2.1尺寸应用特点

近几年建筑业建设的高层甚至超高层建筑越来越多。桩基础技术也受到了更大的调整，高层建筑不同于中低层建筑，本身质量提升，需要桩基础的承载力提升，同时桩基础的长度和直径也要适当提升，这样才能承载高层建筑，通常高层建筑的钢管桩直径在2500毫米以上，甚至一些钢管桩长度已经超过了100米。我国的城市化建设进程加快，越来越多老城区需要进行改造，基桩也要进行更换，通常是采用锚杆静压桩，这类老城改造都是使用小桩技术。

2.2节能环保特点

传统建筑的桩基都是通过筒式柴油锤对钢筋混凝土进行冲击，制作成预制桩，这种生产方式让桩基础的质量比较高，应用效果也非常好，但施工时造成严重的噪声污染，油污也会四处飞溅，对其他施工造成影响，对附近居民的干扰非常大。因此在桩基础技术上进行了改良，如今采用的多是静压式，在施工中噪声减少了70%，对能源的消耗也减少了一半，不会造成油污飞溅的污染，在软土区也不影响施工。如今静压式在中高层建筑施工中已经有了广泛应用，超高层还没有尝试。

3建筑桩基础工程施工前的准备工作

3.1施工所在地地质环境的勘察

施工所在地地质的勘察是建筑桩基础施工前必须进行的一项工作，它可以帮助工作人员掌握工程所在地的相关数据信息，从而更好的进行工程施工方案的设计。提升建筑桩基础施工的可靠性与准确性。施工前的勘察主要是对施工所在地的气候状况、地质条件、土层类型、水文情况、管线分布等进行详细的分析与研究，全面的掌握施工现场及其附近环境的相关数据信息。

3.2桩基础施工方案的编制

在完成建筑桩基础施工现场的勘察工作后，就进入到了桩基础施工方案的编制环节，这同样也是实际施工开始前必须进行的准备工作。施工方案的编制需要在勘察信息的基础上进行，这样才可以保证建筑桩基础的施工方式、机械设备等选择上的科学性。此外，建筑桩基础的施工方案编制还必须充分考虑到施工过程对附近建筑和地下管线的影响，避免出现破坏周围建筑稳定性和地下管线的情况发生。同时，还要进行建筑桩基础的基桩进试验，保证建筑桩基础工艺参数的准确性。

3.3机械设备的检查和施工现场的维护

进行施工前机械设备的检查工作可以更有效的保障建筑桩基础施工的顺利进行，所以相关工作人员必须做好施工前机械设备的检查工作，确保所有设备的性能都符合建设施工要求。此外，还应该进行必要的施工现场清理和维护，将可能影响到建筑桩基础施工的杂物清理出施工现场，并做好相关的保护工作，以保证施工现场的整体，施工现场的清理和维护应该持续、稳定的进行。

4建筑桩基础施工技术的应用

4.1灌注桩施工技术的应用

灌注桩施工技术的应用应该根据桩基础的成孔方法去进行成孔的划分，例如：冲击成孔、干作业成孔、泥浆护壁成孔等。不同的成孔对应着不同的应用范围，其中冲击成孔主要应用在淤泥土、碎石土、黏性土中；干作业成孔多数都是应用在粘性土、砂土、粉土当中；泥浆护壁成孔则更多应用在淤泥、砂性土、粘性土中。无论使用什么样的方式进行建筑桩基础的施工，都必须做好护壁的防护工作，避免出现护壁倒塌的情况。同时，还要做好施工现场的噪音保护，避免施工影响附近人的正常生活。

4.2预制桩施工技术的应用

在进行预制桩的施工时，桩尖的方向应该安装实际打桩的顺序进行确认。其浇筑工作应该按照桩顶到桩尖中的方式连续性进行。实际的预制桩沉桩方法有很多，例如：振动沉桩、静力沉桩、射水沉桩、锤击沉桩等，在实际的应用中，振动沉桩和静力沉桩都比较容易出现挤土的情况，为此如果使用这两种方法进行沉桩，则应该根据实际的桩基数量、距离和基础范围，进行合理的施工规划，并制定出相应的挤土问题解决方案，这可以更好的保障建筑桩的施工质量。

4.3静力压桩施工技术的应用

在建筑桩基础施工中，静力压桩施工技术指的是通过静压力的方式将预制桩给压入土中。通常情况下，静压预制桩都是处在软土层的内部，由于土质地基自身所具有的粘性，在进行压桩时，应该充分的利用好桩基本身的重量的反作用力去抵消部分压桩时形成的阻力和摩擦力。实际的静力压桩一般都需要进行分段预制和逐段压入，并按照实际桩架的高度去确定每一节的桩长度，一般都是桩长控制在6m左右，挤压桩的长度控制在30m以上。当第一节桩的压入到地面还有3m的长度时，接入第二节桩，保持压入的连续性。并时刻主要检测压桩的垂直度，如果出现垂直度偏差大于0.5%的情况，则需要立即采取相应的措施调整。

结束语

人们对建筑质量的要求越来越高，近年来建筑的普遍高度也是逐渐提升，这意味着建筑结构的施工难度会越来越高，而且本身稳定性也会受到影响，要想保证建筑的质量，就需要在施工方面不断进步，桩基础土建施工至关重要。目前在桩基础土建方面已经有了一定的经验和进步，但在施工中存在一些问题，这就需要在实践中不断总结，完善桩基础土建施工在工程中的应用。

参考文献：

[1]王强.建筑桩基础土建施工技术应用分析[J].山西建筑，2017，43（23）：81-82.

[2]刘伟.建筑桩基础土建施工技术研究[J].农村经济与科技，2017，28（12）：196-197.

[3]苏强.建筑桩基础土建施工技术[J].山西建筑，2017，43（17）：70-72.

[4]张云雷.建筑桩基础土建施工技术分析[J].山西建筑，2017，43（08）：90-91.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e4a9dd39b4a99fd31b55aa50.html