# 胶粉/SBS复合改性沥青性能评价及改性机理

### 论文摘要

采用高速剪切法制备了复合改性沥青,其中胶粉掺量分别为7%,10%,13%和16%.通过沥青三大指标及弯曲梁流变试验发现:复合改性沥青的高温稳定性及抗高温变形能力优于单一的SBS改性沥青,但是其低温性能未得到改善.动态剪切流变试验结果表明:复合改性沥青的黏弹性力学性能也得到一定的提升.同时,借助荧光显微镜、红外光谱仪等微观手段对改性机理进行研究,结果证明:胶粉在改性过程中发生物理溶胀反应,由颗粒状变成网状;在改性过程中没有新的官能团产生,但是红外光谱特征峰的峰值发生变化,表示反应过程有化学键打开,在高温与高速剪切条件下,与胶粉发生枝接反应.结合宏观与微观试验,胶粉的合适掺量为10%～13%.

### 论文目录

- 1 胶粉及复合改性沥青的制备

- 2 复合改性沥青性能评价

- 2.1 沥青三大指标与PG高温等级

- 2.2 复合改性沥青的低温性能

- 2.3 动态剪切流变试验

- 3 胶粉改性沥青机理

- 3.1 荧光显微镜

- 3.2 红外光谱

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘勇,顾兴宇,李志刚,武宝军

关键词: 改性沥青,胶粉,复合改性,改性机理,性能评价

来源: 江苏大学学报(自然科学版) 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 公路与水路运输

单位: 东南大学交通学院,中交第三航务工程局有限公司第二工程有限公司

基金: 国家自然科学基金资助项目(51778621)

分类号: U414

页码: 108-113

总页数: 6

文件大小: 2376K

下载量: 319

### 相关论文文献

- [1].硫化胶粉的表征[J]. 甘肃石油和化工 2009(04)

- [2].一种生态环保回收橡胶制备超细胶粉的方法[J]. 橡胶工业 2020(01)

- [3].玉米秸秆改性废胶粉复合材料研究进展[J]. 高分子通报 2020(07)

- [4].废旧轮胎胶粉对水泥砂浆性能的影响[J]. 公路工程 2017(01)

- [5].过氧化氢处理胶粉对橡胶-沥青黏弹性的影响[J]. 复合材料学报 2019(04)

- [6].胶粉改性沥青及胶粉改性方法概述[J]. 青海交通科技 2019(05)

- [7].胶粉在改性沥青中的物化行为分析[J]. 应用化学 2017(02)

- [8].废胎胶粉橡胶沥青的室内研制[J]. 交通世界 2017(22)

- [9].基于正交试验法的废胎胶粉沥青优化设计研究[J]. 黑龙江交通科技 2016(10)

- [10].胶粉沥青的性能影响参数研究[J]. 城市道桥与防洪 2014(07)

- [11].搅拌时间和胶粉掺量对橡胶沥青性能的影响研究[J]. 公路与汽运 2013(02)

- [12].废胶粉改性方法的研究进展[J]. 世界橡胶工业 2013(05)

- [13].废胶粉和锯末对废纸浆性能的影响[J]. 橡胶工业 2012(05)

- [14].苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物/废胶粉复合改性沥青的制备[J]. 武汉工程大学学报 2012(06)

- [15].高分子水溶性胶粉在建材领域中的应用[J]. 科技传播 2011(19)

- [16].冷冻胶粉粒度对橡胶胶料力学性能的影响[J]. 再生资源与循环经济 2011(11)

- [17].直投温拌胶粉废塑复合改性沥青混合料技术应用[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2020(08)

- [18].胶粉沥青的流变性质及其相容/共混特点[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2015(11)

- [19].全轮胎胶粉模压弹性体性能的研究[J]. 橡胶科技 2016(01)

- [20].生物改性废胶粉对氯丁橡胶性能的影响[J]. 化学工程师 2013(09)

- [21].胶粉工业现状和技术进展[J]. 橡塑资源利用 2012(06)

- [22].改性废旧胶粉的表征及在热塑性弹性体中的应用[J]. 高分子材料科学与工程 2010(06)

- [23].微波辐射改性对废旧胶粉表面性能的影响[J]. 武汉科技大学学报 2009(03)

- [24].废胶粉裂解产物分析[J]. 环境保护 2008(14)

- [25].路用废胎胶粉的技术性能分析[J]. 内蒙古公路与运输 2018(03)

- [26].胶粉与沥青的互混分析[J]. 建设机械技术与管理 2015(06)

- [27].无三废湿法胶粉生产线落户增城[J]. 橡胶科技市场 2012(10)

- [28].蜂胶粉对肉兔的饲喂效果试验[J]. 中国养兔 2011(09)

- [29].抗泛霜类可再分散胶粉在景观混凝土中的应用[J]. 混凝土 2009(04)

- [30].胶粉新产品推出[J]. 粘接 2009(05)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e4ace9216e80886f4ddb82d2.html