# 一种生活垃圾微波热解设备论文和设计-周晶

### 全文摘要

本实用新型属于危险废物处理技术领域，具体涉及一种一种生活垃圾微波热解设备，包括震动床体，震动床体上设有若干个微波馈入口，每个微波馈入口并联汇集后通过微波导管与磁控管连接，震动床体顶壁上设有集风罩，集风罩与震动床体顶部的两个出风口连接；本实用新型还包括喷淋罐，喷淋罐设有喷淋装置和曝气装置，曝气装置与两个出风口连接。本实用新型利用震动床体在微波加热下对生活垃圾进行热裂解加热效率高，热解速度快，效果好；同时通过引风机能将热解时产生的废气抽取进入喷淋罐内曝气处理，废气通入双氧水曝气后被氧化处理除味，同时废气逸出后又经喷淋二次处理，达到废气净化的目的，不会对环境造成二次污染。

### 主设计要求

1.一种生活垃圾微波热解设备，包括震动床体(1)，震动床体(1)通过隔震簧(18)与地面连接，震动床体(1)内设有振动筛(22)，震动床体(1)上设有震动电机(20)，其特征在于：震动床体(1)上设有若干个微波馈入口(14)，每个微波馈入口(14)并联汇集后通过微波导管与磁控管(17)连接，震动床体(1)顶壁上设有集风罩(13)，集风罩(13)与震动床体(1)顶部的两个出风口连接；还包括喷淋罐(10)，喷淋罐(10)设有喷淋装置和曝气装置；喷淋装置包括两根喷淋管(9)、循环泵(7)、喷淋液储存箱(6)，喷淋管(9)垂直固定在喷淋罐(10)内壁上，喷淋管(9)设有喷淋头(11)，喷淋液储存箱(6)通过喷淋罐(10)底部的喷淋液流道(4)与喷淋罐(10)内连通，喷淋管(9)通过循环管与喷淋液储存箱(6)连通，循环泵(7)设置在循环管上；曝气装置包括固定在喷淋罐(10)下部内壁上的曝气管(23)，曝气管(23)下表面连接有若干个曝气短管(3)，曝气管(23)通过进气管(12)与震动床体(1)顶部的两个出风口连通，进气管(12)上设有引风机(2)。

### 设计方案

1.一种生活垃圾微波热解设备，包括震动床体(1)，震动床体(1)通过隔震簧(18)与地面连接，震动床体(1)内设有振动筛(22)，震动床体(1)上设有震动电机(20)，其特征在于：震动床体(1)上设有若干个微波馈入口(14)，每个微波馈入口(14)并联汇集后通过微波导管与磁控管(17)连接，震动床体(1)顶壁上设有集风罩(13)，集风罩(13)与震动床体(1)顶部的两个出风口连接；

还包括喷淋罐(10)，喷淋罐(10)设有喷淋装置和曝气装置；

喷淋装置包括两根喷淋管(9)、循环泵(7)、喷淋液储存箱(6)，喷淋管(9)垂直固定在喷淋罐(10)内壁上，喷淋管(9)设有喷淋头(11)，喷淋液储存箱(6)通过喷淋罐(10)底部的喷淋液流道(4)与喷淋罐(10)内连通，喷淋管(9)通过循环管与喷淋液储存箱(6)连通，循环泵(7)设置在循环管上；

曝气装置包括固定在喷淋罐(10)下部内壁上的曝气管(23)，曝气管(23)下表面连接有若干个曝气短管(3)，曝气管(23)通过进气管(12)与震动床体(1)顶部的两个出风口连通，进气管(12)上设有引风机(2)。

2.根据权利要求1所述的生活垃圾微波热解设备，其特征在于：震动床体(1)的进料口(19)处设有螺旋进料装置，螺旋进料装置包括螺旋蛟龙(15)以及喂料口(16)。

3.根据权利要求1所述的生活垃圾微波热解设备，其特征在于：喷淋罐(10)顶部设有排风口，排风口处设有排风扇(8)。

4.根据权利要求1所述的生活垃圾微波热解设备，其特征在于：喷淋液储存箱(6)设有加液口(5)。

5.根据权利要求1所述的生活垃圾微波热解设备，其特征在于：震动床体(1)底部设有热风进风口(21)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于危险废物处理技术领域，具体涉及一种一种生活垃圾微波热解设备。

背景技术

随着社会经济的发展，农村人民的生活水平不断提高，同时也带来了一些问题。农村的生活垃圾问题越来越严重，农村的生活垃圾不仅影响了村容村貌，更严重的是污染了农村的生活环境，损害了人们的身体健康。微波热解技术是一种新型的生活垃圾处理技术，就是使垃圾中的有机物利用微波快速辐射加热至一定温度生成可燃性气体、液态焦油、含碳固体残渣的一种先进的垃圾资源化利用技术，然而，采用微波加热热解技术由于加热迅速，热解处理时生活垃圾产生大量的废气快速排出对环境造成二次污染。

实用新型内容

针对以上技术问题，本实用新型目的在于提供一种生活垃圾微波热解设备。

本实用新型所述的生活垃圾微波热解设备，包括震动床体，震动床体通过隔震簧与地面连接，震动床体内设有振动筛，震动床体上设有震动电机，震动床体上设有若干个微波馈入口，每个微波馈入口并联汇集后通过微波导管与磁控管连接，震动床体顶壁上设有集风罩，集风罩与震动床体顶部的两个出风口连接；

还包括喷淋罐，喷淋罐设有喷淋装置和曝气装置；

喷淋装置包括两根喷淋管、循环泵、喷淋液储存箱，喷淋管垂直固定在喷淋罐内壁上，喷淋管设有喷淋头，喷淋液储存箱通过喷淋罐底部的喷淋液流道与喷淋罐内连通，喷淋管通过循环管与喷淋液储存箱连通，循环泵设置在循环管上；

曝气装置包括固定在喷淋罐下部内壁上的曝气管，曝气管下表面连接有若干个曝气短管，曝气管通过进气管与震动床体顶部的两个出风口连通，进气管上设有引风机。

震动床体的进料口处设有螺旋进料装置，螺旋进料装置包括螺旋蛟龙以及喂料口。

喷淋罐顶部设有排风口，排风口处设有排风扇。

喷淋液储存箱设有加液口。

震动床体底部设有热风进风口。

本实用新型与现有技术相比，具有以下有益效果。

(1)本实用新型所处理的生活垃圾为粉碎后的生活垃圾，本实用新型利用震动床体在微波加热下对生活垃圾进行热裂解，震动下生活垃圾不易堆积，同时微波加热效率高，热解速度快，效果好；

(2)本实用新型通过引风机能将热解时产生的废气抽取进入喷淋罐内曝气处理，喷淋液储存箱可加入双氧水等氧化能力较强的液体，废气通入双氧水曝气后被氧化处理除味，同时废气逸出后又经喷淋二次处理，达到废气净化的目的，不会对环境造成二次污染。

附图说明

图1、本实用新型一实施例结构示意图。

图中：1、震动床体 2、引风机 3、曝气短管 4、喷淋液流道 5、加液口 6、喷淋液储存箱 7、循环泵 8、排风扇 9、喷淋管 10、喷淋罐 11、喷淋头 12、进气管 13、集风罩 14、微波馈入口 15、螺旋蛟龙 16、喂料口 17、磁控管 18、隔震簧 19、进料口 20、震动电机 21、热风进风口 22、振动筛 23、曝气管。

具体实施方式

下面结合实施例和说明书附图对本实用新型做进一步说明。

如图1所示，本实用新型所述的生活垃圾微波热解设备，包括震动床体1，震动床体1通过隔震簧18与地面连接，震动床体1内设有振动筛22，震动床体1上设有震动电机20，震动床体1上设有若干个微波馈入口14，每个微波馈入口14并联汇集后通过微波导管与磁控管17连接，震动床体1顶壁上设有集风罩13，集风罩13与震动床体1顶部的两个出风口连接；

还包括喷淋罐10，喷淋罐10设有喷淋装置和曝气装置；

喷淋装置包括两根喷淋管9、循环泵7、喷淋液储存箱6，喷淋管9垂直固定在喷淋罐10内壁上，喷淋管9设有喷淋头11，喷淋液储存箱6通过喷淋罐10底部的喷淋液流道4与喷淋罐10内连通，喷淋管9通过循环管与喷淋液储存箱6连通，循环泵7设置在循环管上；

曝气装置包括固定在喷淋罐10下部内壁上的曝气管23，曝气管23下表面连接有若干个曝气短管3，曝气管23通过进气管12与震动床体1顶部的两个出风口连通，进气管12上设有引风机2。

震动床体1的进料口19处设有螺旋进料装置，螺旋进料装置包括螺旋蛟龙15以及喂料口16。

喷淋罐10顶部设有排风口，排风口处设有排风扇8。

喷淋液储存箱6设有加液口5。

震动床体1底部设有热风进风口21。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822267582.6

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209292292U

授权时间:20190823

主分类号:C10B 53/00

专利分类号:C10B53/00;B01D53/78

范畴分类:22E;

申请人:山东理工职业学院

第一申请人:山东理工职业学院

申请人地址:272061 山东省济宁市太白湖新区荷花路6号

发明人:周晶;靳庆华;孔晓健;王开明;杨桂芝

第一发明人:周晶

当前权利人:山东理工职业学院

代理人:蔡绍强

代理机构:37212

代理机构编号:青岛发思特专利商标代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e4caa028f64e484ea74fb867.html