# 全景声音效音响系统论文和设计-马洪彬

### 全文摘要

本实用新型涉及电声领域，针对电视机主处理器支持全景声解码时原有条形音响的全景声解码芯片多余的问题，提出本全景声音效音响系统，包括条形音响和电视机内支持全景声解码的主处理器，条形音响至少包括功率放大器一、功率放大器二、功率放大器三、左声道发声单元、右声道发声单元、左上声道发声单元、右上声道发声单元、左环绕声道发声单元和右环绕声道发声单元，主处理器连接功率放大器一、功率放大器二及功率放大器三的输入端，功率放大器一输出端连接左声道发声单元和右声道发声单元，功率放大器二输出端连左上声道发声单元和右上声道发声单元，功率放大器三输出端连左环绕声道发声单元和右环绕声道发声单元，本实用新型适用电视音响的实现。

### 主设计要求

1.全景声音效音响系统，其特征在于，包括条形音响和设置在电视机内支持全景声解码的主处理器，条形音响至少包括功率放大器和发声单元，所述功率放大器包括功率放大器一、功率放大器二和功率放大器三，所述发声单元包括左声道发声单元、右声道发声单元、左上声道发声单元、右上声道发声单元、左环绕声道发声单元和右环绕声道发声单元，所述主处理器的输出端电性连接功率放大器一的输入端、功率放大器二输入端和功率放大器三的输入端，功率放大器一的输出端电性连接左声道发声单元和右声道发声单元，功率放大器二的输出端电性连接左上声道发声单元和右上声道发声单元，功率放大器三的输出端电性连接左环绕声道发声单元和右环绕声道发声单元。

### 设计方案

1.全景声音效音响系统，其特征在于，包括条形音响和设置在电视机内支持全景声解码的主处理器，条形音响至少包括功率放大器和发声单元，所述功率放大器包括功率放大器一、功率放大器二和功率放大器三，所述发声单元包括左声道发声单元、右声道发声单元、左上声道发声单元、右上声道发声单元、左环绕声道发声单元和右环绕声道发声单元，所述主处理器的输出端电性连接功率放大器一的输入端、功率放大器二输入端和功率放大器三的输入端，功率放大器一的输出端电性连接左声道发声单元和右声道发声单元，功率放大器二的输出端电性连接左上声道发声单元和右上声道发声单元，功率放大器三的输出端电性连接左环绕声道发声单元和右环绕声道发声单元。

2.如权利要求1所述的全景声音效音响系统，其特征在于，还包括重低音音箱，所述条形音响还包括功率放大器四和中央声道发声单元，所述主处理器的输出端电性连接功率放大器四的输入端，功率放大器四的输出端电性连接中央声道发声单元和重低音音箱。

3.如权利要求1或2所述的全景声音效音响系统，其特征在于，所述主处理器通过I2S总线连接功率放大器一的输入端、功率放大器二的输入端和功率放大器三的输入端；当功率放大器四存在时，主处理器通过I2S总线连接功率放大器四的输入端。

4.如权利要求1所述的全景声音效音响系统，其特征在于，所述左上声道发声单元和右上声道发声单元的顶面均向上且与水平面呈70°角。

5.如权利要求1或2所述的全景声音效音响系统，其特征在于，所述左声道发声单元、右声道发声单元、左上声道发声单元、右上声道发声单元、左环绕声道发声单元和右环绕声道发声单元均为扬声器，当中央声道发声单元存在时，所述中央声道发声单元为扬声器。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及电声领域，特别涉及一种全景声音效音响系统。

背景技术

Dolby Atmos(杜比全景声)是杜比实验室在杜比环绕声之后推出的又一力作，其在原来环绕声的基础上加入高度信息，使其由以前的平面环绕声升级成为3D立体环绕声，能最大程度的还原声音本身的声场及空间信息，给人身临其境的感受。然而此音效对声学配置的要求较高，普通的电视整机凭借其2.0声道并不能发挥出理想的3D音效，需要增加额外的发声单元，现有的Atmos Soundbar均为Soundbar(条形音响)自带全景声解码芯片以处理音频信号实现Atmos(全景声)效果。随着电视机的发展，现有的电视机出现了携带有支持全景声解码的主处理器，此时原有的Soundbar携带的全景声解码芯片便显的多余。

实用新型内容

本实用新型所要解决的技术问题是：克服现有的全景声音效音响系统中电视机内的主处理器支持全景声解码时原有条形音响内的全景声解码芯片的功能多余的问题，提出一种全景声音效音响系统。

本实用新型解决上述技术问题，采用的技术方案是：

全景声音效音响系统，包括条形音响和设置在电视机内支持全景声解码的主处理器，条形音响至少包括功率放大器和发声单元，所述功率放大器包括功率放大器一、功率放大器二和功率放大器三，所述发声单元包括左声道发声单元、右声道发声单元、左上声道发声单元、右上声道发声单元、左环绕声道发声单元和右环绕声道发声单元，所述主处理器的输出端电性连接功率放大器一的输入端、功率放大器二输入端和功率放大器三的输入端，功率放大器一的输出端电性连接左声道发声单元和右声道发声单元，功率放大器二的输出端电性连接左上声道发声单元和右上声道发声单元，功率放大器三的输出端电性连接左环绕声道发声单元和右环绕声道发声单元。

进一步的，还包括重低音音箱，所述条形音响还包括功率放大器四和中央声道发声单元，所述主处理器的输出端电性连接功率放大器四的输入端，功率放大器四的输出端电性连接中央声道发声单元和重低音音箱。

优选的，所述主处理器通过I2S总线连接功率放大器一的输入端、功率放大器二的输入端和功率放大器三的输入端；当功率放大器四存在时，主处理器通过I2S总线连接功率放大器四的输入端。

优选的，所述左上声道发声单元和右上声道发声单元的顶面均向上且与水平面呈70°角。

优选的，所述左声道发声单元、右声道发声单元、左上声道发声单元、右上声道发声单元、左环绕声道发声单元和右环绕声道发声单元均为扬声器，当中央声道发声单元存在时，所述中央声道发声单元为扬声器。

本实用新型的有益效果是：

将片源信号输入至主处理器，由主处理器来进行片源信号的全景声解码，将解码后的左声道信号和右声道信号经过功率放大器一分别输入至左声道发声单元和右声道发声单元进行发声，将解码后的左上声道信号和右上声道信号经过功率放大器二分别输入至左上声道发声单元和右上声道发声单元进行发声，将解码后的左环绕声道信号和右环绕声道信道经功率放大器三分别输入至左环绕声道发声单元和右环绕声道发声单元进行发声，如此实现4.0.2声道的全景声效果。

附图说明

图1为本实用新型实施例的系统结构图。

图2为本实用新型实施例的系统功能框图。

其中，1为电视机，11为主处理器，2为条形音响，21为左声道发声单元，22为右声道发声单元，23为左上声道发声单元，24为右上声道发声单元，25为左环绕声道发声单元，26为中央声道发声单元，27为左上声道发声单元与水平面的夹角，3为重低音音箱。

具体实施方式

为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及如下实施例对本实用新型进行进一步详细说明。

如图1所示，全景声音效音响系统，包括条形音响2和设置在电视机1内支持全景声解码的主处理器11，条形音响至少包括功率放大器和发声单元，所述功率放大器包括功率放大器一、功率放大器二和功率放大器三，所述发声单元包括左声道发声单元21、右声道发声单元22、左上声道发声单元23、右上声道发声单元24、左环绕声道发声单元25和右环绕声道发声单元，；如图2所示，主处理器的输出端电性连接功率放大器一的输入端、功率放大器二输入端和功率放大器三的输入端，功率放大器一的输出端电性连接左声道发声单元和右声道发声单元，功率放大器二的输出端电性连接左上声道发声单元和右上声道发声单元，功率放大器三的输出端电性连接左环绕声道发声单元和右环绕声道发声单元。

将片源信号输入至主处理器，由主处理器来进行片源信号的全景声解码，将解码后的左声道信号和右声道信号经过功率放大器一分别输入至左声道发声单元和右声道发声单元进行发声，将解码后的左上声道信号和右上声道信号经过功率放大器二分别输入至左上声道发声单元和右上声道发声单元进行发声，将解码后的左环绕声道信号和右环绕声道信道经功率放大器三分别输入至左环绕声道发声单元和右环绕声道发声单元进行发声，如此实现4.0.2声道的全景声效果。

其中，功率放大器一、功率放大器二、功率放大器三及右环绕声道发声单元在图1中未示出，左声道发声单元21可位于条形音响2正面的左侧，右声道发声单元22可位于条形音响1正面的右侧，左上声道发声单元23可位于条形音响2顶面的左侧，右上声道发声单元24可位于条形音响2顶面的右侧，左环绕声道发声单元25可位于条形音响2的左侧面，右环绕声道发声单元可位于条形音响2的右侧面，左声道发声单元21和右声道发声单元22可相对于条形音响2正面中心呈左右对称状态，左上声道发声单元23和右上声道发声单元24可相对于条形音响2的顶面中心呈左右对称状态。国内主流的电视芯片厂商均有主处理器11支持全景声解码，主处理器11可采用Mstar公司的MSD6A848系列部分型号和海思半导体的Hi3751V811系列部分型号的芯片，上述正面指的是面向听众的一面。

上述方案与现有的电视机加Soundbar的区别在于，将Soundbar内的全景声解码工作放在了电视机的主处理器11内，相应解码后信号的分配可以与现有的Sounbar一致，属于软件处理为现有技术，采用本方案后，Soundbar内部不需要有全景声解码芯片，本方案适用于当电视机的主处理器11具备全景声解码功能时，条形音响至需要功率放大器和发声单元即可，降低了Soundbar(条形音响)的成本。

为了实现5.1.2路声道使得全景声的效果更好，其中5代表左声道、右声道、左上声道、右上声道和中央声道，1代表重低音声道，2代表左环绕声道和右环绕声道，本实用新型还可包括重低音音箱3；条形音响还可包括功率放大器四和中央声道发声单元26，主处理器11的输出端电性连接功率放大器四的输入端，功率放大器四的输出端电性连接中央声道发声单元26和重低音音箱3。此时，由主处理器来进行片源信号的全景声解码和处理，将解码和处理后的中央声道信号和重低音信号经过功率放大器四分别输入至中央声道发声单元26和重低音音箱3，一般情况下，中央声道发声单元26位于条形音响2的正面的中心，

需要说明的是，上述主处理器对片源信号的解码和处理为现有技术，与现有的带全景声处理的Sounbar中的处理方式可以一致。

为了保证通信协议的通用，主处理器11可通过I2S总线连接功率放大器一的输入端、功率放大器二的输入端和功率放大器三的输入端；当功率放大器四存在时，主处理器11可通过I2S总线连接功率放大器四的输入端。也就是说，主处理器11与条形音响2的通信是通过I2S总线进行传输的，主处理器11的输出为符合I2S协议的信号。

为了保证左上声道发声单元23和右上声道发声单元24发出的声音能经过天花板更好反射到听众的耳朵，优选的，左上声道发声单元23和右上声道发声单元24的顶面与水平面的夹角27呈70°角。

具体的，左声道发声单元21、右声道发声单元22、左上声道发声单元23、右上声道发声单元24、左环绕声道发声单元25和右环绕声道发声单元均可为扬声器，当中央声道发声单元26存在时，中央声道发声单元26页可为扬声器，当然，也可以是其它能发出声音的发声单元。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920081234.1

申请日:2019-01-15

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:51(四川)

授权编号:CN209089210U

授权时间:20190709

主分类号:H04R 1/20

专利分类号:H04R1/20

范畴分类:38B;

申请人:四川长虹电器股份有限公司

第一申请人:四川长虹电器股份有限公司

申请人地址:621000 四川省绵阳市高新区绵兴东路35号

发明人:马洪彬;王麟

第一发明人:马洪彬

当前权利人:四川长虹电器股份有限公司

代理人:李凌峰

代理机构:51124

代理机构编号:成都虹桥专利事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e4e9d455b45461b731202559.html