# 倒置式屋面施工工艺探讨

摘要:随着现代社会的发展变化，施工工艺得到了进一步的创新，这使得我国的建筑工程朝着更加现代化、智能化的方向发展。倒置式屋面就是施工技术方面的一种创新，屋面施工在建筑工程中是一项重要的环节，这对施工质量提出了更高的要求，但是如果掌握不好施工技术，就会对建筑工程造成一定的影响，本文主要对相关的施工工艺提出了论述，让倒置式屋面可以更好的应用在建筑工程中，为今后的屋面建设提供一定的帮助。

关键词:屋面；建筑物；倒置式

随着现代社会的发展变化，我国的建筑工程需要更高品质的施工工艺才能保证施工质量。因此需要掌握更加先进的施工工艺，倒置式屋面在当前的建筑施工中具有很重要的意义，是近几年施工中的重要一项内容，所以本文主要对这方面的施工工艺进行了简要的介绍，对于施工工艺的发展来说是一种创新性的发展。更好的为建筑工程提供服务。

1、倒置式屋面的提出

所谓倒置式屋面，是一种全新的屋面形式，在进行这方面施工建设的工程中，都是在传统屋面的基础上提出来的，因为传统屋面存在一定的缺陷，并且施工材料具有局限性，只能在陶粒、混凝土等施工材料中选择，将其应用在保温层中，同时还需要保留一定的坡度，保温层不仅承担着保温之用，还要用来承担找坡层的作用，以内在所使用的施工材料中，大多数的类型为多孔材料，其所具有的特点就是即使不能风干，也可以正常使用，这就会造成潜在的隐患，如气泡或者渗漏等情况，这样设计的屋面对于施工质量的影响是极大的，同时造成施工难度的提升，因此掌握好相关的施工技术是相当有必要的，只有选择合适的施工工艺，才能更好的将美观与实用相互结合起来。

传统的屋面施工过程中，需要进行充分的保温工作，热环境的充分应用是施工中的主要内容，这也是建筑获得良好施工效果的基本保证。屋面经常会出现渗漏的情况对工程质量的影响是十分严重的，因此采用倒置式屋面的施工工艺逐渐成为主要的施工手段，所以要从屋面结构进行考量，进一步完善保温层以及防水层，以期达到良好的施工效果。即使屋面受到长时间的阳光照射，防水层也不会受到影响，因为其并不会与阳光进行直接的接触，并且中间的保温层也会吸收其中的热量，促进屋面的使用年限得到进一步的延长，更好的促进屋面质量的提升。

2、倒置式屋面各个构造层的设计与施工

在进行施工建设的过程中，采用倒置式屋面的形式与一般的屋面施工会存在明显的差异，主要是在位置上的变化，在进行倒置式屋面施工的过程中，主要是从下向上进行施工，将混凝土放在最底层，紧接着安装找坡层以及防水层，将保温层放置在最上面的一层，这样屋面的保护性能变得更加良好。

2.1混凝土屋面板

在进行混凝土屋面板施工的过程中，首先要充分的考虑施工设计，确保其底部的平整性，这也是施工工艺的最基本环节，只有这一层的质量得到了保证，后续的施工才能更加顺利的进行，有一些屋面施工中，经常会将混凝土屋面板作为找坡层进行施工，将二者合一的方式会造成整体性较差，同时也不具有美观性，因此在现代施工建设的过程中并不适合采用。正确的施工方式是要分别对混凝土屋面层以及找坡层进行施工，将其设计成水平的方式，这样的施工效果将会变得更加完整。

2.2找坡层

在对找坡层进行施工设计的过程中，对于坡度的设计一般都控制在2°，并且纵向的坡度为1°，在设计的过程中如果长期受到雨水的浸泡，女儿墙就会出现腐烂的现象，进而造成施工的质量受到不良影响。在进行找坡层施工设计的过程中，常见的施工材料是混凝土，为了更好的进行施工建设，所以应该选择细石混凝土，虽然其自身的重量较大，但是在雨天也能开展施工可以有效的降低施工成本，对于建筑工程的发展具有一定的优势。采用细石混凝土，虽然自身具有一定的重量，但是其重量并不会对工程中的屋面带来较大的影响，尤其是安全性以及抗震性两个方面，对这两方面所产生的不良影响是极小的，因此与传统屋面的施工相比较，其优势还是十分显著的。

找坡层的做法有二种：一是与屋面板一起现浇；二是浇筑了屋面板后再浇找坡层。第一种方法较难掌握、要求有较高的技术管理水平；找坡层与屋面板结合得好；垂直雨水斗附近找坡层最薄处厚度可以设为零，因此可省去约20毫米厚的找坡材料。第二种方法容易掌握，与屋面板的结合不如第一种方法好；垂直落水口附近最薄处必须有约20毫米的厚度，使用的材料稍有增加。找坡层上不设计水泥砂浆找平层，要求施工时一次找平。

2.3防水层

我们的防水层多采用一道4毫米厚高聚物改性沥青防水卷材，也曾用过高聚物改性沥青防水卷材与合成高分子防水卷材组成的二道防水层。考虑到倒置式屋面的保温层设在防水层之上，能使防水层的耐用年限延长1倍以上，我们认为：由于设计了倒置式屋面，一道4毫米厚高聚物改性沥青防水卷材的合理使用年限能从10年延长到15年以上，防水等级是III级的防水层的合理使用年限能提高到II级。这能使业主节约维修费用，其性价比无疑是提高了许多。

3、倒置式屋面的细部构造与施工

3.1水落口

水落口不设砖砌堵头和卵石过水层，把保温层伸出保护层20毫米，利用保温层的导雨槽及伸出端直接排水。构造简单、施工方便、排水畅通。施工中严禁保护层的砂浆堵住了保温层伸出端，使保温层内的积水无法排出。施工中严禁雨水斗的上边缘高出找坡层，使保温层内的积水无法排出。

3.2泛水

泛水转角处圆弧半径，按高聚物改性沥清防水卷材的要求，不小于50毫米；应把保温板下角削去，使其能抵紧女儿墙；水泥砂浆保护层与女儿墙交接处、应留出20毫米宽缝隙，用密封膏嵌缝。

4、倒置式屋面的经济技术效果

虽有某些工程因保温隔热材料选择不同，其造价略高于传统屋面外，大部分采用倒置式屋面的造价比传统屋面的造价略低或与之持平。但我们应该看到，采用倒置式屋面对防水层的有效保护，延长了使用寿命，也就减少了防水层的维修，以及对保温层保温性能的改善，由此带来的整体、长期的经济效益是显著的。

5、结束语

在进行倒置式屋面施工的过程中，施工材料的选择是十分有必要的，因为这是实现良好施工质量的首要条件，对于施工质量的影响主要体现在渗漏的现象以及不能产生良好的保温效果，在进行维修时，还需要面对很多问题，在使用细石混凝土的过程中，也并不是十全十美的，一方面其便于施工，另一方面自重却很大，需要充分考虑到各种天气情况，在当前的屋面施工过程中，倒置式已经成为一种主要的形式，希望为今后的施工提供首要的前提条件。

参考文献：

[1]杜杰，何君，张兴武，张松林.昆明地区倒置式屋面的设计探讨[J].中国建筑防水，2007（3）.

[2]徐飞.倒置式屋面的做法、特点及监理要点[J].建设监理，2009（4）.

[3]赵建新.倒置式屋面工程技术的分析[J].科技传播，2012（13）.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e4f113309bbbbd5b6c0135ae.html