# 一种用于手机制造的定位装置论文和设计-张小帅

### 全文摘要

一种用于手机制造的定位装置，包括机架，机架顶部设置有手机输送带，手机输送带上间隔固定连接有若干载料板，机架上设置有位于手机输送带上方的定位机构，定位机构包括两个分别固定连接在机架两侧的定位气缸，两个定位气缸相对设置，每个定位气缸的活塞杆端部均固定连接有安装板，每个安装板上分别间隔固定连接有两个限位块，载料板上开设有与各个限位块相对应的限位槽，每个安装板上均固定连接有位于限位块上方的定位板，每个定位板上均设置有夹紧机构。本实用新型结构紧凑、工作稳定、自动化程度高、操作便捷高效、能够准确对手机进行定位。

### 主设计要求

1.一种用于手机制造的定位装置，包括机架，机架顶部设置有手机输送带，其特征在于：手机输送带上间隔固定连接有若干载料板，机架上设置有位于手机输送带上方的定位机构，定位机构包括两个分别固定连接在机架两侧的定位气缸，两个定位气缸相对设置，每个定位气缸的活塞杆端部均固定连接有安装板，每个安装板上分别间隔固定连接有两个限位块，载料板上开设有与各个限位块相对应的限位槽，每个安装板上均固定连接有位于限位块上方的定位板，每个定位板上均设置有夹紧机构。

### 设计方案

1.一种用于手机制造的定位装置，包括机架，机架顶部设置有手机输送带，其特征在于：

手机输送带上间隔固定连接有若干载料板，机架上设置有位于手机输送带上方的定位机构，定位机构包括两个分别固定连接在机架两侧的定位气缸，两个定位气缸相对设置，每个定位气缸的活塞杆端部均固定连接有安装板，每个安装板上分别间隔固定连接有两个限位块，载料板上开设有与各个限位块相对应的限位槽，每个安装板上均固定连接有位于限位块上方的定位板，每个定位板上均设置有夹紧机构。

2.根据权利要求1所述的用于手机制造的定位装置，其特征在于：所述夹紧机构包括相对滑动连接在定位板上的第一滑杆和第二滑杆，定位板上开设有滑槽，第一滑杆和第二滑杆相对滑动连接在滑槽内，第一滑杆和第二滑杆外端分别水平固定连接有拨杆，两根拨杆平行且垂直于定位板所在的平面，第一滑杆和第二滑杆相对的一端分别固定连接有连接头，两个连接头间隔并排设置，两个连接头内分别对应开设有条形孔，两个条形孔内壁分别沿其长度方向设置有齿条，两个条形孔内的齿条朝向相反，两个条形孔内设置有传动齿轮，传动齿轮的上部和下部分别与两个齿条啮合传动连接，传动齿轮中心固定连接有传动轴，两个安装板上分别设置有驱动电机，驱动电机的输出轴对应与传动轴传动连接。

3.根据权利要求1或2所述的用于手机制造的定位装置，其特征在于：所述安装板上设置有位置传感器。

4.根据权利要求3所述的用于手机制造的定位装置，其特征在于：所述限位块设置为楔形块结构，限位槽的结构与限位块相适配。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于手机制造技术领域，尤其涉及一种用于手机制造的定位装置。

背景技术

科技的发展日新月异，作为移动通讯工具的手机已经成为人们必不可少的生活用品，特别是智能手机的兴起，使得手机除具有传统的通讯功能外，还具有娱乐、办公、生活助手等功能。手机在生产制造的过程中，需要对手机屏幕等部件进行定位夹紧，从而完成相应工序的加工，如在对手机屏幕进行贴膜时需要对手机屏幕进行定位，以免出现保护膜与手机屏幕对不齐，导致贴膜质量差。

实用新型内容

本实用新型为了解决现有技术中的不足之处，提供一种结构紧凑、工作稳定、自动化程度高、操作便捷高效、能够准确对手机进行定位的用于手机制造的定位装置。

为解决上述技术问题，本实用新型采用如下技术方案：一种用于手机制造的定位装置，包括机架，机架顶部设置有手机输送带，手机输送带上间隔固定连接有若干载料板，机架上设置有位于手机输送带上方的定位机构，定位机构包括两个分别固定连接在机架两侧的定位气缸，两个定位气缸相对设置，每个定位气缸的活塞杆端部均固定连接有安装板，每个安装板上分别间隔固定连接有两个限位块，载料板上开设有与各个限位块相对应的限位槽，每个安装板上均固定连接有位于限位块上方的定位板，每个定位板上均设置有夹紧机构。

所述夹紧机构包括相对滑动连接在定位板上的第一滑杆和第二滑杆，定位板上开设有滑槽，第一滑杆和第二滑杆相对滑动连接在滑槽内，第一滑杆和第二滑杆外端分别水平固定连接有拨杆，两根拨杆平行且垂直于定位板所在的平面，第一滑杆和第二滑杆相对的一端分别固定连接有连接头，两个连接头间隔并排设置，两个连接头内分别对应开设有条形孔，两个条形孔内壁分别沿其长度方向设置有齿条，两个条形孔内的齿条朝向相反，两个条形孔内设置有传动齿轮，传动齿轮的上部和下部分别与两个齿条啮合传动连接，传动齿轮中心固定连接有传动轴，两个安装板上分别设置有驱动电机，驱动电机的输出轴对应与传动轴传动连接。

所述安装板上设置有位置传感器。

所述限位块设置为楔形块结构，限位槽的结构与限位块相适配。

采用上述技术方案，本实用新型具有如下优点：

1、本实用新型采用位置传感器可以检测到载料板的位置，当载料板输送至定位机构时，手机输送带停止输送，机架两侧的定位气缸带动安装板及定位板移动，安装板上的限位块对应沿限位槽卡设在载料板上，定位板在随安装板移动的同时，向中心推动手机，对手机进行横向定位。

2、本实用新型通过控制驱动电机正转带动传动轴及传动齿轮转动，传动齿轮上部和下部分别通过与两个齿条啮合传动，从而带动第一滑杆和第二滑杆沿滑槽向定位板中心靠拢，使得第一滑杆和第二滑杆上的拨杆拨动手机，将手机的位置对正并夹紧手机，从而实现纵向定位。

3、限位块设置为楔形块结构，使得限位块快速插设在载料板的限位槽内，实现快速定位。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图；

图2是本实用新型中夹紧机构的主视结构示意图；

图3是本实用新型中夹紧机构的俯视结构示意图。

具体实施方式

如图1-3所示，本实用新型的一种用于手机制造的定位装置，包括机架1，机架1顶部设置有手机输送带2，手机输送带2上间隔固定连接有若干载料板3，机架1上设置有位于手机输送带2上方的定位机构，定位机构包括两个分别固定连接在机架1两侧的定位气缸4，两个定位气缸4相对设置，每个定位气缸4的活塞杆端部均固定连接有安装板5，每个安装板5上分别间隔固定连接有两个限位块6，载料板3上开设有与各个限位块6相对应的限位槽7，每个安装板5上均固定连接有位于限位块6上方的定位板8，每个定位板8上均设置有夹紧机构。

所述夹紧机构包括相对滑动连接在定位板8上的第一滑杆9和第二滑杆10，定位板8上开设有滑槽11，第一滑杆9和第二滑杆10相对滑动连接在滑槽11内，第一滑杆9和第二滑杆10外端分别水平固定连接有拨杆12，两根拨杆12平行且垂直于定位板8所在的平面，第一滑杆9和第二滑杆10相对的一端分别固定连接有连接头13，两个连接头13间隔并排设置，两个连接头13内分别对应开设有条形孔14，两个条形孔14内壁分别沿其长度方向设置有齿条15，两个条形孔14内的齿条15朝向相反，两个条形孔14内设置有传动齿轮16，传动齿轮16的上部和下部分别与两个齿条15啮合传动连接，传动齿轮16中心固定连接有传动轴17，两个安装板5上分别设置有驱动电机18，驱动电机18的输出轴对应与传动轴17传动连接。

所述安装板5上设置有位置传感器。

所述限位块6设置为楔形块结构，限位槽7的结构与限位块6相适配。

手机输送带2和位置传感器为本领域现有常规技术，其具体结构不再详述，图中未示出位置传感器。

本实用新型在工作使用时，安装板5上的位置传感器可以检测到载料板3的位置，当载料板3输送至定位机构时，手机输送带2停止输送，机架1两侧的定位气缸4带动安装板5及定位板8移动，安装板5上的限位块6对应沿限位槽7卡设在载料板3上，定位板8在随安装板5移动的同时，向中心推动手机，对手机进行横向定位，启动驱动电机18正转带动传动轴17及传动齿轮16转动，传动齿轮16上部和下部分别通过与两个齿条15啮合传动，从而带动第一滑杆9和第二滑杆10沿滑槽11向定位板8中心靠拢，使得第一滑杆9和第二滑杆10上的拨杆12拨动手机，将手机的位置对正并夹紧手机，从而实现纵向定位，使得手机处在设定的位置上，为下一道工序做准备。

本实施例并非对本实用新型的形状、材料、结构等作任何形式上的限制，凡是依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰，均属于本实用新型技术方案的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822248178.4

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:41(河南)

授权编号:CN209506939U

授权时间:20191018

主分类号:B65G 47/24

专利分类号:B65G47/24

范畴分类:32F;

申请人:河南乐腾通讯设备有限公司

第一申请人:河南乐腾通讯设备有限公司

申请人地址:450000 河南省郑州市航空港区新港大道与人民路交叉口智能终端手机产业园16号楼

发明人:张小帅;潘福康;刘博瀚;赵永;王红;潘慧园

第一发明人:张小帅

当前权利人:河南乐腾通讯设备有限公司

代理人:廖曾

代理机构:51244

代理机构编号:成都其高专利代理事务所(特殊普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e56ad85948db879ff882226e.html