# 一种蒸压加气混凝土砌块成型装置论文和设计-张婷

### 全文摘要

本实用新型公开了一种蒸压加气混凝土砌块成型装置，涉及建筑设备领域，具体包括储料罐，所述储料罐底部安装出料管，出料管靠近底端的位置侧壁上固定安装有安装板，安装板底面固定安装有若干振动棒；所述储料罐的顶部内壁上固定安装有支撑环，支撑环上固定安装有支架；支架中部固定安装有固定块，固定块与竖直的螺纹杆螺纹连接，螺纹杆的底端通过轴承与压板的上表面转动连接。在本实用新型的使用过程中，通过螺纹杆调节压板的位置从而排出混凝土进行浇筑，便于控制混凝土的浇筑速度和混凝土的浇筑用量，且浇筑时，通过振动棒对混凝土进行振动，减少了混凝土内的气泡，从而有效提高了混凝土的浇筑质量。

### 主设计要求

1.一种蒸压加气混凝土砌块成型装置，包括底座(1)，其特征在于，所述底座(1)的底面两端通过螺栓固定安装有万向轮(2)，底座(1)的上表面两端分别通过螺栓与减震器(3)的底端固定连接，减震器(3)的顶端通过焊接的方式与储料罐(7)的底面两端固定连接；所述储料罐(7)的底部固定通过焊接的方式安装有竖直的出料管(5)，出料管(5)靠近底端的位置侧壁上固定安装有安装板(6)，安装板(6)的底面固定安装有若干振动棒(4)；所述储料罐(7)的顶部内壁上固定安装有支撑环(14)，储料罐(7)的两侧顶部对称滑动安装有水平的卡杆(17)，卡杆(17)的一端位于储料罐(7)外侧焊接有把手(15)，把手(15)朝向储料罐(7)的一侧与弹簧(18)的一端固定连接，弹簧(18)的另一端与储料罐(7)的外侧壁固定连接，支撑环(14)上固定安装有支架(9)，支架(9)的上表面两端通过焊接的方式对称固定安装有卡块(16)，卡块(16)与卡杆(17)对应的位置开设水平的通孔；所述支架(9)的中部固定安装有固定块(12)，固定块(12)与竖直的螺纹杆(11)螺纹连接，螺纹杆(11)的顶端焊接转盘(10)，螺纹杆(11)的底端通过轴承与压板(8)的上表面转动连接。

### 设计方案

1.一种蒸压加气混凝土砌块成型装置，包括底座(1)，其特征在于，所述底座(1)的底面两端通过螺栓固定安装有万向轮(2)，底座(1)的上表面两端分别通过螺栓与减震器(3)的底端固定连接，减震器(3)的顶端通过焊接的方式与储料罐(7)的底面两端固定连接；

所述储料罐(7)的底部固定通过焊接的方式安装有竖直的出料管(5)，出料管(5)靠近底端的位置侧壁上固定安装有安装板(6)，安装板(6)的底面固定安装有若干振动棒(4)；

所述储料罐(7)的顶部内壁上固定安装有支撑环(14)，储料罐(7)的两侧顶部对称滑动安装有水平的卡杆(17)，卡杆(17)的一端位于储料罐(7)外侧焊接有把手(15)，把手(15)朝向储料罐(7)的一侧与弹簧(18)的一端固定连接，弹簧(18)的另一端与储料罐(7)的外侧壁固定连接，支撑环(14)上固定安装有支架(9)，支架(9)的上表面两端通过焊接的方式对称固定安装有卡块(16)，卡块(16)与卡杆(17)对应的位置开设水平的通孔；

所述支架(9)的中部固定安装有固定块(12)，固定块(12)与竖直的螺纹杆(11)螺纹连接，螺纹杆(11)的顶端焊接转盘(10)，螺纹杆(11)的底端通过轴承与压板(8)的上表面转动连接。

2.根据权利要求1所述的一种蒸压加气混凝土砌块成型装置，其特征在于，所述减震器(3)为弹簧减震器。

3.根据权利要求1所述的一种蒸压加气混凝土砌块成型装置，其特征在于，所述出料管(5)的顶端连通进储料罐(7)的内部，出料管(5)上固定安装有阀门。

4.根据权利要求1所述的一种蒸压加气混凝土砌块成型装置，其特征在于，所述振动棒(4)的软绳端固定安装在安装板(6)的底面并由外部电源进行供电。

5.根据权利要求1所述的一种蒸压加气混凝土砌块成型装置，其特征在于，所述压板(8)与储料罐(7)的内壁滑动连接且密封。

6.根据权利要求1所述的一种蒸压加气混凝土砌块成型装置，其特征在于，所述压板(8)上开设有排气孔(13)，排气孔(13)上固定安装有阀门。

7.根据权利要求1所述的一种蒸压加气混凝土砌块成型装置，其特征在于，所述压板(8)的底面与储料罐(7)的底面形状一致。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种建筑设备，具体是一种蒸压加气混凝土砌块成型装置。

背景技术

混凝土是指由胶凝材料将骨料胶结成整体的工程复合材料的统称。通常讲的混凝土一词是指用水泥作胶凝材料，砂、石作骨料；与水(可含外加剂和掺合料)按一定比例配合，经搅拌而得的水泥混凝土，也称普通混凝土，它广泛应用于土木工程。目前工地砌筑采用人工方式进行混凝土的浇筑成形，然而人工操作不仅工作效率低，而且对于混凝土的用量和浇筑速度难以控制，并且在浇筑过程中，混凝土内的气泡难以处理，极大降低了混凝土的成形效果。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种蒸压加气混凝土砌块成型装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

一种蒸压加气混凝土砌块成型装置，包括底座，所述底座的底面两端通过螺栓固定安装有万向轮，底座的上表面两端分别通过螺栓与减震器的底端固定连接，减震器的顶端通过焊接的方式与储料罐的底面两端固定连接；

所述储料罐的底部固定通过焊接的方式安装有竖直的出料管，出料管靠近底端的位置侧壁上固定安装有安装板，安装板的底面固定安装有若干振动棒；

所述储料罐的顶部内壁上固定安装有支撑环，储料罐的两侧顶部对称滑动安装有水平的卡杆，卡杆的一端位于储料罐外侧焊接有把手，把手朝向储料罐的一侧与弹簧的一端固定连接，弹簧的另一端与储料罐的外侧壁固定连接，支撑环上固定安装有支架，支架的上表面两端通过焊接的方式对称固定安装有卡块，卡块与卡杆对应的位置开设水平的通孔；

所述支架的中部固定安装有固定块，固定块与竖直的螺纹杆螺纹连接，螺纹杆的顶端焊接转盘，螺纹杆的底端通过轴承与压板的上表面转动连接。

作为本实用新型进一步的方案：所述减震器为弹簧减震器。

作为本实用新型进一步的方案：所述出料管的顶端连通进储料罐的内部，出料管上固定安装有阀门。

作为本实用新型进一步的方案：所述振动棒的软绳端固定安装在安装板的底面并由外部电源进行供电。

作为本实用新型进一步的方案：所述压板与储料罐的内壁滑动连接且密封。

作为本实用新型进一步的方案：所述压板上开设有排气孔，排气孔上固定安装有阀门。

作为本实用新型进一步的方案：所述压板的底面与储料罐的底面形状一致。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：在本实用新型的使用过程中，通过万向轮便于设备进行移动，而且通过减震器有效提高了设备的减震效果，避免了震动对设备造成的损坏，从而延长了设备的使用寿命；通过螺纹杆调节压板的位置从而排出混凝土进行浇筑，便于控制混凝土的浇筑速度和混凝土的浇筑用量，且浇筑时，通过振动棒对混凝土进行振动，减少了混凝土内的气泡，从而有效提高了混凝土的浇筑质量；支架和储料罐之间便于拆卸，便于对储料罐进行清洗。

附图说明

图1为一种蒸压加气混凝土砌块成型装置的结构示意图。

图2为一种蒸压加气混凝土砌块成型装置中A部分的局部放大图。

如图所示：底座1、万向轮2、减震器3、振动棒4、出料管5、安装板6、储料罐7、压板8、支架9、转盘10、螺纹杆11、固定块12、排气孔13、支撑环14、把手15、卡块16、卡杆17、弹簧18。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“上”、“下”、“内”、“外”、“顶\/底端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置有”、“套设\/接”、“连接”等，应做广义理解，例如“连接”，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

请参阅图1～2，本实用新型实施例中，一种蒸压加气混凝土砌块成型装置，包括底座1，所述底座1的底面两端通过螺栓固定安装有万向轮2，通过万向轮2便于对设备进行移动，底座1的上表面两端分别通过螺栓与减震器3的底端固定连接，减震器3的顶端通过焊接的方式与储料罐7的底面两端固定连接，减震器3为弹簧减震器，通过减震器3对设备进行减震，避免震动对设备造成的损伤，从而延长了设备的使用寿命；

所述储料罐7的底部固定通过焊接的方式安装有竖直的出料管5，出料管5的顶端连通进储料罐7的内部，出料管5上固定安装有阀门，通过阀门便于控制出料管5的通断，从而浇筑混凝土，出料管5靠近底端的位置侧壁上固定安装有安装板6，安装板6与出料管5一体成形，安装板6的底面固定安装有若干振动棒4，振动棒4的软绳端固定安装在安装板6的底面并由外部电源进行供电，使用时通过振动棒4对混凝土进行振动，从而去除了混凝土中的气泡，有效提高了混凝土的密实度，提高了混凝土的浇筑效果；

所述储料罐7的顶部内壁上固定安装有支撑环14，支撑环14与储料罐7一体成形，储料罐7的两侧顶部对称滑动安装有水平的卡杆17，卡杆17的一端位于储料罐7外侧焊接有把手15，通过把手15便于推拉卡杆17，把手15朝向储料罐7的一侧与弹簧18的一端固定连接，弹簧18的另一端与储料罐7的外侧壁固定连接，支撑环14上固定安装有支架9，支架9的上表面两端通过焊接的方式对称固定安装有卡块16，卡块16与卡杆17对应的位置开设水平的通孔，使用时，卡杆17被弹簧18拉动向储料罐7内侧滑动，并插入到卡块16内的通孔中，从而将支架9固定，支架9与储料罐7之间便于拆卸，从而方便对储料罐7的内部进行清洗；

所述支架9的中部固定安装有固定块12，固定块12与支架9一体成形，固定块12与竖直的螺纹杆11螺纹连接，螺纹杆11的顶端焊接转盘10，通过转盘10便于转动螺纹杆11，螺纹杆11的底端通过轴承与压板8的上表面转动连接，压板8与储料罐7的内壁滑动连接且密封，通过压板8对混凝土提供压力，使混凝土通过出料管5排出储料罐7从而进行浇筑工作，压板8上开设有排气孔13，排气孔13上固定安装有阀门，使用时，先打开排气孔13上的阀门，然后将压板8下压，从而排出压板8与混凝土之间的空气，当空气排完后关闭排气孔13上的阀门，压板8的底面与储料罐7的底面形状一致，便于将储料罐7中的混凝土排尽，从而避免混凝土的浪费。

尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920001430.3

申请日:2019-01-02

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:33(浙江)

授权编号:CN209551991U

授权时间:20191029

主分类号:B28B 1/14

专利分类号:B28B1/14

范畴分类:26K;

申请人:常山英鸿新型建材有限公司

第一申请人:常山英鸿新型建材有限公司

申请人地址:324200 浙江省衢州市常山县辉埠新区

发明人:张婷

第一发明人:张婷

当前权利人:常山英鸿新型建材有限公司

代理人:陈娟

代理机构:11427

代理机构编号:北京科家知识产权代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e58fef746c156e4f6dd2d367.html