# 一种高效保温排气弯管论文和设计

### 全文摘要

本实用新型提供一种高效保温排气弯管，包括主管体和套设在所述主管体外周的保温结构层，所述保温结构层包括由内向外依次设置的内隔热片、保温石棉和外保护片，所述内隔热片上具有多个向外凸出的凸出部以形成多个隔热小腔体。本实用新型相较于现有技术，内隔热片上隔热小腔体内壁与主管体外壁之间形成密布的空气隔热区，大大提高了隔热性能，阻止了尾气高温通过排气管壁散发。

### 主设计要求

1.一种高效保温排气弯管，其特征在于，包括主管体和套设在所述主管体外周的保温结构层，所述保温结构层包括由内向外依次设置的内隔热片、保温石棉和外保护片，所述内隔热片上具有多个向外凸出的凸出部以形成多个隔热小腔体。

### 设计方案

1.一种高效保温排气弯管，其特征在于，包括主管体和套设在所述主管体外周的保温结构层，所述保温结构层包括由内向外依次设置的内隔热片、保温石棉和外保护片，所述内隔热片上具有多个向外凸出的凸出部以形成多个隔热小腔体。

2.根据权利要求1所述的高效保温排气弯管，其特征在于，所述内隔热片上隔热小腔体的面积占比为40％-60％。

3.根据权利要求1所述的高效保温排气弯管，其特征在于，所述保温石棉包括第一石棉层和第二石棉层，所述第一石棉层处于第二石棉层的内侧，所述第一石棉层的密度小于第二石棉层的密度。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及车辆尾气后处理技术领域，具体是一种高效保温排气弯管。

背景技术

汽车排放是指从废气中排出一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化物、微粒碳烟等有害气体。为了控制汽车尾气污染的排放，国家对汽车排放限值制定了相关标准。目前在小型汽车的尾气排放已经得到严格的控制，但由于技术发展局限，重型设备和车辆并没有将尾气排放控制在很高的等级标准上。目前多种针对重型机车尾气后处理技术已被提出并处于研发状态，其中氧化催化、微粒过滤器、NOX选择催化还原等技术已能达到实用化。

由于车辆空间的限制，发动机尾气管和尾气处理装置之间需要通过排气弯管连接，由于发动机尾气管排出尾气温度很高，需要在排气弯管外周包设隔热垫以防止热量通过管壁散发。目前通常是采用较厚的石棉包设管体来进行隔热，保温效果不理想。

实用新型内容

为了克服上述现有技术的不足，本实用新型的目的是提供了一种高效保温排气弯管。

为达到上述目的，本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种高效保温排气弯管，包括主管体和套设在所述主管体外周的保温结构层，所述保温结构层包括由内向外依次设置的内隔热片、保温石棉和外保护片，所述内隔热片上具有多个向外凸出的凸出部以形成多个隔热小腔体。

本实用新型相较于现有技术，内隔热片上隔热小腔体内壁与主管体外壁之间形成密布的空气隔热区，大大提高了隔热性能，阻止了尾气高温通过排气管壁散发。

进一步地，所述内隔热片上隔热小腔体的面积占比为40％-60％。

采用上述优选的方案，使隔热性能达到最优。

进一步地，所述主管体包括第一直管、第二直管、中间直管、第一弯管和第二弯管，所述第一直管经第一弯管连接在所述中间直管的一端，所述第二直管经第二弯管连接在所述中间直管的另一端；所述第一直管的轴线、第一弯管的轴线和中间直管的轴线构成第一平面，所述第二直管的轴线、第二弯管的轴线和中间直管的轴线构成第二平面，所述第一平面和第二平面成角度设置。

进一步地，所述第一弯管和第二弯管均由两个半弯管拼焊而成。

采用上述优选的方案，主管体由直管和弯管拼接而成，弯管又由两个半弯管焊接而成，半弯管可由冲压模具直接成型，大大降低了高效保温排气弯管的制造难度，由两个半弯管拼接的弯管内径均匀稳定，排气更为顺畅。

进一步地，所述第一直管上套设有第一箍环，所述第二直管上套设有第二箍环，所述保温结构层设于第一箍环和第二箍环之间，所述外保护片的两端分别嵌入在所述第一箍环和第二箍环内。

采用上述优选的方案，既提高了保温结构层的稳定性，又防止外保护片端部对操作人员造成伤害。

进一步地，所述保温石棉包括第一石棉层和第二石棉层，所述第一石棉层处于第二石棉层的内侧，所述第一石棉层的密度小于第二石棉层的密度。

采用上述优选的方案，能更好地阻止热量的散发，提高保温性能。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是本实用新型一种实施方式的结构示意图；

图2是本实用新型另一种实施方式的结构示意图；

图3是本实用新型另一种实施方式的结构示意图。

图中数字和字母所表示的相应部件的名称：

1-主管体；11-第一直管；12-第二直管；13-中间直管；14-第一弯管；141-第一半弯管；142-第二半弯管；15-第二弯管；21-第一箍环；22-第二箍环；3-内隔热片；31-隔热小腔体；4-保温石棉；5-外保护片。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

如图1所示，一种高效保温排气弯管，包括主管体1和套设在主管体1外周的保温结构层，所述保温结构层包括由内向外依次设置的内隔热片3、保温石棉4和外保护片5，内隔热片3上具有多个向外凸出的凸出部以形成多个隔热小腔体31。

采用上述技术方案的有益效果是：内隔热片上隔热小腔体内壁与主管体外壁之间形成密布的空气隔热区，大大提高了隔热性能，阻止了尾气高温通过排气管壁散发。

在本实用新型的另一些实施方式中，所述内隔热片上隔热小腔体的面积占比为40％-60％。采用上述技术方案的有益效果是：使隔热性能达到最优。

如图2、3所示，在本实用新型的另一些实施方式中，主管体1包括第一直管11、第二直管12、中间直管13、第一弯管14和第二弯管15，第一直管11经第一弯管14连接在中间直管13的一端，第二直管12经第二弯管15连接在中间直管13的另一端；第一直管11的轴线、第一弯管14的轴线和中间直管13的轴线构成第一平面，第二直管12的轴线、第二弯管15的轴线和中间直管13的轴线构成第二平面，所述第一平面和第二平面成角度设置；第一弯管14和第二弯管15均由第一半弯管141和第二半弯管142拼焊而成。采用上述技术方案的有益效果是：主管体由直管和弯管拼接而成，弯管又由两个半弯管焊接而成，半弯管可由冲压模具直接成型，大大降低了高效保温排气弯管的制造难度，由两个半弯管拼接的弯管内径均匀稳定，排气更为顺畅。

如图2所示，在本实用新型的另一些实施方式中，第一直管11上套设有第一箍环21，第二直管12上套设有第二箍环22，所述保温结构层设于第一箍环21和第二箍环22之间，外保护片3的两端分别嵌入在第一箍环21和第二箍环22内。采用上述技术方案的有益效果是：既提高了保温结构层的稳定性，又防止外保护片端部对操作人员造成伤害。

在本实用新型的另一些实施方式中，保温石棉4包括第一石棉层和第二石棉层，所述第一石棉层处于第二石棉层的内侧，所述第一石棉层的密度小于第二石棉层的密度。采用上述技术方案的有益效果是：能更好地阻止热量的散发，提高保温性能。

上述实施例只为说明本实用新型的技术构思及特点，其目的在于让本领域普通技术人员能够了解本实用新型的内容并加以实施，并不能以此限制本实用新型的保护范围，凡根据本实用新型精神实质所作的等效变化或修饰，都应涵盖在本实用新型的保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920311666.7

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209743017U

授权时间:20191206

主分类号:F01N13/08

专利分类号:F01N13/08;F01N13/14;F01N13/16

范畴分类:28A;

申请人:爱民诺排气控制系统（昆山）有限公司

第一申请人:爱民诺排气控制系统（昆山）有限公司

申请人地址:215000 江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪路38号一、二层

发明人:崔海兵;李杰;杲先颛;袁华玲;李超

第一发明人:崔海兵

当前权利人:爱民诺排气控制系统（昆山）有限公司

代理人:魏亮芳

代理机构:32232

代理机构编号:苏州华博知识产权代理有限公司 32232

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e5ba4e7c3b2a88a4ddfa4e89.html