# 一种连杆摆动机构论文和设计

### 全文摘要

本实用新型涉及汽车零配件技术领域，且公开了一种连杆摆动机构，包括摇杆，所述摇杆的外壁固定连接有轴承，所述轴承包括内轴，所述内轴的外壁活动连接有滑动球，所述滑动球的外壁活动连接有外轴，所述摇杆的一端固定连接有档板，所述摇杆的另一端固定连接有滑道，所述滑道的内壁活动连接有滚轮，所述滚轮的内壁活动连接有滚珠，所述滚珠的外壁活动连接有滚轴。该连杆摆动机构，通过设置的活动板、连接块、弹簧、卡死块、卡死槽、转动槽、转动杆、第一连接杆和第二连接杆，可以达到连杆摆动机构便于拆卸的目的，便于连杆摆动机构的收纳，解决了一般连杆摆动机构不便于拆卸的问题，能够满足人们的生活使用需求，为人们提供了更加便利的使用条件。

### 主设计要求

1.一种连杆摆动机构，包括摇杆(1)，其特征在于：所述摇杆(1)的外壁固定连接有轴承(2)，所述轴承(2)包括内轴(201)，所述内轴(201)的外壁活动连接有滑动球(202)，所述滑动球(202)的外壁活动连接有外轴(203)，所述摇杆(1)的一端固定连接有档板(8)，所述摇杆(1)的另一端固定连接有滑道(4)，所述滑道(4)的内壁活动连接有滚轮(5)，所述滚轮(5)的内壁活动连接有滚珠(6)，所述滚珠(6)的外壁活动连接有滚轴(7)，所述滚轴(7)的外壁固定连接有连接轴(9)，所述连接轴(9)的一端固定连接有活动板(10)，所述活动板(10)的顶部固定连接有握块(11)，所述摇杆(1)的外壁固定连接有限位板(3)，所述活动板(10)的底部固定连接有连接块(12)，所述连接块(12)的底部固定连接有弹簧(13)，所述握块(11)的一侧设置有固定连接在活动板(10)顶部的卡死块(14)，所述活动板(10)通过卡死块(14)活动连接有第一连接杆(18)，所述第一连接杆(18)的一端开设有卡死槽(15)，所述第一连接杆(18)的内壁活动连接有转动杆(19)，所述转动杆(19)的外壁固定连接有第二连接杆(20)。

### 设计方案

1.一种连杆摆动机构，包括摇杆(1)，其特征在于：所述摇杆(1)的外壁固定连接有轴承(2)，所述轴承(2)包括内轴(201)，所述内轴(201)的外壁活动连接有滑动球(202)，所述滑动球(202)的外壁活动连接有外轴(203)，所述摇杆(1)的一端固定连接有档板(8)，所述摇杆(1)的另一端固定连接有滑道(4)，所述滑道(4)的内壁活动连接有滚轮(5)，所述滚轮(5)的内壁活动连接有滚珠(6)，所述滚珠(6)的外壁活动连接有滚轴(7)，所述滚轴(7)的外壁固定连接有连接轴(9)，所述连接轴(9)的一端固定连接有活动板(10)，所述活动板(10)的顶部固定连接有握块(11)，所述摇杆(1)的外壁固定连接有限位板(3)，所述活动板(10)的底部固定连接有连接块(12)，所述连接块(12)的底部固定连接有弹簧(13)，所述握块(11)的一侧设置有固定连接在活动板(10)顶部的卡死块(14)，所述活动板(10)通过卡死块(14)活动连接有第一连接杆(18)，所述第一连接杆(18)的一端开设有卡死槽(15)，所述第一连接杆(18)的内壁活动连接有转动杆(19)，所述转动杆(19)的外壁固定连接有第二连接杆(20)。

2.根据权利要求1所述的一种连杆摆动机构，其特征在于：所述活动板(10)与第一连接杆(18)的接触部位设置有防磨圈(17)，且第一连接杆(18)的外壁开设有与防磨圈(17)形状大小均相互匹配的卡紧槽，且防磨圈(17)为橡胶防磨圈。

3.根据权利要求1所述的一种连杆摆动机构，其特征在于：所述第一连接杆(18)的外壁开设有转动槽(16)，且转动槽(16)的直径为一至一点五厘米。

4.根据权利要求1所述的一种连杆摆动机构，其特征在于：所述档板(8)的数量为两个，且两个档板(8)以轴承(2)的垂直中线为对称轴对称设置，且摇杆(1)贯穿靠近活动板(10)一侧的档板(8)并延伸至轴承(2)的内部与内轴(201)固定连接。

5.根据权利要求1所述的一种连杆摆动机构，其特征在于：所述握块(11)为环形握块，且握块(11)为海绵握块。

6.根据权利要求1所述的一种连杆摆动机构，其特征在于：所述连接块(12)的数量为四个，且两个连接块(12)为一组，且连接块(12)为与弹簧(13)为一体的弹性连接块，且弹簧(13)的数量为两个，且两组连接块(12)分别设置在两个弹簧(13)的两端。

7.根据权利要求1所述的一种连杆摆动机构，其特征在于：所述第一连接杆(18)与转动杆(19)的交接处开设有连接槽，且连接槽的形状大小与转动杆(19)的形状大小均相互匹配。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及汽车零配件技术领域，具体为一种连杆摆动机构。

背景技术

连杆机构又称低副机构，是机械的组成部分中的一类，指由若干(两个以上)有确定相对运动的构件用低副(转动副或移动副)联接组成的机构。平面连杆机构是一种常见的传动机构，其最基本也是应用最广泛的一种型式是由四个构件组成的平面四杆机构。由于机构中的多数构件呈杆状，所以常称杆状构件为杆。低副是面接触，耐磨损；加上转动副和移动副的接触表面是圆柱面和平面，制造简便，易于获得较高的制造精度。连杆机构广泛应用于各种机械和仪表中。目前运用在市场上的连杆摆动机构运用的方式有很多，例如，摇杆和木马等，摇杆的运用也较为广泛，一般大多运用于拖拉机的启动。

目前市场上的拖拉机启动器，大多采用的是一体式的Z字形把手设计，没有运动到连杆摆动的机构，导致拖拉机的启动把手占用空间较大，启动较为费力，给人们造成了不必要的困扰，而一般的连杆摆动机构拆卸较为不便，导致拖拉机的把手不易收纳，因此，需要一种新型连杆摆动机构的把手代替原产品来满足人们的需求。

实用新型内容

(一)解决的技术问题

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种连杆摆动机构，具备便于拆卸等优点，解决了一般连杆摆动机构不便于拆卸的问题。

(二)技术方案

为实现上述连杆摆动机构便于拆卸目的，本实用新型提供如下技术方案：一种连杆摆动机构，包括摇杆，所述摇杆的外壁固定连接有轴承，所述轴承包括内轴，所述内轴的外壁活动连接有滑动球，所述滑动球的外壁活动连接有外轴，所述摇杆的一端固定连接有档板，所述摇杆的另一端固定连接有滑道，所述滑道的内壁活动连接有滚轮，所述滚轮的内壁活动连接有滚珠，所述滚珠的外壁活动连接有滚轴，所述滚轴的外壁固定连接有连接轴，所述连接轴的一端固定连接有活动板，所述活动板的顶部固定连接有握块，所述摇杆的外壁固定连接有限位板，所述活动板的底部固定连接有连接块，所述连接块的底部固定连接有弹簧，所述握块的一侧设置有固定连接在活动板顶部的卡死块，所述活动板通过卡死块活动连接有第一连接杆，所述第一连接杆的一端开设有卡死槽，所述第一连接杆的内壁活动连接有转动杆，所述转动杆的外壁固定连接有第二连接杆。

优选的，所述活动板与第一连接杆的接触部位设置有防磨圈，且第一连接杆的外壁开设有与防磨圈形状大小均相互匹配的卡紧槽，且防磨圈为橡胶防磨圈。

优选的，所述第一连接杆的外壁开设有转动槽，且转动槽的直径为一至一点五厘米。

优选的，所述档板的数量为两个，且两个档板以轴承的垂直中线为对称轴对称设置，且摇杆贯穿靠近活动板一侧的档板并延伸至轴承的内部与内轴固定连接。

优选的，所述握块为环形握块，且握块为海绵握块。

优选的，所述连接块的数量为四个，且两个连接块为一组，且连接块为与弹簧为一体的弹性连接块，且弹簧的数量为两个，且两组连接块分别设置在两个弹簧的两端。

优选的，所述第一连接杆与转动杆的交接处开设有连接槽，且连接槽的形状大小与转动杆的形状大小均相互匹配。

(三)有益效果

与现有技术相比，本实用新型提供了一种连杆摆动机构，具备以下有益效果：

1、该连杆摆动机构，通过设置的活动板、连接块、弹簧、卡死块、卡死槽、转动槽、转动杆、第一连接杆和第二连接杆，可以达到连杆摆动机构便于拆卸的目的，便于连杆摆动机构的收纳，解决了一般连杆摆动机构不便于拆卸的问题，能够满足人们的生活使用需求，为人们提供了更加便利的使用条件。

2、该连杆摆动机构，通过设置的内轴、滑动球和外轴，达到了转动连杆摆动机构更加省力的目的，解决了一般连杆摆动机构转动较为费力的问题，使得拖拉机的发动更加便利和高效，为人们提供了更加便利的使用条件。

3、该连杆摆动机构，通过设置的防磨圈，达到了防磨的目的，增加了连杆摆动机构的使用寿命，减少活动板与第一连接杆之间的磨损，提高了拖拉机把手的使用时间。

附图说明

图1为本实用新型正剖图；

图2为图1中本实用新型A处放大图；

图3为中本实用新型轴承结构示意图；

图4为中本实用新型第一连接杆与第二连接杆连接图。

图中：1、摇杆；2、轴承；201、内轴；202、滑动球；203、外轴；3、限位板；4、滑道；5、滚轮；6、滚珠；7、滚轴；8、档板；9、连接轴；10、活动板；11、握块；12、连接块；13、弹簧；14、卡死块；15、卡死槽；16、转动槽；17、防磨圈；18、第一连接杆；19、转动杆；20、第二连接杆。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，一种连杆摆动机构，包括摇杆1，摇杆1的外壁固定连接有轴承2，轴承2包括内轴201，内轴201的外壁活动连接有滑动球202，滑动球202的外壁活动连接有外轴203，通过设置的内轴201、滑动球202和外轴203，达到了转动连杆摆动机构更加省力的目的，解决了一般连杆摆动机构转动较为费力的问题，使得拖拉机的发动更加便利和高效，为人们提供了更加便利的使用条件，摇杆1的一端固定连接有档板8，档板8的数量为两个，且两个档板8以轴承2的垂直中线为对称轴对称设置，且摇杆1贯穿靠近活动板10一侧的档板8并延伸至轴承2的内部与内轴201固定连接，摇杆1的另一端固定连接有滑道4，滑道4的内壁活动连接有滚轮5，滚轮5的内壁活动连接有滚珠6，滚珠6的外壁活动连接有滚轴7，滚轴7的外壁固定连接有连接轴9，连接轴9的一端固定连接有活动板10，活动板10的顶部固定连接有握块11，握块11为环形握块，且握块11为海绵握块，海绵，具有橡胶特性、弹力极好、回弹性好、不会变形，摇杆1的外壁固定连接有限位板3，活动板10的底部固定连接有连接块12，连接块12的数量为四个，且两个连接块12为一组，且连接块12为与弹簧13为一体的弹性连接块，且弹簧13的数量为两个，且两组连接块12分别设置在两个弹簧13的两端，连接块12的底部固定连接有弹簧13，握块11的一侧设置有固定连接在活动板10顶部的卡死块14，活动板10通过卡死块14活动连接有第一连接杆18，第一连接杆18的外壁开设有转动槽16，且转动槽16的直径为一至一点五厘米，活动板10与第一连接杆18的接触部位设置有防磨圈17，且第一连接杆18的外壁开设有与防磨圈17形状大小均相互匹配的卡紧槽，且防磨圈17为橡胶防磨圈，橡胶，具有很好的耐磨性、很高的弹性、扯断强度及伸长率，对大部份一般气体具不渗透性，对阳光及臭气具良好的抵抗性，可暴露于动物或植物油或是可气化的化学物中，通过设置的防磨圈17，达到了防磨的目的，增加了连杆摆动机构的使用寿命，减少活动板10与第一连接杆18之间的磨损，提高了拖拉机把手的使用时间，第一连接杆18的一端开设有卡死槽15，第一连接杆18的内壁活动连接有转动杆19，第一连接杆18与转动杆19的交接处开设有连接槽，且连接槽的形状大小与转动杆19的形状大小均相互匹配，转动杆19的外壁固定连接有第二连接杆20，通过设置的活动板10、连接块12、弹簧13、卡死块14、卡死槽15、转动槽16、转动杆19、第一连接杆18和第二连接杆20，可以达到连杆摆动机构便于拆卸的目的，便于连杆摆动机构的收纳，解决了一般连杆摆动机构不便于拆卸的问题，能够满足人们的生活使用需求，为人们提供了更加便利的使用条件。

在使用时，捏动握块11，活动板10挤压弹簧13收缩，将活动板10插入转动槽16，松手，卡死块14卡入卡死槽15，将第二连接杆20插入拖拉机的启动槽，手握轴承2转动，从而启动拖拉机。

综上所述，该连杆摆动机构，可以达到连杆摆动机构便于拆卸、转动连杆摆动机构更加省力和增加了连杆摆动机构的使用寿命的目的，便于连杆摆动机构的收纳，解决了一般连杆摆动机构不便于拆卸的问题，能够满足人们的生活使用需求，为人们提供了更加便利的使用条件。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920299875.4

申请日:2019-03-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209569105U

授权时间:20191101

主分类号:F02N 1/00

专利分类号:F02N1/00

范畴分类:28B;

申请人:菲普特（苏州）精密工业有限公司

第一申请人:菲普特（苏州）精密工业有限公司

申请人地址:215300 江苏省苏州市昆山市玉山镇新城南路500号7号房

发明人:郭毅冉

第一发明人:郭毅冉

当前权利人:菲普特（苏州）精密工业有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e5bb71aa1fe9ad73bc3a474e.html