# 一种有机肥烘干机论文和设计-赵安华

### 全文摘要

本实用新型公开了一种有机肥烘干机，包括烘干壳体，所述烘干壳体一侧设置有燃烧机，所述燃烧机一侧设置有喷煤机本体，所述喷煤机本体底端四个拐角处均固定有连接板，所述连接板底部设置有安装板，所述安装板底部四个拐角处均固定有支撑柱，所述连接板顶部设置有基准槽，所述基准槽底部与安装板表面均开设有方形通孔；本实用新型通过设计的基准槽，基准槽表面光滑，从而使固定杆与其紧密贴合，减少安装误差，通过设计的固定杆，固定杆可以插在连接板和安装板内将两者连接成一个整体，从而对其进行固定安装，其固定没有使用螺纹连接，从而不会受到喷煤机本体的震动而产生松动。

### 主设计要求

1.一种有机肥烘干机，包括烘干壳体（1），所述烘干壳体（1）一侧设置有燃烧机（2），所述燃烧机（2）一侧设置有喷煤机本体（5），其特征在于：所述喷煤机本体（5）底端四个拐角处均固定有连接板（7），所述连接板（7）底部设置有安装板（4），所述安装板（4）底部四个拐角处均固定有支撑柱（6），所述连接板（7）顶部设置有基准槽（13），所述基准槽（13）底部与安装板（4）表面均开设有方形通孔（21），所述方形通孔（21）内部设置有固定杆（14），所述固定杆（14）顶部与基准槽（13）表面相互贴合，所述固定杆（14）底部外壁一侧开设有固定槽（20），所述安装板（4）的方形通孔（21）内壁一侧开设有存放槽（18），所述存放槽（18）内部设置有固定柱（19），所述固定柱（19）通过插入到固定槽（20）内部卡合连接。

### 设计方案

1.一种有机肥烘干机，包括烘干壳体（1），所述烘干壳体（1）一侧设置有燃烧机（2），所述燃烧机（2）一侧设置有喷煤机本体（5），其特征在于：所述喷煤机本体（5）底端四个拐角处均固定有连接板（7），所述连接板（7）底部设置有安装板（4），所述安装板（4）底部四个拐角处均固定有支撑柱（6），所述连接板（7）顶部设置有基准槽（13），所述基准槽（13）底部与安装板（4）表面均开设有方形通孔（21），所述方形通孔（21）内部设置有固定杆（14），所述固定杆（14）顶部与基准槽（13）表面相互贴合，所述固定杆（14）底部外壁一侧开设有固定槽（20），所述安装板（4）的方形通孔（21）内壁一侧开设有存放槽（18），所述存放槽（18）内部设置有固定柱（19），所述固定柱（19）通过插入到固定槽（20）内部卡合连接。

2.根据权利要求1所述的一种有机肥烘干机，其特征在于：所述固定杆（14）顶部一侧设置有推板（12），所述推板（12）两侧均固定有限位块，所述推板（12）外部设置有安装块（10），所述安装块（10）内壁开设有限位槽（11），所述限位块与限位槽（11）通过滑动连接，所述安装块（10）固定在连接板（7）顶部。

3.根据权利要求1所述的一种有机肥烘干机，其特征在于：所述固定柱（19）与存放槽（18）之间设置有弹簧（17），所述基准槽（13）与固定杆（14）之间设置有铜板（15）。

4.根据权利要求3所述的一种有机肥烘干机，其特征在于：所述固定柱（19）侧壁开设有连接槽（16），所述安装板（4）侧壁四个拐角处均开设有拆卸孔（22），所述拆卸孔（22）的水平中心线与连接槽（16）的水平中心线相互平行。

5.根据权利要求1所述的一种有机肥烘干机，其特征在于：所述支撑柱（6）底部设置有橡胶块，所述喷煤机本体（5）一端设置有转动轴轮（8），所述喷煤机本体（5）另一端设置有进料筒（9）。

6.根据权利要求5所述的一种有机肥烘干机，其特征在于：所述喷煤机本体（5）顶部设置有吊环，所述喷煤机本体（5）外壁一侧设置有出料管，所述燃烧机（2）外壁一侧设置有进料管，所述进料管与出料管的连接处连接有连接管（3）。

7.根据权利要求6所述的一种有机肥烘干机，其特征在于：所述燃烧机（2）外部设置有保护罩，所述燃烧机（2）外壁另一侧设置有喷火管，所述喷火管端部插入到烘干壳体（1）内部。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于烘干机技术领域，具体涉及一种有机肥烘干机。

背景技术

使用高效化肥和化学农药，造成土壤中的有机质含量不断下降，土壤板结，作物产量低，质量次等严峻形势，从而选用一种有机肥作为化肥对土壤进行作用，现有的有机肥原料在制造过程中需要对其进行烘干操作，从而将有机肥放入到烘干机内，通过喷煤机添加燃料，燃烧机将燃料点燃从而对烘干机内的有机肥进行烘干。

现有的烘干机一体生产线在工作过程中，利用喷煤机和燃烧机组合进行烘干，在烘干过程中受热均匀，烘干更加充分，且烘干机内温度可控性较高，能够实现肥料的均匀干燥，并对肥料进行筛分，提升肥料的质量，但是喷煤机在进行安装的时候需要将其根据一定的高度安装在安装架上，并与安装架之间通过螺钉紧固起来，但是在实际生产中螺钉紧固在喷煤机的工作过程中容易出现松动的问题，为此我们提出一种有机肥烘干机。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种有机肥烘干机，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种有机肥烘干机，包括烘干壳体，所述烘干壳体一侧设置有燃烧机，所述燃烧机一侧设置有喷煤机本体，所述喷煤机本体底端四个拐角处均固定有连接板，所述连接板底部设置有安装板，所述安装板底部四个拐角处均固定有支撑柱，所述连接板顶部设置有基准槽，所述基准槽底部与安装板表面均开设有方形通孔，所述方形通孔内部设置有固定杆，所述固定杆顶部与基准槽表面相互贴合，所述固定杆底部外壁一侧开设有固定槽，所述安装板的方形通孔内壁一侧开设有存放槽，所述存放槽内部设置有固定柱，所述固定柱通过插入到固定槽内部卡合连接。

优选的，所述固定杆顶部一侧设置有推板，所述推板两侧均固定有限位块，所述推板外部设置有安装块，所述安装块内壁开设有限位槽，所述限位块与限位槽通过滑动连接，所述安装块固定在连接板顶部。

优选的，所述固定柱与存放槽之间设置有弹簧，所述基准槽与固定杆之间设置有铜板。

优选的，所述固定柱侧壁开设有连接槽，所述安装板侧壁四个拐角处均开设有拆卸孔，所述拆卸孔的水平中心线与连接槽的水平中心线相互平行。

优选的，所述支撑柱底部设置有橡胶块，所述喷煤机本体一端设置有转动轴轮，所述喷煤机本体另一端设置有进料筒。

优选的，所述喷煤机本体顶部设置有吊环，所述喷煤机本体外壁一侧设置有出料管，所述燃烧机外壁一侧设置有进料管，所述进料管与出料管的连接处连接有连接管。

优选的，所述燃烧机外部设置有保护罩，所述燃烧机外壁另一侧设置有喷火管，所述喷火管端部插入到烘干壳体内部。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）通过设计的基准槽，基准槽表面光滑，从而使固定杆与其紧密贴合，减少安装误差，通过设计的固定杆，固定杆可以插在连接板和安装板内将两者连接成一个整体，从而对其进行固定安装，其固定没有使用螺纹连接，从而不会受到喷煤机本体的震动而产生松动，通过设计的固定柱，固定柱可以插在固定槽内，对固定杆进行固定，通过设计的推板，推板端部底面呈一定倾斜角度，从而可以与固定杆顶部的倾斜角度相互贴合，使其在表面滑动，从而向固定杆施加一个合力向下的力，使固定杆下压，从而对固定杆进行固定安装，通过设计的限位块，限位块可以在限位槽内进行滑动连接，从而可以将推板固定在安装块内，同时也对推板的滑动距离进行限定。

（2）通过设计的弹簧，弹簧可以在固定柱到达固定槽端部的时候，向其施加弹力，从而使固定柱进入到固定槽内进行卡合固定，通过设计的拆卸孔，便于工作人员在对喷煤机本体进行拆卸的时候，直接将其棍棒通过拆卸孔插在连接槽上，可以对固定柱进行拉动，使其进入到存放槽内，从而脱离固定槽，通过设计的铜板，铜板具有较好的耐磨性从而可以减少固定杆与基准槽之间磨损而造成基准槽的深度发生改变，使本实用新型安装不紧固。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型A处局部放大图；

图3为本实用新型推板与安装块的安装示意图；

图4为本实用新型安装块的立体图；

图5为本实用新型固定柱的立体图；

图6为本实用新型固定杆的立体图；

图7为本实用新型连接板的立体图；

图8为本实用新型安装板的立体图；

图9为本实用新型实施例2的结构示意图；

图中：1、烘干壳体；2、燃烧机；3、连接管；4、安装板；5、喷煤机本体；6、支撑柱；7、连接板；8、转动轴轮；9、进料筒；10、安装块；11、限位槽；12、推板；13、基准槽；14、固定杆；15、铜板；16、连接槽；17、弹簧；18、存放槽；19、固定柱；20、固定槽；21、方形通孔；22、拆卸孔；23、硅胶块。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

实施例1

请参阅图1至图8，本实用新型提供一种技术方案：一种有机肥烘干机，包括烘干壳体1，烘干壳体1一侧设置有燃烧机2，燃烧机2一侧设置有喷煤机本体5，喷煤机本体5底端四个拐角处均固定有连接板7，连接板7底部设置有安装板4，安装板4底部四个拐角处均固定有支撑柱6，连接板7顶部设置有基准槽13，通过设计的基准槽13，基准槽13表面光滑，从而使固定杆14与其紧密贴合，减少安装误差，基准槽13底部与安装板4表面均开设有方形通孔21，方形通孔21内部设置有固定杆14，通过设计的固定杆14，固定杆14可以插在连接板7和安装板4内将两者连接成一个整体，从而对其进行固定安装，其固定没有使用螺纹连接，从而不会受到喷煤机本体5的震动而产生松动，固定杆14顶部与基准槽13表面相互贴合，固定杆14底部外壁一侧开设有固定槽20，安装板4的方形通孔21内壁一侧开设有存放槽18，存放槽18内部设置有固定柱19，通过设计的固定柱19，固定柱19可以插在固定槽20内，对固定杆14进行固定，固定柱19通过插入到固定槽20内部卡合连接。

本实施例中，优选的，固定杆14顶部一侧设置有推板12，通过设计的推板12，推板12端部底面呈一定倾斜角度，从而可以与固定杆14顶部的倾斜角度相互贴合，使其在表面滑动，从而向固定杆14施加一个合力向下的力，使固定杆14下压，从而对固定杆14进行固定安装，推板12两侧均固定有限位块，通过设计的限位块，限位块可以在限位槽11内进行滑动连接，从而可以将推板12固定在安装块10内，同时也对推板12的滑动距离进行限定，推板12外部设置有安装块10，安装块10内壁开设有限位槽11，限位块与限位槽11通过滑动连接，安装块10固定在连接板7顶部。

本实施例中，优选的，固定柱19与存放槽18之间设置有弹簧17，通过设计的弹簧17，弹簧17可以在固定柱19到达固定槽20端部的时候，向其施加弹力，从而使固定柱19进入到固定槽20内进行卡合固定，基准槽13与固定杆14之间设置有铜板15，通过设计的铜板15，铜板15具有较好的耐磨性从而可以减少固定杆14与基准槽13之间磨损而造成基准槽13的深度发生改变，使本实用新型安装不紧固。

本实施例中，优选的，固定柱19侧壁开设有连接槽16，安装板4侧壁四个拐角处均开设有拆卸孔22，通过设计的拆卸孔22，便于工作人员在对喷煤机本体5进行拆卸的时候，直接将其棍棒通过拆卸孔22插在连接槽16上，可以对固定柱19进行拉动，使其进入到存放槽18内，从而脱离固定槽20，拆卸孔22的水平中心线与连接槽16的水平中心线相互平行。

本实施例中，优选的，支撑柱6底部设置有橡胶块，通过设计的橡胶块，橡胶块具有良好的韧性，从而可以起到一定的减震作用，减少本实用新型对地面的损坏，喷煤机本体5一端设置有转动轴轮8，喷煤机本体5另一端设置有进料筒9。

本实施例中，优选的，喷煤机本体5顶部设置有吊环，喷煤机本体5外壁一侧设置有出料管，燃烧机2外壁一侧设置有进料管，进料管与出料管的连接处连接有连接管3，通过设计的连接管3，便于喷煤机本体5将煤粉输送到燃烧机2内进行燃烧。

本实施例中，优选的，燃烧机2外部设置有保护罩，通过设计的保护罩，便于将燃烧机2与外界隔离，避免其外壁烫伤工作人员，燃烧机2外壁另一侧设置有喷火管，喷火管端部插入到烘干壳体1内部。

实施例2

请参阅图2至图9，本实用新型提供一种技术方案：一种有机肥烘干机，包括烘干壳体1，烘干壳体1一侧设置有燃烧机2，燃烧机2一侧设置有喷煤机本体5，喷煤机本体5底端四个拐角处均固定有连接板7，连接板7底部设置有安装板4，安装板4底部四个拐角处均固定有支撑柱6，连接板7顶部设置有基准槽13，通过设计的基准槽13，基准槽13表面光滑，从而使固定杆14与其紧密贴合，减少安装误差，基准槽13底部与安装板4表面均开设有方形通孔21，方形通孔21内部设置有固定杆14，通过设计的固定杆14，固定杆14可以插在连接板7和安装板4内将两者连接成一个整体，从而对其进行固定安装，其固定没有使用螺纹连接，从而不会受到喷煤机本体5的震动而产生松动，固定杆14顶部与基准槽13表面相互贴合，固定杆14底部外壁一侧开设有固定槽20，安装板4的方形通孔21内壁一侧开设有存放槽18，存放槽18内部设置有固定柱19，通过设计的固定柱19，固定柱19可以插在固定槽20内，对固定杆14进行固定，固定柱19通过插入到固定槽20内部卡合连接。

本实施例中，优选的，固定杆14顶部一侧设置有推板12，通过设计的推板12，推板12端部底面呈一定倾斜角度，从而可以与固定杆14顶部的倾斜角度相互贴合，使其在表面滑动，从而向固定杆14施加一个合力向下的力，使固定杆14下压，从而对固定杆14进行固定安装，推板12两侧均固定有限位块，通过设计的限位块，限位块可以在限位槽11内进行滑动连接，从而可以将推板12固定在安装块10内，同时也对推板12的滑动距离进行限定，推板12外部设置有安装块10，安装块10内壁开设有限位槽11，限位块与限位槽11通过滑动连接，安装块10固定在连接板7顶部。

本实施例中，优选的，固定柱19与存放槽18之间设置有弹簧17，通过设计的弹簧17，弹簧17可以在固定柱19到达固定槽20端部的时候，向其施加弹力，从而使固定柱19进入到固定槽20内进行卡合固定，基准槽13与固定杆14之间设置有铜板15，通过设计的铜板15，铜板15具有较好的耐磨性从而可以减少固定杆14与基准槽13之间磨损而造成基准槽13的深度发生改变，使本实用新型安装不紧固。

本实施例中，优选的，固定柱19侧壁开设有连接槽16，安装板4侧壁四个拐角处均开设有拆卸孔22，通过设计的拆卸孔22，便于工作人员在对喷煤机本体5进行拆卸的时候，直接将其棍棒通过拆卸孔22插在连接槽16上，可以对固定柱19进行拉动，使其进入到存放槽18内，从而脱离固定槽20，拆卸孔22的水平中心线与连接槽16的水平中心线相互平行。

本实施例中，优选的，支撑柱6底部设置有硅胶块23，通过设计的硅胶块23，硅胶块23具有良好的韧性，从而可以起到一定的减震作用，减少本实用新型对地面的损坏，喷煤机本体5一端设置有转动轴轮8，喷煤机本体5另一端设置有进料筒9。

本实施例中，优选的，喷煤机本体5顶部设置有吊环，喷煤机本体5外壁一侧设置有出料管，燃烧机2外壁一侧设置有进料管，进料管与出料管的连接处连接有连接管3，通过设计的连接管3，便于喷煤机本体5将煤粉输送到燃烧机2内进行燃烧。

本实施例中，优选的，燃烧机2外部设置有保护罩，通过设计的保护罩，便于将燃烧机2与外界隔离，避免其外壁烫伤工作人员，燃烧机2外壁另一侧设置有喷火管，喷火管端部插入到烘干壳体1内部。

本实用新型的工作原理及使用流程：将该装置搬运到指定位置，将其安装起来，将待烘干的有机肥填入至烘干壳体1内，将煤炭通过进料筒9输送到喷煤机本体5内，喷煤机本体5对其进行处理，并将其通过连接管输送到燃烧机2内，对煤粉进行打火点燃，从而通过喷火管对烘干壳体1内部进行加热烘干处理；

本实用新型在对喷煤机本体5进行安装的时候，将喷煤机本体5通过起吊装置吊运在安装板4上，将连接板7和安装板4上的方形通孔21对准，然后将固定杆14插在方形通孔21内，在插入固定杆14的时候，使用棍棒通过拆卸孔22插入到连接槽16上，对固定柱19进行拉动，使其进入到存放槽18内，继续推动固定杆14，当固定柱19端部与其接触后，松开棍棒，当固定柱19端部到达固定槽20端部的时候，弹簧17释放势能，将固定柱19弹进固定槽20内进行固定，然后工作人员再推动推板12，使其紧紧的压在固定杆14上，从而完成固定，在拆卸的时候，只需要通过棍棒将固定柱19移动使其脱离固定槽20，将推板12反向推开，从而将固定杆14抽出即可。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920076790.X

申请日:2019-01-17

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:62(甘肃)

授权编号:CN209399723U

授权时间:20190917

主分类号:F26B 23/02

专利分类号:F26B23/02;F23K3/00

范畴分类:35E;

申请人:酒泉富农生物农业发展有限公司

第一申请人:酒泉富农生物农业发展有限公司

申请人地址:735000 甘肃省酒泉市肃州区标准化养殖示范产业园

发明人:赵安华

第一发明人:赵安华

当前权利人:酒泉富农生物农业发展有限公司

代理人:周蕾

代理机构:11467

代理机构编号:北京德崇智捷知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e5c6cf12a48e8006fdd16bd0.html