# 耙吸挖泥船的动力装置选型及综合评估

### 论文摘要

以6 500 m~3耙吸式挖泥船的动力装置为研究对象,对其配置方案的合理性进行分析,并进行动力系统配置方案选择、主机选型和能力校核计算。结合船舶设计任务书的要求,逐步分析目标船的整体性能和各工况下的功率需求。在此基础上,粗略估算目标船设备在各主要工况下的功率需求,并提出几种能满足各工况下功率需求的动力系统配置方案。根据目标船的工作特点,对各动力系统配置方案的适用性进行初步分析,采用层次分析法进行模糊评判,经过评估确定各评价指标的权重;通过对不同指标进行打分来确定隶属度并进行模糊运算,根据最大隶属度原则选出最适合目标船的动力配置方案;同时,根据最优配置方案选取的主机型号对目标船进行功率验证。计算分析结果表明,该研究方案满足目标船的设计要求,说明选用的研究模型和评价方法合理。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 动力系统配置方案

- 1.1 各驱动形式性能比较

- 1.2 目标船的不同工况及功率需求

- 1.2.1 目标船主要工况

- 1.2.2 主要设备配置

- 1.2.3 主要设备负载

- 1.3 可选的动力系统配置方案

- 2 选型方案的综合评价

- 2.1 模糊综合评价法

- 2.2 综合评价整体框架

- 2.3 各评价指标隶属度

- 2.3.1 模糊分布

- 2.3.2 归一化处理

- 2.4 应用层次分析法确定权重

- 2.5 评价模型的应用

- 2.5.1 各评价组对因素集权重的确定

- 2.5.2 各评价组对3个评价指标权重的确定

- 2.5.3 各评价组权重的确定

- 2.5.4 各评价组对因素集隶属度的确定

- 2.5.5 最佳方案的确定

- 3 选型方案验证

- 3.1 航行工况功率验算

- 3.2 挖泥装载工况功率验算

- 3.3 排岸工况功率验算

- 4 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李凯,胡以怀,赵野,陈彦臻

关键词: 耙吸挖泥船,动力装置,层次分析法,主机选型,最优配置,综合评价

来源: 船舶工程 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 船舶工业

单位: 上海海事大学商船学院

基金: 上海海事大学创新基金项目(2015ycx047)

分类号: U674.31

DOI: 10.13788/j.cnki.cbgc.2019.03.14

页码: 67-75

总页数: 9

文件大小: 1019K

下载量: 89

### 相关论文文献

- [1].喷嘴结构对耙吸挖泥船高压冲水性能影响的试验研究[J]. 中国港湾建设 2019(12)

- [2].某耙吸挖泥船上层建筑整体振动分析[J]. 船海工程 2020(01)

- [3].耙吸挖泥船数据传输过程中产生的丢失和延迟问题的处理方法[J]. 科技视界 2020(13)

- [4].高强度钢在中型耙吸挖泥船上的应用研究[J]. 船舶 2020(03)

- [5].耙吸挖泥船浚测一体化系统研究[J]. 中国水运 2020(07)

- [6].耙吸挖泥船艏喷喷嘴结构设计优化方法[J]. 船舶工程 2020(S1)

- [7].耙吸挖泥船施工效率预测模型研究[J]. 中国水运(下半月) 2019(01)

- [8].耙吸挖泥船在港口的安全施工措施研究[J]. 绿色科技 2018(14)

- [9].耙吸挖泥船艏吹生产效率计算方法与分析[J]. 中国港湾建设 2018(08)

- [10].耙吸挖泥船全自动抛泥控制技术[J]. 中国港湾建设 2018(11)

- [11].中交集团耙吸挖泥船“浚洋1”服务中斯合作项目[J]. 军民两用技术与产品 2016(23)

- [12].大型自航耙吸挖泥船的总体设计[J]. 南通航运职业技术学院学报 2017(01)

- [13].两型耙吸挖泥船艉部线型的设计优化[J]. 船舶工程 2017(S1)

- [14].特大型耙吸挖泥船研制及工程应用[J]. 水运工程 2017(08)

- [15].“超大型耙吸挖泥船研制及工程应用”科技成果达到国际先进水平[J]. 中国港湾建设 2016(08)

- [16].天航局“超大型耙吸挖泥船研制及工程应用”科技成果达到国际先进水平[J]. 水运工程 2016(09)

- [17].浅谈万方耙吸挖泥船超浅水施工工艺[J]. 珠江水运 2020(08)

- [18].伊拉克6000m~3耙吸挖泥船[J]. 船舶 2015(03)

- [19].大型耙吸挖泥船综合监控系统设计[J]. 舰船科学技术 2014(06)

- [20].超巨型耙吸挖泥船结构设计[J]. 船舶工程 2014(02)

- [21].长江口12000m~3大型专用耙吸挖泥船的技术特点[J]. 中国港湾建设 2014(09)

- [22].建造中的亚洲巨无霸——马来西亚34000m~3耙吸挖泥船[J]. 船舶 2011(04)

- [23].国内外中小型耙吸挖泥船动力配置综述[J]. 上海造船 2010(03)

- [24].中小型耙吸挖泥船船型的发展趋势[J]. 船舶工程 2010(S2)

- [25].“长鲸2”号大型耙吸挖泥船开发设计[J]. 船舶 2008(05)

- [26].国内首对自动化程度最高的耙吸挖泥船正式交付使用[J]. 水运工程 2019(05)

- [27].皮带船联合供砂耙吸挖泥船艏吹施工工艺[J]. 中国港湾建设 2016(11)

- [28].大型耙吸挖泥船艏吹中粗砂造陆施工技术[J]. 水运工程 2017(04)

- [29].超大型耙吸挖泥船的自由振动分析[J]. 船舶 2014(03)

- [30].大型耙吸挖泥船装舱系统设计研究[J]. 船舶与海洋工程 2012(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e5d9cbd65cebfd632926e5cd.html