# 二代生物柴油：技术已到位 如何抓市场

### 论文摘要

采用传统炼油厂的固定床加氢精制工艺处理地沟油，容易造成催化剂中毒、结焦，难以实现稳定生产运行，产品加工成本高、质量不稳定，进而影响进一步推广使用。有了全新生产路线，装置可实现长周期运转，加氢转化率更高、经济性更好。一瓶是浑浊的地沟油原料，酱油色液体底?关键词：

### 论文目录

- 全新工艺给地沟油“洗个澡”

- 销售终端“最后一公里”待打通

- 业界期待政策“推一把”

### 文章来源

类型: 报纸

作者: 朱妍

关键词: 生物柴油,废弃油脂,地沟油

来源: 中国能源报 2019-09-09

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,经济与管理科学

专业: 燃料化工,石油天然气工业,工业经济,市场研究与信息

分类号: TE667;F426.72

总页数: 2

文件大小: 73k

### 相关论文文献

- [1].生物柴油排放性能的研究[J]. 润滑油与燃料 2009(Z3)

- [2].生物柴油橡胶相容性研究[J]. 润滑油与燃料 2009(Z2)

- [3].生物柴油清净性能的研究[J]. 润滑油与燃料 2010(Z1)

- [4].微波循环辐射辅助制备生物柴油反应器及工艺的研究[J]. 当代化工 2020(01)

- [5].制革厂生产的生物柴油原料预处理和工艺建模[J]. 皮革制作与环保科技 2020(04)

- [6].林业生物柴油可持续发展研究进展[J]. 南京林业大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [7].浅谈生物柴油的发展现状[J]. 中国石油和化工标准与质量 2018(23)

- [8].国内外生物柴油质量标准发展情况与分析[J]. 精细与专用化学品 2019(02)

- [9].生物柴油(菜籽油)与柴油的喷雾燃烧特性研究[J]. 哈尔滨工程大学学报 2019(08)

- [10].国内外生物柴油发展现状[J]. 现代化工 2019(10)

- [11].全球生物柴油强制使用状况及启示[J]. 石油商技 2019(05)

- [12].分光光度法测定生物柴油中的磷含量[J]. 分析科学学报 2018(01)

- [13].新兴柴油替代品——棕榈油甲酯作为生物柴油[J]. 中国林业产业 2017(03)

- [14].生物柴油销售[J]. 化学工程与装备 2018(04)

- [15].生物柴油的研究意义及原料[J]. 科技风 2018(19)

- [16].生物柴油的研究现状及进展[J]. 广东化工 2018(12)

- [17].浅谈我国生物柴油的发展现状[J]. 内蒙古科技与经济 2018(12)

- [18].生物柴油产品国家标准最新修订解读[J]. 石油商技 2018(04)

- [19].巴西政府鼓励提高生物柴油的自愿掺和比[J]. 世界农业 2018(09)

- [20].“非粮”木本生物柴油新资源开发及生物柴油特性的比较分析[J]. 中国油脂 2016(12)

- [21].车用生物柴油的应用与发展趋向分析[J]. 当代化工研究 2016(10)

- [22].降凝剂与溶剂复配对生物柴油冷凝过程的影响[J]. 有色金属设计 2016(04)

- [23].高奇工业研究院等单位共同研制出凝点为-40℃生物柴油[J]. 石油化工应用 2017(03)

- [24].“非粮”木本生物柴油的研究热点与进展[J]. 现代化工 2017(05)

- [25].生物柴油两项行业标准工作会议在西安召开[J]. 中国油脂 2017(06)

- [26].改善稻米油生物柴油的低温流动性[J]. 中国油脂 2017(07)

- [27].小型单缸柴油机燃用生物柴油排放性能研究[J]. 内江科技 2017(06)

- [28].氟化钾改性水滑石催化合成新型生物柴油[J]. 齐齐哈尔大学学报(自然科学版) 2017(06)

- [29].浅谈生物柴油的应用前景[J]. 中国高新区 2017(23)

- [30].微生物油脂制备生物柴油技术研究现状及发展趋势[J]. 生物质化学工程 2015(06)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e72bca84da7e99573aa13023.html