# 一种工具用转向节论文和设计-汪坚

### 全文摘要

一种工具用转向节，属于工具配件技术领域。其包括连接块，所述连接块上端转动配合接头A，所述连接块下端转动配合接头B，所述接头A和接头B形成的转动面垂直。与现有技术相比具有以下有益效果：1）通过连接块上端转动配合接头A，连接块下端转动配合接头B，接头A和接头B形成的转动面垂直，实现了多维转动；2）接头A和接头B通过螺钉与螺母与连接块连接，方便更换接头A和接头B，以适应不同结构工件的安装和更换；3）接头A和接头B以螺钉为转轴，灵活度好。

### 主设计要求

1.一种工具用转向节，其特征在于包括连接块（4），所述连接块（4）上端转动配合接头A（1），所述连接块（4）下端转动配合接头B（5），所述接头A（1）和接头B（5）形成的转动面垂直。

### 设计方案

1.一种工具用转向节，其特征在于包括连接块（4），所述连接块（4）上端转动配合接头A（1），所述连接块（4）下端转动配合接头B（5），所述接头A（1）和接头B（5）形成的转动面垂直。

2.如权利要求1所述的一种工具用转向节，其特征在于所述连接块（4）上端通过设置的第一螺钉（2）和第一螺母（3）转动连接接头A（1），所述连接块（4）下端通过设置的第二螺钉（6）和第二螺母（7）转动连接接头B（5），所述第一螺钉（2）和第二螺钉（6）的投影垂直。

3.如权利要求2所述的一种工具用转向节，其特征在于所述连接块（4）上端为台阶面结构，所述接头A（1）与连接块（4）上端台阶面扣合后，所述第一螺钉（2）穿过接头A（1）与连接块（4）通过第一螺母（3）锁紧。

4.如权利要求2所述的一种工具用转向节，其特征在于所述连接块（4）下端为台阶面结构，所述接头B（5）与连接块（4）下端台阶面扣合后，所述第二螺钉（6）穿过接头B（5）与连接块（4）通过第二螺母（7）锁紧。

5.如权利要求2或3或4所述的一种工具用转向节，其特征在于所述第一螺钉（2）和第二螺钉（6）为内六角沉头螺钉，所述第一螺母（3）和第二螺母（7）为六角螺母。

6.如权利要求2或3或4所述的一种工具用转向节，其特征在于所述接头A（1）底部与连接块（4）顶面配合处以及接头B（5）顶部与连接块（4）底面配合处均设置成圆弧结构。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于工具配件技术领域，具体涉及一种工具用转向节。

背景技术

车间或修理厂中涉及的工具，如捡拾器、检视镜等，需要在其上安装一个转向节以到达不同角度、不同方向的使用，以满足不同场景下的应用。

公开号为：CN 202684906 U的实用新型专利，公开了一种可弯折拾捡器，其具体公开了一种活动件（即转向节），该活动件，所述活动件包括设置在磁性吸头一端的第一旋转圆珠、设置在钢性拉杆一端的第二旋转圆珠和旋转圆珠紧固件，所述第一旋转圆珠和第二旋转圆珠分别与旋转圆珠紧固件可转动连接，旋转圆珠紧固件包括上紧固片、下紧固片和用于紧固上紧固片与下紧固片的螺栓，上紧固片和下紧固片上分别设有用于紧固旋转圆珠的凹槽，所述第一旋转圆珠和第二旋转圆珠分别紧固在上紧固片凹槽和下紧固片凹槽中。

该活动件（即转向节）虽然能够使得磁性吸头转动，但是该活动件只能在一个平面内转动，且其结构相对较为复杂，安装不便。

实用新型内容

针对现有技术存在的问题，本实用新型的目的在于设计提供一种工具用转向节的技术方案。

所述的一种工具用转向节，其特征在于包括连接块，所述连接块上端转动配合接头A，所述连接块下端转动配合接头B，所述接头A和接头B形成的转动面垂直。

所述的一种工具用转向节，其特征在于所述连接块上端通过设置的第一螺钉和第一螺母转动连接接头A，所述连接块下端通过设置的第二螺钉和第二螺母转动连接接头B，所述第一螺钉和第二螺钉的投影垂直。

所述的一种工具用转向节，其特征在于所述连接块上端为台阶面结构，所述接头A与连接块上端台阶面扣合后，所述第一螺钉穿过接头A与连接块通过第一螺母锁紧。

所述的一种工具用转向节，其特征在于所述连接块下端为台阶面结构，所述接头B与连接块下端台阶面扣合后，所述第二螺钉穿过接头B与连接块通过第二螺母锁紧。

所述的一种工具用转向节，其特征在于所述第一螺钉和第二螺钉为内六角沉头螺钉，所述第一螺母和第二螺母为六角螺母。

所述接头A底部与连接块顶面配合处以及接头B顶部与连接块底面配合处均设置成圆弧结构。

上述的一种工具用转向节，结构简单，设计合理，与现有技术相比具有以下有益效果：

1）通过连接块上端转动配合接头A，连接块下端转动配合接头B，接头A和接头B形成的转动面垂直，实现了多维转动；

2）接头A和接头B通过螺钉与螺母与连接块连接，方便更换接头A和接头B，以适应不同结构工件的安装和更换；

3）接头A和接头B以螺钉为转轴，灵活度好。

附图说明

图1为本实用新型的主视结构示意图；

图2为本实用新型的侧视结构示意图；

图3为本实用新型的立体结构示意图。

图中：1-接头A；2-第一螺钉；3-第一螺母；4-连接块；5-接头B；6-第二螺钉；7-第二螺母。

具体实施方式

以下结合说明书附图来进一步说明本实用新型。

如图1、2和3所示，一种工具用转向节包括连接块4，连接块4上端转动配合接头A1，连接块4下端转动配合接头B5，接头A1和接头B5形成的转动面垂直，即接头A1和接头B5实现不同方向的转动。接头A1和接头B5可用于连接工具的其它部件，当工具为捡拾器时，接头A1和接头B5可用于连接捡拾头、手柄、快接等机构。接头A1、接头B5可以是同类型的，也可以不同类型，视外接情况定。

作为优选结构，连接块4上端为台阶面结构，接头A1与连接块4上端台阶面扣合后，第一螺钉2穿过接头A1与连接块4通过第一螺母3锁紧；连接块4下端为台阶面结构，接头B5与连接块4下端台阶面扣合后，第二螺钉6穿过接头B5与连接块4通过第二螺母7锁紧。并且第一螺钉2和第二螺钉6的投影垂直。当然，为了能够使得接头A1和接头B5能够转动，接头A1、连接块4与第一螺钉2之间留有一定的间隙，该间隙以及第一螺钉2和第一螺母3锁紧作用下，能够保证接头A1能够相对于连接块4转动，并且保证其转动具有一定的钝性；同样，接头B5、连接块4与第二螺钉6之间也留有一定的间隙，保证接头B5能够相对于连接块4转动，并且保证其转动具有一定的钝性。

另外，为了使得接头A1和接头B5能够旋转，接头A1底面与连接块4配合处，接头B5顶面与连接块4配合处，均设置成圆弧结构，当然连接块4相应与接头A1和接头B5配合面设置成与接头A1和接头B5适配的圆弧结构。

作为优选结构，第一螺钉2和第二螺钉6为内六角沉头螺钉，第一螺母3和第二螺母7为六角螺母。第一螺母3和第二螺母7锁紧后，其可落入连接块4的安装槽中，保证美观。

本实用新型不局限于应用于捡拾器、检视镜，也可以应用与其它工具的转向用。

最后应说明的是：以上各实施例仅用以说明本实用新型的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述各实施例对本实用新型进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920399532.5

申请日:2019-03-27

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:86(杭州)

授权编号:CN209908975U

授权时间:20200107

主分类号:F16C11/04

专利分类号:F16C11/04

范畴分类:27B;

申请人:杭州富阳优拓工具有限公司

第一申请人:杭州富阳优拓工具有限公司

申请人地址:311400 浙江省杭州市富阳区场口镇新元村

发明人:汪坚;章建海;章俊杰;汪怡青

第一发明人:汪坚

当前权利人:杭州富阳优拓工具有限公司

代理人:沈渊琪

代理机构:33213

代理机构编号:杭州浙科专利事务所(普通合伙) 33213

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e743c6832c7043ee0fc5548b.html