# 城市污水环境治理措施与治理方法

深圳市环境科学研究院广东深圳518000

摘要：在城市环境治理中，污水治理是十分重要的内容，加强城市污水环境治理，有利于改善城市环境，提升水资源保护和利用水平。对此，本文首先对城市污水环境治理的重要性进行介绍，然后对城市污水环境治理方法以及治理措施进行详细探究。

关键词：城市污水；治理方法；措施

1引言

现如今，我国城市化进程不断加快，同时工业发展迅速，有力的推动了社会经济的快速发展。但是，城市生态环境污染问题也越来越严重，尤其是水环境污染，对于城市居民的身体健康会造成严重危害。因此，亟需对城市污水治理要点进行深入研究。

2城市污水环境治理的重要性

我国国民日常生产和生活中所能够应用的淡水资源比较紧缺，而随着社会经济的快速发展以及城市化进程的不断加快，水资源短缺问题越来越严重。造成水资源匮乏的原因比较多，其中水污染问题是最为主要的原因。当水资源受到某种物质介入后，水资源化学、物理、生物特性就会随之发生变化，进而造成生态环境破坏，水质持续恶化，对人类的身体健康构成严重危害，因此，加强水资源保护和污水治理至关重要。

3城市污水环境治理方法

3.1活性污泥法

在城市污水治理中，活性污泥法为比较常见的治理办法，不仅处理能力强，而且出水水质比较好。基于活性污泥法的污水处理系统是由曝气池、、沉淀池、污泥回流以及剩余污泥排放系统所组成的。在污水治理中，对于废水以及回流活性污泥，可共同输送至曝气池中，进而形成混合液。通过曝气设备，可充入空气，而空气中的氧可溶入至混合液中，并发生好氧代谢反应，对混合液进行充分搅拌，即可形成悬浮状态，在此过程中，污水中的氧气、有机物以及微生物能够发生充分接触和相关反应。在完成上述反应后，混合液即可进入至沉淀池中，在混合液中含有大量的悬浮固体，其可在沉淀池中发生沉淀，并将悬浮固体与水进行分离，当污水流出沉淀后，即是净化完成的水。在沉淀池中，大部分污泥会发生回流，即回流污泥，其能够保证曝气池中的悬浮固体保持一定的浓度，即微生物浓度。在曝气池中，在发生生化反应后，微生物不断增殖，大量微生物可从沉淀池中排出，进而保证活性污泥系统的稳定性，而这类污泥即剩余污泥。活性污泥不仅可对有机物进行氧化和分解，同时其还具有良好的凝聚性能以及沉降性能，能够保证活性污泥可从混合液中充分分离，进而得到澄清水。在城市污水治理中，在活性污泥法的实际应用中，基础设施建设规模比较大，所需资金较多，并且还具有一定的局限性，因此，还需对活性污泥法进行改进，推进其朝向低能耗、高效率以及便于操作的方向发展，提升污水处理效率。

3.2生物膜法

在城市污水治理中，生物膜法是一种新型污水治理方法，被广泛应用于城市污水治理中，应用优势明显。在生物膜法的实际应用中，需充分利用生物膜进行污水处理，生物膜法指的是在物体表面附着大量的微生物，这类微生物能够对城市污水中的杂质以及各类污染物进行降解，尤其是在污水有机物治理中，应用效果明显。在生物膜法的实际应用中，处理方式具有多样性特征，包括氧化处理、转盘处理、过滤等等，上述处理方式都能够达到良好的污水治理效果，有效净化水环境，同时，还能够避免在污水治理过程中出现污泥膨胀的问题。但是，生物膜法也有一定的应用缺陷，在对城市污水进行生物膜法处理后，虽然能够有效减少污水中的有害物质，但是很难改善污水的浑浊程度。

3.3氧化法

在城市污水治理中，氧化法的类型有很多种，包括催化氧化法、氧化法以及湿式氧化法等等。在各类污水治理方法中，氧化法的应用优势最为明显，被广泛应用于各个领域。在氧化塘处理技术的应用中，塘中的微生物可对污水中的有机污染物进行氧化分解，进而达到良好的污水处理效果。氧化法的技术投资比较少，污水处理构造简单，污水净化效果好，并且日常运行维护管理便捷。但是，在氧化法污水处理设施的建设以及运营中依然存在很多不足，比如资金短缺，因此，只有保证资金充足，才可提升污水处理效果。

4城市污水环境治理措施

4.1加强城市污水处理宣传

城市污水环境治理工作所需时间比较长，随着城市化进程的不断加快，城市环境污染问题越来越严重，只有采取有效的治理技术，消除环境污染，才能够促进城市社会经济可持续发展。水是人类生产和生活的重要资源，水环境污染治理工作至关重要。在城市污水治理中，应加强宣传教育，使得人们能够养成节约用水习惯，将水环境保护以及污染治理作为自身重要的责任和义务。

4.2严格执行污水排放标准

在城市污水排放管理中，必须严格依据国家相关标准，另外，各个地方政府也应结合当地实际情况，确定污水排放标准，然后再结合当地标准进行污水排放。对于城市污水，在经过污水处理厂进行预处理时，必须严格遵循城市污水处理厂的入水标准。在各项标准的执行过程中，应综合考虑水的生物毒性因素、可生化性等等，判断其对于污水处理效率和效果的影响。

4.3规范城市污水管网建设

（1）对于城市建设项目进行统一管理，并明确分工，对责任进行细化处理，制定完善的责任追究制度，并将其落实到日常管理中，如果发现违规行为，则应予以严惩，保证城市规划建设的统一性，构建良好的城市污水处理系统。对于城市排水体制，可将其分为两种形式，包括分流制和合流制。有些新建城市、新建开发区或者新区的经济条件比较好，在排水处理方面，可采用分流制。但是，有些城市旧城区各类基础设施陈旧，在污水处理方面可采用合流制，并改造截流式合流制。由此可见，对于不同城市，应结合实际情况选择适宜的排水体制，而在污水治理系统的实际运行中，还应探究污水处理厂多种投资模式，并应用多元化管理方式，促进污水处理厂的稳定发展。

（2）在城市规划建设中，严格落实规划环评，批准建设环境影响评价规划部。在城市污水之立场的建设、管道联通、管网配套以及建设管理方面，都必须加强规范化管理。对于城市污水，不能直接排入至污水管网中，另外，还应保证雨污管道不分流。

（3）积极应用先进的综合处理技术。在城市污水处理系统的规划建设中，需综合考虑我国国庆、技术水平以及经济效益等因素。另外，在具体的建设过程中，应摒弃以技术先进性为目标或者以提升经济效益为目标的管理方案。

5结语

综上所述，本文主要对城市污水处理方法以及处理措施进行了详细探究。城市污水处理效果不仅会影响城市环境卫生，同时还会对人们的身体健康造成较大影响。对此，必须加强宣传教育，严格执行污水排放标准，规范城市污水管网建设，这样才能够推进城市污水治理效果水平的提升。

参考文献：

[1]戈玮焜，周超.关于城市污水环境治理措施与治理方法的探析[J].城市建筑，2016，3（8）：367-367.

[2]梁袆玮.城市水环境治理及污染防治对策探讨[J].中国新技术新产品，2015，2（6）：176-176.

[3]黄浩.试析我国城市环境治理中的污水问题[J].中国新技术新产品，No.300（14）：55-57.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e79d0d3e4bcb691088d3f041.html