# 内蒙古地区CL体系的适用性分析

吕芳

山西工程职业技术学院山西太原030009

摘要：建筑结构体系的种类很多，常规的建筑结构体系主要有砖混结构、框架结构、剪力墙结构、钢结构等，这些结构体系各有自身的优缺点，且这些结构体系的保温层一般都在外墙面采用外挂或外贴，这种做法容易起鼓、开裂和脱落，后期还需要经常维修甚至更换。CL建筑体系的保温层与建筑物同寿命，且其具有结构稳定、抗震性强、使用寿命长、污染少、能耗低等优点并于2011年在内蒙古地区开始推广使用。本文以实际工程为例，通过对内蒙古地区部分城市的CL体系与砖混结构及普通剪力墙结构的工程造价进行对比分析，得出CL体系在内蒙古地区的适用性。研究结果为CL体系在内蒙古地区的广泛应用起到促进作用。

关键词：内蒙古；CL体系；工程造价；适用性

TheapplicabilityofCLsystemanalysisinInnerMongoliaregion

Abstract：Therearemanydifferentkindsofbuildingstructuresystem.Theconventionalstructuresystemmainlyincludescompositemasonrystructure，framestructure，shearstructure，steelstructure.Thesestructuresystemshavetheirownadvantagesanddisadvantages.Moreover，theirthermalinsulationlayerisusuallyadoptedinthemetopeoutsidethepluginorstick.Soit’seasytodrumming，cracking，peelingandlaterepairorreplacementisrequired.CLbuildingsystemhasthesamelifewiththebuildings，andithasthevirtuesofstablestructure，strongshockresistance，longservicelife，lesspollutionandlowenergyconsumption.SoitbegantopromotetheuseinInnerMongoliaregionin2011.Basedontheactualprojectasanexample，throughtocompareandanalyzetheconstructioncostbetweentheCLsystemandbrickstructureandcommonshearwallstructureinInnerMongoliaregion，itisconcludedthattheapplicabilityoftheCLsysteminInnerMongoliaregion.TheresultsplayapromotingroleforCLsystemiswidelyusedinInnerMongoliaregion.

Keywords：InnerMongoliaCLsystemEngineeringcostApplicability

1内蒙古地区CL建筑体系的应用概况

CL建筑结构体系是一种集受力与保护于一体的复合混凝土剪力墙结构体系，适用于地震设防烈度为8度及8度以下严寒、寒冷地区和夏热冬冷地区有保温隔热要求的多层、小高层及高层所有居住建筑和公共建筑。CL建筑体系与普通剪力墙结构体系最大的区别就是采用CL复合墙板，CL复合墙板是由中间保温层和两侧混凝土组合而成的。其靠近室外一侧较薄的混凝土层，既可以对中间的保温层起到保护作用，又可以满足外墙面装修的要求，最重要的是其保温层与建筑物同寿命，在整个施工期间都无需维修与更换。内蒙古自治区坐落在我国的北部边疆，冬季比较寒冷，住宅建筑的墙体保温措施就是不可避免的。传统的外挂、外贴保温层的做法经常需要维修和更换，而且易发生火灾，CL建筑体系完全克服了这些缺点，而且CL建筑体系与常规建筑结构体系相比，优点很多。2011年，内蒙古自治区住建厅决定在全区推广应用。

由鄂尔多斯兴达阳光集团率先在鄂尔多斯达拉特旗建立CL建筑体系生产基地，并在达拉特旗开发了约4万平方米的CL建筑体系住宅小区——兴达阳光小区，鄂尔多斯市锦联房地产开发有限公司在鄂托克旗乌兰镇开发了约10万平方米的CL建筑体系商住小区——东方聚龙湾。截止目前，鄂尔多斯市、呼和浩特市、乌兰察布市、乌海市、阿拉善盟、锡林郭勒盟、哲里木盟、兴安盟均获得使用权，正在积极筹建生产基地。

2内蒙古地区部分城市CL体系与砖混体系、剪力墙结构体系的经济性对比分析

2.1CL建筑体系实例工程概况

本文分别以住宅楼A（6层）和住宅楼B（11）为例，住宅楼A，地上六层，局部七层，占地面积为453.06平方米，总建筑面积为2649.10平方米，建筑层高为3米，建筑物主体高度19.400米，建筑抗震设防类别为丙类，结构安全等级为二级，抗震等级为四级，结构设计使用年限为50年。基础形式采用墙下钢筋混凝土条形基础，外墙、楼梯间墙为CL复合墙板，其他承重内墙采用钢筋混凝土实体剪力墙。外墙为250mm厚，楼梯间分户墙为200mm厚，内墙为150mm厚。建成后室内净使用面积为2280.3m2。住宅楼B，地上十一层，占地面积为404.5平方米，总建筑面积为4621.75平方米，建筑层高为3米，建筑物主体高度34.800米，建筑类别为二类，抗震设防烈度为8度，结构安全等级为二级，耐火等级为二级，结构设计使用年限为50年。基础形式采用梁板式筏形基础，外墙采用CL复合保温墙，内墙除钢筋混凝土墙外，采用加气混凝土砌块。外墙为300mm厚，钢筋混凝土内墙的厚度分别为270mm、200mm和160mm，加气混凝土砌块内墙的厚度为160mm厚。

2.2砖混结构体系及普通剪力墙结构体系实例工程概况

砖混结构按与住宅楼A相同的轴线数和轴线间距来设计，地上六层，局部七层，占地面积为468.55平方米，总建筑面积为2742.04平方米，建筑层高为3米，建筑物主体高度19.400米，建筑抗震设防类别为丙类，结构安全等级为二级，抗震等级为四级，结构设计使用年限为50年。外墙为370mm砖墙，外保温为60mm厚挤塑聚苯板，内墙为240mm砖墙。建成后室内净使用面积为2174.4m2。普通剪力墙结构的外墙为普通剪力墙，厚度为300mm，外保温为60mm厚挤塑聚苯板，其余部分设计概况同上面介绍的住宅楼B的概况。

2.3实例工程造价的编制依据

本工程依据《内蒙古自治区建筑工程预算定额》（2009）[1]、《内蒙古自治区建筑工程费用定额》（DYD15-801-2009）[2]及《CL建筑体系补充定额》编制，主要材料价格按照各地区2011年2、3月份建筑安装工程材料市场信息价进行调整。主要工程量为主体工程的工程量，包括基础、柱、墙、板，墙面基层做法、屋面基层做法及地面基层做法等。

2.4内蒙古地区部分城市实例工程主体工程造价的对比分析

本文分别分析了呼和浩特、鄂尔多斯、赤峰、包头和巴彦淖尔等地区CL建筑体系与砖混结构体系、普通剪力墙结构体系的主体工程造价对比情况，分别如表1~表5所示。内蒙古地区部分城市的CL建筑体系、砖混结构和普通剪力墙结构的工程平米造价对比分析见表6。内蒙古地区部分城市平米造价对比分析见图1。

由表6可知，鄂尔多斯和赤峰的CL体系（6层）的主体工程造价较高，呼和浩特、包头和巴彦淖尔的主体工程造价相对较低，总造价相差约8%左右。鄂尔多斯和巴彦淖尔的砖混结构体系的主体工程造价较高，呼和浩特、包头和赤峰的主体工程造价相对较低，总造价相差约8.29%左右。鄂尔多斯和巴彦淖尔的CL体系（11层）的主体工程造价较高，赤峰、呼和浩特和包头的主体工程造价相对较低，总造价相差约6.26%左右。鄂尔多斯和巴彦淖尔的普通剪力墙结构体系的主体工程造价较高，呼和浩特、包头和赤峰的主体工程造价相对较低，总造价相差约7.46%左右。

图1部分城市平米造价对比折线图

Figure1ComparisonchartofPartialCitiesSquareMeterCost

表6内蒙古地区部分城市的CL建筑体系、

砖混结构与普通剪力墙结构的主体工程平米造价对比分析表

Table6TheContrastiveAnalysisoftheMainConstructionSquareMeterCostforCLsystem，Brick-ConcreteSystemandshearstructureinpartialcitiesinInnerMongolia

3内蒙古地区部分城市CL建筑体系的适用性分析

由表1-表5的计算结果来看，在呼和浩特、鄂尔多斯、赤峰、包头和巴彦淖尔等五个城市，CL建筑体系的平面造价均高于砖混结构的平米造价，但略低于普通剪力墙结构的平米造价，不同城市的CL建筑体系的工程造价是不同的，主要是因为每个城市的建筑材料由于产地不同、运距不同等原因而导致价格不同造成的，比如水泥、砂子、石子、钢筋、木材、商品混凝土等主材的价格不同等。CL建筑体系不用粘土砖、污染少、能耗低且还具有结构安全、抗震性强等优点，所以，CL体系在内蒙古地区具有适用性。

参考文献：

[1]内蒙古自治区基本建设委员会.内蒙古自治区建筑工程预算定额（土建部分）[M].呼和浩特市：内蒙古自治区基本建设委员会出版，2009

[2]内蒙古自治区基本建设委员会.内蒙古自治区建筑工程费用定额[M].呼和浩特市：内蒙古自治区基本建设委员会出版，2009

[3]于庆荣，张洪波，张晶廷.CL建筑体系的设计与经济分析[J].施工技术.2000，7：16-17

[4]张玉洁，任俊岭.CL结构体系的设计实例分析[J].山西建筑.2005，6：26-27

[5]邸芃，时文亮.夏热冬冷地区CL墙板混凝土层厚度分析[J].西安科技大学学报.2012，3：353-358

[6]刘振军.CL结构体系推广技术中的几点改进意见[J].建筑安全.2009，8：55-57

[7]孙永成，阎春彩，田敬贤.CL结构体系在某工程中的应用[J].西部探矿工程.2008，11：213-215

[8]国务院办公厅.关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知.2005，09

作者简介：

吕芳，1982年7月，女，汉族，河南省焦作市，山西工程职业技术学院，工程师，造价师。

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e7a09e6bdff36998921ea843.html