# 一种高品质牦牛乳挤奶器论文和设计-于飞

### 全文摘要

本实用新型公开了一种高品质牦牛乳挤奶器，包括支架和奶桶，支架的一端设有推杆，支架的底端设有万向轮，支架的顶端设有保温层，保温层的内部设有制冷桶，制冷桶的一侧设有微型制冷压缩机，微型制冷压缩机的出口与冷凝管的一端固定连接，冷凝管的另一端与微型制冷压缩机的的进口固定连接，通过设有的微型制冷压缩机便于对制冷桶中的水进行制冷，提高了制冷效果，通过设有的温控仪便于自动控制微型制冷压缩机的开启或关闭，通过设有的风冷散热器便于对微型制冷压缩机进行散热通风，该挤奶器既可以在夏秋季挤奶保证品质需要，又可在冷季分离制冷系统，让挤奶器系统独立工作。

### 主设计要求

1.一种高品质牦牛乳挤奶器，包括支架（1）和奶桶（7），其特征在于，所述支架（1）的一端设有推杆（2），所述支架（1）的底端设有万向轮（19），所述支架（1）的顶端设有保温层（3），所述保温层（3）的内部设有制冷桶（5），所述制冷桶（5）的一侧设有微型制冷压缩机（8），所述微型制冷压缩机（8）的出口与冷凝管（10）的一端固定连接，所述冷凝管（10）的另一端与微型制冷压缩机（8）的进口固定连接，所述微型制冷压缩机（8）的一侧设有风冷散热器（9），所述制冷桶（5）的内部设有奶桶（7），所述制冷桶（5）与奶桶（7）通过卡扣锁紧，所述支架（1）顶端的一侧固定设有放置座（13），所述放置座（13）与支架（1）卡合连接，所述放置座（13）的顶端设有真空泵（15），所述真空泵（15）的出气口通过连接管与真空桶（14）的一端固定连接，所述真空桶（14）的一侧通过连接管与脉冲器（16）的一端固定连接，所述脉冲器（16）的另一端通过连接管与挤奶头（17）的脉动气流管接头固定连接，所述真空桶（14）的一侧通过连接管与奶桶（7）的顶端固定连接，所述挤奶头（17）的奶衬内管通过连接管与奶桶（7）的顶端固定连接，所述保温层（3）的一侧分别设有温控仪（12）和开关面板，所述温控仪（12）的感应探头固定安装在制冷桶（5）底部的侧壁，但不与制冷桶（5）桶壁紧贴，所述开关面板的表面分别设有压缩机开关、散热器开关和真空泵开关，所述微型制冷压缩机（8）、风冷散热器（9）和真空泵（15）分别通过压缩机开关、散热器开关和真空泵开关与电源电性连接，所述微型制冷压缩机（8）与温控仪（12）电性连接。

### 设计方案

1.一种高品质牦牛乳挤奶器，包括支架（1）和奶桶（7），其特征在于，所述支架（1）的一端设有推杆（2），所述支架（1）的底端设有万向轮（19），所述支架（1）的顶端设有保温层（3），所述保温层（3）的内部设有制冷桶（5），所述制冷桶（5）的一侧设有微型制冷压缩机（8），所述微型制冷压缩机（8）的出口与冷凝管（10）的一端固定连接，所述冷凝管（10）的另一端与微型制冷压缩机（8）的进口固定连接，所述微型制冷压缩机（8）的一侧设有风冷散热器（9），所述制冷桶（5）的内部设有奶桶（7），所述制冷桶（5）与奶桶（7）通过卡扣锁紧，所述支架（1）顶端的一侧固定设有放置座（13），所述放置座（13）与支架（1）卡合连接，所述放置座（13）的顶端设有真空泵（15），所述真空泵（15）的出气口通过连接管与真空桶（14）的一端固定连接，所述真空桶（14）的一侧通过连接管与脉冲器（16）的一端固定连接，所述脉冲器（16）的另一端通过连接管与挤奶头（17）的脉动气流管接头固定连接，所述真空桶（14）的一侧通过连接管与奶桶（7）的顶端固定连接，所述挤奶头（17）的奶衬内管通过连接管与奶桶（7）的顶端固定连接，所述保温层（3）的一侧分别设有温控仪（12）和开关面板，所述温控仪（12）的感应探头固定安装在制冷桶（5）底部的侧壁，但不与制冷桶（5）桶壁紧贴，所述开关面板的表面分别设有压缩机开关、散热器开关和真空泵开关，所述微型制冷压缩机（8）、风冷散热器（9）和真空泵（15）分别通过压缩机开关、散热器开关和真空泵开关与电源电性连接，所述微型制冷压缩机（8）与温控仪（12）电性连接。

2.根据权利要求1所述的一种高品质牦牛乳挤奶器，其特征在于：所述保温层（3）的其中三个侧壁焊接，另外一个所述侧壁的上层面板焊接，下层面板螺丝固定，所述下层面板的表面设有开口（18）。

3.根据权利要求1所述的一种高品质牦牛乳挤奶器，其特征在于：所述保温层（3）的底端设有四个高支点（4）。

4.根据权利要求1所述的一种高品质牦牛乳挤奶器，其特征在于：所述制冷桶（5）的底端设有四个奶桶支点（6）。

5.根据权利要求1所述的一种高品质牦牛乳挤奶器，其特征在于：所述制冷桶（5）的上沿设有乳胶密封垫（20），与挤奶桶（7）间隔密封。

6.根据权利要求1所述的一种高品质牦牛乳挤奶器，其特征在于：所述制冷桶（5）的侧壁均设有滑轨，所述滑轨与奶桶（7）外壁设有的滑块（11）滑动连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种挤奶器，特别涉及一种高品质牦牛乳挤奶器，属于牦牛奶源基地建设技术领域。

背景技术

牦牛生存于青藏高原特殊生态环境，放牧条件下生产性能较低。牦牛产业提升的重要途径是牦牛乳资源市场化开发。奶源的珍稀、无污染及高营养价值使产品市场前景良好。奶源基地建设技术瓶颈之一仍然是缺乏有效的标准化挤奶流程和设备。手工及犊牛吸吮诱导挤奶方式无法满足牛奶品质和卫生安全，是限制企业化涉足牦牛乳品加工领域的瓶颈障碍；实用新型专利（ZL201720007453.6）。在不改变传统生产方式条件下实现了机械挤奶作业，解决了牦牛奶卫生和效率问题。但在实践中，受制于牦牛单次挤奶量少，以及犊牛吸吮诱导过程影响，挤满一桶时间过长而造成奶品质迅速下降，加工企业仍无法收购。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种高品质牦牛乳挤奶器，以解决上述背景技术中提出的奶品质容易下降的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种高品质牦牛乳挤奶器，包括支架和奶桶，所述支架的一端设有推杆，所述支架的底端设有万向轮，所述支架的顶端设有保温层，所述保温层的内部设有制冷桶，所述制冷桶的一侧设有微型制冷压缩机，所述微型制冷压缩机的出口与冷凝管的一端固定连接，所述冷凝管的另一端与微型制冷压缩机的的进口固定连接，所述微型制冷压缩机的一侧设有风冷散热器，所述制冷桶的内部设有奶桶，所述制冷桶与奶桶通过卡扣锁紧，所述支架顶端的一侧固定设有放置座，所述放置座与支架卡合连接，所述放置座的顶端设有真空泵，所述真空泵的出气口通过连接管与真空桶的一端固定连接，所述真空桶的一侧通过连接管与脉冲器的一端固定连接，所述脉冲器的另一端通过连接管与挤奶头的脉动气流管接头固定连接，所述真空桶的一侧通过连接管与奶桶的顶端固定连接，所述挤奶头的奶衬内管通过连接管与奶桶的顶端固定连接，所述保温层的一侧分别设有温控仪和开关面板，所述温控仪的感应探头固定安装在制冷桶底部的侧壁，但不与制冷桶桶壁紧贴，所述开关面板的表面分别设有压缩机开关、散热器开关和真空泵开关，所述微型制冷压缩机、风冷散热器和真空泵分别通过压缩机开关、散热器开关和真空泵开关与电源电性连接，所述微型制冷压缩机与温控仪电性连接。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述保温层的其中三个侧壁焊接，另外一个所述侧壁的上层面板焊接，下层面板螺丝固定，所述下层面板的表面设有开口。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述保温层的底端设有四个高支点。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述制冷桶的底端设有四个奶桶支点。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述制冷桶的上沿设有乳胶密封垫，与挤奶桶间隔密封。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述制冷桶的侧壁均设有滑轨，所述滑轨与奶桶外壁设有的滑块滑动连接。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型一种高品质牦牛乳挤奶器，通过设有的微型制冷压缩机便于对制冷桶中的水进行制冷，提高了制冷效果，通过设有的温控仪便于检测水温，从而自动控制微型制冷压缩机的开启或关闭，通过设有的风冷散热器便于对微型制冷压缩机进行散热通风；通过制冷桶侧壁设有的滑轨与奶桶外壁设有的滑块滑动连接，一方面是保护冷凝管，另一方面是在制冷桶内放置奶桶，方便定位，且不碰撞冷凝管和温控仪感应探头；通过设有的推杆和万向轮便于对该装置进行移动，使用方便；该挤奶器既可以在夏秋季挤奶保证品质需要，又可在冷季分离制冷系统，让挤奶器系统独立工作；在原挤奶器的基础上加装了独立制冷系统，使得牦牛奶离开乳房后迅速冷却至4℃左右，从而阻止微生物作用，使牛奶的PH值保持在6.8以上，实现了高品质奶源目的。

附图说明

图1为本实用新型正面结构示意图；

图2为本实用新型的冷凝管的结构示意图；

图3为本实用新型的保温层的侧面结构示意图；

图4为本实用新型的保温层的乳胶密封垫的结构示意图。

图中：1、支架；2、推杆；3、保温层；4、高支点；5、制冷桶；6、奶桶支点；7、奶桶；8、微型制冷压缩机；9、风冷散热器；10、冷凝管；11、滑块；12、温控仪；13、放置座；14、真空桶；15、真空泵；16、脉冲器；17、挤奶头；18、开口；19、万向轮；20、乳胶密封垫。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供了一种高品质牦牛乳挤奶器，包括支架1和奶桶7，支架1的一端设有推杆2，支架1的底端设有万向轮19，支架1的顶端设有保温层3，保温层3的内部设有制冷桶5，制冷桶5的一侧设有微型制冷压缩机8，微型制冷压缩机8的出口与冷凝管10的一端固定连接，冷凝管10的另一端与微型制冷压缩机8的的进口固定连接，微型制冷压缩机8的一侧设有风冷散热器9，制冷桶5的内部设有奶桶7，制冷桶5与奶桶7通过卡扣锁紧，支架1顶端的一侧固定设有放置座13，放置座13与支架1卡合连接，放置座13的顶端设有真空泵15，真空泵15的出气口通过连接管与真空桶14的一端固定连接，真空桶14的一侧通过连接管与脉冲器16的一端固定连接，脉冲器16的另一端通过连接管与挤奶头17的脉动气流管接头固定连接，真空桶14的一侧通过连接管与奶桶7的顶端固定连接，挤奶头17的奶衬内管通过连接管与奶桶7的顶端固定连接，保温层3的一侧分别设有温控仪12和开关面板，温控仪12的感应探头固定安装在制冷桶5底部的侧壁，但不与制冷桶5桶壁紧贴，以确保感应水温的准确性，开关面板的表面分别设有压缩机开关、散热器开关和真空泵开关，微型制冷压缩机8、风冷散热器9和真空泵15分别通过压缩机开关、散热器开关和真空泵开关与电源电性连接，微型制冷压缩机8与温控仪12电性连接。

优选的，保温层3的其中三个侧壁焊接，另外一个侧壁的上层面板焊接，下层面板螺丝固定，下层面板的表面设有开口18，以便安装微型制冷压缩机8和风冷散热器9，开口18易于风冷散热器9将热风向外扩散。

优选的，保温层3的底端设有四个高支点4，便于制冷桶5底部充填聚氨酯保温材料。

优选的，制冷桶5的底端设有四个奶桶支点6，以防直接碰触底部冷凝管10。

优选的，制冷桶5的上沿设有乳胶密封垫20，与挤奶桶7间隔密封，防止热能从上方空气导热流失。

优选的，制冷桶5的侧壁均设有滑轨，滑轨与奶桶7外壁设有的滑块11滑动连接，一方面是保护冷凝管10，另一方面是在制冷桶5内放置奶桶7，方便定位，且不碰撞冷凝管10和温控仪12感应探头。

具体使用时，本实用新型一种高品质牦牛乳挤奶器，将冷凝管10的一端从制冷桶5底部穿过，并防漏焊接，然后在制冷桶5底部内盘绕3圈冷凝管10，焊接卡扣固定，接着在制冷桶5内壁底部焊接三个奶桶支点6，以防直接碰触底部冷凝管10，冷凝管10出口端继续沿制冷桶5内壁上螺旋状贴紧内壁缠绕5圈，并焊接卡扣固定，出口端沿制冷桶5桶壁上沿开槽沿保温层3下行到制冷桶5底部，穿底部防漏焊接，与微型制冷压缩机8（型号为QV20H）的进口固定连接；接着设置温控仪12（型号为XMTG-7000）的温控数值，将奶桶7放置到制冷桶5中，沿奶桶7外壁加冷水至制冷桶5上沿，此时空奶桶7易漂浮，将奶桶7沿卡扣锁住，并将乳胶密封垫封口于两壁之间；将牦牛乳头通过挤奶头17的奶衬嘴进入奶衬内管中，通过真空泵开关控制真空泵15进行工作工作，通过真空桶14在奶桶7内形成负压状态，从而对牦牛乳头产生吸力；同时，脉冲器16产生的脉冲气流进入脉动气流区内，在脉动气流区内交替产生正负压气流，从而使得奶衬内管产生类似小牦牛的吸吮动作，牛奶在阀门管和脉动气流管交替正负压作用下进入到奶桶7中，通过压缩机开关开启微型制冷压缩机8，通过冷凝管10对制冷桶5内的水进行制冷，当温度带到要求的数值时，温控仪12控制微型制冷压缩机8停止工作；通过散热器开关开启风冷散热器9（型号为QV20H），对微型制冷压缩机8进行散热通风。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“同轴”、“底部”、“一端”、“顶部”、“中部”、“另一端”、“上”、“一侧”、“顶部”、“内”、“前部”、“中央”、“两端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

此外，术语“第一”、“第二”、“第三”、“第四”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量，由此，限定有“第一”、“第二”、“第三”、“第四”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。

在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置”、“连接”、“固定”、“旋接”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系，除非另有明确的限定，对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822254929.3

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:63(青海)

授权编号:CN209527449U

授权时间:20191025

主分类号:A01J 5/003

专利分类号:A01J5/003;A01J5/16;A01J7/00;A01J11/00;A23C3/04

范畴分类:11A;

申请人:于飞

第一申请人:于飞

申请人地址:810000 青海省西宁市城北区纬二路1号5号楼252室

发明人:于飞;于明胜

第一发明人:于飞

当前权利人:于飞

代理人:杜朗宇

代理机构:51223

代理机构编号:成都华风专利事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e7a202d8b938e271cf4d0d99.html