# 智能变电站运行维护工作中存在的问题及应对措施分析张超

（国网河南省电力公司信阳供电公司河南信阳465150）

摘要：我国的电力系统正在快速发展阶段，在电力系统中，智能变电站是其重要的组成部分，智能变电站的运行直接影响电力的稳定。智能变电站在具体运行以及维护工作中存在着多种多样的问题，本文就具体针对这些问题提出几点应对措施。

关键词：智能变电站；问题；应对措施

近几年来电力需求越来越大，因为科技正在不断的进步，所以建设智能型电网符合发展需求，而智能变电站中所拥有的一系列技术能够确保电力的智能化，所以智能变电站在电力运行中有着不可替代的作用。要想促进智能变电站平稳安全的运行，那么就应该及时找出工作中的问题，进行针对性的解决。

一、智能变电站运行维护工作中存在的问题

1.1快速保护问题

智能变电站中的电子式互感器是一个比较复杂的系统，它可以进行信息的传输，数据的传输。在传输过程中，需要各种交换机进行共同的协助，同时合并单元也必须配合起来才能够正常的运行。然而在具体传输过程中，会造成数据传输的时间不断增加，影响整个传输的效率。另外，终端在进行数据整合的时候，需要准确的找到跳闸口，在此地方进行，这一操作也会使保护工作受到一些不必要的干扰。对于传统变电站信息传送来说，智能变电站的传输相位相对来说比较慢一些。

1.2安全性问题

从传统变电站的角度出发，采用的是点对点的通信模式，这种模式的可靠性比较高。而智能变电站在通信的时候，将这一模式改造升级为对等的传输模式，对等传输模式在信息传输过程中，安全性能较高，但是也存在着一个缺陷，就是需要通过软件来实现装置之间的隔离效果。在此期间，只要一个IED发生故障或者是受到恶意攻击的话，如果不能够采取及时的具有针对性的进行保护，很有可能会导致整个系统不能够正常的运行，同时也会影响到智能变电站的正常运行。

1.3可靠性问题

光学互感器比较容易受到外界的影响，其主要的原因是因为光纤与玻璃之间有着比较大的安全隐患，所以一旦光学互感器受到了外界的影响，那么就会严重影响到智能变电站的运行。电子互感器在具体运行过程中，需要设置元件以及模块的帮助，而设置元件以及模块在具体运行过程中会消耗的很多的电能，是在运行过程中出现不稳定因素，会造成资源浪费。其次，互感器中的高压电子在具体运行过程中，特别容易受到磁场的干扰，就会导致输出信号不稳定，会给运维人员具体解决故障带来一定的难度。

1.4安装保护问题

在具体建设智能变电站时，会根据具体的成本要求尽量节约电缆的使用量。为了能够有效的节约电能使用量，一般会在设备的周围安装一些保护装置，比如说应用最为广泛的是安装智能汇控柜。智能汇控柜正常运行对周围的环境有一定的要求，需要在零下25℃到70℃的温度之间，同时湿度也应该在90%之内，在这样的环境下，智能汇控柜才能够正常工作。这种方法能够有效的节约电费的使用量，但是会增加设备的成本，所以间接地就会增加智能变电站的运行成本。

二、智能变电站运行维护应对措施

2.1重视加强安全管理工作

要想有效的保证智能变电站能够平稳正常的运行，那么安全管理工作尤为的重要。具体可以从以下方面入手：

2.1.1根据实际情况制定安全责任制

智能变电站的运行是一项比较复杂，同时比较系统的工作，要想有效的开展安全管理工作，要想促进安全管理工作能够落实，那么就一定要抓好每一个环节中的细节部分。企业可以具体制定严格的考核制度，从而使每一个员工都有责任意识，都能够摆正态度仔细工作。如果智能变电站中的某一环节出现了问题，那么就可以将具体的责任落实到个人身上，追究其相对的责任，从而不断促进员工具备严谨的工作态度。对于工作责任心比较强，积极向上的员工来讲，可以采取适当的鼓励，物质激励或者是精神激励都可以，根据员工的具体需求来制定，这样做的目的是为了调动员工的积极性以及工作的热情。

2.1.2严格实施两票三制

在智能变电站安全管理过程中，严格实施“两票三制”也就是说企业要做好工作票、操作票以及工作许可制、工作监护制和具体的体制。首先，工作人员一定要根据自身的实际情况，如实的填写工作票，而且应该严谨认真的对待工作票的内容，应该做到书写流畅，不能乱写乱画。同时也应该根据具体的规章制度以及相关的流程。如果在工作中会使用到设备，那么还需要认真的填写操作票。填写工作票以及操作票时，要加强具体的监督，最大程度的避免虚假现象发生。其次，具体工作也应该根据“三制”来执行，要严抓工作质量，避免工作流于形式，严格按照两票三制进行工作，能够提高工作效率，同时也能够有效的避免安全事故发生。

2.2有效加强设备管理

智能变电站中的智能化水平比较高，而且智能化设备主要分布在一些比较重要的环节，这些比较特殊比较重要的智能化设备，一定要进行针对性的管理。首先，具体的运维人员一定要对相关的设备做好档案，整合具体的资料内容。其次，做好对设备的操作管理也非常的重要，具体可以控制好运维人员的操作票，另外，按照具体的规章制度管理倒闸操作票，仔细严格的做好考勤工作，认真监督各个阶段的操作流程，促进操作规范。其次，还应该做到远程巡视管理，远程巡视管理具有一定的针对性，可以及时发现存在的问题，并实施具体的解决方法加以改进。

2.3加强工作人员培训

近几年来科技发展非常迅速，智能变电站的智能化水平也越来越高，所以也对相关的工作人员具备的技能以及知识有了更高的要求。相关的电力企业也可以定期适当的组织一些技能培训，促进工作人员能够掌握新的技术，学到新的操作方法以及新知识。通过具体的培训，加强工作人员的实践操作水平，使运维人员能够熟悉的掌握新技术。同时也可以多请一些专家，对知识进行宣讲，从各个方面不断促进以及提升工作人员的专业技能以及专业素养。

2.4加强巡视力度

在智能变电站运行维护工作中，不断加强巡视工作，是比较重要的环节。首先，运维人员要做好实时巡视，确保能够及时发现故障所在，能够及时排除故障因素，及时采取解决措施，将事故频率降到最低。另外，运检人员也要加强联合巡视工作。在智能变电站中，设备比较复杂，每一个运维人员自身所具备的专业素养也存在着一定的差异，所以，加强联合巡视能够检讨全面监察的效果，最大程度的确保巡检的准确性。最后，企业还应该加强与设备的联系，确定定期回访制度，确保能够在回访过程中发现设备的问题，不断提升设备的使用寿命以及使用效果。

结束语

智能变电站智能化水平比较高，而且智能变电站也拥有自身独特的优势，智能变电站的发展前景比较好。要想促进智能变电站适应发展的需求以及速度，那么就应该加强智能变电站的运行维护工作，要特别的注重安全管理工作，加强设备的管理，不断更新设备以及相关的技术，重视对工作人员的技能培训，工作人员也要在具体工作中不断总结经验，丰富实践操作水平，提升自己的运维水平以及专业技能。企业还应该采取多样化的巡视制度，加强巡视力度，最大程度的确保智能变电站能够正常平稳的运行。

参考文献

[1]王生强.智能变电站运行维护工作中存在的问题及应对措施[J].应用能源技术,2016,(07):12-14.[2017-08-18].

[2]廖志华.智能变电站运行维护工作中存在的问题及应对措施分析[J].山东工业技术,2017,(09):155-156.[2017-08-18].DOI：10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.09.136

[3]仕伟.智能变电站运行维护的有效方法分析[J].中国高新技术企业,2017,(12):265-266.(2017-07-11)[2017-08-18].http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.4406.N.20170711.1315.135.htmlDOI：10.13535/j.cnki.11-4406/n.2017.12.135

[4]刘迪.变电站的运行维护与安全控制问题的研究[D].吉林大学,2016.

[5]庞思睿,许鸿飞,杜剑雯,李雪梅.面向物联网与三维可视化的智能变电站运行辅助管理系统研究与设计[A].中国电机工程学会电力信息化专业委员会.2014电力行业信息化年会论文集[C].中国电机工程学会电力信息化专业委员会:,2014:1.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e7a879b2c1bf343e88d03d28.html