# 高强度球扁钢感应加热有限元模拟与工艺优化

### 论文摘要

基于实际生产工况参数,利用ABAQUS有限元分析软件,对高强度球扁钢的感应加热过程进行二维模拟,模拟结果与实测结果基本一致。探究了线圈电流密度对球扁钢截面温度分布的影响,提出了球扁钢感应加热工艺参数优化方案。模拟结果的推荐工艺参数为:预热电流密度为7.0×10~6 A/m~3,加热电流密度为8.5×10~6 A/m~3。对优化工艺参数前后的高强度球扁钢进行显微组织和力学性能比较,结果表明,优化感应加热工艺参数后的高强度球扁钢具有更好的截面均匀性。

### 论文目录

- 1 模拟软件与试验方法

- 1.1 软件选用

- 1.2 试验材料

- 1.3 组织及性能测试方法

- 2 球扁钢感应加热模拟

- 2.1 电磁场和温度场耦合计算方法

- 2.2 有限元模型与网格划分

- 2.3 材料物性参数

- 2.4 求解计算

- 3 温度场模拟结果与工艺优化

- 3.1 ABAQUS模拟结果

- 3.2 线圈电流密度对球扁钢温度场的影响

- 3.2.1 预热电流密度对球扁钢温度场的影响

- 3.2.2 加热电流密度对球扁钢温度场的影响

- 3.3 球扁钢感应加热工艺优化

- 4 试验验证

- 4.1 微观组织

- 4.2 力学性能

- 4.2.1 截面硬度

- 4.2.2 强韧性

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 周丹,梁丰瑞,王天琪,修国涛,杨洋

关键词: 高强度球扁钢,感应加热,有限元模拟,电流密度,均匀性

来源: 中国冶金 2019年08期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 鞍钢集团钢铁研究院,海洋装备用金属材料及其应用国家重点实验室,钢铁研究总院工程用钢研究所

基金: 国家重点研发计划资助项目(2017YFB0701801)

分类号: TG142.1

DOI: 10.13228/j.boyuan.issn1006-9356.20190156

页码: 45-51

总页数: 7

文件大小: 623K

下载量: 103

### 相关论文文献

- [1].基于磁-热耦合的感应加热过程数值模拟研究[J]. 热加工工艺 2020(07)

- [2].《感应加热》介绍[J]. 热处理 2017(05)

- [3].单管感应加热自激振荡电路改进[J]. 实验技术与管理 2017(05)

- [4].德国火山出版社出版《感应加热》[J]. 金属加工(热加工) 2017(13)

- [5].《感应加热》介绍[J]. 热处理 2017(03)

- [6].《感应加热》介绍[J]. 热处理 2017(04)

- [7].感应加热的方式及其应用[J]. 中学物理 2014(01)

- [8].西安电炉研究所有限公司诚聘感应加热专有人才[J]. 工业加热 2011(05)

- [9].西安电炉研究所有限公司诚聘感应加热专有人才[J]. 工业加热 2011(06)

- [10].基于感应加热的中碳钢温度控制实验与模拟研究[J]. 塑性工程学报 2018(06)

- [11].感应加热的温度场仿真模拟计算及探讨[J]. 大型铸锻件 2018(05)

- [12].感应加热书讯[J]. 热处理 2015(04)

- [13].西安电炉研究所有限公司诚聘感应加热专有人才[J]. 工业加热 2012(01)

- [14].西安电炉研究所有限公司诚聘感应加热专有人才[J]. 工业加热 2012(04)

- [15].大功率锻造感应加热系统的设计与应用[J]. 金属加工(热加工) 2012(21)

- [16].西安电炉研究所有限公司诚聘感应加热专有人才[J]. 工业加热 2011(04)

- [17].天津天高感应加热有限公司[J]. 金属加工(热加工) 2020(01)

- [18].北京地区天燃气感应加热弯管母管壁厚偏差的选取[J]. 科学技术创新 2018(15)

- [19].大型厚壁筒体内壁感应加热三维温度场的数值模拟[J]. 青岛科技大学学报(自然科学版) 2018(S1)

- [20].超导直流感应加热在有色金属挤压行业的应用[J]. 有色金属加工 2017(01)

- [21].基于有限元的钢轨厂焊感应加热温度场数值模拟[J]. 装备机械 2017(01)

- [22].感应加热书讯[J]. 热处理 2015(06)

- [23].感应加热书讯[J]. 热处理 2016(01)

- [24].钛及钛合金塑性变形加工的感应加热(下)[J]. 金属加工(热加工) 2016(13)

- [25].高频电磁感应加热成形热源模型建立及数值模拟研究[J]. 材料开发与应用 2015(04)

- [26].球扁钢感应加热温度场模拟与工艺优化[J]. 材料热处理学报 2014(05)

- [27].感应加热弯管开裂分析[J]. 热加工工艺 2014(19)

- [28].西安电炉研究所有限公司诚聘感应加热专有人才[J]. 工业加热 2012(02)

- [29].西安电炉研究所有限公司诚聘感应加热专有人才[J]. 工业加热 2012(03)

- [30].钢轨全断面在线感应加热温度场数值模拟[J]. 热加工工艺 2012(24)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e8505a08834be077db152219.html