# 一种促甲状腺激素定量检测试剂盒论文和设计-张含

### 全文摘要

本实用新型公开了一种促甲状腺激素定量检测试剂盒，包括盒体和盒盖，所述盒体内靠近中间位置处设置有试剂滴定板，所述试剂滴定板上设置有试剂瓶槽，所述试剂瓶槽为多个，所述试剂瓶槽外一圈设置有泡沫垫，所述试剂瓶槽顶部留有第一标签，所述试剂滴定板的一侧安装有第一压板，所述试剂滴定板远离所述第一压板的一侧安装有第二压板，所述第一压板和第二压板压紧固定在所述试剂滴定板上，所述试剂滴定板底部一侧设置有减震装置，所述减震装置设置于所述试剂滴定板和盒体的内壁之间，所述减震装置为多个，所述试剂滴定板的顶部一侧留有滴管放置处。有益效果：本实用新型设计合理，有利于对试剂瓶进行保护，使试剂瓶在运输过程中不易损坏。

### 主设计要求

1.一种促甲状腺激素定量检测试剂盒，其特征在于，包括盒体(1)和盒盖(12)，所述盒体(1)内靠近中间位置处设置有试剂滴定板(9)，所述试剂滴定板(9)上设置有试剂瓶槽(7)，所述试剂瓶槽(7)为多个，所述试剂瓶槽(7)外一圈设置有泡沫垫(6)，所述试剂瓶槽(7)顶部留有第一标签(4)，所述试剂滴定板(9)的一侧安装有第一压板(3)，所述试剂滴定板(9)远离所述第一压板(3)的一侧安装有第二压板(8)，所述第一压板(3)和第二压板(8)压紧固定在所述试剂滴定板(9)上，所述试剂滴定板(9)底部一侧设置有减震装置(2)，所述减震装置(2)设置于所述试剂滴定板(9)和盒体(1)的内壁之间，所述减震装置(2)为多个，所述试剂滴定板(9)的顶部一侧留有滴管放置处(10)，所述滴管放置处(10)为多个，所述滴管放置处(10)内留有滴管槽(17)，所述滴管槽(17)内设置有滴管(20)，所述滴管(20)的一侧设置有橡胶帽(18)，所述橡胶帽(18)与所述滴管(20)之间留有第二标签(19)，所述盒体(1)上顶部设置有盒盖(12)，所述盒体(1)与所述盒盖(12)通过设置的铰链(11)连接，所述盒盖(12)上靠近中间位置处安装有锁扣(13)。

### 设计方案

1.一种促甲状腺激素定量检测试剂盒，其特征在于，包括盒体(1)和盒盖(12)，所述盒体(1)内靠近中间位置处设置有试剂滴定板(9)，所述试剂滴定板(9)上设置有试剂瓶槽(7)，所述试剂瓶槽(7)为多个，所述试剂瓶槽(7)外一圈设置有泡沫垫(6)，所述试剂瓶槽(7)顶部留有第一标签(4)，所述试剂滴定板(9)的一侧安装有第一压板(3)，所述试剂滴定板(9)远离所述第一压板(3)的一侧安装有第二压板(8)，所述第一压板(3)和第二压板(8)压紧固定在所述试剂滴定板(9)上，所述试剂滴定板(9)底部一侧设置有减震装置(2)，所述减震装置(2)设置于所述试剂滴定板(9)和盒体(1)的内壁之间，所述减震装置(2)为多个，所述试剂滴定板(9)的顶部一侧留有滴管放置处(10)，所述滴管放置处(10)为多个，所述滴管放置处(10)内留有滴管槽(17)，所述滴管槽(17)内设置有滴管(20)，所述滴管(20)的一侧设置有橡胶帽(18)，所述橡胶帽(18)与所述滴管(20)之间留有第二标签(19)，所述盒体(1)上顶部设置有盒盖(12)，所述盒体(1)与所述盒盖(12)通过设置的铰链(11)连接，所述盒盖(12)上靠近中间位置处安装有锁扣(13)。

2.根据权利要求1所述的一种促甲状腺激素定量检测试剂盒，其特征在于，所述盒体(1)外与所述锁扣(13)对应的位置处安装有固定块(5)，所述锁扣(13)可按压扣在所述固定块(5)上。

3.根据权利要求1所述的一种促甲状腺激素定量检测试剂盒，其特征在于，所述盒盖(12)顶部靠近中间的位置处设置有把手(14)，所述把手(14)上设置有防滑套(15)，所述防滑套(15)由橡胶材料制成。

4.根据权利要求1所述的一种促甲状腺激素定量检测试剂盒，其特征在于，所述减震装置(2)上设置有空心柱体(25)，所述空心柱体(25)的一侧设置有实心柱体(21)，所述空心柱体(25)内设置有减震弹簧(23)。

5.根据权利要求4所述的一种促甲状腺激素定量检测试剂盒，其特征在于，所述实心柱体(21)靠近所述空心柱体(25)的一侧设置有弹簧压板(22)，所述弹簧压板(22)通入到所述空心柱体(25)内，并与所述减震弹簧(23)挤压。

6.根据权利要求4所述的一种促甲状腺激素定量检测试剂盒，其特征在于，所述空心柱体(25)远离所述实心柱体(21)的一侧设置有底板(24)，所述底板(24)固定在所述盒体(1)的内壁上。

7.根据权利要求1所述的一种促甲状腺激素定量检测试剂盒，其特征在于，所述盒体(1)底部设置有橡胶垫(16)，所述橡胶垫(16)为多个。

8.根据权利要求1所述的一种促甲状腺激素定量检测试剂盒，其特征在于，所述铰链(11)上设置有压紧螺丝钉(26)，所述压紧螺丝钉(26)为多个。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及定量检测试剂盒技术领域，具体来说，涉及一种促甲状腺激素定量检测试剂盒。

背景技术

在对促甲状腺激素进行研究时，将通过促甲状腺激素装在试剂瓶中，同时在运输移动试剂瓶时，需要对试剂瓶进行盛放及保护，现有的盛放试剂瓶的试剂盒结构较为简单，在运输过程中容易使试剂瓶损坏，无法对试剂瓶进行保护，这给从事医学相关科研人员带来了很多的不便。

针对相关技术中的问题，目前尚未提出有效的解决方案。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种促甲状腺激素定量检测试剂盒，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种促甲状腺激素定量检测试剂盒，包括盒体和盒盖，所述盒体内靠近中间位置处设置有试剂滴定板，所述试剂滴定板上设置有试剂瓶槽，所述试剂瓶槽为多个，所述试剂瓶槽外一圈设置有泡沫垫，所述试剂瓶槽顶部留有第一标签，所述试剂滴定板的一侧安装有第一压板，所述试剂滴定板远离所述第一压板的一侧安装有第二压板，所述第一压板和第二压板压紧固定在所述试剂滴定板上，所述试剂滴定板底部一侧设置有减震装置，所述减震装置设置于所述试剂滴定板和盒体的内壁之间，所述减震装置为多个，所述试剂滴定板的顶部一侧留有滴管放置处，所述滴管放置处为多个，所述滴管放置处内留有滴管槽，所述滴管槽内设置有滴管，所述滴管的一侧设置有橡胶帽，所述橡胶帽与所述滴管之间留有第二标签，所述盒体上顶部设置有盒盖，所述盒体与所述盒盖通过设置的铰链连接，所述盒盖上靠近中间位置处安装有锁扣。

进一步的，所述盒体外与所述锁扣对应的位置处安装有固定块，所述锁扣可按压扣在所述固定块上。

进一步的，所述盒盖顶部靠近中间的位置处设置有把手，所述把手上设置有防滑套，所述防滑套由橡胶材料制成。

进一步的，所述减震装置上设置有空心柱体，所述空心柱体的一侧设置有实心柱体，所述空心柱体内设置有减震弹簧。

进一步的，所述实心柱体靠近所述空心柱体的一侧设置有弹簧压板，所述弹簧压板通入到所述空心柱体内，并与所述减震弹簧挤压。

进一步的，所述空心柱体远离所述实心柱体的一侧设置有底板，所述底板固定在所述盒体的内壁上。

进一步的，所述盒体底部设置有橡胶垫，所述橡胶垫为多个。

进一步的，所述铰链上设置有压紧螺丝钉，所述压紧螺丝钉为多个。

与现有技术相比，本实用新型具有以下有益效果：(1)通过设置的减震弹簧、泡沫垫、第一压板、第二压板、盒盖和锁扣，将试剂瓶放置在试剂瓶槽内，可通过锁扣将盒盖盖在盒体上，在减震弹簧和泡沫垫对试剂瓶进行保护和缓冲外力的同时，也能够通过盒盖对试剂瓶进行保护；(2)通过设置的滴管放置处，滴管可方便存放于取拿，使用方便；(3)通过设置的第一标签和第二标签，方便记忆，防止做检测取样时将相对应的试剂瓶和滴管混淆。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是根据本实用新型实施例的一种促甲状腺激素定量检测试剂盒的内部构示意图；

图2是根据本实用新型实施例的一种促甲状腺激素定量检测试剂盒的外部结构示意图；

图3是根据本实用新型实施例的一种滴管放置处的结构示意图；

图4是根据本实用新型实施例的一种减震弹簧的结构示意图；

图5是根据本实用新型实施例的一种铰链的结构示意图。

附图标记：

1、盒体；2、减震装置；3、第一压板；4、第一标签；5、固定块；6、泡沫垫；7、试剂瓶槽；8、第二压板；9、试剂滴定板；10、滴管放置处；11、铰链；12、盒盖；13、锁扣；14、把手；15、防滑套；16、橡胶垫；17、滴管槽；18、橡胶帽；19、第二标签；20、滴管；21、实心柱体；22、弹簧压板；23、减震弹簧；24、底板；25、空心柱体；26、压紧螺丝钉。

具体实施方式

下面，结合附图以及具体实施方式，对实用新型做出进一步的描述：

请参阅图1-5，根据本实用新型实施例的一种促甲状腺激素定量检测试剂盒，包括盒体1和盒盖12，所述盒体1内靠近中间位置处设置有试剂滴定板9，所述试剂滴定板9上设置有试剂瓶槽7，所述试剂瓶槽7为多个，所述试剂瓶槽7外一圈设置有泡沫垫6，所述试剂瓶槽7顶部留有第一标签4，所述试剂滴定板9的一侧安装有第一压板3，所述试剂滴定板9远离所述第一压板3的一侧安装有第二压板8，所述第一压板3和第二压板8压紧固定在所述试剂滴定板9上，所述试剂滴定板9底部一侧设置有减震装置2，所述减震装置2设置于所述试剂滴定板9和盒体1的内壁之间，所述减震装置2为多个，所述试剂滴定板9的顶部一侧留有滴管放置处10，所述滴管放置处10为多个，所述滴管放置处10内留有滴管槽17，所述滴管槽17内设置有滴管20，所述滴管20的一侧设置有橡胶帽18，所述橡胶帽18与所述滴管20之间留有第二标签19，所述盒体1上顶部设置有盒盖12，所述盒体1与所述盒盖12通过设置的铰链11连接，所述盒盖12上靠近中间位置处安装有锁扣13。

通过本实用新型的上述方案，所述盒体1外与所述锁扣13对应的位置处安装有固定块5，所述锁扣13可按压扣在所述固定块5上，所述盒盖12顶部靠近中间的位置处设置有把手14，所述把手14上设置有防滑套15，所述防滑套15由橡胶材料制成，防滑套15用于防滑；所述减震装置2上设置有空心柱体25，所述空心柱体25的一侧设置有实心柱体21，所述空心柱体25内设置有减震弹簧23，对试剂瓶进行保护和缓冲外力；所述实心柱体21靠近所述空心柱体25的一侧设置有弹簧压板22，所述弹簧压板22通入到所述空心柱体25内，并与所述减震弹簧23挤压，所述空心柱体25远离所述实心柱体21的一侧设置有底板24，所述底板24固定在所述盒体1的内壁上，所述盒体1底部设置有橡胶垫16，所述橡胶垫16为多个，用于防滑，保护盒体1；所述铰链11上设置有压紧螺丝钉26，所述压紧螺丝钉26为多个，用于固定铰链11。

在具体应用时，将促甲状腺激素装入试剂瓶，并放置于试剂瓶槽7内，通过在第一标签4上编写样品编号，同时在第二标签19上编写相应的样品编号，便于滴管20在相应的试剂瓶槽7内的试剂瓶中进行取样，同时在对多个盒体1内的促甲状腺激素进行运输时，泡沫垫6和减震装置2起到保护和缓冲试剂瓶槽7中的试剂瓶的作用。

最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限定本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920013001.8

申请日:2019-01-04

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:92(厦门)

授权编号:CN209366900U

授权时间:20190910

主分类号:B65D 81/05

专利分类号:B65D81/05;B65D25/10;B65D25/20

范畴分类:34B;

申请人:厦门宝太生物科技有限公司

第一申请人:厦门宝太生物科技有限公司

申请人地址:361000 福建省厦门市海沧区海沧街道坪埕南路188号（三层）

发明人:张含;张国锋;颜珊;吴颖

第一发明人:张含

当前权利人:厦门宝太生物科技有限公司

代理人:汤东凤

代理机构:11350

代理机构编号:北京科亿知识产权代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e8576f480af841418062b064.html