# 一种生物质燃烧器的三段式增氧结构论文和设计-何东钰

### 全文摘要

本实用新型公开了一种生物质燃烧器的三段式增氧结构，所述燃烧室底部均布有风帽，所述风帽通过管道与布风腔相连接，所述布风腔的下端与一次风管相连接，所述一次风管的进口端从灰斗的侧壁上穿出，所述灰斗固定在燃烧室的底部，所述燃烧室上端的侧部与水平方向的出口通道相连接，所述燃烧室、出口通道的外侧固定有三次风夹套层，所述三次风夹套层的出口处位于出口通道的端部，所述三次风夹套层的出口处安装有三次风旋流叶片，所述燃烧室中部的侧壁上均布有二次风喷管，所述三次风夹套层下部的外侧固定有环形的二次风环套，所述二次风环套与二次风喷管的进口端相通。本实用新型具有稳定性好、清洁环保的优点。

### 主设计要求

1.一种生物质燃烧器的三段式增氧结构，包括燃烧室(2)、风帽(7)、二次风喷管(6)、三次风旋流叶片(13)，其特征在于：所述燃烧室(2)底部均布有风帽(7)，所述风帽(7)通过管道与布风腔(8)相连接，所述布风腔(8)的下端与一次风管(11)相连接，所述一次风管(11)的进口端从灰斗(9)的侧壁上穿出，所述灰斗(9)固定在燃烧室(2)的底部，所述燃烧室(2)上端的侧部与水平方向的出口通道(12)相连接，所述燃烧室(2)、出口通道(12)的外侧固定有三次风夹套层(3)，所述三次风夹套层(3)的出口处位于出口通道(12)的端部，所述三次风夹套层(3)的出口处安装有三次风旋流叶片(13)，所述燃烧室(2)中部的侧壁上均布有二次风喷管(6)，所述三次风夹套层(3)下部的外侧固定有环形的二次风环套(5)，所述二次风环套(5)与二次风喷管(6)的进口端相通。

### 设计方案

1.一种生物质燃烧器的三段式增氧结构，包括燃烧室(2)、风帽(7)、二次风喷管(6)、三次风旋流叶片(13)，其特征在于：所述燃烧室(2)底部均布有风帽(7)，所述风帽(7)通过管道与布风腔(8)相连接，所述布风腔(8)的下端与一次风管(11)相连接，所述一次风管(11)的进口端从灰斗(9)的侧壁上穿出，所述灰斗(9)固定在燃烧室(2)的底部，所述燃烧室(2)上端的侧部与水平方向的出口通道(12)相连接，所述燃烧室(2)、出口通道(12)的外侧固定有三次风夹套层(3)，所述三次风夹套层(3)的出口处位于出口通道(12)的端部，所述三次风夹套层(3)的出口处安装有三次风旋流叶片(13)，所述燃烧室(2)中部的侧壁上均布有二次风喷管(6)，所述三次风夹套层(3)下部的外侧固定有环形的二次风环套(5)，所述二次风环套(5)与二次风喷管(6)的进口端相通。

2.如权利要求1所述的一种生物质燃烧器的三段式增氧结构，其特征在于：所述二次风环套(5)、三次风夹套层(3)、一次风管(11)通过管道与鼓风机(14)的出口相连接。

3.如权利要求1所述的一种生物质燃烧器的三段式增氧结构，其特征在于：所述灰斗(9)的下部出口与螺旋出灰机(10)的进口相连接，所述螺旋出灰机(10)的出口管上安装有卸料器(15)。

4.如权利要求1所述的一种生物质燃烧器的三段式增氧结构，其特征在于：所述燃烧室(2)的底部固定有进料管(1)。

5.如权利要求1所述的一种生物质燃烧器的三段式增氧结构，其特征在于：所述三次风夹套层(3)内固定有折流板(4)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于生物质燃烧装置技术领域，具体涉及一种生物质燃烧器的三段式增氧结构。

背景技术

目前的燃煤的工业锅炉、窑炉污染较大，破坏环境，已经引起了一系列的社会问题。国家号召降低污染，减少排放，减少烧煤，提倡以燃汽、生物质等低污染燃料替代煤。生物质中含硫较低，排放和污染极少，成本也较低。

现在生物质燃烧方式主要采用直接燃烧，即将生物质直接投入燃煤锅炉内在链排上燃烧，替代燃煤。锅炉在燃烧生物质原料时，炉排上方的燃烧温度较低，锅炉排烟中CO含量高，灰渣含碳量高，燃烧效率低，由于燃烧组织困难，锅炉排烟中氮氧化物排放浓度高。现有的技术中也有通过燃烧器燃烧生物质燃料，但是其配风结构设计的不合理导致氮氧化物难以控制，燃烧稳定性较差，燃烧效率较低。

实用新型内容

本实用新型的目的在于克服上述现有技术的不足，提供一种生物质燃烧器的三段式增氧结构。

一种生物质燃烧器的三段式增氧结构，包括燃烧室、风帽、二次风喷管、三次风旋流叶片，所述燃烧室底部均布有风帽，所述风帽通过管道与布风腔相连接，所述布风腔的下端与一次风管相连接，所述一次风管的进口端从灰斗的侧壁上穿出，所述灰斗固定在燃烧室的底部，所述燃烧室上端的侧部与水平方向的出口通道相连接，所述燃烧室、出口通道的外侧固定有三次风夹套层，所述三次风夹套层的出口处位于出口通道的端部，所述三次风夹套层的出口处安装有三次风旋流叶片，所述燃烧室中部的侧壁上均布有二次风喷管，所述三次风夹套层下部的外侧固定有环形的二次风环套，所述二次风环套与二次风喷管的进口端相通。

优选地，所述二次风环套、三次风夹套层、一次风管通过管道与鼓风机的出口相连接。

优选地，所述灰斗的下部出口与螺旋出灰机的进口相连接，所述螺旋出灰机的出口管上安装有卸料器。

优选地，所述燃烧室的底部固定有进料管。

优选地，所述三次风夹套层内固定有折流板。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果：

本实用新型在使用时，生物质原料通过螺旋输送机由进料管给入燃烧室内，一次风从风帽喷入，一次风用于生物质原料的气化，将生物质转换为燃气和炭粉，二次风通过二次风喷管喷入，二次风用于调整燃气的温度，即通入部分二次风能够提高出口通道内燃气的温度，避免焦油析出导致出口通道堵塞，通过一二次风分段配入，能够避免温度集中而造成燃烧室结渣，三次风首先进入三次风夹套层进行预热，预热后的三次风从三次风旋流叶片喷出，三次和燃气、炭粉一起喷入锅炉或窑炉炉膛燃烧，实现燃气和炭粉的彻底烧烬。通过设置一次风、二次风能够避免结渣和焦油堵塞的问题，从而提高系统运行的稳定性，同时能够避免局部产生高温，能够抑制氮氧化物的生成，具有清洁环保的优点；三次风为余热后的热风，能够提高燃烧的稳定性和燃烧效率。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本实用新型一种生物质燃烧器的三段式增氧结构的结构示意图。

图2为本实用新型中折流板的结构示意图。

图中，1、进料管，2、燃烧室，3、三次风夹套层，4、折流板，5、二次风环套，6、二次风喷管，7、风帽，8、布风腔，9、灰斗，10、螺旋出灰机，11、一次风管，12、出口通道，13、三次风旋流叶片，14、鼓风机，15、卸料器。

具体实施方式

为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

参见图1、图2，一种生物质燃烧器的三段式增氧结构，包括燃烧室2、风帽7、二次风喷管6、三次风旋流叶片13，所述燃烧室2底部均布有风帽7，所述风帽7通过管道与布风腔8相连接，所述布风腔8的下端与一次风管11相连接，所述一次风管11的进口端从灰斗9的侧壁上穿出，所述灰斗9固定在燃烧室2的底部，所述燃烧室2上端的侧部与水平方向的出口通道12相连接，所述燃烧室2、出口通道12的外侧固定有三次风夹套层3，所述三次风夹套层3的出口处位于出口通道12的端部，所述三次风夹套层3的出口处安装有三次风旋流叶片13，所述燃烧室2中部的侧壁上均布有二次风喷管6，所述三次风夹套层3下部的外侧固定有环形的二次风环套5，所述二次风环套5与二次风喷管6的进口端相通，所述二次风环套5、三次风夹套层3、一次风管11通过管道与鼓风机14的出口相连接，所述灰斗9的下部出口与螺旋出灰机10的进口相连接，所述螺旋出灰机10的出口管上安装有卸料器15，所述燃烧室2的底部固定有进料管1，所述三次风夹套层3内固定有折流板4。

本实用新型的工作原理是：

本实用新型在使用时，生物质原料通过螺旋输送机由进料管1给入燃烧室2内，一次风从风帽7喷入，一次风用于生物质原料的气化，将生物质转换为燃气和炭粉，二次风通过二次风喷管6喷入，二次风用于调整燃气的温度，即通入部分二次风能够提高出口通道12内燃气的温度，避免焦油析出导致出口通道12堵塞，通过一二次风分段配入，能够避免温度集中而造成燃烧室2结渣，三次风首先进入三次风夹套层3进行预热，预热后的三次风从三次风旋流叶片13喷出，三次和燃气、炭粉一起喷入锅炉或窑炉炉膛燃烧，实现燃气和炭粉的彻底烧烬。通过设置一次风、二次风能够避免结渣和焦油堵塞的问题，从而提高系统运行的稳定性，同时能够避免局部产生高温，能够抑制氮氧化物的生成，具有清洁环保的优点；三次风为余热后的热风，能够提高燃烧的稳定性和燃烧效率。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920014653.3

申请日:2019-01-05

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:36(江西)

授权编号:CN209524500U

授权时间:20191022

主分类号:F23B 40/00

专利分类号:F23B40/00;F23L9/00

范畴分类:35B;

申请人:赣州市净达生物新能源有限公司

第一申请人:赣州市净达生物新能源有限公司

申请人地址:341300 江西省赣州市崇义县横水镇朱坑口村井水湖

发明人:何东钰;何高秋

第一发明人:何东钰

当前权利人:赣州市净达生物新能源有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e858dfe9961078aa257b8548.html