# 水冷除尘器论文和设计-黄拥军

### 全文摘要

本实用新型涉及一种水冷除尘器，包括除尘壳体，除尘壳体内设置有过滤网，除尘壳体内腔底部形成冷却水槽，冷却水槽侧壁的除尘壳体上连接水冷管，水冷管上设置有水泵，水冷管下端与冷却水槽连通，冷却水槽上端形成第一出水段，第一出水段伸入除尘壳体内，第一出水段位于过滤网上方，第一出水段上设置有若干个上喷头，各个的上喷头朝下设置，通过在过滤网底面增设喷淋装置，解决了过滤网单面喷淋不能清洁完整的问题；通过在滤网下端增设降温装置，解决了高温烟气对过滤网以及除尘器本体的损伤；通过在水槽出水口处设置防堵装置，解决了传统湿式除尘器水槽出水口易被淤积灰尘堵塞的问题；通过在排气口处设置冷凝器使除尘器具有除湿功能。

### 主设计要求

1.一种水冷除尘器，其特征是，包括除尘壳体(1)，所述除尘壳体(1)内设置有过滤网(3)，所述除尘壳体(1)内腔底部形成冷却水槽，所述冷却水槽侧壁的除尘壳体(1)上连接水冷管(2)，所述水冷管(2)上设置有水泵，所述水冷管(2)下端与冷却水槽连通，所述冷却水槽上端形成第一出水段(21)，所述第一出水段(21)伸入除尘壳体(1)内，所述第一出水段(21)位于过滤网(3)上方，所述第一出水段(21)上设置有若干个上喷头，各个所述的上喷头朝下设置。

### 设计方案

1.一种水冷除尘器，其特征是，包括除尘壳体(1)，所述除尘壳体(1)内设置有过滤网(3)，所述除尘壳体(1)内腔底部形成冷却水槽，所述冷却水槽侧壁的除尘壳体(1)上连接水冷管(2)，所述水冷管(2)上设置有水泵，所述水冷管(2)下端与冷却水槽连通，所述冷却水槽上端形成第一出水段(21)，所述第一出水段(21)伸入除尘壳体(1)内，所述第一出水段(21)位于过滤网(3)上方，所述第一出水段(21)上设置有若干个上喷头，各个所述的上喷头朝下设置。

2.根据权利要求1所述的水冷除尘器，其特征是，所述水冷管(2)上连接出水支管，所述出水支管进水端与水冷管(2)连通，所述出水支管的出水端形成第二出水段(22)，所述第二出水段(22)伸出除尘壳体(1)内，所述第二出水段(22)位于过滤网(3)下方，所述第二出水段(22)上设置有若干个下喷头，各个所述的下喷头朝上设置。

3.根据权利要求1或2所述的水冷除尘器，其特征是，所述冷却水槽出水口出的除尘壳体(1)内壁上安装有防堵装置(6)，所述防堵装置(6)包括防堵电机(61)和刷盘(62)，所述防堵电机(61)与除尘壳体(1)内壁固定连接，所述刷盘(62)与防堵电机(61)转轴固定连接，所述刷盘(62)位于出水口处。

4.根据权利要求3所述的水冷除尘器，其特征是，所述冷却水槽内设有用于检测水位高度的液位计(5)。

5.根据权利要求1所述的水冷除尘器，其特征是，还包括除湿系统，所述除湿系统包括第一蒸发器(411)、第一节流阀(412)、冷凝器(401)、压缩机(400)以及第一储液罐(413)，所述压缩机(400)与冷凝器(401)进口管路连接，所述冷凝器(401)出口与第一节流阀(412)进口管路连接，所述第一节流阀(412)出口与第一蒸发器(411)进口管路连接，所述第一蒸发器(411)的出口与第一储液罐(413)进口管路连接，所述第一储液罐(413)出口与压缩机(400)的进气口管路连接；

所述第一蒸发器(411)安装在除尘壳体(1)内，所述第一蒸发器(411)位于第一出水段(21)上方。

6.根据权利要求5所述的水冷除尘器，其特征是，所述除湿系统还包括第二蒸发器(421)、第二节流阀(422)以及第二储液罐(423)；

所述第二蒸发器(421)设置在除尘壳体(1)内，所述第二蒸发器(421)位于第二出水段(22)下方；

所述冷凝器(401)出口与第二节流阀(422)进口管路连接，所述第二节流阀(422)出口与第二蒸发器(421)进口管路连接，所述第二蒸发器(421)出口与第二储液罐(423)进口管路连接，所述第二储液罐(423)出口与压缩机(400)进口气管路连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种湿式除尘领域，具体涉及一种水冷除尘器。

背景技术

目前对于高温烟气的处理使用的除尘器中，在除尘器内部布置金属过滤网，金属过滤网在长时间使用之后易出现网孔堵塞，影响过滤效率；并且在传统湿式除尘器中往往只清洁过滤网单面，所以导致滤网底面容易存在清洁死角；并且由于采用湿式除尘方式所以导致气体除尘后湿度过高；同时由于烟气的温度很高，对除尘器的过滤网造成很大影响，导致除尘器使用寿命缩短；另外在除尘器长时间使用后，除湿器水槽内容易出现灰尘淤积造成排水口堵塞。

实用新型内容

本实用新型要解决的技术问题是：克服现有技术的不足，提供一种水冷除尘器。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种水冷除尘器，包括除尘壳体，所述除尘壳体内设置有过滤网，所述除尘壳体内腔底部形成冷却水槽，所述冷却水槽侧壁的除尘壳体上连接水冷管，所述水冷管上设置有水泵，所述水冷管下端与冷却水槽连通，所述冷却水槽上端形成第一出水段，所述第一出水段伸入除尘壳体内，所述第一出水段位于过滤网上方，所述第一出水段上设置有若干个上喷头，各个所述的上喷头朝下设置。

进一步的，所述水冷管上连接出水支管，所述出水支管进水端与水冷管连通，所述出水支管的出水端形成第二出水段，所述第二出水段伸出除尘壳体内，所述第二出水段位于过滤网下方，所述第二出水段上设置有若干个下喷头，各个所述的下喷头朝上设置。

进一步的，所述冷却水槽出水口出的除尘壳体内壁上安装有防堵装置，所述防堵装置包括防堵电机和刷盘，所述防堵电机与除尘壳体内壁固定连接，所述刷盘与电机转轴固定连接，所述刷盘位于出水口处。

进一步的，所述冷却水槽内设有用于检测水位高度的液位计。

进一步的，还包括除湿系统，所述除湿系统包括第一蒸发器、第一节流阀、冷凝器、压缩机以及第一储液罐，所述压缩机与冷凝器进口管路连接，所述冷凝器出口与第一节流阀进口管路连接，所述第一节流阀出口与第一蒸发器进口管路连接，所述第一蒸发器的出口与第一储液罐进口管路连接，所述第一储液罐出口与压缩机的进气口管路连接；所述第一蒸发器安装在除尘壳体内，所述第一蒸发器位于第一出水段上方。

进一步的，所述除湿系统还包括第二蒸发器、第二节流阀以及第二储液罐；

所述第二蒸发器设置在除尘壳体内，所述第二蒸发器位于第二出水段下方；所述冷凝器出口与第二节流阀进口管路连接，所述第二节流阀出口与第二蒸发器进口管路连接，所述第二蒸发器出口与第二储液罐进口管路连接，所述第二储液罐出口与压缩机进口气管路连接。

本实用新型的有益效果是：

通过在过滤网底面增设喷淋装置，解决了过滤网单面喷淋不能清洁完整的问题；

通过在滤网下端增设降温装置，解决了高温烟气对过滤网以及除尘器本体的损伤；

通过在水槽出水口处设置防堵装置，解决了传统湿式除尘器水槽出水口易被淤积灰尘堵塞的问题；

通过在排气口处设置冷凝器使除尘器具有除湿功能。

附图说明

下面结合附图对本实用新型进一步说明。

图1是冷却除尘器结构示意图；

图2是除湿系统连接结构示意图；

图3是A处放大图；

其中，1、除尘壳体，2、水冷管，21、第一出水段，22、第二出水段， 3、过滤网，4、除湿系统，400、压缩机，401、冷凝器，411、第一蒸发器，412、第一节流阀，413、第一储液罐，421、第二蒸发器，422、第二节流阀，423、第二储液罐，5、液位计，6、防堵装置，61、防堵电机， 62、刷盘。

具体实施方式

现在结合附图对本实用新型作进一步的说明。这些附图均为简化的示意图仅以示意方式说明本实用新型的基本结构，因此其仅显示与本实用新型有关的构成。

如图1-图3所示，一种水冷除尘器，包括除尘壳体1，为实现喷淋除尘，在除尘壳体1内设置有过滤网3，过滤网3位金属滤网，除尘壳体1 内腔底部形成冷却水槽，冷却水槽侧壁的除尘壳体1上连接水冷管2，水冷管2上设置有水泵，水冷管2下端与冷却水槽连通，冷却水槽上端形成第一出水段21，第一出水段21伸入除尘壳体1内，第一出水段21位于过滤网3上方，第一出水段21上设置有12个上喷头，各个的上喷头朝下设置，当过滤网3粉尘堆积时，上喷头对过滤网3进行清洗，同时对高温烟气进行降温。

同时在过滤网3底面增设第二喷淋装置，即通过水冷管2上连接出水支管，出水支管进水端与水冷管2连通，出水支管的出水端形成第二出水段22，第二出水段22伸出除尘壳体1内，第二出水段22位于过滤网3 下方，第二出水段22上设置有12个下喷头，12个下喷头朝向过滤网3 底面设置，更好的清洁过滤网3，上喷头与下喷头同时对过滤网3两面进行清洗，以此解决单面喷淋导致过滤网3底面无法清洁彻底的问题。

为解决冷却水槽灰尘淤积，易导致排水槽口堵塞的问题，所以在冷却水槽出水口出的除尘壳体1内壁上安装有防堵装置6，该防堵装置6包括防堵电机61和刷盘62，将防堵电机61通过连接板与除尘壳体1内壁固定连接，刷盘62上端面中部设有连接轴连接，该连接轴与防堵电机通过钻头夹固定连接，然后刷盘62转动设置在出水口处，实现扫除淤积灰尘，保证供水管路正常运行的目的。

在冷却水槽内设有液位计5，液位计5用于检测水位高度，实现水位变化的监测，防止水槽内冷却水溢出。

为解决湿式除尘器排出气体湿度过大的问题，因此设置了除湿系统4，除湿系统4包括第一蒸发器411、第一节流阀412、冷凝器401、压缩机 400以及第一储液罐413，压缩机400与冷凝器401进口管路连接，冷凝器401出口与第一节流阀412进口管路连接，第一节流阀412出口与第一蒸发器411进口管路连接，第一蒸发器411的出口与第一储液罐413进口管路连接，第一储液罐413出口与压缩机400的第一进气口管路连接。高温烟气讲过第一出水段21和第二出水段22喷淋之后进行水冷降温，水冷降温使得废气空气湿度较高，高湿度的废气在经过第一蒸发器411之后，受冷液化，确保从除尘器中排出的废气湿度比较低。

为实现高温气体的冷却，除湿系统4还包括第二蒸发器421、第二节流阀422以及第二储液罐423；冷凝器401出口与第二节流阀422进口管路连接，第二节流阀422出口与第二蒸发器421进口管路连接，第二蒸发器 421出口与第二储液罐423进口管路连接，第二储液罐423出口与压缩机400进口气管路连接,第二蒸发器421设置在除尘壳体1内，第二蒸发器421位于第二出水段22下方。当高温烟气进入除尘壳体后，先经第二蒸发器421冷却降温，使废气温度初步降低，然后经过过滤网3过滤。

在除湿系统4工作时，制冷剂经压缩机400气化排出后，进入冷凝器 401，在冷凝器401冷凝成制冷剂液体后，制冷剂液体的一部分经第一节流阀412进入第一蒸发器411，制冷剂液体的另一部分经第二节流阀422 进入第二蒸发器421，从第一蒸发器411流出来的制冷剂气体经管路回到第一储液器413，然后通过压缩机400的第一吸气口流回压缩机400的第一气缸，从第二蒸发器421流出来的制冷剂气体经管路回到第二储液器 423，然后通过压缩机400的第二进气口流回压缩机400的第二气缸，压缩机400的第一气缸和第二气缸对制冷剂气体压缩后在排气腔混合后再经压缩机400的排气口排出，以此循环往复，除湿系统4实现循环工作；

需要说明的是，压缩机400为双缸双储液器压缩机，所用压缩机400 两个气缸吸气不联通，排气联通，缩机400两个气缸排气量的典型比例一般为1:1，但是并不限于此比例，两个气缸的比例可以根据工况、风量等参数来进行优化设计；压缩机400类型可以是定转速型，也可以是变转速型。

由于第一蒸发器411和第二蒸发器421蒸发压力不同，两条回路的压比不一样，因此第一节流阀412和第二节流阀422的规格型号一般不同，第一节流阀412和第二节流阀422可以为毛细管或其他形式的节流装置。

工作时，风机将高温烟气从进气口抽入除尘壳体1内，高温烟气经第二蒸发器421降温后，经由过滤网3以及过滤网3上下两端面的上喷头与下喷头进行喷淋除尘，同时实现水冷降温；同时冷却水槽内的防堵电机 61带动刷盘62清扫冷却水槽内淤积灰尘，保证喷淋正常工作，最后经过除尘后的气体由第一蒸发器411除湿后，由风机从排气口抽出。

综上所述使用该实用新型的水冷除尘装置，解决了过滤网单面喷淋不能清洁完整的问题；解决了高温烟气对过滤网以及除尘器本体的损伤；解决了传统湿式除尘器水槽易堵塞的问题，解决了湿式除尘器湿度过大的问题，增加了除湿功能；通过设置液位计，可实时监测水槽水位变化情况。

以上述依据本实用新型的理想实施例为启示，通过上述的说明内容，相关工作人员完全可以在不偏离本项实用新型技术思想的范围内，进行多样的变更以及修改。本项实用新型的技术性范围并不局限于说明书上的内容，必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822258720.4

申请日:2018-12-30

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209809794U

授权时间:20191220

主分类号:B01D47/06

专利分类号:B01D47/06;B01D50/00;B01D53/26

范畴分类:23A;

申请人:江苏云净环保设备有限公司

第一申请人:江苏云净环保设备有限公司

申请人地址:225500 江苏省泰州市姜堰市姜堰经济开发区广州路999号

发明人:黄拥军;王洪林;何昌东

第一发明人:黄拥军

当前权利人:江苏云净环保设备有限公司

代理人:张佳文

代理机构:32280

代理机构编号:常州市权航专利代理有限公司 32280

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e85acef1f9475108cc97f3cb.html