# 一种太阳能仿真花论文和设计-罗威

### 全文摘要

本实用新型涉及太阳能仿真植物技术领域，尤其为一种太阳能仿真花，包括花盆，所述花盆的底端固定设置有花盆座，所述花盆座的两侧边缘处固定连接有第一花盆座支架，所述花盆座的中间边缘处固定连接有第二花盆座支架，所述花盆的侧壁固定设置有控制面板，所述太阳能电池板的中间处开设有仿真花杆通孔，所述花盆的内壁与第一花盆座支架对应设置有第一固定槽，所述花盆的内壁与第二花盆座支架对应设置有第二固定槽，所述花盆座的底端内壁固定设置有电路板，所述仿真花杆的上侧固定设置有仿真花和仿真花叶，通过太阳能电池板通过第一固定槽和第二固定槽与花盆可拆卸连接，能够在内部电路板发生故障的情况时方便拆卸维修，延长仿真花的使用寿命。

### 主设计要求

1.一种太阳能仿真花，包括花盆（1），其特征在于：所述花盆（1）的底端固定设置有花盆座（2），所述花盆座（2）的两侧边缘处固定连接有第一花盆座支架（3），所述第一花盆座支架（3）对称设置，所述花盆座（2）的中间边缘处固定连接有第二花盆座支架（4），所述第二花盆座支架（4）对称设置，所述花盆（1）的侧壁固定设置有控制面板（5），所述控制面板（5）的右侧固定设置有电源开关（6），所述控制面板（5）在电源开关（6）的左侧固定设置有调节旋钮（7），所述花盆（1）的顶端固定设置有太阳能电池板（8），所述太阳能电池板（8）的中间处开设有仿真花杆通孔（9），所述花盆（1）的内壁与第一花盆座支架（3）对应设置有第一固定槽（10），所述第一固定槽（10）对称设置，所述花盆（1）的内壁与第二花盆座支架（4）对应设置有第二固定槽（11），所述第二固定槽（11）对称设置，所述花盆座（2）的底端内壁固定设置有电路板（12），所述花盆座（2）的底端内壁远离电路板（12）的一侧固定设置有蓄电池（13），所述花盆（1）底端内壁的中间处固定设置有仿真花杆固定底座（14），所述仿真花杆固定底座（14）通过仿真花杆通孔（9）固定连接有仿真花杆（15），所述仿真花杆（15）的上侧固定设置有仿真花（16）和仿真花叶（17）。

### 设计方案

1.一种太阳能仿真花，包括花盆（1），其特征在于：所述花盆（1）的底端固定设置有花盆座（2），所述花盆座（2）的两侧边缘处固定连接有第一花盆座支架（3），所述第一花盆座支架（3）对称设置，所述花盆座（2）的中间边缘处固定连接有第二花盆座支架（4），所述第二花盆座支架（4）对称设置，所述花盆（1）的侧壁固定设置有控制面板（5），所述控制面板（5）的右侧固定设置有电源开关（6），所述控制面板（5）在电源开关（6）的左侧固定设置有调节旋钮（7），所述花盆（1）的顶端固定设置有太阳能电池板（8），所述太阳能电池板（8）的中间处开设有仿真花杆通孔（9），所述花盆（1）的内壁与第一花盆座支架（3）对应设置有第一固定槽（10），所述第一固定槽（10）对称设置，所述花盆（1）的内壁与第二花盆座支架（4）对应设置有第二固定槽（11），所述第二固定槽（11）对称设置，所述花盆座（2）的底端内壁固定设置有电路板（12），所述花盆座（2）的底端内壁远离电路板（12）的一侧固定设置有蓄电池（13），所述花盆（1）底端内壁的中间处固定设置有仿真花杆固定底座（14），所述仿真花杆固定底座（14）通过仿真花杆通孔（9）固定连接有仿真花杆（15），所述仿真花杆（15）的上侧固定设置有仿真花（16）和仿真花叶（17）。

2.根据权利要求1所述的一种太阳能仿真花，其特征在于：所述太阳能电池板（8）与花盆（1）上端口的大小和形状对应设置。

3.根据权利要求1所述的一种太阳能仿真花，其特征在于：所述仿真花杆（15）中空设置，所述仿真花（16）的花蕊处设置有彩灯。

4.根据权利要求1所述的一种太阳能仿真花，其特征在于：所述控制面板（5）与电路板（12）电性连接。

5.根据权利要求1所述的一种太阳能仿真花，其特征在于：所述第一花盆座支架（3）与第二花盆座支架（4）之间呈90度夹角设置。

6.根据权利要求1所述的一种太阳能仿真花，其特征在于：所述太阳能电池板（8）与第一固定槽（10）、第二固定槽（11）对应设置有插接杆，所述太阳能电池板通过插接杆与第一固定槽（10）、第二固定槽（11）连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及太阳能仿真植物技术领域，具体为一种太阳能仿真花。

背景技术

现今人们的生活水平不断提高，人们在物质上得到了满足，所以人们开始把精力转移到精神生活上来，鲜花成为很多人们的首选物品，鲜花不仅可以给人以美的感受，而且价格也在广大人群可接受的范围内。但是鲜花由于保存的时间短，不能长时间满足人们的需求，所以仿真花出现了。仿真花是指用绷絹、皱纸、涤纶、塑料、水晶等制成的假花，以及用鲜花烘成的干花，业界泛称为人造花。人造花顾名思义，就是以鲜花作为蓝本，用布、纱、丝绸、塑料等原料加以模仿。仿真花不仅能长久保持鲜丽，人造花除可长久保持外，还具有可塑性强的特点，给了花艺设计师更大的创作自由。弯、折、串、剪等多种花艺制作的共同作用，为栩栩如生的花艺作品的出现提供了广阔的舞台。形象逼真的人造花加上搭配的多样性、丰富性，给我们带来有热情、有惊喜、有震撼、有永恒的美丽。

现有的太阳能仿真花花盆和太阳能电池板一体是设置，花盆内部设置的电路板和线路在长期使用以后，出现电路板问题维修不方便拆卸，造成很多太阳能仿真花被丢弃，造成环境污染和资源浪费，因此需要一种太阳能仿真花对上述问题做出改善。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种太阳能仿真花，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

一种太阳能仿真花，包括花盆，所述花盆的底端固定设置有花盆座，所述花盆座的两侧边缘处固定连接有第一花盆座支架，所述第一花盆座支架对称设置，所述花盆座的中间边缘处固定连接有第二花盆座支架，所述第二花盆座支架对称设置，所述花盆的侧壁固定设置有控制面板，所述控制面板的右侧固定设置有电源开关，所述控制面板在电源开关的左侧固定设置有调节旋钮，所述花盆的顶端固定设置有太阳能电池板，所述太阳能电池板的中间处开设有仿真花杆通孔，所述花盆的内壁与第一花盆座支架对应设置有第一固定槽，所述第一固定槽对称设置，所述花盆的内壁与第二花盆座支架对应设置有第二固定槽，所述第二固定槽对称设置，所述花盆座的底端内壁固定设置有电路板，所述花盆座的底端内壁远离电路板的一侧固定设置有蓄电池，所述花盆底端内壁的中间处固定设置有仿真花杆固定底座，所述仿真花杆固定底座通过仿真花杆通孔固定连接有仿真花杆，所述仿真花杆的上侧固定设置有仿真花和仿真花叶。

优选的，所述太阳能电池板与花盆上端口的大小和形状对应设置。

优选的，所述仿真花杆中空设置，所述仿真花的花蕊处设置有彩灯。

优选的，所述控制面板与电路板电性连接。

优选的，所述第一花盆座支架与第二花盆座支架之间呈90度夹角设置。

优选的，所述太阳能电池板与第一固定槽、第二固定槽对应设置有插接杆，所述太阳能电池板通过插接杆与第一固定槽、第二固定槽连接。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1、本实用新型中，通过设置的电能电池板能够通过阳光照射将太阳能转换成电能储存，通过蓄电池和太阳能电池板电性连接，能够将太阳能电池板产生的电量在太阳能电池板储存满的情况下对蓄电池进行充电，能够增加仿真花的使用电能的续航能力，保证仿真花在阴雨天气下正常使用，节约能源。

2、本实用新型中，通过设置的太阳能电池板通过第一固定槽和第二固定槽与花盆可拆卸连接，能够在内部电路板发生故障的情况时方便拆卸维修，延长仿真花的使用寿命，通过设置的控制面板的调节旋钮能过够控制仿真花的亮度，使仿真花更加逼真鲜艳，通过仿真花杆中空设置能够将线路从仿真花杆中穿过，能够增加仿真花的美观。

附图说明

图1为本实用新型整体主视图；

图2为本实用新型花盆上层俯视图；

图3为本实用新型花盆内部结构图。

图中：1-花盆、2-花盆座、3-第一花盆座支架、4-第二花盆座支架、5-控制面板、6-电源开关、7-调节旋钮、8-太阳能电池板、9-仿真花通杆、10-第一固定槽、11-第二固定槽、12-电路板、13-蓄电池、14-仿真花杆固定底座、15-仿真花杆、16-仿真花、17-仿真花叶。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例,基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：

一种太阳能仿真花，包括花盆1，花盆1的底端固定设置有花盆座2，花盆座2的两侧边缘处固定连接有第一花盆座支架3，第一花盆座支架3对称设置，花盆座2的中间边缘处固定连接有第二花盆座支架4，第二花盆座支架4对称设置，花盆1的侧壁固定设置有控制面板5，控制面板5的右侧固定设置有电源开关6，控制面板5在电源开关6的左侧固定设置有调节旋钮7，花盆1的顶端固定设置有太阳能电池板8，太阳能电池板8的中间处开设有仿真花杆通孔9，花盆1的内壁与第一花盆座支架3对应设置有第一固定槽10，第一固定槽10对称设置，花盆1的内壁与第二花盆座支架4对应设置有第二固定槽11，第二固定槽11对称设置，花盆座2的底端内壁固定设置有电路板12，花盆座2的底端内壁远离电路板12的一侧固定设置有蓄电池13，花盆1底端内壁的中间处固定设置有仿真花杆固定底座14，仿真花杆固定底座14通过仿真花杆通孔9固定连接有仿真花杆15，仿真花杆15的上侧固定设置有仿真花16和仿真花叶17，通过设置的电能电池板8能够通过阳光照射将太阳能转换成电能储存，通过蓄电池13和太阳能电池板8电性连接，能够将太阳能电池板8产生的电量在太阳能电池板8储存满的情况下对蓄电池13进行充电，能够增加仿真花16的使用电能的续航能力，保证仿真花16在阴雨天气下正常使用，节约能源，通过设置的太阳能电池板8通过第一固定槽10和第二固定槽11与花盆1可拆卸连接，能够在内部电路板12发生故障的情况时方便拆卸维修，延长仿真花16的使用寿命，通过设置的控制面板5的调节旋钮7能过够控制仿真花16的亮度，使仿真花16更加逼真鲜艳，通过仿真花杆15中空设置能够将线路从仿真花杆15中穿过，能够增加仿真花的美观。

本实用新型工作流程：使用时，通过电能电池板8能够通过阳光照射将太阳能转换成电能储存，通过蓄电池13和太阳能电池板8电性连接，能够将太阳能电池板8产生的电量在太阳能电池板8储存满的情况下对蓄电池13进行充电，能够增加仿真花16的使用电能的续航能力，保证仿真花16在阴雨天气下正常使用，节约能源，通过控制面板5的调节旋钮7能过够控制仿真花16的亮度，使仿真花16更加逼真鲜艳，通过太阳能电池板8与第一固定槽10和第二固定槽11与花盆1可拆卸连接，能够在内部电路板12发生故障的情况时方便拆卸维修，延长仿真花16的使用寿命，通过仿真花杆15中空设置能够将线路从仿真花杆15中穿过，能够增加仿真花的美观。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920027327.6

申请日:2019-01-05

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:43(湖南)

授权编号:CN209498662U

授权时间:20191018

主分类号:A41G 1/00

专利分类号:A41G1/00

范畴分类:15D;

申请人:张家界夏花仿真花有限责任公司

第一申请人:张家界夏花仿真花有限责任公司

申请人地址:427000 湖南省张家界市慈利县零阳镇十板村

发明人:罗威

第一发明人:罗威

当前权利人:张家界夏花仿真花有限责任公司

代理人:高红旺

代理机构:43209

代理机构编号:张家界市慧诚商标专利事务所

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e8dad64593ae7f66dcb18d63.html