# 建筑施工高空防坠措施的研究

徐涛新疆伊宁县华强建筑有限责任公司新疆8351000

摘要：在建筑施工伤亡中，高处坠落事故是重要的原因，怎样采取有效的建筑施工高空措施，对于建筑施工质量的提高具有重要的意义。笔者在此结合自己多年实践经验，对建筑施工高空防坠措施进行研究，以期提高建筑施工的质量和水平。

关键词：建筑施工；高空防坠；措施

高处坠落主要是指在物或人处于一定高度时势能向动能进行转化的现象，在通常情况下，转化形成的动能会使人受到伤害，并且不同的能量会带来不同的伤害程度，能量大小会因为物或人的位置高度不同而出现不同。

建筑施工具有劳动强度大、操作程序多，作业环境差、交叉作业危险等方面的原因，所以，经常出现事故。建筑施工的危险性比较大，而在建筑行业中，安全生产具有重要的地位和作用，一旦发生事故会损害企业的利益，影响到企业的长远发展以及声誉，所以，应对建筑施工出现的高空坠落原因进行分析，发现其中的原因，并采取有效的对策。

一、建筑施工高空出现坠落的主要原因

1．施工人员的不安全做法

建筑施工人员因为没有进行过特种的作业技术|训练，经常存在不持证上岗的情况，并且没有进行高空作业的安全常识和技术知识，安全意识十分淡薄。此外，在思想上不能对安全有足够重视，一般认为安全事故距离自己十分遥远。在日常的工作中为了减少工作程序而经常出现违章作业的情况，特别是一些操作人员，因为不清楚自己在作业中存在的安全缺陷，所以根本不知道如何采用有效措施，这些问题在农民工以及新工人中十分普遍。

2．物所处于的不安全状态

建筑施工企业在安全生产上缺乏足够的投入，在当前的市场经济条件下，很多施工企业只为追求经济利益，导致安全设施上的投入减少，其认为很多安全设施都具有临时性，能省则省。

缺乏到位的安全防护设施，在没有进行栏杆安装的无脚手架周边以及阳台周卸料平台的外侧边、阳台两侧边、框架工程楼层的周边缺乏到位的防护，比如脚手架的工程因为受力构件没有经过批准和计算，在外架所使用的扣件、钢管质量没有达到合格标准或者是没有进行重新的专项施工方案编制，就进行施工，不能有效的进行安全设施搭设。

存在于劳动防护用品方面的缺陷主要为建筑施工高空作业人员在安全带、安全帽、安全绳以及防滑鞋等方面因为存在内在缺陷而容易出现断裂和破损，导致安全事故的出现。

3．建筑施工现场管理方面存在的缺失

施工现场缺乏健全完善的安全管理制度，在施工组织设计的编制过程中，项目部因为没有涉及到相关的安全管理内容，施工现场缺乏健全的管理制度，安全技术缺乏针对性以及高空作业防坠措施缺乏可操作性，不能有效指导工作，在一般情况下，安全检查流于形式，无法对隐患进行及时的发现和消除。对于重点部位缺乏严密的动态管理，很多建筑施工高空施工人员因为不能执行高空作业的相关规范措施，经常出现无人监督管理、不能有效执行交底以及教育工作等。

二、建筑施工高空防坠有效措施

1．项目部以及施工企业在管理过程中应采取的有效措施

第一，建筑工程的各方应明确安全责任主体，同时确保其提高安全生产的重要性，坚持以人为本的理念。认真贯彻安全生产法、安全生产许可证、工程建设安全管理条例，从而确保安全生产投入，此外，还应进行安全机构的设置、并确保安全管理人员的有效配备，以实现安全生产措施的贯彻落实。

第二，严格依据国家的相关规定，抓好施工行业的安全生产培训、教育以及考核，提高安全生产的自觉性、主动性以及法制意识。对于安全生产管理的专职人员，应增强其责任感以及事业心，提高工作人员的技术素质，及时做好监护、督促以及相关的检查工作。

第三，企业在安全技术措施的编制过程中，应严格按照建筑施工高空防坠的相关要求，以及工程的实际情况，对每个高空施工的防护措施加以明确，尤其是那些具有较强专业性的工程。在施工以前应进行施工人员资格的确定，并进行安全技术教育和交底。在现场防护设施拆除以前，应经过企业的安全管理机关同意，并及时做好相关的保护工作，确保施工人员应做好相互提醒和自我保护工作。

第四，对于班前活动以及安全技术交底应及时做好针对性的记录，确保每个工程在上班以前都能向操作人员讲清操作过程、施工环境、操作方法、操作工艺等具体要求以及采取相关的防护措施，在作业中应严格遵守纪律，在出现危害时应采取有效的避险措施。

2．在建筑施工现场管理过程中应采取的有效措施

第一，应严格按照建筑施工高空防坠的规范和要求，做好相应的防护措施，并严格按照规定进行伞警示标志的设置，此外，在使用过程中应进行有效的监管，对于拆除部位加以有效恢复，确保防护措施得到及时有效发挥。

第二，对脚手架进行科学有效的管理。依据国家现行的规范、标准进行方案的科学编制以及设施的选用，在脚手架使用以前应进行安全、技术等专业人员进行科学的验收，并通过具有一定资质机构的有效检测，确认各安全装置、架体制作、防护措施等都应满足施工组织的标准规范以及设计要求，只有这样才能更好的投入使用。

第三，对模板支撑架进行科学的管理。高支撑体系应有专业的设计，在进行搭设以前，应对扣件、钢管以及脚手架等立杆基础和材质进行要求，确保其达到标准，在搭设的过程中应对立杆间距、从横向支撑、接头方法、剪刀撑设置等进行科学设置，确保其能够达规范设计要求。

第四，在现场起重设备租赁、采购以及使用过程中进行严格的把关，避免不合格设施进行现场。在使用施工升降机的过程中应依据建筑机械安全使用的技术要求以及随机使用规范的相关要求，做好制动器、附墙装置、限位装置、限速器等的日常维护和检查，避免出现动作失灵的情况。在使用的过程中还应对笼内载荷加以严格控制，避免物料放置出现偏移或者出现超载的情况。对于物料的提升机应进行断绳保护装置和可靠楼层停靠装置的设置。

第五，在大风、雨雪天以及沙尘暴等不良环境和恶劣天气下，禁止从事洞口和高处作业。对于利用登高用具以及登高设施进行攀登作业的，在作业以前应检查确认其稳定性和材质，如皋材质没有达到规范要求，那么就不能使用。

三、结语

在建筑施工中出现高空坠落的原因有很多种，不能只要求按照技术安全标准，对施工作业中的全封闭施工加以片面要求，或者仅强调安全防护措施，而放松对高空建筑施工人员的资格要求和素质要求，这样不能进行高空防坠的有效预防。

因此，我们应进行高空防坠技术措施的有效制定，同时还应对安全管理不断加强，确保建筑施工人员教育培训得到不断增强，不断提高作业人员的保护意识，使其具有利用防护用品进行伤害事故防范的基本能力。只有这样，才能起到有效的作用，以更好的防坠伤亡事故的出现。建筑施工高空防坠措施主要包括安全监管和防坠设施，防坠措施的良好性需要安全监管和防坠设施的有效结合。所以，在当前作业人员不能对本质安全真正认识的前提下，为了有效防止出现建筑施工高空防坠出现，我们应确保做到对于监管不能到位的地方要做到设施的到位，对于设施不能到位的地方则应确保监管的到位。

参考文献：

[1]赵挺生，李小瑞．邓明．建筑工程安全管理[M]．北京：中国建筑工业出版社．2006．

[2]田元福．建筑安全控制及其应用研究[D]．西安：西安建筑科技大学．2004：34—43．

[3]陶福宝．自高处坠落、起重伤害事故的分析与对策[J]．安徽冶金科技职业学院学报，2006，16(9)：75—78．

[4]任宏，兰定筠．建设工程施工安全管理[M]．北京：中国建筑工业出版社，2005．

[5]任亚红．杨春香．谈建筑施工高处坠落事故发生的原因及防治措施[J]．陕西建筑，2006(6)：53—54．

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e8eaff799a5735da86e2789f.html