# 一种全检机高度检测位移平台结构论文和设计-林恩道

### 全文摘要

本实用新型公开了一种全检机高度检测位移平台结构，包括支撑座、底座和位移平台，所述位移平台远离底座的一侧固定连接有固定座，且固定座的顶部固定连接有基恩士电测笔，所述底座远离位移平台一侧的四周均固定连接有固定杆，且固定杆的两侧均活动连接有卡块，本实用新型涉及位移平台技术领域。该全检机高度检测位移平台结构，通过底座远离位移平台一侧的四周均固定连接有固定杆，在平台的安装过程中，不需要使用工具，操作简单，长时间使用后不易产生松动，平台移动的位置更加精确，检测结果更准确，通过支撑座远离底座一侧的四周均固定连接有横板，提高了位移平台的稳定性与安全性，在进行高度检测的过程中，位移更加准确。

### 主设计要求

1.一种全检机高度检测位移平台结构，包括支撑座(1)、底座(2)和位移平台(3)，所述位移平台(3)远离底座(2)的一侧固定连接有固定座(4)，且固定座(4)的顶部固定连接有基恩士电测笔(5)，其特征在于：所述底座(2)远离位移平台(3)一侧的四周均固定连接有固定杆(6)，且固定杆(6)的两侧均活动连接有卡块(7)，两个所述卡块(7)靠近固定杆(6)的一侧均贯穿固定杆(6)并延伸至固定杆(6)的内部，两个所述卡块(7)延伸至固定杆(6)内部的一侧均固定连接有弧形板(8)，两个所述弧形板(8)相对的一侧之间固定连接有第一弹簧(9)，所述支撑座(1)的表面开设有与固定杆(6)相适配的通孔(10)，且通孔(10)的两侧均开设有与卡块(7)相适配的卡槽(11)，所述固定杆(6)远离底座(2)的一端贯穿通孔(10)并延伸至通孔(10)的外部。

### 设计方案

1.一种全检机高度检测位移平台结构，包括支撑座(1)、底座(2)和位移平台(3)，所述位移平台(3)远离底座(2)的一侧固定连接有固定座(4)，且固定座(4)的顶部固定连接有基恩士电测笔(5)，其特征在于：所述底座(2)远离位移平台(3)一侧的四周均固定连接有固定杆(6)，且固定杆(6)的两侧均活动连接有卡块(7)，两个所述卡块(7)靠近固定杆(6)的一侧均贯穿固定杆(6)并延伸至固定杆(6)的内部，两个所述卡块(7)延伸至固定杆(6)内部的一侧均固定连接有弧形板(8)，两个所述弧形板(8)相对的一侧之间固定连接有第一弹簧(9)，所述支撑座(1)的表面开设有与固定杆(6)相适配的通孔(10)，且通孔(10)的两侧均开设有与卡块(7)相适配的卡槽(11)，所述固定杆(6)远离底座(2)的一端贯穿通孔(10)并延伸至通孔(10)的外部。

2.根据权利要求1所述的一种全检机高度检测位移平台结构，其特征在于：所述支撑座(1)远离底座(2)一侧的四周均固定连接有横板(12)，且横板(12)的一侧活动连接有活动杆(13)，所述活动杆(13)靠近横板(12)的一端依次贯穿横板(12)和固定杆(6)并延伸至固定杆(6)的外部。

3.根据权利要求2所述的一种全检机高度检测位移平台结构，其特征在于：所述活动杆(13)的表面且位于横板(12)的正下方固定连接有短板(14)，所述短板(14)顶部的两侧均固定连接有第二弹簧(15)。

4.根据权利要求3所述的一种全检机高度检测位移平台结构，其特征在于：所述第二弹簧(15)远离短板(14)的一端与横板(12)的底部固定连接，所述底座(2)的一侧固定连接有固定块(16)。

5.根据权利要求4所述的一种全检机高度检测位移平台结构，其特征在于：所述固定块(16)的顶部螺纹连接有微分头(17)，所述微分头(17)靠近固定块(16)的一端贯穿固定块(16)并延伸至固定块(16)的外部。

6.根据权利要求5所述的一种全检机高度检测位移平台结构，其特征在于：所述位移平台(3)的一侧且位于微分头(17)的正下方固定连接有连接块(18)，所述位移平台(3)远离微分头(17)的一侧固定连接有锁紧机构(19)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及位移平台技术领域，具体为一种全检机高度检测位移平台结构。

背景技术

位移表示物体(质点)的位置变化，质点从空间的一个位置运动到另一个位置，它的位置变化叫做质点在这一运动过程中的位移，它是一个有大小和方向的物理量，位移是矢量，物体在某一段时间内，如果由初位置移到末位置，则由初位置到末位置的有向线段叫做位移，它的大小是运动物体初位置到末位置的直线距离，方向是从初位置指向末位置，位移只与物体运动的始末位置有关，而与运动的轨迹无关，如果质点在运动过程中经过一段时间后回到原处，那么，路程不为零而位移则为零，平台是为操作方便而设置的工作台。

在全检机高度检测的过程中，通过位移平台进行高度的调整，位移平台在使用的过程中，要先对其进行安装，一般通过螺钉进行安装，安装需要使用工具，操作繁琐，螺钉长时间使用容易松动，容易造成位移平台的稳定性降低，移动位置不精确，检测结果受到影响。

实用新型内容

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种全检机高度检测位移平台结构，解决了安装需要使用工具，操作繁琐，螺钉长时间使用容易松动，容易造成位移平台的稳定性降低，移动位置不精确，检测结果受到影响的问题。

为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种全检机高度检测位移平台结构，包括支撑座、底座和位移平台，所述位移平台远离底座的一侧固定连接有固定座，且固定座的顶部固定连接有基恩士电测笔，所述底座远离位移平台一侧的四周均固定连接有固定杆，且固定杆的两侧均活动连接有卡块，两个所述卡块靠近固定杆的一侧均贯穿固定杆并延伸至固定杆的内部，两个所述卡块延伸至固定杆内部的一侧均固定连接有弧形板，两个所述弧形板相对的一侧之间固定连接有第一弹簧，所述支撑座的表面开设有与固定杆相适配的通孔，且通孔的两侧均开设有与卡块相适配的卡槽，所述固定杆远离底座的一端贯穿通孔并延伸至通孔的外部。

优选的，所述支撑座远离底座一侧的四周均固定连接有横板，且横板的一侧活动连接有活动杆，所述活动杆靠近横板的一端依次贯穿横板和固定杆并延伸至固定杆的外部。

优选的，所述活动杆的表面且位于横板的正下方固定连接有短板，所述短板顶部的两侧均固定连接有第二弹簧。

优选的，所述第二弹簧远离短板的一端与横板的底部固定连接，所述底座的一侧固定连接有固定块。

优选的，所述固定块的顶部螺纹连接有微分头，所述微分头靠近固定块的一端贯穿固定块并延伸至固定块的外部。

优选的，所述位移平台的一侧且位于微分头的正下方固定连接有连接块，所述位移平台远离微分头的一侧固定连接有锁紧机构。

有益效果

本实用新型提供了一种全检机高度检测位移平台结构。与现有技术相比具备以下有益效果：

(1)、该全检机高度检测位移平台结构，通过底座远离位移平台一侧的四周均固定连接有固定杆，且固定杆的两侧均活动连接有卡块，两个卡块靠近固定杆的一侧均贯穿固定杆并延伸至固定杆的内部，两个卡块延伸至固定杆内部的一侧均固定连接有弧形板，两个弧形板相对的一侧之间固定连接有第一弹簧，支撑座的表面开设有与固定杆相适配的通孔，且通孔的两侧均开设有与卡块相适配的卡槽，固定杆远离底座的一端贯穿通孔并延伸至通孔的外部，在平台的安装过程中，不需要使用工具，操作简单，长时间使用后不易产生松动，平台移动的位置更加精确，检测结果更准确。

(2)、该全检机高度检测位移平台结构，通过支撑座远离底座一侧的四周均固定连接有横板，且横板的一侧活动连接有活动杆，活动杆靠近横板的一端依次贯穿横板和固定杆并延伸至固定杆的外部，活动杆的表面且位于横板的正下方固定连接有短板，短板顶部的两侧均固定连接有第二弹簧，第二弹簧远离短板的一端与横板的底部固定连接，提高了位移平台的稳定性与安全性，在进行高度检测的过程中，位移更加准确。

附图说明

图1为本实用新型结构的立体图；

图2为本实用新型位移平台和底座结构的立体图；

图3为本实用新型支撑座结构的剖视图；

图4为本实用新型图3中A处的局部放大图；

图5为本实用新型支撑座结构的后视图。

图中：1支撑座、2底座、3位移平台、4固定座、5基恩士电测笔、6固定杆、7卡块、8弧形板、9第一弹簧、10通孔、11卡槽、12横板、13活动杆、14短板、15第二弹簧、16固定块、17微分头、18连接块、19锁紧机构。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-5，本实用新型提供一种技术方案：一种全检机高度检测位移平台结构，包括支撑座1、底座2和位移平台3，位移平台3的一侧且位于微分头17的正下方固定连接有连接块18，位移平台3远离微分头17的一侧固定连接有锁紧机构19，支撑座1远离底座2一侧的四周均固定连接有横板12，且横板12的一侧活动连接有活动杆13，活动杆13的表面且位于横板12的正下方固定连接有短板14，短板14顶部的两侧均固定连接有第二弹簧15，第二弹簧15长时间使用后可以进行更换，保证弹性，第二弹簧15远离短板14的一端与横板12的底部固定连接，底座2的一侧固定连接有固定块16，固定块16的顶部螺纹连接有微分头17，微分头17靠近固定块16的一端贯穿固定块16并延伸至固定块16的外部，活动杆13靠近横板12的一端依次贯穿横板12和固定杆6并延伸至固定杆6的外部，位移平台3远离底座2的一侧固定连接有固定座4，且固定座4的顶部固定连接有基恩士电测笔5，底座2远离位移平台3一侧的四周均固定连接有固定杆6，固定杆6的表面开设有圆孔，便于活动杆13通过，且固定杆6的两侧均活动连接有卡块7，两个卡块7靠近固定杆6的一侧均贯穿固定杆6并延伸至固定杆6的内部，两个卡块7延伸至固定杆6内部的一侧均固定连接有弧形板8，两个弧形板8相对的一侧之间固定连接有第一弹簧9，第一弹簧9长时间使用后可以进行更换，保证弹性，支撑座1的表面开设有与固定杆6相适配的通孔10，且通孔10的两侧均开设有与卡块7相适配的卡槽11，固定杆6远离底座2的一端贯穿通孔10并延伸至通孔10的外部。

使用时，拉动活动杆13，带动短板14和第二弹簧15向横板12方向移动，把底座2上的固定杆6插入通孔10中，第一弹簧9受到挤压，卡块7缩在固定杆6内部，在固定杆6进入通孔10的过程中，第一弹簧9受力回弹，使得卡块7弹出固定杆6，进入卡槽11中，固定住固定杆6，固定杆6移出通孔10后，松开活动杆13，第二弹簧15受力回弹，活动杆13穿过固定杆6表面的圆孔，对固定杆6进行固定，这样就完成了一次安装过程。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920399658.2

申请日:2019-03-27

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209589018U

授权时间:20191105

主分类号:G01B 21/02

专利分类号:G01B21/02

范畴分类:31B;

申请人:东莞海益机械配件有限公司

第一申请人:东莞海益机械配件有限公司

申请人地址:523000 广东省东莞市寮步镇华南工业城

发明人:林恩道

第一发明人:林恩道

当前权利人:东莞海益机械配件有限公司

代理人:赵红霞

代理机构:11491

代理机构编号:北京国坤专利代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e8ed78e76b102da97508ca78.html