# 环向定向端钩型钢纤维增强水泥基管道的力学性能研究

### 论文摘要

通过外部磁场控制端钩型钢纤维的方向,制备出环向定向钢纤维增强水泥基管道,对环向定向及普通乱向钢纤维增强水泥基管道的外压性能和劈裂抗拉强度进行了试验研究,分析了钢纤维方向对钢纤维增强水泥基管道力学性能的影响。结果表明,纤维掺量相同时,环向定向钢纤维增强水泥基管道的初裂、极限外压荷载、韧性和劈裂抗拉强度明显高于普通乱向钢纤维增强水泥基管道。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 试验概况

- 1.1 试验材料与配合比

- 1.2 试验方法

- 2 试验结果与分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 薛岩,慕儒,卿龙邦,陈贺新

关键词: 定向钢纤维,水泥基管道,外压荷载,劈裂抗拉强度,韧性

来源: 混凝土 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工,建筑科学与工程

单位: 河北工业大学土木与交通学院

基金: 国家自然科学基金资助项目(51578208,51779069)

分类号: TU528.73

页码: 119-121+125

总页数: 4

文件大小: 311K

下载量: 95

### 相关论文文献

- [1].一种新形式非线性钢纤维混凝土本构关系[J]. 硅酸盐通报 2018(05)

- [2].定向钢纤维混凝土制备及力学性能分析[J]. 建筑技术开发 2018(10)

- [3].钢纤维增强自密实混凝土基本力学性能实验研究[J]. 江西建材 2017(15)

- [4].撒布式混杂钢纤维再生混凝土力学性能[J]. 科学技术与工程 2019(18)

- [5].三维编织钢纤维增强渍浆混凝土的受压力学性能[J]. 南京航空航天大学学报 2009(05)

- [6].钢纤维及陶粒掺量对轻质混凝土基本力学性能的影响[J]. 复合材料学报 2018(05)

- [7].钢纤维增强混凝土性能的应用与研究进展[J]. 科技风 2018(24)

- [8].定向钢纤维水泥基复合材料起裂特性的细观数值模拟[J]. 混凝土 2018(09)

- [9].单向分布钢纤维增强水泥浆的制备与性能研究[J]. 河北工业大学学报 2012(02)

- [10].双剪理论在钢纤维混凝土衬砌双向应力状态下适应性研究[J]. 工业建筑 2018(12)

- [11].基于细观层次的钢纤维次轻混凝土三维随机建模方法[J]. 北方工业大学学报 2018(05)

- [12].定向钢纤维增强水泥基复合材料抗拉细观模拟[J]. 建筑材料学报 2018(04)

- [13].钢纤维增强水泥基复合材料在地铁声屏障结构单元板中的应用[J]. 市场周刊(理论研究) 2011(08)

- [14].钢纤维增强混凝土路面的增强机理及施工[J]. 科技信息 2010(35)

- [15].三维编织钢纤维增强渍浆混凝土准静态力学性能[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2009(S2)

- [16].定向钢纤维增强水泥基复合材料断裂特性模拟分析[J]. 硅酸盐通报 2018(03)

- [17].工业回收钢纤维改性混凝土轴压和劈拉性能试验研究[J]. 四川建材 2018(05)

- [18].钢纤维增强边缘构件混凝土高剪力墙抗侧承载力分析[J]. 工业建筑 2016(02)

- [19].钢纤维增强微膨胀混凝土长期限制变形的试验研究[J]. 混凝土与水泥制品 2009(02)

- [20].钢纤维增强混凝土非线性疲劳方程及应用[J]. 武汉理工大学学报 2008(10)

- [21].钢纤维形状对混凝土力学性能的影响及湿喷支护应用研究[J]. 煤矿安全 2019(03)

- [22].基于数字图像相关的钢纤维增强水泥基复合材料的冲击损伤特性[J]. 复合材料学报 2018(05)

- [23].聚乙烯醇纤维及钢纤维增强水泥砂浆流变性和流动性能[J]. 建筑材料学报 2017(01)

- [24].钢纤维增强方钢管组合柱火灾试验研究[J]. 消防科学与技术 2015(03)

- [25].钢纤维增强水泥砂浆弯曲强度的尺寸效应[J]. 混凝土与水泥制品 2015(09)

- [26].钢纤维增强混凝土梁的抗剪强度研究[J]. 郑州大学学报(工学版) 2009(03)

- [27].钢纤维增强聚合物改性高强混凝土断裂韧性的试验研究[J]. 应用基础与工程科学学报 2011(06)

- [28].钢纤维增强橡胶高强混凝土受力状态下超声波传播特性研究[J]. 混凝土 2010(01)

- [29].钢纤维定向对水泥基复合材料等效断裂韧度的影响[J]. 混凝土 2018(07)

- [30].钢纤维增强十字形异形柱中节点的抗震性能试验[J]. 世界地震工程 2012(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e90408cad455924530446d27.html