# 一种建筑材料吸水性检测装置论文和设计-刘立创

### 全文摘要

一种建筑材料吸水性检测装置，包括操作台、安装架、加水装置、吸水装置和连接管；操作台上设置有控制面板；控制面板上设置有控制器和显示屏；显示屏与控制器通讯连接；安装架设置在操作台上；加水装置设置在安装架上；吸水装置设置在操作台上，且位于加水装置的正下方；连接管上端连接加水装置，下端连接吸水装置，连接管上设置有水泵；水泵与控制器通讯连接。本实用新型利用挡板减小水分的蒸发，通过移动板的升降调节建筑材料的位置，方便操作，也保证了建筑材料充分吸水，使得装置检测结果的准确度高，参考价值大，利用水泵和连接管将余下的水返回蓄水箱，供下次检测使用，实现了水资源的重复利用，节能环保。

### 主设计要求

1.一种建筑材料吸水性检测装置，其特征在于，包括操作台(1)、安装架(2)、加水装置(3)、吸水装置(4)和连接管(5)；操作台(1)上设置有控制面板；控制面板上设置有控制器和显示屏；显示屏与控制器通讯连接；安装架(2)设置在操作台(1)上；加水装置(3)设置在安装架(2)上；吸水装置(4)设置在操作台(1)上，且位于加水装置(3)的正下方；连接管(5)上端连接加水装置(3)，下端连接吸水装置(4)，连接管(5)上设置有水泵(20)；水泵(20)与控制器通讯连接；加水装置(3)包括蓄水箱(6)和控流阀门(7)；蓄水箱(6)设置在安装架(2)水平段的底端，蓄水箱(6)上设置有出水管；出水管的出水端朝向下方；控流阀门(7)设置在出水管上，控流阀门(7)内设置有计流器，控流阀门(7)与控制器通讯连接；吸水装置(4)包括壳体(8)、挡板(9)、第一驱动装置(10)、第一齿轮(11)、第二齿轮(12)、螺纹杆(13)、移动板(14)、支撑板(15)、活塞(17)和第二驱动装置(18)；壳体(8)包括上壳体和下壳体；上壳体为喇叭状结构，大口朝上，且上下端均敞口，上壳体内部设置有第一液位感应器；第一液位感应器与控制器通讯连接；下壳体为筒状结构，上端敞口，并与上壳体连通；挡板(9)为环状结构，水平设置在上壳体上，挡板(9)的外环连接上壳体的上端边缘；螺纹杆(13)竖直设置在上壳体内部，螺纹杆(13)下端转动连接支撑板(15)；支撑板(15)设置在上壳体内；螺纹杆(13)上端穿过挡板(9)的内环，且伸出上壳体；第二齿轮(12)连接在螺纹杆(13)的顶端；第一驱动装置(10)设置在挡板(9)上；第一齿轮(11)设置在第一驱动装置(10)的主轴上，且与第二齿轮(12)啮合连接；移动板(14)水平设置在上壳体内部，移动板(14)上设置有与螺纹杆(13)匹配的螺纹孔，移动板(14)通过螺纹孔螺纹连接螺纹杆(13)，移动板(14)上设置有漏液网(16)；操作台(1)上设置有安装仓(19)；第二驱动装置(18)设置在安装仓(19)内部，第二驱动装置(18)的驱动端伸入下壳体；活塞(17)设置在第二驱动装置(18)的驱动端，活塞(17)沿下壳体的内壁上下移动，活塞(17)与下壳体之间密封；下壳体内部设置有第二液位感应器；第二液位感应器与控制器通讯连接。

### 设计方案

1.一种建筑材料吸水性检测装置，其特征在于，包括操作台(1)、安装架(2)、加水装置(3)、吸水装置(4)和连接管(5)；

操作台(1)上设置有控制面板；控制面板上设置有控制器和显示屏；显示屏与控制器通讯连接；安装架(2)设置在操作台(1)上；加水装置(3)设置在安装架(2)上；吸水装置(4)设置在操作台(1)上，且位于加水装置(3)的正下方；连接管(5)上端连接加水装置(3)，下端连接吸水装置(4)，连接管(5)上设置有水泵(20)；水泵(20)与控制器通讯连接；

加水装置(3)包括蓄水箱(6)和控流阀门(7)；蓄水箱(6)设置在安装架(2)水平段的底端，蓄水箱(6)上设置有出水管；出水管的出水端朝向下方；控流阀门(7)设置在出水管上，控流阀门(7)内设置有计流器，控流阀门(7)与控制器通讯连接；

吸水装置(4)包括壳体(8)、挡板(9)、第一驱动装置(10)、第一齿轮(11)、第二齿轮(12)、螺纹杆(13)、移动板(14)、支撑板(15)、活塞(17)和第二驱动装置(18)；壳体(8)包括上壳体和下壳体；上壳体为喇叭状结构，大口朝上，且上下端均敞口，上壳体内部设置有第一液位感应器；第一液位感应器与控制器通讯连接；下壳体为筒状结构，上端敞口，并与上壳体连通；挡板(9)为环状结构，水平设置在上壳体上，挡板(9)的外环连接上壳体的上端边缘；螺纹杆(13)竖直设置在上壳体内部，螺纹杆(13)下端转动连接支撑板(15)；支撑板(15)设置在上壳体内；螺纹杆(13)上端穿过挡板(9)的内环，且伸出上壳体；第二齿轮(12)连接在螺纹杆(13)的顶端；第一驱动装置(10)设置在挡板(9)上；第一齿轮(11)设置在第一驱动装置(10)的主轴上，且与第二齿轮(12)啮合连接；移动板(14)水平设置在上壳体内部，移动板(14)上设置有与螺纹杆(13)匹配的螺纹孔，移动板(14)通过螺纹孔螺纹连接螺纹杆(13)，移动板(14)上设置有漏液网(16)；操作台(1)上设置有安装仓(19)；第二驱动装置(18)设置在安装仓(19)内部，第二驱动装置(18)的驱动端伸入下壳体；活塞(17)设置在第二驱动装置(18)的驱动端，活塞(17)沿下壳体的内壁上下移动，活塞(17)与下壳体之间密封；下壳体内部设置有第二液位感应器；第二液位感应器与控制器通讯连接。

2.根据权利要求1所述的一种建筑材料吸水性检测装置，其特征在于，上壳体内部竖直设置有弹性件；弹性件上端连接挡板(9)的底端，下端连接移动板(14)的上端。

3.根据权利要求1所述的一种建筑材料吸水性检测装置，其特征在于，安装架(2)为倒置的L型结构，安装架(2)的竖直段下端转动连接操作台(1)。

4.根据权利要求1所述的一种建筑材料吸水性检测装置，其特征在于，连接管(5)为折叠伸缩结构。

5.根据权利要求1所述的一种建筑材料吸水性检测装置，其特征在于，操作台(1)上设置有水平测定器(21)。

6.根据权利要求1所述的一种建筑材料吸水性检测装置，其特征在于，操作台(1)的下端设置有安装槽(23)；安装槽(23)内设置有支撑装置(22)。

7.根据权利要求6所述的一种建筑材料吸水性检测装置，其特征在于，支撑装置(22)包括支撑杆(24)和调节件(25)；支撑杆(24)上设置有外螺纹；安装槽(23)的槽壁上设置有与支撑杆(24)匹配的内螺纹；支撑杆(24)通过安装槽(23)螺纹连接操作台(1)；调节件(25)上设置有与支撑杆(24)匹配的螺纹孔；螺纹孔贯穿调节件(25)；调节件(25)通过螺纹孔螺纹连接支撑杆(24)的下端。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及建筑材料检测领域，尤其涉及一种建筑材料吸水性检测装置。

背景技术

当材料与水接触时，有些材料能被水润湿；有些材料，则不能被水润湿，前者称材料具有亲水性，后者称材料具有憎水性，而不同的建筑材料吸水性也有很大的不同，了解建筑材料的吸水情况有利于了解建筑材料的性能和品质。

现有的建筑材料吸水性检测装置检测结果准确度不高，检测时使用的水量大，且不能再次使用，造成了一定的浪费。

为解决上述问题，本申请中提出一种建筑材料吸水性检测装置。

实用新型内容

(一)实用新型目的

为解决背景技术中存在的技术问题，本实用新型提出一种建筑材料吸水性检测装置，本实用新型利用挡板减小水分的蒸发，通过移动板的升降调节建筑材料的位置，方便操作，也保证了建筑材料充分吸水，使得装置检测结果的准确度高，参考价值大，利用水泵和连接管将余下的水返回蓄水箱，供下次检测使用，实现了水资源的重复利用，节能环保。

(二)技术方案

为解决上述问题，本实用新型提供了一种建筑材料吸水性检测装置，包括操作台、安装架、加水装置、吸水装置和连接管；操作台上设置有控制面板；控制面板上设置有控制器和显示屏；显示屏与控制器通讯连接；安装架设置在操作台上；加水装置设置在安装架上；吸水装置设置在操作台上，且位于加水装置的正下方；连接管上端连接加水装置，下端连接吸水装置，连接管上设置有水泵；水泵与控制器通讯连接；加水装置包括蓄水箱和控流阀门；蓄水箱设置在安装架水平段的底端，蓄水箱上设置有出水管；出水管的出水端朝向下方；控流阀门设置在出水管上，控流阀门内设置有计流器，控流阀门与控制器通讯连接；吸水装置包括壳体、挡板、第一驱动装置、第一齿轮、第二齿轮、螺纹杆、移动板、支撑板、活塞和第二驱动装置；壳体包括上壳体和下壳体；上壳体为喇叭状结构，大口朝上，且上下端均敞口，上壳体内部设置有第一液位感应器；第一液位感应器与控制器通讯连接；下壳体为筒状结构，上端敞口，并与上壳体连通；挡板为环状结构，水平设置在上壳体上，挡板的外环连接上壳体的上端边缘；螺纹杆竖直设置在上壳体内部，螺纹杆下端转动连接支撑板；支撑板设置在上壳体内；螺纹杆上端穿过挡板的内环，且伸出上壳体；第二齿轮连接在螺纹杆的顶端；第一驱动装置设置在挡板上；第一齿轮设置在第一驱动装置的主轴上，且与第二齿轮啮合连接；移动板水平设置在上壳体内部，移动板上设置有与螺纹杆匹配的螺纹孔，移动板通过螺纹孔螺纹连接螺纹杆，移动板上设置有漏液网；操作台上设置有安装仓；第二驱动装置设置在安装仓内部，第二驱动装置的驱动端伸入下壳体；活塞设置在第二驱动装置的驱动端，活塞沿下壳体的内壁上下移动，活塞与下壳体之间密封；下壳体内部设置有第二液位感应器；第二液位感应器与控制器通讯连接。

优选的，上壳体内部竖直设置有弹性件；弹性件上端连接挡板的底端，下端连接移动板的上端。

优选的，安装架为倒置的L型结构，安装架的竖直段下端转动连接操作台。

优选的，连接管为折叠伸缩结构。

优选的，操作台上设置有水平测定器。

优选的，操作台的下端设置有安装槽；安装槽内设置有支撑装置。

优选的，支撑装置包括支撑杆和调节件；支撑杆上设置有外螺纹；安装槽的槽壁上设置有与支撑杆匹配的内螺纹；支撑杆通过安装槽螺纹连接操作台；调节件上设置有与支撑杆匹配的螺纹孔；螺纹孔贯穿调节件；调节件通过螺纹孔螺纹连接支撑杆的下端。

本实用新型的上述技术方案具有如下有益的技术效果：

一、本实用新型利用挡板减小水分的蒸发，通过移动板的升降调节建筑材料的位置，方便操作，也保证了建筑材料充分吸水，使得装置检测结果的准确度高，参考价值大。

二、本实用新型利用水泵和连接管将余下的水返回蓄水箱，供下次检测使用，实现了水资源的重复利用，节能环保。

三、本实用新型通过支撑杆和调节件，调节装置的高度和水平情况，以保证装置的安装稳定和检测结果的准确性。

附图说明

图1为本实用新型提出的一种建筑材料吸水性检测装置的结构示意图。

图2为本实用新型提出的一种建筑材料吸水性检测装置中吸水装置的剖视图。

图3为本实用新型提出的一种建筑材料吸水性检测装置中支撑装置的结构示意图。

附图标记：1、操作台；2、安装架；3、加水装置；4、吸水装置；5、连接管；6、蓄水箱；7、控流阀门；8、壳体；9、挡板；10、第一驱动装置；11、第一齿轮；12、第二齿轮；13、螺纹杆；14、移动板；15、支撑板；16、漏液网；17、活塞；18、第二驱动装置；19、安装仓；20、水泵；21、水平测定器；22、支撑装置；23、安装槽；24、支撑杆；25、调节件。

具体实施方式

为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚明了，下面结合具体实施方式并参照附图，对本实用新型进一步详细说明。应该理解，这些描述只是示例性的，而并非要限制本实用新型的范围。此外，在以下说明中，省略了对公知结构和技术的描述，以避免不必要地混淆本实用新型的概念。

图1为本实用新型提出的一种建筑材料吸水性检测装置的结构示意图。

图2为本实用新型提出的一种建筑材料吸水性检测装置中的结构示意图。

图3为本实用新型提出的一种建筑材料吸水性检测装置中支撑装置的结构示意图。

如图1-3所示，一种建筑材料吸水性检测装置，包括操作台1、安装架2、加水装置3、吸水装置4和连接管5；操作台1上设置有控制面板；控制面板上设置有控制器和显示屏；显示屏与控制器通讯连接；安装架2设置在操作台1上；加水装置3设置在安装架2上；吸水装置4设置在操作台1上，且位于加水装置3的正下方；连接管5上端连接加水装置3，下端连接吸水装置4，连接管5上设置有水泵20；水泵20与控制器通讯连接；加水装置3包括蓄水箱6和控流阀门7；蓄水箱6设置在安装架2水平段的底端，蓄水箱6上设置有出水管；出水管的出水端朝向下方；控流阀门7设置在出水管上，控流阀门7内设置有计流器，控流阀门7与控制器通讯连接；吸水装置4包括壳体8、挡板9、第一驱动装置10、第一齿轮11、第二齿轮12、螺纹杆13、移动板14、支撑板15、活塞17和第二驱动装置18；壳体8包括上壳体和下壳体；上壳体为喇叭状结构，大口朝上，且上下端均敞口，上壳体内部设置有第一液位感应器；第一液位感应器与控制器通讯连接；下壳体为筒状结构，上端敞口，并与上壳体连通；挡板9为环状结构，水平设置在上壳体上，挡板9的外环连接上壳体的上端边缘；螺纹杆13竖直设置在上壳体内部，螺纹杆13下端转动连接支撑板15；支撑板15设置在上壳体内；螺纹杆13上端穿过挡板9的内环，且伸出上壳体；第二齿轮12连接在螺纹杆13的顶端；第一驱动装置10设置在挡板9上；第一齿轮11设置在第一驱动装置10的主轴上，且与第二齿轮12啮合连接；移动板14水平设置在上壳体内部，移动板14上设置有与螺纹杆13匹配的螺纹孔，移动板14通过螺纹孔螺纹连接螺纹杆13，移动板14上设置有漏液网16；操作台1上设置有安装仓19；第二驱动装置18设置在安装仓19内部，第二驱动装置18的驱动端伸入下壳体；活塞17设置在第二驱动装置18的驱动端，活塞17沿下壳体的内壁上下移动，活塞17与下壳体之间密封；下壳体内部设置有第二液位感应器；第二液位感应器与控制器通讯连接。

在一个可选的实施例中，上壳体内部竖直设置有弹性件；弹性件上端连接挡板9的底端，下端连接移动板14的上端。

在一个可选的实施例中，安装架2为倒置的L型结构，安装架2的竖直段下端转动连接操作台1。

在一个可选的实施例中，连接管5为折叠伸缩结构。

在一个可选的实施例中，操作台1上设置有水平测定器21。

在一个可选的实施例中，操作台1的下端设置有安装槽23；安装槽23内设置有支撑装置22。

在一个可选的实施例中，支撑装置22包括支撑杆24和调节件25；支撑杆24上设置有外螺纹；安装槽23的槽壁上设置有与支撑杆24匹配的内螺纹；支撑杆24通过安装槽23螺纹连接操作台1；调节件25上设置有与支撑杆24匹配的螺纹孔；螺纹孔贯穿调节件25；调节件25通过螺纹孔螺纹连接支撑杆24的下端。

本实用新型中，进行建筑材料吸水性检测之前，转动支撑杆24和调节件25，调节装置的高度和水平情况，以保证装置的安装稳定和检测结果的准确性，接着转动安装架2，将加水装置3移动至一旁，启动第一驱动装置10，由于第一齿轮11与第二齿轮12啮合连接，使得螺纹杆13转动，移动板14上移，将待测的建筑材料放至移动板14上，再将移动板14下移至上壳体底端，这个过程中弹性件伸缩，保证了移动板14移动的稳定，接着启动第二驱动装置18，活塞17移动至下壳体的上端，将加水装置3移回吸水装置4的上方，打开控流阀门7，向壳体8内加水，并记录加水量，第一液位感应器记录上壳体内的水位高度，保证建筑材料完全浸泡在水中后停止加水，充分浸泡后，第二驱动装置18启动，带动活塞17下移，在负压作用下，水从上壳体进入下壳体，建筑材料表面的水也流下来，第二液位感应器对剩余的水量进行记录，显示屏将前后水量显示出来，即可得到建筑材料的吸水情况，检测过程中，利用挡板9减小水分的蒸发，通过移动板14的升降调节建筑材料的位置，方便操作，也保证了建筑材料充分吸水，使得装置检测结果的准确度高，参考价值大，检测完成后，可以利用水泵20和连接管5将余下的水返回蓄水箱6，供下次检测使用，实现了水资源的重复利用，节能环保。

应当理解的是，本实用新型的上述具体实施方式仅仅用于示例性说明或解释本实用新型的原理，而不构成对本实用新型的限制。因此，在不偏离本实用新型的精神和范围的情况下所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。此外，本实用新型所附权利要求旨在涵盖落入所附权利要求范围和边界、或者这种范围和边界的等同形式内的全部变化和修改例。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920126775.1

申请日:2019-01-24

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:81(广州)

授权编号:CN209589778U

授权时间:20191105

主分类号:G01N 15/08

专利分类号:G01N15/08

范畴分类:31E;

申请人:广东稳固检测鉴定有限公司

第一申请人:广东稳固检测鉴定有限公司

申请人地址:511400 广东省广州市南沙区东涌镇市南公路东涌段316号自编2栋（仅限办公）

发明人:刘立创;邓锦尚;刘俊伟;郭权兴;朱建科;邝炳添;周志华;罗健;卢华

第一发明人:刘立创

当前权利人:广东稳固检测鉴定有限公司

代理人:邓声菊

代理机构:11489

代理机构编号:北京中政联科专利代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e90edbd954fd3c05bde44c3f.html