# 一种建筑爬升模板体系装置论文和设计-韦瑞花

### 全文摘要

本实用新型公开了一种建筑爬升模板体系装置，包括墙体、滑轨、自动爬升支架、液压顶升装置、控制平台、下挂平台、主平台、行走回退底座、模板固定架、浇筑平台、中转平台、模板结构、竖梁、横梁、固定梁和T形块、固定板，墙体一侧固定有滑轨，滑轨一端滑动连接有自动爬升支架，自动爬升支架靠近滑轨的一侧固定有液压顶升装置，且液压顶升装置与滑轨滑动连接，自动爬升支架中部固定有控制平台，自动爬升支架底端固定有下挂平台，自动爬升支架顶部固定有主平台。此建筑爬升模板体系装置可根据不同宽度的竖梁进行调整，从而适应各种规格的模板结构的固定，且防止模板结构在长时间使用后发生偏移脱落的现象，便于人们使用。

### 主设计要求

1.一种建筑爬升模板体系装置，包括墙体(1)、滑轨(2)、自动爬升支架(3)、液压顶升装置(4)、控制平台(5)、下挂平台(6)、主平台(7)、行走回退底座(8)、模板固定架(9)、浇筑平台(10)、中转平台(11)、模板结构(12)、竖梁(13)、横梁(14)、固定梁(15)和T形块(17)、固定板(18)，其特征在于：所述墙体(1)一侧固定有滑轨(2)，所述滑轨(2)一端滑动连接有自动爬升支架(3)，所述自动爬升支架(3)靠近滑轨(2)的一侧固定有液压顶升装置(4)，且液压顶升装置(4)与滑轨(2)滑动连接，所述自动爬升支架(3)中部固定有控制平台(5)，所述自动爬升支架(3)底端固定有下挂平台(6)，所述自动爬升支架(3)顶部固定有主平台(7)，所述主平台(7)上表面固定有行走回退底座(8)，所述行走回退底座(8)上表面靠近墙体(1)的一端固定有模板固定架(9)，所述模板固定架(9)远离墙体(1)的一侧依次固定有浇筑平台(10)和中转平台(11)，所述模板固定架(9)靠近墙体(1)的一侧设有模板结构(12)，所述模板结构(12)靠近模板固定架(9)的一侧等距固定有竖梁(13)，所述模板结构(12)靠近模板固定架(9)的一侧两端对称固定有横梁(14)，所述模板固定架(9)靠近墙体(1)的一侧对称固定有固定梁(15)，所述固定梁(15)靠近模板结构(12)的一侧等距开设有T形槽(16)，所述T形槽(16)内壁对称滑动连接有T形块(17)，所述T形块(17)靠近模板结构(12)的一端穿过T形槽(16)固定有固定板(18)，且固定板(18)与竖梁(13)卡接，所述固定板(18)中部均开设有安装孔，所述竖梁(13)上对称开设有与固定板(18)相配合的通孔，且竖梁(13)和固定板(18)通过螺栓固定连接。

### 设计方案

1.一种建筑爬升模板体系装置，包括墙体(1)、滑轨(2)、自动爬升支架(3)、液压顶升装置(4)、控制平台(5)、下挂平台(6)、主平台(7)、行走回退底座(8)、模板固定架(9)、浇筑平台(10)、中转平台(11)、模板结构(12)、竖梁(13)、横梁(14)、固定梁(15)和T形块(17)、固定板(18)，其特征在于：所述墙体(1)一侧固定有滑轨(2)，所述滑轨(2)一端滑动连接有自动爬升支架(3)，所述自动爬升支架(3)靠近滑轨(2)的一侧固定有液压顶升装置(4)，且液压顶升装置(4)与滑轨(2)滑动连接，所述自动爬升支架(3)中部固定有控制平台(5)，所述自动爬升支架(3)底端固定有下挂平台(6)，所述自动爬升支架(3)顶部固定有主平台(7)，所述主平台(7)上表面固定有行走回退底座(8)，所述行走回退底座(8)上表面靠近墙体(1)的一端固定有模板固定架(9)，所述模板固定架(9)远离墙体(1)的一侧依次固定有浇筑平台(10)和中转平台(11)，所述模板固定架(9)靠近墙体(1)的一侧设有模板结构(12)，所述模板结构(12)靠近模板固定架(9)的一侧等距固定有竖梁(13)，所述模板结构(12)靠近模板固定架(9)的一侧两端对称固定有横梁(14)，所述模板固定架(9)靠近墙体(1)的一侧对称固定有固定梁(15)，所述固定梁(15)靠近模板结构(12)的一侧等距开设有T形槽(16)，所述T形槽(16)内壁对称滑动连接有T形块(17)，所述T形块(17)靠近模板结构(12)的一端穿过T形槽(16)固定有固定板(18)，且固定板(18)与竖梁(13)卡接，所述固定板(18)中部均开设有安装孔，所述竖梁(13)上对称开设有与固定板(18)相配合的通孔，且竖梁(13)和固定板(18)通过螺栓固定连接。

2.根据权利要求1所述的建筑爬升模板体系装置，其特征在于：所述模板结构(12)上端的横梁(14)对称固定有吊耳(19)，所述吊耳(19)两端穿过横梁(14)通过螺栓与竖梁(13)固定连接。

3.根据权利要求1所述的建筑爬升模板体系装置，其特征在于：所述模板固定架(9)靠近模板结构(12)的一侧底部固定有支撑板(20)。

4.根据权利要求1所述的建筑爬升模板体系装置，其特征在于：所述主平台(7)、浇筑平台(10)和中转平台(11)远离墙体(1)的一端均固定有护栏(21)。

5.根据权利要求1所述的建筑爬升模板体系装置，其特征在于：所述行走回退底座(8)上表面固定有管式可调支撑(22)，且管式可调支撑(22)远离行走回退底座(8)的一端与模板固定架(9)固定连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及建筑工程技术领域，具体为一种建筑爬升模板体系装置。

背景技术

爬升模板(简称：爬模，国外亦称跳模)，是工程建设施工剪力墙体系和筒体体系的钢筋混凝土结构的一种有效的模板体系，常在高层建筑、高体量结构施工中运用，世界各国都已广泛推广应用，爬升模板是综合大模板与滑动模板工艺和特点的一种模板工艺，具有大模板和滑动模板共同的优点。尤其适用于超高层建筑施工，它与滑动模板一样，在结构施工阶段依附在建筑竖向结构上，随着结构施工而逐层上升，这样模板可以不占用施工场地，也不用其他垂直运输设备。另外，它装有操作脚手架，施工时有可靠的安全围护，故可不需搭设外脚手架，特别适用于在较狭小的场地上建造多层或高层建筑；

而现有的爬升模板在固定模板结构时无法进行调节，局限性较大；

并且模板固定不稳固，长时间使用后模板容易发生偏移脱落。为此，我们提出一种建筑爬升模板体系装置。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种建筑爬升模板体系装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种建筑爬升模板体系装置，包括墙体、滑轨、自动爬升支架、液压顶升装置、控制平台、下挂平台、主平台、行走回退底座、模板固定架、浇筑平台、中转平台、模板结构、竖梁、横梁、固定梁和T形块、固定板，所述墙体一侧固定有滑轨，所述滑轨一端滑动连接有自动爬升支架，所述自动爬升支架靠近滑轨的一侧固定有液压顶升装置，且液压顶升装置与滑轨滑动连接，所述自动爬升支架中部固定有控制平台，所述自动爬升支架底端固定有下挂平台，所述自动爬升支架顶部固定有主平台，所述主平台上表面固定有行走回退底座，所述行走回退底座上表面靠近墙体的一端固定有模板固定架，所述模板固定架远离墙体的一侧依次固定有浇筑平台和中转平台，所述模板固定架靠近墙体的一侧设有模板结构，所述模板结构靠近模板固定架的一侧等距固定有竖梁，所述模板结构靠近模板固定架的一侧两端对称固定有横梁，所述模板固定架靠近墙体的一侧对称固定有固定梁，所述固定梁靠近模板结构的一侧等距开设有T形槽，所述T形槽内壁对称滑动连接有T形块，所述T形块靠近模板结构的一端穿过T形槽固定有固定板，且固定板与竖梁卡接，所述固定板中部均开设有安装孔，所述竖梁上对称开设有与固定板相配合的通孔，且竖梁和固定板通过螺栓固定连接。

优选的，所述模板结构上端的横梁对称固定有吊耳，所述吊耳两端穿过横梁通过螺栓与竖梁固定连接。

优选的，所述模板固定架靠近模板结构的一侧底部固定有支撑板。

优选的，所述主平台、浇筑平台和中转平台远离墙体的一端均固定有护栏。

优选的，所述行走回退底座上表面固定有管式可调支撑，且管式可调支撑远离行走回退底座的一端与模板固定架固定连接。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1、本实用新型模板结构一侧通过铆钉固定有竖梁和横梁，且横梁与模板结构两端齐平，横梁增加模板结构顶部的整体刚度，防止混凝土污染模板结构背面，最重要是防止起吊时竖梁跟模板结构间发生位移，固定梁内开设有T形槽，T形槽内壁对称滑动连接有T形块，T形块一端固定有固定板，T形块上的两个固定板夹住竖梁，使竖梁上的通孔和固定板上的安装孔对齐，通过螺栓将固定板和竖梁进行固定，通过滑动T形块可调整两个固定板的位置，便于根据不同宽度的竖梁进行调整，从而适应各种规格的模板结构的固定。

2、本实用新型模板固定架底部固定有支撑板，使模板结构在固定后，底板的支撑板给模板结构一个支撑力，从而减小了模板结构与竖梁之间的受力，以及竖梁与固定梁之间的受力，防止模板结构在长时间使用后发生偏移脱落的现象。

附图说明

图1为本实用新型整体结构示意图；

图2为本实用新型模板固定架结构示意图；

图3为本实用新型吊耳结构示意图；

图4为本实用新型T形块剖视结构示意图。

图中：1、墙体；2、滑轨；3、自动爬升支架；4、液压顶升装置；5、控制平台；6、下挂平台；7、主平台；8、行走回退底座；9、模板固定架；10、浇筑平台；11、中转平台；12、模板结构；13、竖梁；14、横梁；15、固定梁；16、T形槽；17、T形块；18、固定板；19、吊耳；20、支撑板；21、护栏；22、管式可调支撑。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。

请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种建筑爬升模板体系装置，包括墙体1、滑轨2、自动爬升支架3、液压顶升装置4、控制平台5、下挂平台6、主平台7、行走回退底座8、模板固定架9、浇筑平台10、中转平台11、模板结构12、竖梁13、横梁14、固定梁15和T形块17、固定板18，所述墙体1一侧固定有滑轨2，所述滑轨2一端滑动连接有自动爬升支架3，所述自动爬升支架3靠近滑轨2的一侧固定有液压顶升装置4，且液压顶升装置4与滑轨2滑动连接，所述自动爬升支架3中部固定有控制平台5，所述自动爬升支架3底端固定有下挂平台6，所述自动爬升支架3顶部固定有主平台7，所述主平台7上表面固定有行走回退底座8，所述行走回退底座8上表面靠近墙体1的一端固定有模板固定架9，所述模板固定架9远离墙体1的一侧依次固定有浇筑平台10和中转平台11，所述模板固定架9靠近墙体1的一侧设有模板结构12，所述模板结构12靠近模板固定架9的一侧等距固定有竖梁13，所述模板结构12靠近模板固定架9的一侧两端对称固定有横梁14，所述模板固定架9靠近墙体1的一侧对称固定有固定梁15，所述固定梁15靠近模板结构12的一侧等距开设有T形槽16，所述T形槽16内壁对称滑动连接有T形块17，所述T形块17靠近模板结构12的一端穿过T形槽16固定有固定板18，且固定板18与竖梁13卡接，所述固定板18中部均开设有安装孔，所述竖梁13上对称开设有与固定板18相配合的通孔，且竖梁13和固定板18通过螺栓固定连接。

所述模板结构12上端的横梁14对称固定有吊耳19，所述吊耳19两端穿过横梁14通过螺栓与竖梁13固定连接，便于起吊模板结构12。

所述模板固定架9靠近模板结构12的一侧底部固定有支撑板20，便于增加模板结构12顶部的整体刚度，防止混凝土污染模板结构12背面，最重要是防止起吊时竖梁13跟模板结构12间发生位移。

所述主平台7、浇筑平台10和中转平台11远离墙体1的一端均固定有护栏21，提高人们作业时的安全性。

所述行走回退底座8上表面固定有管式可调支撑22，且管式可调支撑22远离行走回退底座8的一端与模板固定架9固定连接，提高模板固定架9的稳固性，且可对模板固定架9的角度进行调整。

工作原理为：模板结构12一侧通过铆钉固定有竖梁13和横梁14，且横梁14与模板结构12两端齐平，横梁14增加模板结构12顶部的整体刚度，防止混凝土污染模板结构12背面，最重要是防止起吊时竖梁13跟模板结构12间发生位移，固定梁15内开设有T形槽16，T形槽16内壁对称滑动连接有T形块17，T形块17一端固定有固定板18，T形块17上的两个固定板18夹住竖梁13，使竖梁13上的通孔和固定板18上的安装孔对齐，通过螺栓将固定板18和竖梁13进行固定，通过滑动T形块17可调整两个固定板18的位置，便于根据不同宽度的竖梁13进行调整，从而适应各种规格的模板结构12的固定，模板固定架9底部固定有支撑板20，使模板结构12在固定后，底部的支撑板20给模板结构12一个支撑力，从而减小了模板结构12与竖梁13之间的受力，以及竖梁13与固定梁15之间的受力，防止模板结构12在长时间使用后发生偏移脱落的现象。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822259498.X

申请日:2018-12-30

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:45(广西)

授权编号:CN209277535U

授权时间:20190820

主分类号:E04G 11/28

专利分类号:E04G11/28

范畴分类:36E;

申请人:广西建工集团联合建设有限公司

第一申请人:广西建工集团联合建设有限公司

申请人地址:530021 广西壮族自治区南宁市青山路7号广西水产畜牧学校1#楼301房

发明人:韦瑞花;苏海燕;杨素梅

第一发明人:韦瑞花

当前权利人:广西建工集团联合建设有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e9404764bedddffd3daf6a7d.html