# 低粘度酚醛-硼酚醛体系的固化动力学及热性能

### 论文摘要

通过溶液共混法得到低粘度酚醛树脂（LVPF）改性硼酚醛（BPF）混合树脂并制得预浸料,通过剥离与铺放性测试对LVPF改性预浸料的性能作了分析,采用示差扫描量热法和热重分析研究了混合树脂的固化动力学、固化特性及其热性能。结果表明,LVPF的加入显著改善了BPF预浸料的表面粘性与铺放性,LVPF添加质量分数50%的预浸料的粘性与铺放性最佳,此时体系的表观活化能为124.3 kJ/mol,反应级数为0.945 5,固化程序为125℃/1 h+180℃/2 h+220℃/3 h。增加主固化温度和保温时间对该体系失重5%时的温度、最大失重速率对应温度及1 000℃下的残炭率提升较大。保温时间长于120 min时热性能趋于稳定。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 实验部分

- 1.1 原材料

- 1.2 混合树脂的配制与预浸料的制备

- 1.3 测试方法与仪器

- 2 结果与讨论

- 2.1 混合树脂预浸料粘性分析

- 2.2 混合树脂体系固化反应动力学及其固化特性

- 2.3 混合树脂的热分解性能

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 傅华东,秦岩,邹镇岳

关键词: 低粘度,酚醛树脂,硼酚醛,预浸料,粘性,铺放性,固化动力学,热分解

来源: 热固性树脂 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工

单位: 武汉理工大学材料科学与工程学院特种功能材料技术教育部重点实验室

分类号: TQ323.1

DOI: 10.13650/j.cnki.rgxsz.2019.04.005

页码: 19-23+30

总页数: 6

文件大小: 273K

下载量: 161

### 相关论文文献

- [1].硼酚醛树脂及其复合材料的研究进展[J]. 玻璃钢/复合材料 2018(03)

- [2].硼酚醛树脂分析及其塑料合成制备相关研究[J]. 科技经济市场 2017(01)

- [3].空心微珠对硼酚醛防火涂料性能的影响[J]. 武警学院学报 2015(08)

- [4].助熔剂对陶瓷化硼酚醛复合材料热行为及微观结构的影响[J]. 复合材料学报 2017(01)

- [5].硼酸钠/钾一步法催化合成硼酚醛树脂的研究[J]. 中国胶粘剂 2016(12)

- [6].高残炭硼酚醛树脂的制备[J]. 应用化学 2017(06)

- [7].硼酚醛-环氧树脂涂料的研制[J]. 沈阳化工大学学报 2014(01)

- [8].耐高温结构用硼酚醛树脂性能的研究[J]. 玻璃钢/复合材料 2009(03)

- [9].耐高温硼酚醛生产研究[J]. 玻璃钢/复合材料 2009(02)

- [10].硼酚醛树脂的合成及应用研究进展[J]. 辽宁化工 2010(01)

- [11].硼酚醛树脂的固化动力学研究[J]. 材料与冶金学报 2012(04)

- [12].氧化铝对硼酚醛防火涂料性能的影响[J]. 新型建筑材料 2013(09)

- [13].硼酚醛树脂的合成及改性研究进展[J]. 中国胶粘剂 2011(06)

- [14].硼酚醛改性环氧树脂的成炭性能及热解动力学[J]. 四川兵工学报 2009(08)

- [15].硼酚醛树脂在固体火箭发动机防热内衬中的应用[J]. 航天制造技术 2018(02)

- [16].硼酚醛改性环氧树脂饰面型防火涂料的制备[J]. 涂料工业 2014(06)

- [17].有机硅改性硼酚醛树脂的研制[J]. 高等学校化学学报 2016(12)

- [18].硼酚醛-缩水甘油胺型环氧树脂固化及热分解动力学研究[J]. 化学与黏合 2017(06)

- [19].硼酚醛树脂及其塑料的合成制备研究进展[J]. 工程塑料应用 2012(09)

- [20].高邻位硼酚醛纤维的合成及表征[J]. 高分子材料科学与工程 2016(03)

- [21].多聚甲醛法硼酚醛树脂的热降解动力学[J]. 热固性树脂 2010(06)

- [22].硼酚醛树脂的制备和研究进展[J]. 中国胶粘剂 2009(08)

- [23].聚酰胺改性硼酚醛树脂的制备与性能[J]. 工程塑料应用 2018(09)

- [24].纳米二氧化钛浓缩浆对硼酚醛环氧涂料性能的影响[J]. 表面技术 2015(12)

- [25].玄武岩增强硼酚醛树脂基复合材料工艺性能研究[J]. 化工新型材料 2013(09)

- [26].邻甲硼酚醛树脂固化双酚-A环氧树脂及其复合材料的性能[J]. 合成树脂及塑料 2012(01)

- [27].硼酚醛在环氧树脂防火改性中的应用[J]. 热固性树脂 2014(04)

- [28].硼酚醛树脂的热降解过程[J]. 高分子材料科学与工程 2013(05)

- [29].纳米TiO_2填料对硼酚醛防火涂料性能影响的研究[J]. 涂料工业 2013(09)

- [30].增韧型硼酚醛RFB树脂的性能研究及应用[J]. 粘接 2018(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ea1fd304bf4be7fce6ca657c.html