# 基于双变压器的复合式谐振三电平零电流开关变换器

### 论文摘要

针对分布式光伏发电接入中压直流配电网的应用场合,提出了一种基于双变压器的复合式谐振三电平变换器。新型变换器是在传统中性点钳位型三电平电路的基础上,通过添加一个辅助电路实现了基础三电平电路的固定占空比运行,变换器工作于电流断续模式。其中,基础三电平电路传输大部分功率,而辅助电路采用脉宽调制方式,可以实现基础三电平电路在全负载范围内的零电流开关,从而显著降低变换器的开关损耗。重点讨论了辅助变压器变比和谐振电容对开关管电流、谐振电压峰值、谐振电感值大小的影响,提出了相应的参数设计指导原则。最后,制作了一套300～1 500 V/2 kW原理样机对所提变换器的性能进行了验证。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 变换器主电路及其工作原理

- 2 参数优化设计

- 2.1 变比N1和N2

- 2.2 谐振电容Cr

- 2.3 谐振电感Lr

- 2.4 参数优化

- 2.5 PWM控制策略

- 3 实验结果

- 4 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 潘志新,宁光富,袁栋,付慧,随顺科,Waqar Azeem SYED

关键词: 分布式光伏,直流配电网,双变压器,三电平变换器,零电流开关

来源: 电力系统自动化 2019年11期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,信息科技

专业: 电力工业

单位: 国网江苏省电力有限公司,东南大学电气工程学院,南京南瑞继保电气有限公司

基金: 国家电网公司重点示范工程项目“苏州工业园区智能电网应用示范区主动配电网综合示范工程”~~

分类号: TM46;TM41

页码: 135-145

总页数: 11

文件大小: 2695K

下载量: 99

### 相关论文文献

- [1].轻载下双有源桥变换器零电流开关调制技术[J]. 电力电子技术 2020(08)

- [2].数字化零电压零电流开关逆变电源的设计[J]. 电子制作 2015(12)

- [3].基于WBG器件的零电流直流隔离变换器研究[J]. 电源学报 2019(01)

- [4].采用辅助变压器的零电压零电流开关全桥直-直变换器[J]. 电力电子 2009(02)

- [5].零电压零电流开关PWM大功率机车控制电源设计[J]. 电力电子技术 2009(12)

- [6].可实现辅助开关管准零电流开关的半无桥功率因数校正变换器[J]. 中国电机工程学报 2017(21)

- [7].一种用耦合电感实现零电压零电流开关的移相全桥变换器[J]. 电工技术学报 2016(21)

- [8].一种单管ZVS-ZCS-Buck-PWM变换器[J]. 中国科技信息 2009(02)

- [9].节能型三相桥式零电流开关整流器[J]. 电子学报 2020(07)

- [10].零电流开关大功率DC/DC双全桥变换器设计[J]. 电子器件 2017(04)

- [11].新型零电流开关高频谐振逆变器的设计[J]. 黑龙江电力 2014(06)

- [12].一种新型零电压零电流开关移相全桥变换器[J]. 空军雷达学院学报 2010(06)

- [13].软开关电路分析[J]. 安徽水利水电职业技术学院学报 2012(02)

- [14].基于UC3875控制的移相全桥PWM DC-DC变换器[J]. 电气应用 2008(01)

- [15].基于零电压零电流软开关技术的5kW DC/DC变换器设计[J]. 电气自动化 2019(03)

- [16].一种软开关电流馈推挽变换器[J]. 电工电能新技术 2019(12)

- [17].双变压器型零电流开关复合式全桥变换器[J]. 电力电子技术 2019(06)

- [18].零电压零电流不对称半桥反激开关变换器研究[J]. 电力电子技术 2019(07)

- [19].一种改进型全桥Boost变换器的建模及补偿环节设计[J]. 低压电器 2010(24)

- [20].谐振式无线电能传输系统软开关的实现与研究[J]. 电力电子技术 2015(09)

- [21].新型零电流PWM全桥DC-DC变换器[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2008(S2)

- [22].等离子体污水处理高压直流电源研究[J]. 电力电子技术 2013(05)

- [23].零电流软开关全桥直流变换器性能研究[J]. 科技创新与生产力 2018(02)

- [24].三重移相控制下DAB变换器全局优化控制策略及分析[J]. 中国电机工程学报 2017(20)

- [25].一种新颖的并联谐振直流环节软开关逆变器[J]. 电力电子技术 2015(05)

- [26].基于单谐振支路的多电平均压型DC-DC变换器[J]. 电工技术学报 2017(S2)

- [27].一种新型零电流PWM Buck开关电路的设计[J]. 通信电源技术 2009(01)

- [28].基于UCC3895的新型通信AC-DC变换器的设计[J]. 安徽电子信息职业技术学院学报 2008(02)

- [29].三相电压型ZCT PWM变换器的效率分析与实验研究[J]. 中国电机工程学报 2014(18)

- [30].谐振直流环节电流型软开关整流器[J]. 电机与控制学报 2020(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/eab963a75f5bee6a98277486.html