# 花岗岩强风化区高液限残积土边坡稳定性分析

### 论文摘要

花岗岩残积土在我国湖南地区广泛分布,其工程性质差,遇水强度剧减,易软化崩塌。在湖南湿润多雨的气候影响下,花岗岩残积土边坡经常遭受脱湿、增湿及干湿交替循环作用,容易出现浅层土体滑移、崩解、水毁等常见地质灾害,严重威胁人民的生命安全,并造成巨大经济损失。着眼于工程地质灾害的防护及工程建设的需要,本文以花岗岩残积土为研究对象,开展了花岗岩残积土土水特征曲线试验、不同干密度与饱和度下的抗剪强度试验,深入分析了花岗岩残积土抗剪强度变化特性,并利用ABAQUS有限元分析软件,模拟降雨入渗效应下花岗岩残积土边坡稳定性变化规律,总结了花岗岩残积土边坡失稳诱导因素,提出了具有实用性的花岗岩残积土边坡稳定性分析方法。本文主要研究内容如下:(1)开展花岗岩残积土室内土工试验,确定了该土样基本物理特性参数:初始密度、初始含水率、液限、塑限、最大干密度、最优含水率、比重、土体颗粒成分指标曲率系数及土体颗粒成分指标不均匀系数。根据土工试验规程中土的工程分类标准,确定该花岗岩残积土为级配不良土。(2)对花岗岩残积土开展土水特征曲线试验研究,试验结果表明:花岗岩残积土随着基质吸力的不断增大,其体积含水率减小速率逐渐增大,土水特征曲线由陡降逐渐变缓降,接近其残余含水率时,曲线逐渐平缓。花岗岩残积土的初始进气值较低,持水能力差,土水特征曲线对含水量的变化较敏感。(3)对花岗岩残积土开展了不同干密度、不同饱和度和不同垂直压力下的抗剪强度试验研究。研究表明:花岗岩残积土的黏聚力对饱和度变化敏感,黏聚力随饱和度的变化呈二次抛物线关系,且黏聚力变化具有明显的“峰值效应”。花岗岩残积土的内摩擦角随其饱和度值增大而减小,花岗岩残积土的黏聚力随着干密度的增加而增加,而内摩擦角随着干密度的增大变化值较小。最后建立了花岗岩残积土抗剪强度经验公式,可为地基支护和滑坡防护提供技术参考。(4)基于花岗岩残积土抗剪强度试验研究理论基础,对花岗岩残积土边坡进行了三维有限元模拟,深入分析了降雨入渗效应下花岗岩残积土边坡稳定性变化规律,得到了不同干密度下花岗岩残积土坡稳定性安全系数,提出了具有实用性的花岗岩残积土边坡稳定性分析方法,为花岗岩残积土坡稳定性加固及滑坡防治提供理论指导。

### 论文目录

- 摘要

- abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景和意义

- 1.2 花岗岩残积土国内研究现状

- 1.2.1 理论方面的研究现状

- 1.2.2 试验方面的研究现状

- 1.2.3 数值计算方面的研究现状

- 1.3 花岗岩残积土国外研究现状

- 1.3.1 理论方面的研究现状

- 1.3.2 试验方面的研究现状

- 1.3.3 数值计算方面的研究现状

- 1.4 本文主要研究内容

- 1.4.1 研究内容

- 1.4.2 技术路线

- 第2章 花岗岩残积土的基本物理特征

- 2.1 引言

- 2.2 取样

- 2.3 花岗岩残积土的基本物理特性试验

- 2.3.1 初始密度

- 2.3.2 初始含水率

- 2.3.3 比重

- 2.3.4 液塑限

- 2.3.5 颗粒级配

- 2.3.6 最大干密度与最优含水率

- 2.4 花岗岩残积土的基本物理特征

- 2.5 本章小结

- 第3章 花岗岩残积土的土水特征曲线试验研究

- 3.1 引言

- 3.2 土水特征曲线的基本特征

- 3.3 试验原理及试验步骤

- 3.3.1 试验原理

- 3.3.2 试验步骤

- 3.3.3 试验注意事项

- 3.4 试验结果与分析

- 3.4.1 试验结果

- 3.4.2 土水特征曲线影响因素分析

- 3.5 本章小结

- 第4章 花岗岩残积土抗剪强度特性的影响因素研究

- 4.1 引言

- 4.2 试验土样和试验方案

- 4.2.1 试验土样

- 4.2.2 试验方案

- 4.3 试验结果与分析

- 4.3.1 抗剪强度指标随饱和度变化基本规律

- 4.3.2 抗剪强度指标随干密度变化基本规律

- 4.3.3 抗剪强度基本变化规律分析

- 4.3.4 抗剪强度经验公式建立

- 4.4 本章小结

- 第5章 花岗岩残积土边坡稳定性问题数值分析

- 5.1 引言

- 5.2 边坡稳定性理论分析

- 5.2.1 极限平衡法分析

- 5.2.2 有限元强度折减法分析

- 5.3 流固耦合研究理论

- 5.3.1 流固耦合研究现状

- 5.3.2 流固耦合研究模型

- 5.3.3 流固耦合研究数值计算方法

- 5.4 基于强度折减法的花岗岩残积土边坡失稳因数分析

- 5.4.1 工程模型建立及参数分析

- 5.4.2 三维强度折减法计算结果

- 5.4.3 不同干密度下边坡模拟结果分析

- 5.4.4 不同干密度下边坡稳定性安全系数

- 5.5 基于流固耦合理论的花岗岩残积土边坡失稳时效特性分析

- 5.5.1 降雨入渗模型初始条件确定

- 5.5.2 降雨入渗时间效应分析

- 5.5.3 降雨入渗下流固耦合分析

- 5.6 本章小结

- 第6章 结论与展望

- 6.1 主要成果与结论

- 6.2 本文创新点

- 6.3 展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录A 攻读硕士学位期间发表的学术论文与研究成果

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 吴传云

导师: 陈铖

关键词: 花岗岩残积土,土水特征曲线,基质吸力,抗剪强度,干密度,饱和度,边坡稳定性,有限元分析

来源: 湘潭大学

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 地质学,建筑科学与工程

单位: 湘潭大学

分类号: TU433

DOI: 10.27426/d.cnki.gxtdu.2019.001549

总页数: 76

文件大小: 4400K

下载量: 87

### 相关论文文献

- [1].酸污染条件下花岗岩残积土崩解特性试验研究[J]. 水利与建筑工程学报 2017(06)

- [2].浅析广州地区花岗岩残积土物理、力学特征[J]. 中国水运(下半月) 2016(07)

- [3].广州地区花岗岩残积土力学特性试验及参数研究[J]. 岩土力学 2016(S2)

- [4].花岗岩残积土压缩特性的研究[J]. 西部资源 2019(06)

- [5].福州鼓楼区花岗岩风化残积土工程特性研究[J]. 福建地质 2020(02)

- [6].花岗岩残积土水-力相互作用特性研究[J]. 安全与环境工程 2019(02)

- [7].花岗岩残积土的工程特性分析及对公路工程的影响研究[J]. 建筑技术开发 2019(13)

- [8].花岗岩残积土的结构性及试验研究[J]. 低温建筑技术 2015(05)

- [9].花岗岩残积土地质灾害特征及边坡稳定性分析[J]. 资源信息与工程 2020(05)

- [10].赣南花岗岩残积土的抗剪强度及其影响因素[J]. 科学技术与工程 2019(13)

- [11].钙源对微生物固化花岗岩残积土效果影响的研究[J]. 工业建筑 2019(07)

- [12].化学成分对花岗岩残积土抗拉张力学特性的影响[J]. 中山大学学报(自然科学版) 2018(03)

- [13].厦门花岗岩残积土物理力学指标关联性定量表征初探[J]. 岩土力学 2018(S1)

- [14].容县压实花岗岩残积土的力学性质与微结构特性研究[J]. 水文地质工程地质 2018(05)

- [15].粉煤灰改良花岗岩残积土试验研究[J]. 福州大学学报(自然科学版) 2018(05)

- [16].花岗岩残积土的崩解特性研究[J]. 水利科技与经济 2010(08)

- [17].浅析花岗岩残积土的化学成分特征及其工程性质[J]. 福建地质 2009(03)

- [18].花岗岩残积土地基的加固试验[J]. 科技资讯 2008(20)

- [19].肇庆地区花岗岩残积土工程特性研究[J]. 建筑安全 2019(06)

- [20].花岗岩残积土强度与含水率的定量关系研究[J]. 河南城建学院学报 2017(05)

- [21].揭阳地区花岗岩残积土工程性质分析[J]. 勘察科学技术 2017(S1)

- [22].滇西南某高速公路花岗岩残积土工程地质特性研究[J]. 土工基础 2019(03)

- [23].冲击荷载作用下花岗岩残积土的动力损伤与破坏机理[J]. 岩土工程学报 2019(10)

- [24].基于小尺寸蠕变试验的花岗岩残积土循环荷载下的动应力累积模型（英文）[J]. Journal of Central South University 2019(03)

- [25].基于微观层析成像技术的花岗岩残积土颗粒接触方式研究（英文）[J]. Journal of Central South University 2019(04)

- [26].海南岛花岗岩残积土直接快剪强度参数的回归分析[J]. 山西建筑 2018(02)

- [27].腾冲花岗岩残积土工程地质特征探析[J]. 有色金属设计 2011(01)

- [28].福建厦门地区花岗岩残积土物理力学参数统计分析[J]. 资源环境与工程 2011(06)

- [29].由压缩试验分析砾质花岗岩残积土的结构特性[J]. 地下空间与工程学报 2009(04)

- [30].浅谈地铁工程中基底花岗岩残积土的预处理[J]. 广东土木与建筑 2008(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/eabe0462b33a57149b6c2d66.html