# 一种带有取样灭菌装置的微生物罐论文和设计-段绯

### 全文摘要

本实用新型公开了一种带有取样灭菌装置的微生物罐，涉及微生物取样装置技术领域，具体为一种带有取样灭菌装置的微生物罐，包括罐体、储样箱和清洁箱，所述罐体的顶部固定连接有电机盒，所述电机盒的内部设置有电机，所述电机盒的内部固定连接有消音层。该带有取样灭菌装置的微生物罐，达到了降噪的效果，通过螺带式搅拌器的设置，能够对罐内液体进行搅拌分散，同时打碎液体中存在的气泡，提高的溶氧速率，达到了优秀的混合效果，通过负压泵的设置，能够在储样箱的内部形成负压真空，对微生物罐内的样品进行回收，通过取样管道的顶部固定连接有灭菌管道，能够对取样管道和微生物罐进行全方位灭菌，防止二次使用时样品受到污染。

### 主设计要求

1.一种带有取样灭菌装置的微生物罐，包括罐体(1)、储样箱(2)和清洁箱(3)，其特征在于：所述罐体(1)的顶部固定连接有电机盒(22)，所述电机盒(22)的内部设置有电机(4)，所述电机盒(22)的内部固定连接有消音层(5)，所述电机(4)输出端通过传动组件活动连接有螺带式搅拌器(6)，所述螺带式搅拌器(6)的底部活动连接有清洁管道(7)，所述清洁管道(7)远离螺带式搅拌器(6)的一端活动连接有清洁箱(3)，所述清洁箱(3)的底部设置有潜水泵(8)，所述清洁管道(7)的中部活动连接有增压筒(9)，所述罐体(1)的底部设置有取样管道(10)，所述取样管道(10)远离罐体(1)的一端活动连接有储样箱(2)，所述储样箱(2)的顶部设置有负压泵(11)，所述取样管道(10)的顶部固定连接有灭菌管道(12)，所述灭菌管道(12)的内部设置有高压蒸汽，所述罐体(1)的一侧固定连接有进气管道(13)，所述进气管道(13)的顶部活动连接有压力表(14)，所述罐体(1)的上表面开设有加料口(15)、观察口(16)和排气口(17)，所述罐体(1)的下表面开设有排水口(18)，所述罐体(1)的内部固定连接有加热板(19)。

### 设计方案

1.一种带有取样灭菌装置的微生物罐，包括罐体(1)、储样箱(2)和清洁箱(3)，其特征在于：所述罐体(1)的顶部固定连接有电机盒(22)，所述电机盒(22)的内部设置有电机(4)，所述电机盒(22)的内部固定连接有消音层(5)，所述电机(4)输出端通过传动组件活动连接有螺带式搅拌器(6)，所述螺带式搅拌器(6)的底部活动连接有清洁管道(7)，所述清洁管道(7)远离螺带式搅拌器(6)的一端活动连接有清洁箱(3)，所述清洁箱(3)的底部设置有潜水泵(8)，所述清洁管道(7)的中部活动连接有增压筒(9)，所述罐体(1)的底部设置有取样管道(10)，所述取样管道(10)远离罐体(1)的一端活动连接有储样箱(2)，所述储样箱(2)的顶部设置有负压泵(11)，所述取样管道(10)的顶部固定连接有灭菌管道(12)，所述灭菌管道(12)的内部设置有高压蒸汽，所述罐体(1)的一侧固定连接有进气管道(13)，所述进气管道(13)的顶部活动连接有压力表(14)，所述罐体(1)的上表面开设有加料口(15)、观察口(16)和排气口(17)，所述罐体(1)的下表面开设有排水口(18)，所述罐体(1)的内部固定连接有加热板(19)。

2.根据权利要求1所述的一种带有取样灭菌装置的微生物罐，其特征在于：所述螺带式搅拌器(6)的外表面固定连接有喷头(20)，所述喷头(20)的数量为十个，十个所述喷头(20)以螺带式搅拌器(6)的中心线呈中心对称设置。

3.根据权利要求1所述的一种带有取样灭菌装置的微生物罐，其特征在于：所述取样管道(10)、灭菌管道(12)和进气管道(13)的一侧均设置有控制阀门。

4.根据权利要求1所述的一种带有取样灭菌装置的微生物罐，其特征在于：所述加料口(15)的顶部活动连接有密封盖，所述观察口(16)的内部固定连接有密封观察窗。

5.根据权利要求1所述的一种带有取样灭菌装置的微生物罐，其特征在于：所述罐体(1)的底部固定连接支撑脚(21)，所述支撑脚(21)的数量为三个，三个所述支撑脚(21)呈环形阵列的形式固定连接在支撑脚(21)的底部。

6.根据权利要求1所述的一种带有取样灭菌装置的微生物罐，其特征在于：所述加热板(19)的数量为两个，两个所述加热板(19)以罐体(1)的中心线呈中心对称设置。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及微生物取样装置技术领域，具体为一种带有取样灭菌装置的微生物罐。

背景技术

微生物发酵即是指利用微生物，在适宜的条件下，将原料经过特定的代谢途径转化为人类所需要的产物的过程，微生物发酵生产水平主要取决于菌种本身的遗传特性和培养条件，发酵工程的应用范围医药工业、食品工业、能源工业、化学工业、农业、改造植物基因、生物固氮、工程杀虫菌生物农药、微生物养料和环境保护等方面。

现有的微生物发酵罐，不能对罐体和取样管道进行有效的清洁，取样管道和罐体内部容易滋生杂菌，使取样液受到污染，而且在搅拌器的选择上也存在不足，不能是样液进行充分搅拌混合，使得溶氧速率大大降低。

实用新型内容

(一)解决的技术问题

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种带有取样灭菌装置的微生物罐，解决了上述背景技术中提出的问题。

(二)技术方案

为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种带有取样灭菌装置的微生物罐，包括罐体、储样箱和清洁箱，所述罐体的顶部固定连接有电机盒，所述电机盒的内部设置有电机，所述电机盒的内部固定连接有消音层，所述电机输出端通过传动组件活动连接有螺带式搅拌器，所述螺带式搅拌器的底部活动连接有清洁管道，所述清洁管道远离螺带式搅拌器的一端活动连接有清洁箱，所述清洁箱的底部设置有潜水泵，所述清洁管道的中部活动连接有增压筒，所述罐体的底部设置有取样管道，所述取样管道远离罐体的一端活动连接有储样箱，所述储样箱的顶部设置有负压泵，所述取样管道的顶部固定连接有灭菌管道，所述灭菌管道的内部设置有高压蒸汽，所述罐体的一侧固定连接有进气管道，所述进气管道的顶部活动连接有压力表，所述罐体的上表面开设有加料口、观察口和排气口，所述罐体的下表面开设有排水口，所述罐体的内部固定连接有加热板。

可选的，所述螺带式搅拌器的外表面固定连接有喷头，所述喷头的数量为十个，十个所述喷头以螺带式搅拌器的中心线呈中心对称设置。

可选的，所述取样管道、灭菌管道和进气管道的一侧均设置有控制阀门。

可选的，所述加料口的顶部活动连接有密封盖，所述观察口的内部固定连接有密封观察窗。

可选的，所述罐体的底部固定连接支撑脚，所述支撑脚的数量为三个，三个所述支撑脚呈环形阵列的形式固定连接在支撑脚的底部。

可选的，所述加热板的数量为两个，两个所述加热板以罐体的中心线呈中心对称设置。

(三)有益效果

本实用新型提供了一种带有取样灭菌装置的微生物罐，具备以下有益效果：

1、该带有取样灭菌装置的微生物罐，通过消音层的设置，能够降低电机运转中发出的噪音，达到了降噪的效果，通过螺带式搅拌器的设置，能够对罐内液体进行搅拌分散，同时打碎液体中存在的气泡，提高的溶氧速率，达到了优秀的混合效果，通过清洁箱的设置，起到了清洁微生物罐的作用，通过灭菌管道的设置，起到了灭菌的作用。

2、该带有取样灭菌装置的微生物罐，通过负压泵的设置，能够在储样箱的内部形成负压真空，对微生物罐内的样品进行回收，通过取样管道的顶部固定连接有灭菌管道，能够对取样管道和微生物罐进行全方位灭菌，防止二次使用时样品受到污染，通过加热板的设置，起到了加热的作用，可以为微生物成长提供所需的温度，通过增压筒的设置，能够增大清洁管道内的压力，提升清洁效果。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型加料口结构示意图；

图3为本实用新型螺带式搅拌器结构示意图。

图中：1-罐体、2-储样箱、3-清洁箱、4-电机、5-消音层、6-螺带式搅拌器、7-清洁管道、8-潜水泵、9-增压筒、10-取样管道、11-负压泵、12-灭菌管道、13-进气管道、14-压力表、15-加料口、16-观察口、17-排气口、18- 排水口、19-加热板、20-喷头、21-支撑脚、22-电机盒。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

请参阅图1至图3，本实用新型提供一种技术方案：一种带有取样灭菌装置的微生物罐，包括罐体1、储样箱2和清洁箱3，通过清洁箱3的设置，起到了清洁微生物罐的作用，罐体1的直径为一千一百毫米，罐体1的高度为一千五百毫米，罐体1的顶部固定连接有电机盒22，电机盒22的内部设置有电机4，电机盒22的内部固定连接有消音层5，通过消音层5的设置，能够降低电机4运转中发出的噪音，达到了降噪的效果，电机功率为4千瓦，电机4输出端通过传动组件活动连接有螺带式搅拌器6，螺带式搅拌器6转速为二百六十转每分钟，通过螺带式搅拌器6的设置，能够对罐内液体进行搅拌分散，同时打碎液体中存在的气泡，提高的溶氧速率，达到了优秀的混合效果，螺带式搅拌器6的底部活动连接有清洁管道7，清洁管道7远离螺带式搅拌器6的一端活动连接有清洁箱3，清洁箱3的底部设置有潜水泵8，该文中出现的电器元件均与外界的主控器及220V市电电连接，并且主控器可为计算机等起到控制的常规已知设备，清洁管道7的中部活动连接有增压筒9，通过增压筒9的设置，能够增大清洁管道内的压力，提升清洁效果，罐体1的底部设置有取样管道10，通过取样管道10的顶部固定连接有灭菌管道12，能够对取样管道10和微生物罐进行全方位灭菌，防止二次使用时样品受到污染，取样管道10远离罐体1的一端活动连接有储样箱2，储样箱2的顶部设置有负压泵11，通过负压泵11的设置，能够在储样箱2的内部形成负压真空，对微生物罐内的样品进行回收，取样管道10的顶部固定连接有灭菌管道12，通过灭菌管道12的设置，起到了灭菌的作用，灭菌管道12的内部设置有高压蒸汽，罐体1的一侧固定连接有进气管道13，进气管道13的顶部活动连接有压力表14，罐体1的上表面开设有加料口15、观察口16和排气口17，罐体 1的下表面开设有排水口18，罐体1的内部固定连接有加热板19，通过加热板19的设置，起到了加热的作用，可以为微生物成长提供所需的温度，螺带式搅拌器6的外表面固定连接有喷头20，螺带式搅拌器6的内部设置有管道，管道的底部与清洁管道7相通，顶部则与各个喷头20相通，喷头20的数量为十个，十个喷头20以螺带式搅拌器6的中心线呈中心对称设置，取样管道 10、灭菌管道12和进气管道13的一侧均设置有控制阀门，灭菌时关闭取样管道10处的控制阀门，取样时关掉灭菌管道12处的控制阀门加料口15的顶部活动连接有密封盖，观察口16的内部固定连接有密封观察窗，罐体1的底部固定连接支撑脚21，支撑脚21的数量为三个，三个支撑脚21呈环形阵列的形式固定连接在支撑脚21的底部，加热板19的数量为两个，两个加热板 19以罐体1的中心线呈中心对称设置。

作为本实用新型的一种优选技术方案：罐体的外表面开设有通孔，通孔的内部固定连接有密封夹层，夹层的内部设置有温度计，所述夹层的材质透明材质。

综上所述，该带有取样灭菌装置的微生物罐，使用时，通过消音层5的设置，能够降低电机4运转中发出的噪音，达到了降噪的效果，通过螺带式搅拌器6的设置，能够对罐内液体进行搅拌分散，同时打碎液体中存在的气泡，提高的溶氧速率，达到了优秀的混合效果，通过清洁箱3的设置，起到了清洁微生物罐的作用，通过灭菌管道12的设置，起到了灭菌的作用，通过负压泵11的设置，能够在储样箱2的内部形成负压真空，对微生物罐内的样品进行回收，通过取样管道10的顶部固定连接有灭菌管道12，能够对取样管道10和微生物罐进行全方位灭菌，防止二次使用时样品受到污染，通过加热板19的设置，起到了加热的作用，可以为微生物成长提供所需的温度，通过增压筒9的设置，能够增大清洁管道内的压力，提升清洁效果。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中，“多个”的含义是两个或两个以上，除非另有明确具体的限定。

需要说明的是，在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触，或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且，第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方，或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方，或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920017482.X

申请日:2019-01-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:52(贵州)

授权编号:CN209702758U

授权时间:20191129

主分类号:C12M1/34

专利分类号:C12M1/34;C12M1/26;C12M1/12;C12M1/04;C12M1/02;C12M1/00

范畴分类:18H;

申请人:段绯

第一申请人:段绯

申请人地址:550025 贵州省贵阳市花溪区疾病预防控制中心霞晖路167号

发明人:段绯

第一发明人:段绯

当前权利人:段绯

代理人:陈娟

代理机构:11427

代理机构编号:北京科家知识产权代理事务所(普通合伙) 11427

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/eb2ea2818f5bf72e373d1fe9.html