# 基于动网格的微波加热温度均匀性数值计算方法

### 论文摘要

微波加热过程中物料内部温度的均匀性一直是研究的热点问题.针对"热失控"现象产生的机理,从微波传输线出发,根据广义传输线理论,利用传输线上电压和电流的分布关系推导出微波谐振腔内电磁场幅值与相位间的关系,在此基础上,提出一种微波加热运动状态物料的数值计算模型.该模型采用动网格技术跟踪求解域边界的变化量,分别针对求解域内部及其边界处网格移动变形给出控制函数,不仅可解决微波加热数值计算过程中由于求解域网格的移动导致的网格交叉缠绕问题,还可在满足计算精度的前提下,有效地减少网格节点移动的计算.数值计算结果表明,微波加热处于运动状态下物料的温度均匀性优于微波加热静止状态下物料的温度均匀性,且所提出的微波加热运动状态物料计算模型具有可行性和有效性.微波应用器装置加热活性炭球团的实验结果也表明,所提出的方法能有效抑制微波加热温度的突变.

### 论文目录

- 0 引言

- 1 微波加热系统数学模型

- 1.1 建立微波加热数学模型

- 1.2 传输线理论

- 2 动网格技术

- 2.1 求解域网格控制

- 2.2 求解域内网格移动变形控制

- 2.3 求解域边界网格移动变形控制

- 3 仿真实验与结果分析

- 3.1移动加热结果

- 3.2静止加热结果

- 3.3 仿真结果分析

- 4实验分析与方法验证

- 4.1 实验方法与设备

- 4.2 实验结果与分析

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 杨彪,王世礼,郭林嘉,彭金辉

关键词: 微波加热,热失控,广义传输线,动网格技术,控制函数,数值计算

来源: 控制与决策 2019年01期

年度: 2019

分类: 信息科技,基础科学

专业: 物理学

单位: 昆明理工大学信息工程与自动化学院,昆明理工大学非常规冶金教育部重点实验室

基金: 云南省高校人才启动基金项目(KKSY201503006)

分类号: O441

DOI: 10.13195/j.kzyjc.2017.0985

页码: 113-120

总页数: 8

文件大小: 899K

下载量: 285

### 相关论文文献

- [1].物质介电特性对微波加热影响研究进展[J]. 当代化工 2020(09)

- [2].微波加热应用于冶金工艺的研究进展[J]. 矿冶 2018(02)

- [3].变频技术应用于微波加热方面的探索与研究[J]. 真空电子技术 2019(01)

- [4].日用陶瓷耐微波加热影响因素的探讨[J]. 中国陶瓷 2013(06)

- [5].微波加热预处理一水硬铝石矿的工艺研究[J]. 有色金属(冶炼部分) 2010(02)

- [6].微波加热氟化氢解析器的设计[J]. 装备制造技术 2014(05)

- [7].问:微波加热在陶瓷行业的应用都有哪些?[J]. 陶瓷 2011(07)

- [8].浅谈工业微波加热与节能减排[J]. 中国高新技术企业 2011(34)

- [9].微波加热食品的安全性[J]. 食品工业 2011(09)

- [10].微波加热除湿技术的分析研究[J]. 铁道勘测与设计 2016(01)

- [11].一种高效、高均匀性的微波加热策略[J]. 真空电子技术 2019(05)

- [12].微波加热白云石生产煅白的反应机理[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版) 2008(01)

- [13].冰冻程度对微波加热的影响研究[J]. 四川大学学报(自然科学版) 2016(04)

- [14].硫酸亚铁溶液微波加热除铁研究[J]. 甘肃冶金 2011(02)

- [15].微波加热下甘蔗渣的液化行为研究[J]. 造纸科学与技术 2011(04)

- [16].不同参数对微波除冰效果的影响[J]. 黑龙江科技大学学报 2020(05)

- [17].微波加热及其在酒类催熟杀菌中的应用[J]. 山东食品发酵 2008(01)

- [18].微波加热在毛条烘干中的应用[J]. 毛纺科技 2012(10)

- [19].微波加热硬化磷酸盐无机铸造粘结剂砂性能研究[J]. 铸造技术 2018(01)

- [20].基于数值仿真的多馈微波加热温度控制系统[J]. 微波学报 2019(05)

- [21].微波加热在毛条烘干中的应用研究[J]. 干燥技术与设备 2012(01)

- [22].微波加热及其量子特性[J]. 黑龙江八一农垦大学学报 2019(01)

- [23].蒸汽微波加热对鱼肉品质的影响[J]. 中国农业科技导报 2015(05)

- [24].微波加热焦碳与石英砂合成SiC粉体[J]. 材料工程 2009(07)

- [25].沥青路面微波加热养护施工工艺[J]. 筑路机械与施工机械化 2008(07)

- [26].块体金属材料微波加热方法及工艺研究[J]. 热加工工艺 2018(10)

- [27].基于单片机控制的微波加热系统[J]. 工业加热 2010(04)

- [28].以FeS为硫源合成超细Ti_2SC粉体[J]. 中国陶瓷 2019(11)

- [29].微波加热对无水乙醇表面张力的影响[J]. 兰州理工大学学报 2017(01)

- [30].微波加热在干燥过程中的研究现状[J]. 矿产综合利用 2016(04)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/eb3053170034fcaa3b9dfece.html