# 一种具有容量指示功能的移动硬盘论文和设计-杨金帆

### 全文摘要

本实用新型公开了一种具有容量指示功能的移动硬盘，包括：移动硬盘本体、主控单元、USB转SATA模块、USB接口、电源模块、容量指示装置和报警模块；移动硬盘本体和USB接口分别与USB转SATA模块连接；USB转SATA模块、容量指示装置和报警模块分别与主控单元连接；移动硬盘本体、主控单元、USB转SATA模块、USB接口、容量指示装置和报警模块分别与电源模块连接。与现有技术相比，本实用新型通过在移动硬盘中增加容量指示模块，移动硬盘可以实时展示自身空间剩余容量，无需以PC机作为媒介来进行剩余容量查询，方便用户查看，操作简便，且安全性高；当移动硬盘的容量偏低或不足时，报警模块发出报警信号。

### 主设计要求

1.一种具有容量指示功能的移动硬盘，其特征在于，包括：移动硬盘本体、主控单元、USB转SATA模块、USB接口、电源模块、容量指示装置和报警模块；所述移动硬盘本体和所述USB接口分别与所述USB转SATA模块连接；所述USB转SATA模块、所述容量指示装置和所述报警模块分别与所述主控单元连接；所述移动硬盘本体、所述主控单元、所述USB转SATA模块、所述USB接口、所述容量指示装置和所述报警模块分别与所述电源模块连接。

### 设计方案

1.一种具有容量指示功能的移动硬盘，其特征在于，包括：移动硬盘本体、主控单元、USB转SATA模块、USB接口、电源模块、容量指示装置和报警模块；所述移动硬盘本体和所述USB接口分别与所述USB转SATA模块连接；所述USB转SATA模块、所述容量指示装置和所述报警模块分别与所述主控单元连接；所述移动硬盘本体、所述主控单元、所述USB转SATA模块、所述USB接口、所述容量指示装置和所述报警模块分别与所述电源模块连接。

2.根据权利要求1所述的具有容量指示功能的移动硬盘，其特征在于，所述容量指示装置包括视频容量指示装置、音频容量指示装置、照片容量指示装置和文档容量指示装置。

3.根据权利要求1或2所述的具有容量指示功能的移动硬盘，其特征在于，所述容量指示装置为LED字符显示屏、电子墨水显示屏或者LCD液晶屏。

4.根据权利要求1或2所述的具有容量指示功能的移动硬盘，其特征在于，所述容量指示装置覆盖设置在移动硬盘的一个外表面上。

5.根据权利要求1或2所述的具有容量指示功能的移动硬盘，其特征在于，所述报警模块包括语音合成模块和语音播放模块，所述语音播放模块通过所述语音合成模块与所述主控单元连接，所述语音合成模块和所述语音播放模块分别与所述电源模块连接。

6.根据权利要求1或2所述的具有容量指示功能的移动硬盘，其特征在于，还包括电量指示装置，所述电量指示装置分别与所述主控单元和所述电源模块连接。

7.根据权利要求1或2所述的具有容量指示功能的移动硬盘，其特征在于，还包括无线通信模块，所述无线通信模块分别与所述主控单元和所述电源模块连接。

8.根据权利要求7所述的具有容量指示功能的移动硬盘，其特征在于，所述无线通信模块为无线上网卡模块、蓝牙模块、红外模块和WIFI模块中的一种或几种。

9.根据权利要求8所述的具有容量指示功能的移动硬盘，其特征在于，所述无线通信模块包括无线上网卡模块，所述无线上网卡模块包括无线上网卡接口和无线上网卡，所述无线上网卡固定设置在所述无线上网卡接口中。

10.根据权利要求1、2、8或9所述的具有容量指示功能的移动硬盘，其特征在于，还包括容量指示按键模块，所述容量指示按键模块分别与所述主控单元和所述电源模块连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种具有容量指示功能的移动硬盘，属于移动硬盘技术领域。

背景技术

移动硬盘以硬盘为存储介质，提供相当大的存储容量，实现设备之间大容量数据的快速传输，并且是一种高便携性和性价比的移动存储产品，深受用户欢迎，特别是对于需要出差、旅行办公的用户，其市场需求大。

目前，用户想要知道移动硬盘的剩余容量，需要将移动硬盘接入PC机，在PC机上查询移动硬盘还有多少容量。这种查询操作繁琐，而且为了查询容量剩余，将移动硬盘接入任意PC机，也非常不安全。

实用新型内容

本实用新型的目的在于，提供一种具有容量指示功能的移动硬盘，可以至少解决上述技术问题之一。

为解决上述技术问题，本实用新型采用如下的技术方案：

一种具有容量指示功能的移动硬盘，包括：移动硬盘本体、主控单元、USB转SATA模块、USB接口、电源模块、容量指示装置和报警模块；所述移动硬盘本体和所述USB接口分别与所述USB转SATA模块连接；所述USB转SATA模块、所述容量指示装置和所述报警模块分别与所述主控单元连接；所述移动硬盘本体、所述主控单元、所述USB转SATA模块、所述USB接口、所述容量指示装置和所述报警模块分别与所述电源模块连接。

前述的具有容量指示功能的移动硬盘中，所述容量指示装置包括视频容量指示装置、音频容量指示装置、照片容量指示装置和文档容量指示装置。

前述的具有容量指示功能的移动硬盘中，所述容量指示装置为LED字符显示屏、电子墨水显示屏或者LCD液晶屏。

前述的具有容量指示功能的移动硬盘中，所述容量指示装置覆盖设置在移动硬盘的一个外表面上。

前述的具有容量指示功能的移动硬盘中，所述报警模块包括语音合成模块和语音播放模块，所述语音播放模块通过所述语音合成模块与所述主控单元连接，所述语音合成模块和所述语音播放模块分别与所述电源模块连接。

前述的具有容量指示功能的移动硬盘中，还包括电量指示装置，所述电量指示装置分别与所述主控单元和所述电源模块连接。

前述的具有容量指示功能的移动硬盘中，还包括无线通信模块，所述无线通信模块分别与所述主控单元和所述电源模块连接。

前述的具有容量指示功能的移动硬盘中，所述无线通信模块为无线上网卡模块、蓝牙模块、红外模块和WIFI模块中的一种或几种。

前述的具有容量指示功能的移动硬盘中，所述无线通信模块包括无线上网卡模块，所述无线上网卡模块包括无线上网卡接口和无线上网卡，所述无线上网卡固定设置在所述无线上网卡接口中。

前述的具有容量指示功能的移动硬盘中，还包括容量指示按键模块，所述容量指示按键模块分别与所述主控单元和所述电源模块连接。

与现有技术相比，本实用新型通过在移动硬盘中增加容量指示模块，移动硬盘可以实时展示自身空间剩余容量，无需以PC机作为媒介来进行剩余容量查询，方便用户查看，操作简便，且安全性高；当移动硬盘的容量偏低或不足时，报警模块发出报警信号，使用户第一时间知道移动硬盘空间不足。

附图说明

图1和图2为本实用新型实施例提供的移动硬盘的结构示意图。

下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步的说明。

具体实施方式

本实用新型实施例提供一种具有容量指示功能的移动硬盘，如图1所示，主要包括：移动硬盘本体1、主控单元2、USB转SATA模块3、USB接口4、电源模块5、容量指示装置6和报警模块7；移动硬盘本体1和USB接口4分别与USB转SATA模块3连接；USB转SATA模块3、容量指示装置6和报警模块7分别与主控单元2连接；移动硬盘本体1、主控单元2、USB转SATA模块3、USB接口4、容量指示装置6和报警模块7分别与电源模块5连接。

本实施例中，移动硬盘本体1可以采用DM6291主控模块；主控单元2采用单片机，优选的，可以采用STM8S系列单片机，例如STM8S003F3芯片及其外围电路；USB转SATA模块3可以采用USB3.0转SATA模块，USB转SATA模块3从USB接口4接收外部电子设备传入的数据，并存入移动硬盘本体1，当外部电子设备需要读取移动硬盘内的数据时，USB转SATA模块3从移动硬盘本体1读取数据，并通过USB接口4传送给外部电子设备。

本实施例中，移动硬盘可以包含多个容量指示装置6，即根据移动硬盘存储数据的类别来分别进行容量指示，例如：移动硬盘可存储的数据有视频、音频、照片、文档，就可以设置4个容量指示装置6(视频容量指示装置6、音频容量指示装置6、照片容量指示装置6和文档容量指示装置6)，分别对这四类数据的容量进行展示。

可选的，容量指示装置6为LED字符显示屏、电子墨水显示屏或者LCD液晶屏，对此本实施例不做具体限定。

可选的，容量指示装置6覆盖设置在移动硬盘的一个外表面上。将容量指示装置6与移动硬盘的其中一个表面设计成相同尺寸，可以使移动硬盘设计美观，也便于用户查看。

本实施例所提供的移动硬盘的工作原理：主控单元2通过USB转SATA模块3向移动硬盘本体1查询剩余容量，移动硬盘本体1通过USB转SATA模块3返回剩余容量，主控单元2控制容量指示装置6显示剩余容量，方便用户查看，由此实现移动硬盘的容量查询指示功能。当移动硬盘的容量偏低或不足时，主控单元2会控制报警模块7发出报警信号，使用户第一时间知道移动硬盘空间不足。

作为本实施例的一种可选实施方式，如图2所示，报警模块7包括语音合成模块10和语音播放模块11，语音播放模块11通过语音合成模块10与主控单元2连接，语音合成模块10和语音播放模块11分别与电源模块5连接。在本可选实施方式中，语音合成模块10包括语音合成芯片及其外围电路，接收主控单元2发送的文本信息，以合成语音的方式，驱动语音播放模块11发声；语音播放模块11为扬声器，扬声器可以设置在移动硬盘的外壳上，以便用户收听语音信息。当然，报警模块7还可以是LED灯或声光报警器，对此本实施例不做具体限定。

作为本实施例的一种可选实施方式，如图2所示，该移动硬盘还可以包括无线通信模块8，无线通信模块8分别与主控单元2和电源模块5连接。在本可选实施方式中，无线通信模块8可以为无线上网卡模块、蓝牙模块、红外模块和WIFI模块中的一种或几种，移动硬盘可以通过GPRS网络、3G网络、4G网络、蓝牙、红外、WIFI网络等无线方式与其他电子设备进行数据通讯。其中，当无线通信模块8包括无线上网卡模块时，无线上网卡模块包括无线上网卡接口和无线上网卡，无线上网卡固定设置在无线上网卡接口中，无线上网卡模块可以实现移动终端接入GPRS网络、3G网络或者4G网络。该移动硬盘可以通过无线通信模块8与外部电子设备进行无线通讯，例如：该移动硬盘与外部电子设备(手机、PC机、平板电脑等)通过蓝牙、红外、WIFI网络、GPRS网络、3G网络或4G网络进行数据交换。

作为本实施例的一种可选实施方式，如图2所示，该移动硬盘还可以包括容量指示按键模块9，容量指示按键模块9分别与主控单元2和电源模块5连接。在本可选实施方式中，容量指示按键模块9为按键电路，按键可以设置在移动硬盘外壳上；当用户需要执行移动硬盘的容量指示功能时，用户按下按键，主控单元2接收到按键信息，将存储数据的剩余容量发送到容量指示模块进行显示。

作为本实施例的一种可选实施方式，如图2所示，该移动硬盘还可以包括语音合成模块10和语音播放模块11，语音播放模块11通过语音合成模块10与主控单元22连接，语音合成模块10和语音播放模块11分别与电源模块5连接。在本可选实施方式中，语音合成模块10包括语音合成芯片及其外围电路，接收主控单元2发送的文本信息，以合成语音的方式，驱动语音播放模块11发声；语音播放模块11为扬声器，扬声器可以设置在移动硬盘的外壳上，以便用户收听语音信息。主控单元2控制语音合成模块10将剩余容量转换为语音信息，由语音播放模块11播放出来，以声音形式提醒用户；或者，当移动硬盘的容量不足时，主控单元2生成报警文本，并控制语音合成模块10将报警文本转换为语音信息，由语音播放模块11进行播放，以提醒用户容量不足。

作为本实施例的一种可选实施方式，如图2所示，该移动硬盘还可以包括与电源模块5连接的无线充电模块12。在本可选实施方式中，可以通过USB接口4外接充电设备来为电源模块5进行充电操作，当然，也可以通过在移动硬盘内部增设无线充电模块12，对电源模块5进行无线充电，使电源模块5为移动硬盘内的各模块供电。

作为本实施例的一种可选实施方式，如图2所示，该移动硬盘还可以包括语音采集模块13和语音识别模块14，语音采集模块13通过语音识别模块14与主控单元2连接，语音采集模块13和语音识别模块14分别与电源模块5连接。在本可选实施方式中，语音采集模块13为麦克风，麦克风可以设置在移动硬盘的外壳上，便于采集用户发出的语音；语音识别模块14采用语音识别芯片及其外围电路，对语音采集模块13采集的语音进行识别，使移动硬盘听懂人类语言，实现人机对话；可选的，语音识别模块14可以采用AM103X系列或LD3320芯片。当然，移动硬盘可以通过内置的语音识别模块14对采集的语音信息进行识别，也可以通过WIFI模块6连接到专门的语音服务器进行语音识别。用户靠近语音采集模块13，发出“查询容量”的声音，语音采集模块13将该声音信息发送至语音识别模块14进行识别，语音识别模块14将识别后的信息发送至主控单元2。

作为本实施例的一种可选实施方式，如图2所示，该移动硬盘还可以包括电量指示装置15，电量指示装置15分别与主控单元2和电源模块5连接。在本可选实施方式中，电量指示装置15可以是LED字符显示屏、LCD液晶屏或者电子墨水显示屏，对此本实施例不做具体限定。可选的，电量指示装置15也可以覆盖设置在移动硬盘的一个外表面上。主控单元2向电源模块5查询剩余电量，电源模块5返回剩余电量，主控单元2控制电量指示装置15对剩余电量进行显示。

以上仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，对于本领域的技术人员来说，本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的创造性精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822275614.7

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:11(北京)

授权编号:CN209708632U

授权时间:20191129

主分类号:G11B33/10

专利分类号:G11B33/10

范畴分类:40C;

申请人:北京春鸿科技有限公司

第一申请人:北京春鸿科技有限公司

申请人地址:100080 北京市海淀区海淀大街3号鼎好大厦A座

发明人:杨金帆;高峰

第一发明人:杨金帆

当前权利人:北京春鸿科技有限公司

代理人:秦溪

代理机构:11362

代理机构编号:北京联创佳为专利事务所(普通合伙) 11362

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/eb8edf9c65421aa385e5a639.html