# 一种基于RFID无人值守库房管理系统论文和设计-杨腾

### 全文摘要

本实用新型涉及库房管理技术领域，尤其为一种基于RFID无人值守库房管理系统，包括管理后台、内网服务器、主控单元以及工器具室，所述管理后台、主控单元均与内网服务器通信连接，所述主控单元控制连接门禁系统以及射频主机，所述门禁控制器与主控单元串口通信连接，所述电磁门以及输入验证模块与门禁控制器电性连接，所述电磁门安装在工器具室出入口处，所述输入验证模块安装在工器具室室外靠近电磁门处，所述天线分布安装在电磁门门框的左右两侧，所述RFID读卡器安装在电磁门的门框顶部，所述天线与RFID读卡器电性连接，所述RFID读卡器与主控单元通信连接。本实用新型，实现了无人化值守、数据化管理、集中化管理及管理高效性。

### 主设计要求

1.一种基于RFID无人值守库房管理系统，包括管理后台、内网服务器、主控单元(7)以及工器具室(9)，其特征在于：所述管理后台、主控单元(7)均与内网服务器通信连接，所述主控单元(7)控制连接门禁系统以及射频主机，其中：所述门禁系统包括门禁控制器、电磁门(3)以及输入验证模块(6)，所述门禁控制器与主控单元(7)串口通信连接，所述电磁门(3)以及输入验证模块(6)与门禁控制器电性连接，所述电磁门(3)安装在工器具室(9)出入口处，所述输入验证模块(6)安装在工器具室(9)室外靠近电磁门(3)处，所述射频主机包括天线(1)、RFID读卡器(2)以及RFID标签(5)，其中：所述天线(1)分布安装在电磁门(3)门框的左右两侧，所述RFID读卡器(2)安装在电磁门(3)的门框顶部，所述天线(1)与RFID读卡器(2)电性连接，所述RFID读卡器(2)与主控单元(7)通信连接。

### 设计方案

1.一种基于RFID无人值守库房管理系统，包括管理后台、内网服务器、主控单元(7)以及工器具室(9)，其特征在于：所述管理后台、主控单元(7)均与内网服务器通信连接，所述主控单元(7)控制连接门禁系统以及射频主机，其中：所述门禁系统包括门禁控制器、电磁门(3)以及输入验证模块(6)，所述门禁控制器与主控单元(7)串口通信连接，所述电磁门(3)以及输入验证模块(6)与门禁控制器电性连接，所述电磁门(3)安装在工器具室(9)出入口处，所述输入验证模块(6)安装在工器具室(9)室外靠近电磁门(3)处，所述射频主机包括天线(1)、RFID读卡器(2)以及RFID标签(5)，其中：所述天线(1)分布安装在电磁门(3)门框的左右两侧，所述RFID读卡器(2)安装在电磁门(3)的门框顶部，所述天线(1)与RFID读卡器(2)电性连接，所述RFID读卡器(2)与主控单元(7)通信连接。

2.根据权利要求1所述的一种基于RFID无人值守库房管理系统，其特征在于：所述管理后台基于计算机，该计算机通过依次连接路由交换机、硬件防火墙Ⅰ与内网服务器连接，该路由交换机连接到电信网络，所述主控单元(7)控基于ARM9微控处理器终端。

3.根据权利要求1所述的一种基于RFID无人值守库房管理系统，其特征在于：所述门禁系统还包括门禁电源以及门禁开关(8)，该门禁电源为门禁系统供电，该门禁开关与主控单元(7)电性连接，且主控单元(7)、门禁开关(8)安装在工器具室(9)室内靠近电磁门(3)处。

4.根据权利要求1所述的一种基于RFID无人值守库房管理系统，其特征在于：所述输入验证模块(6)包括指纹门禁以及人脸面板机，所述指纹门禁、人脸面板机均与门禁控制器串口连接。

5.根据权利要求1所述的一种基于RFID无人值守库房管理系统，其特征在于：所述RFID标签(5)包括多组，其分别一一对应的镶贴在工器具(4)表面，该RFID标签(5)与天线(1)之间建立通信感应。

6.根据权利要求1所述的一种基于RFID无人值守库房管理系统，其特征在于：所述工器具室(9)内分布有多组工具柜(10)。

7.根据权利要求1-6中任一项所述的一种基于RFID无人值守库房管理系统，其特征在于：还包括公网服务器以及移动终端，所述公网服务器与网服务器通信连接，该公网服务器连接有硬件防火墙Ⅱ，所述移动终端通过硬件防火墙Ⅱ与公网服务器通信连接。

8.根据权利要求7所述的一种基于RFID无人值守库房管理系统，其特征在于：还包括UPS电源，该UPS电源与主控单元(7)电性连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及库房管理技术领域，具体为一种基于RFID无人值守库房管理系统。

背景技术

现有的库房管理系统无法对库房工器具进行很合理的运用，并且有人值守的情况下，对于人力成本的消耗极大，不利于企业的运行发展。目前急需一款能够高效、精准、低成本的无人值守库房管理系统及方法。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种基于RFID无人值守库房管理系统，以解决上述背景技术中提出的问题。所述基于RFID无人值守库房管理系统实现了无人化值守、数据化管理、集中化管理及管理高效性。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

一种基于RFID无人值守库房管理系统，包括管理后台、内网服务器、主控单元以及工器具室，所述管理后台、主控单元均与内网服务器通信连接，所述主控单元控制连接门禁系统以及射频主机，其中：所述门禁系统包括门禁控制器、电磁门以及输入验证模块，所述门禁控制器与主控单元串口通信连接，所述电磁门以及输入验证模块与门禁控制器电性连接，所述电磁门安装在工器具室出入口处，所述输入验证模块安装在工器具室室外靠近电磁门处，所述射频主机包括天线、RFID读卡器以及RFID标签，其中：所述天线分布安装在电磁门门框的左右两侧，所述RFID读卡器安装在电磁门的门框顶部，所述天线与RFID读卡器电性连接，所述RFID读卡器与主控单元通信连接。

优选的，所述管理后台基于计算机，该计算机通过依次连接路由交换机、硬件防火墙Ⅰ与内网服务器连接，该路由交换机连接到电信网络，所述主控单元控基于ARM9微控处理器终端。

优选的，所述门禁系统还包括门禁电源以及门禁开关，该门禁电源为门禁系统供电，该门禁开关与主控单元电性连接，且主控单元、门禁开关安装在工器具室室内靠近电磁门处。

优选的，所述输入验证模块包括指纹门禁以及人脸面板机，所述指纹门禁、人脸面板机均与门禁控制器串口连接。

优选的，所述RFID标签包括多组，其分别一一对应的镶贴在工器具表面，该RFID标签与天线之间建立通信感应。

优选的，所述工器具室内分布有多组工具柜。

优选的，还包括公网服务器以及移动终端，所述公网服务器与网服务器通信连接，该公网服务器连接有硬件防火墙Ⅱ，所述移动终端通过硬件防火墙Ⅱ与公网服务器通信连接。

优选的，还包括UPS电源，该UPS电源与主控单元电性连接。

本实用新型还提供一种基于RFID无人值守库房管理方法，包括如下步骤：

步骤1：在管理后台、主控单元内录入所有RFID标签的标签信息，然后将所属工器具室的每件工器具上一一镶贴RFID标签；

步骤2：使用工器具时，作业人员通过输入验证模块录入加密信息至主控单元，验证通过后，主控单元控制门禁系统的电磁门打开进入到工器具室内，电磁门随后关闭；

步骤3：从工具柜取出工器具，通过门禁开关再次打开电磁门，工器具(4)通过电磁门时，RFID读卡器获取镶贴RFID标签内存储的信息数据，并上传到主控单元，主控单元根据录入的标签信息进行记录，并将记录回传到管理后台进行登记；

步骤4：工器具通过电磁门后，主控单元控制门禁系统的电磁门再次关闭；

步骤5：作业人员归还工器具时，重复步骤2，进入到工器具室将工器具放入工具柜，同时主控单元根据录入的标签信息记录工器具入库信息，然后通过门禁开关打开电磁门出来即可；

步骤6：作业人员或管理人员通过移动终端获取主控单元录入的标签信息记录，从而获知工器具所处出库、入库的状态信息。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

本实用新型能够高效的节省人力成本，并且高效合理，且人性化的管理工器具。在管理工器具方面能够完美的替代原始的人力化管理的模式，并且能够减少错误的产生，所有出入库的数据均在(总)服务器即内网服务器上能够查询，这在原始的人力化管理方面是较为耗时且难以同步的，并且将现如今更多的数据获取后能够为以后的大数据分析提供坚实的基础，并且能够在需要的时候及时的对于数据进行处理。

本实用新型是一种无人值守库房设计方案，用于高效无人化管理库房工器具。本实用新型能够高效快速的对库房工器具进行管理，并且由于可以使用无人化的原因，人工成本极大下降，效率极大提升。并且该无人值守库房方案进行了云管理模式，可以在能够登录外网的情况下，统览所有库房的出入库信息，并且整理到对应的系统上。该系统详细且分工明确，能够高效的为库房节约时间成本，人力成本，并且能够在有内网的库房进行运行，只需安装一个简单的4G模块即可，具有权限的工作人员或管理人员听过移动终端实现工器具管理信息的获取。该无人值守库房设计方案还可以对出入库的库房及领用的作业人员进行记录，并且告知所应归还时间。

附图说明

图1为本实用新型结构控制原理框图；

图2为本实用新型各模块部件分布在工器具室的俯视示意图；

图3为本实用新型工器具室的正视示意图；

图4为本实用新型工器具通过门禁系统的示意图。

图中：1天线、2RFID读卡器、3电磁门、4工器具、5RFID标签、6输入验证模块、7主控单元、8门禁开关、9工器具室、10工具柜。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1～4，本实用新型提供一种技术方案：

一种基于RFID无人值守库房管理系统，包括管理后台、内网服务器、主控单元7以及工器具室9，所述管理后台、主控单元7均与内网服务器通信连接，所述主控单元7控制连接门禁系统以及射频主机，其中：所述门禁系统包括门禁控制器、电磁门3以及输入验证模块6，所述门禁控制器与主控单元7串口通信连接，所述电磁门3以及输入验证模块6与门禁控制器电性连接，所述电磁门3安装在工器具室9出入口处，所述输入验证模块6安装在工器具室9室外靠近电磁门3处，所述射频主机包括天线1、RFID读卡器2以及RFID标签5，其中：所述天线1分布安装在电磁门3门框的左右两侧，所述RFID读卡器2安装在电磁门3的门框顶部，所述天线1与RFID读卡器2电性连接，所述RFID读卡器2与主控单元7通信连接。

所述管理后台基于计算机，该计算机通过依次连接路由交换机、硬件防火墙Ⅰ与内网服务器连接，该路由交换机连接到电信网络，所述主控单元7控基于ARM9微控处理器终端，本实用新型中的主控单元7与管理后台之间的计算机通过因特网网关进行数据信息的通信，管理后台的计算机可以对工器具4进行管理、信息记录等。

所述输入验证模块6包括指纹门禁以及人脸面板机，所述指纹门禁、人脸面板机均与门禁控制器串口连接，所述门禁系统还包括门禁电源以及门禁开关8，该门禁电源为门禁系统供电，该门禁开关与主控单元7电性连接，且主控单元7、门禁开关8安装在工器具室9室内靠近电磁门3处，本实用新型中，采用密码、指纹和面部信息验证，通过后才能进行进入到工器具室9内，具体是作业主控单元7首先采集作业人员的指纹信息、面部信息以及录入的密码信息，将作业人员进行权限登记，在需要进入到工器具室9时，通过输入验证模块6进行输入验证，更具体的是通过指纹门禁输入指纹信息和密码信息，人脸面板机采集面部信息，当指纹门禁和人脸面板机都正确或二者其中之一正确时，主控单元7控制电磁门3打开，作业人员则可进入到工器具室9，本实施例中，主控单元7基于ARM9微控处理器终端，门禁系统采用现有成熟技术即可实现，为现有成熟的技术在此不赘述，具体可参照：指纹识别门禁系统的设计全解、基于ARM的指纹识别门禁系统设计-万苗湖北师范大学、基于ARM9的指纹识别门禁系统-吕宪军等。

还包括公网服务器以及移动终端，所述公网服务器与网服务器通信连接，该公网服务器连接有硬件防火墙Ⅱ，所述移动终端通过硬件防火墙Ⅱ与公网服务器通信连接，所述RFID标签5包括多组，其分别一一对应的镶贴在工器具4表面，该RFID标签5与天线1之间建立通信感应，本实用新型中，利用射频主机的射频识别技术来对工器具室9内的工器具4进行出入管理，具体是：将每个需要管理的工器具4镶贴RFID标签5，然后将所有RFID标签5的信息数据录入到管理后台、主控单元7，采用工器具4经过电磁门3时，在电磁门3门框顶部的RFID读卡器2通过天线1主动读取处于工器具4上的RFID标签5，从而可以得到该工器具4出库、入库的记录信息，从而便于管理后台进行工器具4的信息管理，也便于作业人员或管理人员通过手机等移动终端由公网服务器登录获取到管理后台对工器具4管理的信息，从而了解工器具4是处于述工器具室9内已归还，还是述工器具室9外处于外借状态，便于作业人员使用所需的工器具或管理人员对相关工器具4的管理工作。

所述工器具室9内分布有多组工具柜10，本实用新型中，在多组工具柜10还分为公用的工具柜还个人工具柜，便于工器具的具体分类进而进行更细致的管理。

说明：工器具室9长5米，宽7米进行设计，公共工具柜的尺寸为2米×0.6米，个人工具柜的尺寸为1.1米×0.6米，电磁门3门框宽度为1.5米。

还包括UPS电源，该UPS电源与主控单元7电性连接，本实用新型中，采用UPS为主控单元7进行供电，使负载即主控单元7维持正常工作并保护其软、硬件不受损坏。

本实用新型，上述方案中所使用的硬件、软件程序均为计算机硬件、软件，为现有常见、成熟的技术，为本领域技术人员所熟知的。

本实用新型提供的一种基于RFID无人值守库房管理方法，包括如下步骤：

步骤1：在管理后台、主控单元7内录入所有RFID标签5的标签信息，然后将所属工器具室9的每件工器具4上一一镶贴RFID标签5；

步骤2：使用工器具4时，作业人员通过输入验证模块6录入加密信息至主控单元7，验证通过后，主控单元7控制门禁系统的电磁门3打开进入到工器具室9内，电磁门3随后关闭；

步骤3：从工具柜10取出工器具4，通过门禁开关8再次打开电磁门3，工器具4通过电磁门3时，RFID读卡器2获取镶贴RFID标签5内存储的信息数据，并上传到主控单元7，主控单元7根据录入的标签信息进行记录，并将记录回传到管理后台进行登记；

步骤4：工器具4通过电磁门3后，主控单元7控制门禁系统的电磁门3再次关闭；

步骤5：作业人员归还工器具4时，重复步骤2，进入到工器具室9将工器具4放入工具柜10，同时主控单元7根据录入的标签信息记录工器具4入库信息，然后通过门禁开关8打开电磁门3出来即可；

步骤6：作业人员或管理人员通过移动终端获取主控单元7录入的标签信息记录，从而获知工器具4所处出库、入库的状态信息。

本实用新型中，通过管理后台、内网服务器、主控单元7以及工器具室9等组成的全智能化软硬件设备系统，即可将出入库工器具4信息快速、准确地记录到系统中，极大的降低了人工录入出错的概率。所有的数据都是电子存档，有利于管理员对设备的统一管理。不同地区、不同库房的数据通过系统，自动上传至云服务器(内网服务器、公网服务器)，实现了所有库房(工器具室9)的工器具4数据共享。管理后台的计算机(联网)可运用大数据统计分析，将工器具4信息按权限进行控制，并以图表的形式在计算机系统中展示，有利于管理人员对工器具4性能及使用情况及时掌握，从而，大幅提升了工作效率，以及对作业人员的人身及设备(工器具4)安全也得到了大幅提升。对于后期工器具4的维护和采购，管理人员可以做出更为科学的管理，从而保障了资金利益最大化。而且管理后台的计算机可以及时提醒管理人员工器具4的到期试验时间、及时提醒工器具4的到期归还时间。

本实用新型，是一种无人值守库房设计方案，每个库房作为一个子系统单独应用到多个需要管理的库房中，用于高效无人化管理库房工器具；包括：无人化值守、数据化管理、集中化管理、高效。并且能够将库房管理上传到总服务器，以便统筹规划。

本实用新型，是一种无人值守库房设计方案，解决目前库房的工器具4管理较为原始的方式，以求用高效快捷的方式管理库房工器具4，应运而生的便是无人化库房管理。无人化库房管理摒弃了传统人力管理的低效，费时，数据传输不及时等弊端。将从以下几个方面进行说明：

1.数据质量：研发的体积小、高精度、可靠的高性能抗干扰RFID(无源)标签5，通过RFID射频设备(RFID读卡器2、天线1)对工器具4上贴的RFID标签5进行扫描，可以使识别准确率达到100％，从而提高了数据的质量和准确性。

2.高效：传统的库房管理模式，在作业人员出入库时，都需要人为的干预，进行工器具4的记录与清点，降低了工作效率；而采用无人值守库房管理，无需人为干涉，系统会全自动且快速准确地将数据自动记录并保存，大幅提高了工作效率。

3.时效性：无人化管理将数据实时的传输，极大地提升了管理人员对库房的监控与管理力度，并且由于实时上传，数据的时效性也极大的得到了发挥，通过管理后台的计算机可以更加准确的对工器具的修缮，采集做出更加科学化的管理。

4.集中化管理：所有的库房工器具4信息在入库时，全部上传至云服务器上，因此，将传统的数据集中起来，利于管理(人)员的统一管理，并达到所有工器具数据共享的机制。

5.到期提醒：管理员可以通过系统计算机界面，只需简单设置，就可实现工器具到期试验和归还时间，只要在临近试验和归还时间，系统就会发出提示信息，从而保障了工器具性能以及安全财产。

5.适用范围广：无人值守管理不仅可以用于电力，还可以用于很多其他的传统行业。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920691738.5

申请日:2019-05-15

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:53(云南)

授权编号:CN209570959U

授权时间:20191101

主分类号:G06K 17/00

专利分类号:G06K17/00;G07C9/00

范畴分类:40B;

申请人:云南电网有限责任公司带电作业分公司

第一申请人:云南电网有限责任公司带电作业分公司

申请人地址:650011 云南省昆明市盘龙区白塔路201号

发明人:杨腾;王洪武;弓旭强;孙逊;刘成;陈文强;易勇;宋晓明;王巍

第一发明人:杨腾

当前权利人:云南电网有限责任公司带电作业分公司

代理人:张玺

代理机构:53113

代理机构编号:昆明合众智信知识产权事务所

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/eba634a74e73b9eeda7decdd.html