# 一种建筑用立柱及建筑组件论文和设计-苏登信

### 全文摘要

本实用新型公开了一种建筑用立柱及建筑组件，包括固定底座，固定底座表面四角处均钻有底部安装孔，固定底座中部上表面通过连接钢钉固定连接有支撑立柱，支撑立柱四面与固定底座连接处固定安装有加固支脚，支撑立柱中部设有连接横板，连接横板表面钻有若干均匀分布的一级连接孔，支撑立柱一侧设有一级固定板，支撑立柱另一侧设有二级固定板，一级固定板和二级固定板表面均钻有若干均匀分布的一级固定通孔，密封盖体上端面板两侧均设有若干均匀分布的顶部加固件，结构新颖，结构稳固性高，安全可靠，可极其方便对建筑立柱的外部结构进行固定连接，从而起到更好的支撑加固效果，使用范围广泛，且制造和维护成本低廉，适合制造推广和使用。

### 主设计要求

1.一种建筑用立柱及建筑组件，其特征在于，包括固定底座(1)，所述固定底座(1)表面四角处均钻有底部安装孔(2)，所述固定底座(1)中部上表面通过连接钢钉固定连接有支撑立柱(3)，所述支撑立柱(3)四面与固定底座(1)连接处固定安装有加固支脚(4)，所述支撑立柱(3)中部设有连接横板(5)，所述连接横板(5)表面钻有若干均匀分布的一级连接孔(6)，所述支撑立柱(3)一侧设有一级固定板(7)，所述支撑立柱(3)另一侧设有二级固定板(8)，所述一级固定板(7)和二级固定板(8)表面均钻有若干均匀分布的一级固定通孔(9)，所述支撑立柱(3)顶端通过连接铆钉固定连接有密封盖体(10)，所述密封盖体(10)上端面板两侧均设有若干均匀分布的顶部加固件(11)，所述支撑立柱(3)内部通过安装螺钉固定安装有若干均匀分布的加固钢筋(15)。

### 设计方案

1.一种建筑用立柱及建筑组件，其特征在于，包括固定底座(1)，所述固定底座(1)表面四角处均钻有底部安装孔(2)，所述固定底座(1)中部上表面通过连接钢钉固定连接有支撑立柱(3)，所述支撑立柱(3)四面与固定底座(1)连接处固定安装有加固支脚(4)，所述支撑立柱(3)中部设有连接横板(5)，所述连接横板(5)表面钻有若干均匀分布的一级连接孔(6)，所述支撑立柱(3)一侧设有一级固定板(7)，所述支撑立柱(3)另一侧设有二级固定板(8)，所述一级固定板(7)和二级固定板(8)表面均钻有若干均匀分布的一级固定通孔(9)，所述支撑立柱(3)顶端通过连接铆钉固定连接有密封盖体(10)，所述密封盖体(10)上端面板两侧均设有若干均匀分布的顶部加固件(11)，所述支撑立柱(3)内部通过安装螺钉固定安装有若干均匀分布的加固钢筋(15)。

2.根据权利要求1所述的一种建筑用立柱及建筑组件，其特征在于，所述加固支脚(4)底部面板通过连接铆钉固定连接固定底座(1)上表面，所述加固支脚(4)一侧面板通过连接铆钉固定连接支撑立柱(3)一侧外壁，且所述加固支脚(4)为正三角形结构设计。

3.根据权利要求1所述的一种建筑用立柱及建筑组件，其特征在于，所述支撑立柱(3)内部为镂空结构，所述连接横板(5)贯穿支撑立柱(3)两端，且所述顶部加固件(11)为“L”型结构设计，所述顶部加固件(11)“L”型端面上开设有若干均匀分布的螺纹孔。

4.根据权利要求1所述的一种建筑用立柱及建筑组件，其特征在于，所述支撑立柱(3)内壁两侧均设有加固连接板(12)，所述一级固定板(7)和二级固定板(8)均穿入支撑立柱(3)，且分别与两侧的加固连接板(12)固定连接，两侧的所述加固连接板(12)两端均设有加固螺钉(13)，所述加固螺钉(13)穿过加固连接板(12)和支撑立柱(3)一侧面板固定连接有加固螺母(14)，且所述支撑立柱(3)与连接横板(5)两侧连接处均固定安装有支撑连接件(16)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种建筑立柱，特别涉及一种建筑用立柱及建筑组件，属于建筑技术领域。

背景技术

建筑是建筑物与构筑物的总称，是人们为了满足社会生活需要，利用所掌握的物质技术手段，并运用一定的科学规律、风水理念和美学法则创造的人工环境，现有的建筑工程在进行建筑施工时需要用到建筑立柱，然而现有的建筑立柱在使用时不方便连接外部结构，从而具有一定的使用局限性，不方便使用。

实用新型内容

本实用新型要解决的技术问题是克服现有的缺陷，提供一种建筑用立柱及建筑组件。

为了解决上述技术问题，本实用新型提供了如下的技术方案：

本实用新型的一种建筑用立柱及建筑组件，包括固定底座，所述固定底座表面四角处均钻有底部安装孔，所述固定底座中部上表面通过连接钢钉固定连接有支撑立柱，所述支撑立柱四面与固定底座连接处固定安装有加固支脚，所述支撑立柱中部设有连接横板，所述连接横板表面钻有若干均匀分布的一级连接孔，所述支撑立柱一侧设有一级固定板，所述支撑立柱另一侧设有二级固定板，所述一级固定板和二级固定板表面均钻有若干均匀分布的一级固定通孔，所述支撑立柱顶端通过连接铆钉固定连接有密封盖体，所述密封盖体上端面板两侧均设有若干均匀分布的顶部加固件，所述支撑立柱内部通过安装螺钉固定安装有若干均匀分布的加固钢筋。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述加固支脚底部面板通过连接铆钉固定连接固定底座上表面，所述加固支脚一侧面板通过连接铆钉固定连接支撑立柱一侧外壁，且所述加固支脚为正三角形结构设计。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述支撑立柱内部为镂空结构，所述连接横板贯穿支撑立柱两端，且所述顶部加固件为“L”型结构设计，所述顶部加固件“L”型端面上开设有若干均匀分布的螺纹孔。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述支撑立柱内壁两侧均设有加固连接板，所述一级固定板和二级固定板均穿入支撑立柱，且分别与两侧的加固连接板固定连接，两侧的所述加固连接板两端均设有加固螺钉，所述加固螺钉穿过加固连接板和支撑立柱一侧面板固定连接有加固螺母，且所述支撑立柱与连接横板两侧连接处均固定安装有支撑连接件。

本实用新型所达到的有益效果是：本实用新型的一种建筑用立柱及建筑组件，结构简单，布局合理，当需要对支撑立柱进行安装时，通过在支撑立柱底部连接有固定底座，固定底座四角钻有底部安装孔，可通过底部安装孔将固定底座进行外部安装，从而完成对支撑立柱的定点安装工作，同时通过在支撑立柱与固定底座之间设有加固支脚，通过设置的加固支脚可起到较好的稳固性，提高结构的稳固性能，通过在支撑立柱中部设有连接横板和一级连接孔可极其方便的帮助该建筑组件连接外部结构，同时具有极好的稳定性，使用安全性较高，通过支撑立柱内部设置有加固钢筋，通过设置的加固钢筋可提高该支撑立柱的整体抗压性能，使其具有极高的抗压性，结构稳固，使用范围广泛，同时通过设置的顶部加固件可方便对需要支撑的建筑墙体进行连接，提高连接效率，方便使用，通过设置的一级固定板和二级固定板可对该建筑组件连接的外部结构进行加固支撑，进一步的提高结构稳固性，实用性能强，本实用新型的一种建筑用立柱及建筑组件，结构新颖，实用性强，结构稳固性高，安全可靠，可极其方便对建筑立柱的外部结构进行固定连接，从而起到更好的支撑加固效果，使用范围广泛，且制造和维护成本低廉，适合制造推广和使用。

附图说明

附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一侧用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

图1是本实用新型的主观结构示意图；

图2是本实用新型的支撑立柱内部结构示意图；

图3是本实用新型的侧面结构示意图。

图中：1、固定底座；2、底部安装孔；3、支撑立柱；4、加固支脚；5、连接横板；6、一级连接孔；7、一级固定板；8、二级固定板；9、一级固定通孔；10、密封盖体；11、顶部加固件；12、加固连接板；13、加固螺钉；14、加固螺母；15、加固钢筋；16、支撑连接件。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例，基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

如图1-3所示，本实用新型的一种建筑用立柱及建筑组件，包括固定底座1，固定底座1表面四角处均钻有底部安装孔2，固定底座1中部上表面通过连接钢钉固定连接有支撑立柱3，支撑立柱3四面与固定底座1连接处固定安装有加固支脚4，支撑立柱3中部设有连接横板5，连接横板5表面钻有若干均匀分布的一级连接孔6，支撑立柱3一侧设有一级固定板7，支撑立柱3另一侧设有二级固定板8，一级固定板7和二级固定板8表面均钻有若干均匀分布的一级固定通孔9，支撑立柱3顶端通过连接铆钉固定连接有密封盖体10，密封盖体10上端面板两侧均设有若干均匀分布的顶部加固件11，支撑立柱3内部通过安装螺钉固定安装有若干均匀分布的加固钢筋15。

加固支脚4底部面板通过连接铆钉固定连接固定底座1上表面，加固支脚4一侧面板通过连接铆钉固定连接支撑立柱3一侧外壁，且加固支脚4为正三角形结构设计，从而具有较好的稳定性，支撑立柱3内部为镂空结构，连接横板5贯穿支撑立柱3两端，且顶部加固件11为“L”型结构设计，顶部加固件11“L”型端面上开设有若干均匀分布的螺纹孔，方便顶部加固件11连接外部墙体或建筑结构，支撑立柱3内壁两侧均设有加固连接板12，一级固定板7和二级固定板8均穿入支撑立柱3，且分别与两侧的加固连接板12固定连接，两侧的加固连接板12两端均设有加固螺钉13，加固螺钉13穿过加固连接板12和支撑立柱3一侧面板固定连接有加固螺母14，且支撑立柱3与连接横板5两侧连接处均固定安装有支撑连接件16，从而更好的对连接横板5进行固定，防止连接横板5移动。

使用时，当需要对支撑立柱3进行安装时，通过在支撑立柱3底部连接有固定底座1，固定底座1四角钻有底部安装孔2，可通过底部安装孔2将固定底座1进行外部安装，从而完成对支撑立柱3的定点安装工作，同时通过在支撑立柱3与固定底座1之间设有加固支脚4，通过设置的加固支脚4可起到较好的稳固性，提高结构的稳固性能，通过在支撑立柱3中部设有连接横板5和一级连接孔6可极其方便的帮助该建筑组件连接外部结构，同时具有极好的稳定性，使用安全性较高，通过支撑立柱3内部设置有加固钢筋15，通过设置的加固钢筋15可提高该支撑立柱3的整体抗压性能，使其具有极高的抗压性，结构稳固，使用范围广泛，同时通过设置的顶部加固件11可方便对需要支撑的建筑墙体进行固定连接，提高连接安装效率，方便使用，通过设置的一级固定板7和二级固定板8可对该建筑组件连接的外部结构进行加固支撑，进一步的提高结构稳固性，实用性能强。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“同轴”、“底部”、“一端”、“顶部”、“中部”、“另一端”、“上”、“一侧”、“顶部”、“内”、“前部”、“中央”、“两端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

此外，术语“第一”、“第二”、“第三”、“第四”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量，由此，限定有“第一”、“第二”、“第三”、“第四”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。

在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置”、“连接”、“固定”、“旋接”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系，除非另有明确的限定，对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920031466.6

申请日:2019-01-09

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:51(四川)

授权编号:CN209585301U

授权时间:20191105

主分类号:E04B 1/58

专利分类号:E04B1/58;E04C3/30

范畴分类:36C;36D;

申请人:苏登信

第一申请人:苏登信

申请人地址:637000 四川省南充市顺庆区延安路260号11幢2单元6层2号

发明人:苏登信

第一发明人:苏登信

当前权利人:苏登信

代理人:金波

代理机构:32330

代理机构编号:连云港联创专利代理事务所(特殊普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ebba5b54e558602caee9c27e.html