# 高层框剪结构土建施工中的免抹灰施工技术王征

邯郸市晨阳建筑工程有限公司河北省邯郸市056000

摘要：在城市不断发展壮大下，建筑结构设计也有了很大提升，在高层框剪机构土建施工中，免抹灰施工技术是当前使用比较广泛的一种施工技术，其具有一定的可操作性，能够降低建筑工程的施工程序。在对免抹灰技术的应用中，虽然已经有了一定的经验基础，但是还存在诸多问题，下面主要对高层框剪结构施工中的免抹灰施工技术展开分析，探讨其中的主要技术及控制细节。

关键词：高层框剪结构；土建施工；免抹灰施工

引言

面对当前外来人口不断涌入城市的问题，多选择建设高层建筑来缓解人口增加带来的压力。而高层框剪结构的免抹灰施工技术是高层建筑建设过程中常用的一种施工工艺，主要是指在建筑工程建设过程中一次性的完成施工，在减少工程建设成本投入、提高建筑施工单位经济利润等方面发挥着重要的作用。在人们日益关注土建施工质量的背景下，在使用免抹灰施工技术的过程中，应严格按照相关施工标准进行，最大程度的保证施工质量和安全，进而建设出符合人们居住、生活等需求的建筑物。

1高层框剪结构土建施工中钢筋安装工程

钢筋安装是高层框剪结构施工的重要内容，只有通过加强钢筋工程的质量控制，才可以更好的保证土建工程的稳定性，这是后期的一系列施工顺利进行的重要基础。由于钢筋安装工程复杂性较高，且施工要求非常高，因此在钢筋进行安装的过程中要注意以下几个方面的问题：一是要严格控制钢筋材料的质量，严格按照施工组织设计要求采购钢筋，钢筋的尺寸要和设计图纸相符，尺寸精确度的保证是钢筋安装符合标准的基础条件之一。另外在钢筋配料的选择上重点关注箍筋使用的弯钩材料；二是在钢筋安装的过程中要做好底部稳定，通过采用套箍将底部钢筋的位置固定好，并通过间距控制确定钢筋位置；三是要对钢筋接头予以关注，控制好钢筋之间搭接的密度，一些较粗直径的钢筋可以直接进行焊接搭接的方式，钢筋接头的水平对混凝土的浇筑也具有一定的影响。

2高层框剪结构土建施工中模板设计以及支设

框剪结构的形成过程是严格按照施工工序进行的，模板设计以及安装将直接影响后续的混凝土浇筑和免抹灰施工。模板设计要和施工设计紧密结合，模板设计之前要对设计图纸和施工现场进行再次确认和勘测，在保证科学设计的同时要做好模板搭设和施工工作。

2.1柱梁模板的安装

柱梁模板是模板安装的主体部分，因此在柱梁模板的安装过程中要加强管理，保证安装质量。再具体的安装过程中，首先要对现场进行再次确定，根据设计图纸对预留的柱梁模板位置进行再次审核，对于柱子要进行垂直校验，要将每一个柱子的位置进行固定并保持垂直状态，如果施工过程中发现柱子倾斜要找清原因并及时进行调整。其次要做好模板的稳定工作，模板安装过程中也会出现偏移现象，这时候要发挥好预留筋的作用，及时纠正。最后还要做好底部的防漏浆工作，防止柱子根部出现漏浆现象，可以通过加强表层保护提高柱子的底部稳定性。

2.2现浇墙结构模板施工

在进行现浇墙结构模板施工的时候，与板厚净高相比之下，内模的高度要比模板高2～3厘米。而与现浇墙的内模模板相比之下，在外模下部的地方要进行向下的延伸，在高度与长度方面都要有预留的位置，然后再对钢板进行焊接。而且，在现浇墙结构模板施工进行时，还要控制好橡胶、错台、海绵条漏浆的情况。

3高层框剪结构免抹灰土建施工中混凝土的施工技术

在保证高层框剪结构土建施工过程中的质量之后，最后的工作就是做成结构的混凝土浇筑、捣实以及施工缝处理工作，这些和最终的免抹灰施工关联最大，也是影响免抹灰施工的关键施工技术。以下将从三个方面对混凝土施工技术分析。一是混凝土的浇筑技术。混凝土浇筑要严格遵守浇筑规范要求进行，并从全过程对浇筑质量进行控制。在混凝与浇筑之前，施工人员要能对浇筑模板的各要素进行再次测量和确认，并做好现场的清理和准备工作，减少外界因素的干扰。同时对于浇筑模板的质量要重新进行排查，对于发现的裂缝、孔洞等问题要及时处理。浇筑过程中如果遇到一些粘结性较差的基土浇筑，可以适当进行浇水作业，提高粘合度。二是混凝土捣实技术。混凝土按照要求规范浇筑完毕之后要进行捣实，这也是非常重要的施工工序。运用捣实技术可以将混凝土模板中的气泡排除，在模板内将混凝土充实，避免模板死角的遗留，以保障混凝土较高的密实度与均匀性，进而增加混凝土整体结构强度。现阶段在工程建设的当中，捣实技术分为机械捣实与人工捣实两大类型。两者相比之下，机械捣实的效率跟高，因此应用的也较多。三是混凝土施工缝处理工艺。混凝土浇筑和捣实并不是一气呵成的，特别是一些大型建筑的施工，中间都会存在阶段性施工的现象，由于施工过程会受到各种因素的综合影响，所以混凝土的凝结过程也会受到影响，特别是在新旧工程衔接部分很容易出现裂缝现象。为了有效的控制裂缝问题，在对混凝土进行浇筑时应该设立相应的施工缝，根据实际情况对施工缝的大小进行合理严谨的设置，并且要选择承载力比较小的位置作为混凝土的施工缝。

4高层框剪结构土建施工中的免抹灰施工技术

4.1土建施工中的混凝土的浇筑技术

在土建施工当中混凝土的浇筑技术是有一定的标准和要求的，只有满足了这些标准和要求我们才能进行进一步的施工，这样就是为了保证混凝土浇筑的质量。在混凝土的浇筑之前，施工人员应该对现场的浇筑模板进行检查和处理，只有当这些模板达到了施工质量的时候我们才能进行混凝土的浇筑。我们在进行浇筑之前要先确定模板上面是否有影响混凝土浇筑的因素，这些因素的存在会对混凝土的浇筑产生影响，所以我们要先把这些影响因素排除掉，然后再进行混凝土的浇筑。混凝土在浇筑的过程中也要注意，混凝土浇筑的环境可能对浇筑的主梁产生一定的影响，所以我们一般不选择雨天在户外进行混凝土的浇筑。

4.2土建施工中混凝土捣实技术

在土建施工的过程中混凝土捣实技术是很重要的，混凝土捣实就是将混凝土的浇注过程中产生的气泡排除掉。这样就可以在最大程度上提高混凝土的密实度，对提高混凝土的整体结构的强度和稳定性来说是很重要的。混凝土的捣实技术一般分为两种，一种是机械捣实，一种是人工捣实。机械捣实就是利用机械设备来进行捣实，人工捣实就是人工使用一些设备进行捣实，两者相比之下，机械捣实的效率是较高的。

4.3土建施工中的混凝土施工缝工艺

在建筑施工的过程中难免会出现施工缝，这是由于施工的停歇造成的，所以我们在进行施工的时候要设置合理的施工缝，这对施工的有效进行是很关键的。

结语

综上所述，免抹灰施工技术在高层框剪结构土建施工中的应用，有效提升了施工质量、缩短了施工周期、增加了建筑施工单位的经济效益。故在实际的施工过程中，施工人员必须针对具体的施工情况及时作出科学、合理的调整，重视每一个环节的施工步骤，严格按照相关规定进行施工，这样才能发挥免抹灰技术在高层框剪结构土建施工中的应用价值，从而促进整个工程建设领域的全面发展。

参考文献：

[1]郭卫平,李卿.高层框剪结构土建施工中的免抹灰施工技术探究[J].科技创新与应用,2015(27).

[2]阳群志.高层框剪结构土建施工中的免抹灰施工技术[J].江西建材,2015(13).

[3]张力.高层框剪结构土建施工中的免抹灰施工技术[J].建筑知识,2016(06).

[4]田新润.高层框剪结构土建施工中的免抹灰施工技术探究[J].科技经济导刊,2016(07).

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ebbbb1ad81a084e9a86da85c.html