# 一种调度中心服务器论文和设计

### 全文摘要

本实用新型涉及一种调度中心服务器，解决了服务器散热效果不好的技术问题。其包括壳体以及均容纳于所述壳体中的硬盘仓、主电路板、控制管理PC主板，其特征是：所述主电路板向所述硬盘仓中的硬盘和所述控制管理PC主板供电，所述控制管理PC主板与硬盘通过数据线相连；所述控制管理PC主板具有USB接口、网络接口、电源接口、VGA接口中的任意组合，所述的任意组合的接口安装在所述壳体的侧壁上；所述壳体上设置有对壳体内热量进行散热的散热结构，所述散热结构包括固定于所述壳体外壁上多个散热翅片。壳体的外壁上固定有散热翅片，散热翅片增加了壳体与外界的接触面积，从而提高了壳体的散热效果。

### 主设计要求

1.一种调度中心服务器，包括壳体（1）以及均容纳于所述壳体（1）中的硬盘仓（21）、主电路板（22）、控制管理PC主板（23），其特征是：所述主电路板（22）向所述硬盘仓（21）中的硬盘（211）和所述控制管理PC主板（23）供电，所述控制管理PC主板（23）与硬盘（211）通过数据线相连；所述控制管理PC主板（23）具有USB接口（231）、网络接口（232）、电源接口（233）、VGA接口（234）中的任意组合，所述的任意组合的接口安装在所述壳体（1）的侧壁上；所述壳体（1）上设置有对壳体（1）内热量进行散热的散热结构（3），所述散热结构（3）包括固定于所述壳体（1）外壁上多个散热翅片（31）。

### 设计方案

1.一种调度中心服务器，包括壳体（1）以及均容纳于所述壳体（1）中的硬盘仓（21）、主电路板（22）、控制管理PC主板（23），其特征是：所述主电路板（22）向所述硬盘仓（21）中的硬盘（211）和所述控制管理PC主板（23）供电，所述控制管理PC主板（23）与硬盘（211）通过数据线相连；

所述控制管理PC主板（23）具有USB接口（231）、网络接口（232）、电源接口（233）、VGA接口（234）中的任意组合，所述的任意组合的接口安装在所述壳体（1）的侧壁上；

所述壳体（1）上设置有对壳体（1）内热量进行散热的散热结构（3），所述散热结构（3）包括固定于所述壳体（1）外壁上多个散热翅片（31）。

2.根据权利要求1所述的一种调度中心服务器，其特征是：所述散热翅片（31）的呈S形。

3.根据权利要求1所述的一种调度中心服务器，其特征是：所述壳体（1）底部的两侧各设置有一条安装边（41），所述安装边（41）上开设有安装孔（42）。

4.根据权利要求1所述的一种调度中心服务器，其特征是：所述壳体（1）的顶部两侧设置有滑插槽（511），所述壳体（1）的中部与所述滑插槽（511）平行设置的插接片（52），所述插接片（52）的横截面为“T”型。

5.根据权利要求1所述的一种调度中心服务器，其特征是：所述散热结构（3）还包括开设于壳体（1）侧壁的散热孔（32）。

6.根据权利要求5所述的一种调度中心服务器，其特征是：所述散热孔（32）为条形状，所述散热孔（32）内壁的两侧为斜面且保持平行。

7.根据权利要求6所述的一种调度中心服务器，其特征是：所述散热结构（3）还包括设置于壳体（1）内的散热风扇（33），所述散热风扇（33）面向所述散热孔（32）。

8.根据权利要求1所述的一种调度中心服务器，其特征是：所述壳体（1）内设置有驱动散热风扇（33）转动的驱动机构（6），所述驱动机构（6）包括与壳体（1）转动连接的转动杆（63）、带动转动杆（63）在一定角度范围内转动的伺服电机（61），所述散热风扇（33）固定于转动杆（63）上。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及服务器的技术领域，尤其是涉及一种调度中心服务器。

背景技术

出入口门禁安全管理系统是新型现代化安全管理系统，它集微机自动识别技术和现代安全管理措施为一体，它涉及电子，机械，光学，计算机技术，通讯技术，生物技术等诸多新技术。它是解决重要出入口实现安全防范管理的有效措施。适用如楼宇、学校、银行、宾馆、车场管理、机房、办公间，智能化小区，工厂等。门禁系统早已超越了单纯的门道及钥匙管理，它已经逐渐发展成为一套完整的出入管理系统。它在生活环境安全、人事考勤管理等行政管理工作中发挥着较大的作用。

现有技术中，出入口的闸机上安装有人脸识别装置，人脸识别装置用以拍摄进入通道闸机的入口区域的人员的脸部图像，从脸部图像中提取出该人员的脸部特征信息；所有包含人脸特征信息和身份信息的用户数据以单位分散存储于多个分布运算服务器内，人脸识别装置识别的脸部特征信息通过调度中心服务器统一调度到分布式运算服务器，分布式运算服务器识别多个闸机发送来的人脸特征信息。

上述中的现有技术方案存在以下缺陷：由于中心服务器在使用时，中心服务器传输人脸识别装置传输的脸部特征信息并将多个分布运算服务器信息反馈到闸机上。因此中心服务器工作任务量大，中心服务器产生的热量较多，然而一般中心服务器散热效果较差，从而影响中心服务器的工作效率。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种调度中心服务器，其优势在于

本实用新型的上述实用新型目的是通过以下技术方案得以实现的：

一种调度中心服务器，包括壳体以及均容纳于所述壳体中的硬盘仓、主电路板、控制管理PC主板，其特征是：所述主电路板向所述硬盘仓中的硬盘和所述控制管理PC主板供电，所述控制管理PC主板与硬盘通过数据线相连；

所述控制管理PC主板具有USB接口、网络接口、电源接口、VGA接口中的任意组合，所述的任意组合的接口安装在所述壳体的侧壁上；

所述壳体上设置有对壳体内热量进行散热的散热结构，所述散热结构包括固定于所述壳体外壁上多个散热翅片。

通过采用上述方案，通过USB接口、网络接口、电源接口、VGA接口的设置，服务器可通过USB接口、网络接口、电源接口、VGA接口与其他硬件设备进行信息的传输。由于服务器壳体内的主电路板、控制管理PC主板和硬盘在工作时易产生大量的热量，从而影响控制管理PC主板及硬盘的工作效率。壳体的外壁上固定有散热翅片，散热翅片增加了壳体与外界的接触面积，从而提高了壳体的散热效果。

作为优选，所述散热翅片的呈S形。

通过采用上述方案，散热翅片呈S形，散热翅片的侧壁为弧形面且增加了散热翅片与外界的接触面积，增加散热翅片的散热效果，进而增加了壳体的散热效果。

作为优选，所述壳体底部的两侧各设置有一条安装边，所述安装边上开设有安装孔。

通过采用上述方案，通过安装边的设置，安装边相应的一侧抵接在柜体的内壁上，螺栓通过安装孔将服务器固定在柜体的内壁上。

作为优选，所述壳体的顶部两侧设置有滑插槽，所述壳体的中部与所述滑插槽平行设置的插接片，所述插接片的横截面为“T”型。

通过采用上述方案，通过滑插槽的设置，且柜体内设置有与滑插槽配合的固定块，固定块插接于滑插槽内，进而使服务器安装于固定块上；同时，通过插接片的设置，柜体内相应的位置开设有与插接片配合的T形凹槽，插接片插接于T形凹槽内，从而进一步对服务器的位置进行定位。

作为优选，所述散热结构还包括开设于壳体侧壁的散热孔。

通过采用上述方案，通过散热孔的设置

作为优选，壳体内的一部分热量可通过散热孔散发到壳体的外侧，从而进一步加快了对壳体内温度进行减低。

作为优选，所述散热孔为条形状，所述散热孔内壁的两侧为斜面且保持平行。

通过采用上述方案，散热孔为条形状，增加了壳体内与外界的接触面积且防止了外界较大物质进入壳体内，散热孔的散热效果较好；同时，散热孔内壁的两侧为斜面且保持平行，散热孔内壁的斜面具有防尘的作用且不影响散热孔的散热效果。

作为优选，所述散热孔为条形状，所述散热孔内壁的两侧为斜面且保持平行。

作为优选，所述散热结构还包括设置于壳体内的散热风扇，所述散热风扇面向所述散热孔。

通过采用上述方案，散热风扇可将硬盘、主电路板、控制管理PC主板产生的热量快速排到壳体的外侧，从而降低硬盘、主电路板、控制管理PC主板的温度，提高了硬盘、控制管理PC主板的温度的工作效率和使用寿命；同时，延长了主电路板的使用寿命。

作为优选，所述壳体内设置有驱动散热风扇转动的驱动机构，所述驱动机构包括与壳体转动连接的转动杆、带动转动杆在一定角度范围内转动的伺服电机，散热风扇固定于转动杆上。

通过采用上述方案，伺服电机带动转动杆转动在一定角度范围内转动，转动杆的散热风扇与转动杆同步转动。当散热风扇在转动过程中，散热风扇始终面向散热孔，散热风扇将壳体内的热量吹向散热孔。

综上所述，本实用新型的有益技术效果为：

1.通过USB接口、网络接口、电源接口、VGA接口的设置，服务器可通过USB接口、网络接口、电源接口、VGA接口与其他硬件设备进行信息的传输。

2.由于服务器壳体内的主电路板、控制管理PC主板和硬盘在工作时产生大量的热量，从而影响控制管理PC主板及硬盘的工作效率。壳体的外壁上固定有散热翅片，散热翅片增加了壳体与外界的接触面积，从而提高了壳体的散热效果。

附图说明

图1是本实用新型的整体结构示意图；

图2是本实用新型的爆炸结构示意图；

图3是散热孔的结构示意图；

图4是壳体的剖视示意图；

图5是散热风扇及驱动机构的结构示意图；

图6是图5中A部分的局部放大示意图。

图中：1、壳体；21、硬盘仓；211、硬盘；22、主电路板；23、控制管理PC主板；231、USB接口；232、网络接口；233、电源接口；234、VGA接口；3、散热结构；31、散热翅片；32、散热孔；33、散热风扇；41、安装边；42安装孔；51、固定板；511、滑插槽；52、插接片；6、驱动机构；61、伺服电机；62、齿轮一；63、转动杆；64、齿轮二。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

如图1和2所示，为本实用新型公开的一种调度中心服务器，包括壳体1、主电路板22、控制管理PC主板23、硬盘211，壳体1呈长方体形。壳体1内设置有用于固定硬盘211的硬盘仓21；同时，主电路板22及控制管理PC主板23均通过螺栓固定于壳体1内，主电路板22向硬盘仓21中的硬盘211和控制管理PC主板23供电。

控制管理PC主板23具有USB接口231、网络接口232、电源接口233、VGA接口234，USB接口231、网络接口232、电源接口233、VGA接口234安装于壳体1侧壁的一侧上。通过USB接口231、网络接口232、电源接口233、VGA接口234的设置，使服务器连接其他的硬件设备并进行与其他硬件设备的数据传输。

服务器顶部的两侧焊接有向外延伸的固定板51，固定板51与服务器的顶部保持垂直，并且两固定板51保持平行。固定板51相对的侧壁上开设有U形的滑插槽511，机柜内固定有与滑插槽511配合的固定块，固定块嵌设于滑插槽511内，从而对服务器的位置进行定位（此说明书为展示出固定块）；同时，安装边41开设有安装孔42，螺栓通过安装孔42将服务器安装于柜体相应的位置；同时，服务器的顶部焊接有T形的插接片52，插接片52位于服务器顶部的中心处且与固定板51平行设置。柜体内设置有T形凹槽，插接片52插接于T形凹槽内，从而进一步对服务器的位置进行定位（此说明书附图未展示出T形凹槽）。

为了进一步固定服务器的位置，壳体1底部的两侧均焊接有向外延伸的安装边41，安装边41的下表面与服务器的下表面保持同一水平面，安装边41上开设有安装孔42，螺栓通过安装孔42与柜体的内壁螺纹连接，从而将服务器固定在柜体内。

由于控制管理PC主板23、硬盘211及主电路板22在使用过程中，均能产生大量的热量，从而影响控制管理PC主板23及硬盘211的数据传输效率。因此服务器上设置有散热结构3，散热结构3将壳体1内的热量快速散发到壳体1的外侧，减低控制管理PC主板23及硬盘211的温度。

散热结构3包括散热翅片31，散热翅片31呈S形，散热翅片31焊接于服务器外壁靠近USB接口231的侧壁上，散热翅片31与服务器外壁的侧壁相垂直。散热翅片31呈S形且散热翅片31的侧壁为弧形面，增加散热翅片31的散热效果；同时，服务器的顶部焊接有同样的散热翅片31且散热翅片31与服务器的顶部保持垂直。

本实施例的实施原理为：当使用服务器时，服务器壳体1内的主电路板22、控制管理PC主板23和硬盘211在工作时产生大量的热量，壳体1对壳体1内的热量进行吸收，壳体1上的热量通过散热翅片31散发的壳体1的外侧。通过此种方式，增加了壳体1的散热效果，降低了主电路板22、控制管理PC主板23和硬盘211温度。

实施例二，

实施例二与实施例一的区别在于，如图1、3和4所示，散热结构3还包括散热孔32，散热孔32开设于服务器远离USB接口231的侧壁上，散热孔32为条形状，散热孔32内壁的两侧为斜面且保持平行，散热孔32内壁的两斜面部分重叠。当灰尘通过散热孔32进入壳体1内，散热孔32的斜面挡住灰尘进入壳体1内。

如图5和6所示，散热机构6还包括散热风扇33，散热风扇33安装于壳体1内且与壳体1内壁的底部转动连接，散热风扇33面向散热孔32，且硬盘211、主电路板22、控制管理PC主板23位于散热风扇33与散热孔32之间。当壳体1、主电路板22、控制管理PC主板23、硬盘211产生热量时，散热风扇33将热量通过散热孔32排到服务器的外侧。

服务器内壁的底部安装有驱动散热风扇33转动的驱动机构6，驱动机构6包括伺服电机61、齿轮一62、转动杆63、齿轮二64。服务器内壁的底部固定有滚动轴承（此说明书附图未展示出轴承），转动杆63与滚动轴承的内壁过盈配合，转动杆63通过滚动轴承与服务器内壁的底部转动连接，转动杆63与齿轮二64过盈配合，且散热风扇33安装于转动杆63的上；同时，伺服电机61固定于服务器内壁的底部，伺服电机61的驱动轴竖直设置，齿轮一62与伺服电机61的驱动轴过盈配合。当服务器使用时，伺服电机61的驱动轴带动齿轮一62转动，齿轮一62与齿轮二64啮合传动，齿轮二64带动转动杆63转动。由于散热风扇33固定于转动杆63，因此散热风扇33与转动杆63同步转动，进而使散热风扇33的冷却风覆盖范围更广，更好的使壳体1的内热量排到壳体1外（实施例二中的伺服电机61在使用时，伺服电机61的驱动轴仅在一定角度范围内转动，因此转动杆63上的散热风扇33也仅在一定范围内转动，且散热风扇33在转动时，散热风扇33始终面向服务器开设有散热孔32的侧壁）。

本实施例的实施原理为：通过散热孔32的设置，壳体1内一部分热量通过散热孔32排到壳体1外侧；同时，当服务器使用时，启动伺服电机61，伺服电机61带动转动杆63转动，转动杆63带动散热风扇33在一定角度范围内转动，散热风扇33将热量通过散热排到壳体1的外侧，进而使壳体1的散热效果更好，减低主电路板22、控制管理PC主板23和硬盘211的温度。

本实施例中的调度中心服务器可广泛运用于楼宇进出闸门人脸识别的系统。通过调度中心服务器来智能调度闸机传来的人脸识别数据，给多个分布式运算服务器来识别，达到高效工作调度的作用。具体来说，通过多个分布式运算服务器来分布式存储用户的人脸识别数据，达到可组合式、容量不受限制，在用户数据的存储到达容量上限时，通过增加分布式运算服务器的接入，在调度平台服务器的协调下即可实现容量的扩大，一改现有技术的闸机容量是固定不变、无法满足大用户量的场景的限制。且扩容便捷，在需要扩充容量的时候直接接入新的分布式运算服务器到调度平台服务器就行了，调度平台服务器是不用停机的，所以用户是无感知的，系统在此期间可以正常使用人脸识别的功能，实现无感知、服务器不停机的扩容。

另一方面，随着用户数据的增加，其系统人脸识别的速度越慢，为此，系统通过对不同闸机发来的人脸特征信息匹配成功的次数来作为多个分布式运算服务器之间的分类，该方法即称为分类算法。对于人脸特征信息匹配成功次数最多的分布式运算服务器，对应着经常出入这个闸机的用户数据大部分都存在这台分布式运算服务器内，优先在这台分布式运算服务器内进行相似性匹配，有更大概率快速比对出来，人脸识别的速度更加快。然后假如没匹配到继续按匹配的成功次数降序的分布式运算服务器来依次识别，有更大概率快速比对出来，不用再盲目的一台一台比过来。该系统的识别方法实现了大容量用户群体的快速人脸识别。

该系统具体的运作方法步骤包括：

步骤S1：当调度平台服务器收到闸机发送来的人脸特征信息和设备编号后，调度平台服务器根据设备编号读取该闸机的人脸匹配记录库，读取其中记录的各分布式运算服务器与该闸机发送来的人脸特征信息的匹配成功次数，将闸机发送来的人脸特征信息优先分配给曾与该闸机发送来的人脸特征信息匹配成功次数最多的那一台分布式运算服务器进行人脸识别；

步骤AS2：当相似度匹配成功时，该分布式运算服务器返回匹配到的用户数据给调度平台服务器，调度平台服务器将反馈该用户数据的分布式运算服务器记录到该闸机对应的人脸匹配记录库中，实现人脸匹配记录库的自动更新优化；

步骤AS3：调度平台服务器接收到分布式运算服务器匹配到的用户数据后，将匹配到的用户数据再发送给闸机，闸机开闸，并在闸机上显示该用户数据中的身份信息；

步骤BS2：当没匹配到时，再通过调度平台服务器将该人脸特征信息调度给其他分布式运算服务器进行人脸识别，其他的分布式运算服务器按曾与该闸机发送来的人脸特征信息匹配的成功次数降序依次分别对该人脸特征信息进行人脸识别，直到匹配成功或全部分布式运算服务器匹配过一遍为止；

步骤BS3：当匹配成功时，对应匹配成功的分布式运算服务器返回匹配到的用户数据给调度平台服务器，调度平台服务器将反馈该用户数据的分布式运算服务器记录到该闸机对应的人脸匹配记录库中，实现人脸匹配记录库的自动更新优化；

步骤BS4：调度平台服务器接收到分布式运算服务器匹配到的用户数据后，将匹配到的用户数据再发送给闸机，闸机开闸，并在闸机上显示该用户数据中的身份信息；

步骤CBS3：当全部分布式运算服务器匹配过一遍没匹配到时，对应的分布式运算服务器给调度平台服务器反馈一无相似结果的信息，并经调度平台服务器发送给闸机，闸机保持闭闸，并在闸机上显示未匹配到用户数据的提示信息。

本具体实施方式的实施例均为本实用新型的较佳实施例，并非依此限制本实用新型的保护范围，故：凡依本实用新型的结构、形状、原理所做的等效变化，均应涵盖于本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920301136.4

申请日:2019-03-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209543221U

授权时间:20191025

主分类号:G06F 1/18

专利分类号:G06F1/18;G06F1/20

范畴分类:40A;

申请人:大匠智联(深圳)科技有限公司

第一申请人:大匠智联(深圳)科技有限公司

申请人地址:518000 广东省深圳市宝安区西乡街道固戍二路星辉科技园F栋B座6楼

发明人:刘震

第一发明人:刘震

当前权利人:大匠智联(深圳)科技有限公司

代理人:诸炳彬

代理机构:11508

代理机构编号:北京维正专利代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ebcf669f7666b9362b78b7f0.html