# 一种塔式起重机小车松断绳报警保护装置论文和设计-温雪兵

### 全文摘要

本实用新型公开一种塔式起重机小车松断绳报警保护装置，包括安装于起重臂行走小车上的定位轴，定位轴上铰接有连接杆，连接杆一端安装有配重块，另一端开设有中空的压缩腔，压缩腔内穿设有伸缩杆，伸缩杆与所述压缩腔的内底壁之间连接有弹簧，压缩腔末端的侧壁上开设有出气孔，出气孔上安装有发声器，压缩腔前端的侧壁上设置有垂直杆，垂直杆上开设有穿绳孔；伸缩杆前端铰接有活动卡槽。本实用新型提供的塔式起重机小车松断绳报警保护装置当牵引钢丝绳出现松弛或断开时，起重臂下腹杆不会被断绳保护装置工作时产生的刚性冲击撞弯，同时自动鸣笛报警提示塔机司机牵引钢丝绳断裂，防止因故障导致的事故发生。

### 主设计要求

1.一种塔式起重机小车松断绳报警保护装置，其特征在于：包括安装于起重臂行走小车上的定位轴，所述定位轴上铰接有连接杆，所述连接杆一端安装有配重块，另一端开设有中空的压缩腔，所述压缩腔内穿设有伸缩杆，所述伸缩杆与所述压缩腔的内底壁之间连接有弹簧，所述压缩腔末端的侧壁上开设有出气孔，所述出气孔上安装有发声器，所述压缩腔前端的侧壁上设置有垂直杆，所述垂直杆上开设有穿绳孔；所述伸缩杆前端铰接有活动卡槽。

### 设计方案

1.一种塔式起重机小车松断绳报警保护装置，其特征在于：包括安装于起重臂行走小车上的定位轴，所述定位轴上铰接有连接杆，所述连接杆一端安装有配重块，另一端开设有中空的压缩腔，所述压缩腔内穿设有伸缩杆，所述伸缩杆与所述压缩腔的内底壁之间连接有弹簧，所述压缩腔末端的侧壁上开设有出气孔，所述出气孔上安装有发声器，所述压缩腔前端的侧壁上设置有垂直杆，所述垂直杆上开设有穿绳孔；所述伸缩杆前端铰接有活动卡槽。

2.根据权利要求1所述的塔式起重机小车松断绳报警保护装置，其特征在于：位于所述压缩腔内的所述伸缩杆末端安装有密封圈。

3.根据权利要求1所述的塔式起重机小车松断绳报警保护装置，其特征在于：所述伸缩杆位于所述压缩腔内部分的直径大于所述伸缩杆位于所述压缩腔外的部分的直径。

4.根据权利要求3所述的塔式起重机小车松断绳报警保护装置，其特征在于：所述压缩腔前端的内壁上固定安装有向内凸出的锁止螺母。

5.根据权利要求1所述的塔式起重机小车松断绳报警保护装置，其特征在于：所述活动卡槽一端开设有U型槽，所述伸缩杆前端位于所述U型槽内，且所述伸缩杆通过转动轴与所述U型槽的两个侧壁铰接。

6.根据权利要求5所述的塔式起重机小车松断绳报警保护装置，其特征在于：所述转动轴与所述定位轴垂直设置。

7.根据权利要求5所述的塔式起重机小车松断绳报警保护装置，其特征在于：所述活动卡槽另一端开设有截面为半圆形的凹槽。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及建筑工程机械安全技术领域，特别是涉及一种塔式起重机小车松断绳报警保护装置。

背景技术

塔式起重机小车在起重臂上行进时，时常发生因牵引钢丝绳松弛，触发塔式起重机小车松断绳保护装置工作，现有机械式的松断绳保护装置是通过撞击起重臂下腹杆制停变幅小车的，但是其机械式直接撞击没有阻尼缓冲功能，冲击大，经常致使起重臂下腹杆弯曲变形，此变形在高空无法正常修复，设备只能“带病作业”。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种塔式起重机小车松断绳报警保护装置，以解决上述现有技术存在的问题，使塔式起重机防断绳保护装置工作时具有阻尼缓冲功能。

为实现上述目的，本实用新型提供了如下方案：

本实用新型提供一种塔式起重机小车松断绳报警保护装置，包括安装于起重臂行走小车上的定位轴，所述定位轴上铰接有连接杆，所述连接杆一端安装有配重块，另一端开设有中空的压缩腔，所述压缩腔内穿设有伸缩杆，所述伸缩杆与所述压缩腔的内底壁之间连接有弹簧，所述压缩腔末端的侧壁上开设有出气孔，所述出气孔上安装有发声器，所述压缩腔前端的侧壁上设置有垂直杆，所述垂直杆上开设有穿绳孔；所述伸缩杆前端铰接有活动卡槽。

可选的，位于所述压缩腔内的所述伸缩杆末端安装有密封圈。

可选的，所述伸缩杆位于所述压缩腔内部分的直径大于所述伸缩杆位于所述压缩腔外的部分的直径。

可选的，所述压缩腔前端的内壁上固定安装有向内凸出的锁止螺母。

可选的，所述活动卡槽一端开设有U型槽，所述伸缩杆前端位于所述U型槽内，且所述伸缩杆通过转动轴与所述U型槽的两个侧壁铰接。

可选的，所述转动轴与所述定位轴垂直设置。

可选的，所述活动卡槽另一端开设有截面为半圆形的凹槽。

本实用新型相对于现有技术取得了以下技术效果：

本实用新型提供的塔式起重机小车松断绳报警保护装置安装在起重臂行走小车上，在小车行走过程中，牵引钢丝绳出现松弛或断开时，起重臂下腹杆不会被断绳保护装置工作时产生的刚性冲击撞弯，同时自动鸣笛报警提示塔机司机牵引钢丝绳断裂，防止因故障导致的事故发生。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本实用新型提供的塔式起重机小车松断绳报警保护装置的结构示意图；

图2为本实用新型提供的塔式起重机小车松断绳报警保护装置的另一角度结构示意图；

其中，1为定位轴、2为连接杆、3为配重块、4为压缩腔、5为伸缩杆、6为密封圈、7为弹簧、8为发声器、9为穿绳孔、10为活动卡槽、11为锁止螺母、12为转动轴。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

本实用新型的目的是提供一种塔式起重机小车松断绳报警保护装置，以解决上述现有技术存在的问题，使塔式起重机防断绳保护装置工作时具有阻尼缓冲功能。

为使本实用新型的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂，下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。

本实用新型提供一种塔式起重机小车松断绳报警保护装置，如图1和图2所示，包括安装于起重臂行走小车上的定位轴1，定位轴1上铰接有连接杆2，连接杆2一端安装有一体成型的配重块3，另一端开设有中空的压缩腔4，压缩腔4内穿设有伸缩杆5，位于压缩腔4内的伸缩杆5末端安装有密封圈6，从而使得压缩腔4内的气体受到压缩时不会从穿设伸缩杆5的一端跑出，伸缩杆5与压缩腔4的内底壁之间连接有弹簧7，压缩腔4末端的侧壁上开设有出气孔，出气孔上安装有发声器8，当伸缩杆5压缩弹簧7并在压缩腔4内运动时，压缩腔4内的气体受压从发声器8处排出，排出的气体触发发声器8产生鸣笛等报警声，压缩腔4前端的侧壁上设置有垂直杆，垂直杆上开设有穿绳孔9；伸缩杆5前端铰接有活动卡槽10。

伸缩杆5位于压缩腔4内的部分的直径大于伸缩杆5位于压缩腔4外的部分的直径；压缩腔4前端的内壁上固定安装有向内凸出的锁止螺母11，从而锁止螺母11可以对位于压缩腔4内的直径较大部分的伸缩杆5进行限位，防止位于压缩腔4内直径较大的伸缩杆5出来。活动卡槽10一端开设有U型槽，另一端开设有截面为半圆形的凹槽；伸缩杆前端位于U型槽内，且伸缩杆5通过转动轴12与U型槽的两个侧壁铰接；转动轴12与定位轴1垂直设置。

本实用新型结构简单，操作方便，将其安装在塔式起重机的起重臂行走小车上，前牵引绳和后牵引绳各安装一个，小车的牵引绳穿过穿绳孔9，小车正常工作时穿绳孔9内穿设的具有张紧度的牵引绳对本实用新型的装置起到定位作用，当小车牵引绳张紧度不足或断开时，穿绳孔9定位失效，此时由于定位轴1一侧的配重块3的重力使得此装置绕定位轴1转动到预设最大转动角度，可以左右旋转角度的活动卡槽10与起重臂下腹杆撞击，同时伸缩杆5压缩弹簧7，压缩腔4内的气体由于伸缩杆5处的密封圈6的密封作用，所以在受到挤压后由发声器8处排出，引起发声器8发声，警示操作者。采用弹簧7阻尼消除刚性冲击，简单可靠，性能稳定，对伸缩杆5的阻尼缓冲作用可以有效的避免伸缩杆5直接对腹杆刚性冲击，损坏腹杆，同时发声器8可以在松断绳时操作者未发现而出现事故时及时发出声音报警；活动卡槽10和多个转动定位轴配合完成位置调整，便于调整设置转动角度，适应性强。

本实用新型中应用了具体个例对本实用新型的原理及实施方式进行了阐述，以上实施例的说明只是用于帮助理解本实用新型的方法及其核心思想；同时，对于本领域的一般技术人员，依据本实用新型的思想，在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处。综上所述，本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920717631.3

申请日:2019-05-20

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:13(河北)

授权编号:CN209835483U

授权时间:20191224

主分类号:B66C23/88

专利分类号:B66C23/88;B66C15/06

范畴分类:申请人:中国建筑科学研究院有限公司建筑机械化研究分院;中国建设教育协会

第一申请人:中国建筑科学研究院有限公司建筑机械化研究分院

申请人地址:065000 河北省廊坊市金光道61号

发明人:温雪兵;鲁卫涛;刘承桓;张淼;孟竹;王春琢;王平;李守林

第一发明人:温雪兵

当前权利人:中国建筑科学研究院有限公司建筑机械化研究分院;中国建设教育协会

代理人:王海燕

代理机构:11569

代理机构编号:北京高沃律师事务所 11569

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ec39ba9ed7235d3c7a793ef2.html