# 一种空调冷却水辅助降温设备论文和设计

### 全文摘要

本实用新型涉及一种降温设备，尤其涉及一种空调冷却水辅助降温设备。因此，本实用新型的技术问题为：提供一种能够加快降温速度，能够节省资源的空调冷却水辅助降温设备。技术方案：一种空调冷却水辅助降温设备，包括有底座、电机、凸轮、固定套、集水框、第一支撑杆、第一压缩弹簧、第一导套、第一导杆、第一吸水棒等；底座顶部右侧安装有电机，电机的输出轴上安装有凸轮，底座顶部左右两侧均固接有起导向作用的固定套，右侧的固定套位于电机左侧。本实用新型通过空调工作时产生的水可对热量进行冷却，从而可对空调内部进行降温，如此，能够帮助空调降温，从而能够加快降温速度，并且是利用空调工作时产生的水进行降温，从而能够节省资源。

### 主设计要求

1.一种空调冷却水辅助降温设备，包括有底座（1）、电机（2）、凸轮（3）、固定套（4）、集水框（401）、第一支撑杆（5）、第一压缩弹簧（6）、第一导套（7）、第一导杆（8）、第一吸水棒（9）、第二压缩弹簧（10）和第三压缩弹簧（11），底座（1）顶部右侧安装有电机（2），电机（2）的输出轴上安装有凸轮（3），底座（1）顶部左右两侧均固接有起导向作用的固定套（4），右侧的固定套（4）位于电机（2）左侧，两个固定套（4）之间固接有集水框（401），两个固定套（4）内均设有第一支撑杆（5），两个第一支撑杆（5）上均绕有第一压缩弹簧（6），第一压缩弹簧（6）一端与固定套（4）底部连接，第一压缩弹簧（6）另一端与第一支撑杆（5）下部连接，第一导套（7）为两个，分设于两个第一支撑杆（5）顶端，两个第一导套（7）内均设有第一导杆（8），两个第一导杆（8）之间连接有第一吸水棒（9），凸轮（3）与右侧的第一导杆（8）接触，左侧的第一导杆（8）上绕有第二压缩弹簧（10），第二压缩弹簧（10）一端与左侧的第一导杆（8）连接，第二压缩弹簧（10）另一端与左侧的第一导套（7）连接，右侧的第一导杆（8）上绕有第三压缩弹簧（11），第三压缩弹簧（11）一端与右侧的第一导杆（8）连接，第三压缩弹簧（11）另一端与右侧的第一导套（7）连接，其特征是，还包括有排水管（12）、软管（13）、安装杆（14）、曲管（15）、第一单向管（16）、第二单向管（17）、铜板（18）和导热铜管（19），集水框（401）底部中间连接有排水管（12），排水管（12）上连接有软管（13），软管（13）上连接有第二单向管（17），第二单向管（17）上连接有用于使水流动的曲管（15），曲管（15）后侧的上下两侧均固接有安装杆（14），曲管（15）前侧连接有铜板（18），铜板（18）前侧设有多个导热铜管（19），曲管（15）右端连接有第一单向管（16）。

### 设计方案

1.一种空调冷却水辅助降温设备，包括有底座（1）、电机（2）、凸轮（3）、固定套（4）、集水框（401）、第一支撑杆（5）、第一压缩弹簧（6）、第一导套（7）、第一导杆（8）、第一吸水棒（9）、第二压缩弹簧（10）和第三压缩弹簧（11），底座（1）顶部右侧安装有电机（2），电机（2）的输出轴上安装有凸轮（3），底座（1）顶部左右两侧均固接有起导向作用的固定套（4），右侧的固定套（4）位于电机（2）左侧，两个固定套（4）之间固接有集水框（401），两个固定套（4）内均设有第一支撑杆（5），两个第一支撑杆（5）上均绕有第一压缩弹簧（6），第一压缩弹簧（6）一端与固定套（4）底部连接，第一压缩弹簧（6）另一端与第一支撑杆（5）下部连接，第一导套（7）为两个，分设于两个第一支撑杆（5）顶端，两个第一导套（7）内均设有第一导杆（8），两个第一导杆（8）之间连接有第一吸水棒（9），凸轮（3）与右侧的第一导杆（8）接触，左侧的第一导杆（8）上绕有第二压缩弹簧（10），第二压缩弹簧（10）一端与左侧的第一导杆（8）连接，第二压缩弹簧（10）另一端与左侧的第一导套（7）连接，右侧的第一导杆（8）上绕有第三压缩弹簧（11），第三压缩弹簧（11）一端与右侧的第一导杆（8）连接，第三压缩弹簧（11）另一端与右侧的第一导套（7）连接，其特征是，还包括有排水管（12）、软管（13）、安装杆（14）、曲管（15）、第一单向管（16）、第二单向管（17）、铜板（18）和导热铜管（19），集水框（401）底部中间连接有排水管（12），排水管（12）上连接有软管（13），软管（13）上连接有第二单向管（17），第二单向管（17）上连接有用于使水流动的曲管（15），曲管（15）后侧的上下两侧均固接有安装杆（14），曲管（15）前侧连接有铜板（18），铜板（18）前侧设有多个导热铜管（19），曲管（15）右端连接有第一单向管（16）。

2.按照权利要求1所述的一种空调冷却水辅助降温设备，其特征是，还包括有第二支撑杆（20）、第二导套（21）、第二导杆（22）、第二吸水棒（23）、第四压缩弹簧（24）和拉杆（25），第二支撑杆（20）为两个，分设于两个第一导套（7）顶部，两个第二支撑杆（20）顶端均固接有第二导套（21），两个第二导套（21）内均设有第二导杆（22），两个第二导杆（22）之间连接有第二吸水棒（23），右侧的第二导杆（22）上绕有第四压缩弹簧（24），第四压缩弹簧（24）一端与右侧的第二导杆（22）右部连接，第四压缩弹簧（24）另一端与右侧的第二导套（21）连接，左侧的第一导杆（8）左端固接有形状为L形的拉杆（25），拉杆（25）与左侧的第二导杆（22）左端固定连接。

3.按照权利要求2所述的一种空调冷却水辅助降温设备，其特征是，还包括有第一楔形块（26）、插杆（28）和第二楔形块（29），第一楔形块（26）为两个，分设于集水框（401）内底部左右两侧，两个第一楔形块（26）上均开有凹槽（27），两个凹槽（27）内均设有插杆（28），插杆（28）内端固接有第二楔形块（29）。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种降温设备，尤其涉及一种空调冷却水辅助降温设备。

背景技术

空调是采用人工手段，对建筑物内的空气温度进行调节和控制的设备，空调在工作时，内部会发热，为了不影响空调的正常使用，需要对空调内部进行降温，现在一般是通过空调内自带的装置进行降温，如此，降温的速度比较慢，且空调工作时产生的水是直接排到外面，这样比较浪费资源；为了节省资源，人们会将空调工作时产生的水收集起来，这样比较麻烦。

实用新型内容

为了克服通过空调内自带的装置进行降温，如此，降温的速度比较慢，而且比较浪费资源的缺点，因此，本实用新型的技术问题为：提供一种能够加快降温速度，能够节省资源的空调冷却水辅助降温设备。

技术方案：一种空调冷却水辅助降温设备，包括有底座、电机、凸轮、固定套、集水框、第一支撑杆、第一压缩弹簧、第一导套、第一导杆、第一吸水棒、第二压缩弹簧、第三压缩弹簧、排水管、软管、安装杆、曲管、第一单向管、第二单向管、铜板和导热铜管，底座顶部右侧安装有电机，电机的输出轴上安装有凸轮，底座顶部左右两侧均固接有起导向作用的固定套，右侧的固定套位于电机左侧，两个固定套之间固接有集水框，两个固定套内均设有第一支撑杆，两个第一支撑杆上均绕有第一压缩弹簧，第一压缩弹簧一端与固定套底部连接，第一压缩弹簧另一端与第一支撑杆下部连接，第一导套为两个，分设于两个第一支撑杆顶端，两个第一导套内均设有第一导杆，两个第一导杆之间连接有第一吸水棒，凸轮与右侧的第一导杆接触，左侧的第一导杆上绕有第二压缩弹簧，第二压缩弹簧一端与左侧的第一导杆连接，第二压缩弹簧另一端与左侧的第一导套连接，右侧的第一导杆上绕有第三压缩弹簧，第三压缩弹簧一端与右侧的第一导杆连接，第三压缩弹簧另一端与右侧的第一导套连接，集水框底部中间连接有排水管，排水管上连接有软管，软管上连接有第二单向管，第二单向管上连接有用于使水流动的曲管，曲管后侧的上下两侧均固接有安装杆，曲管前侧连接有铜板，铜板前侧设有多个导热铜管，曲管右端连接有第一单向管。

在本实用新型一个较佳实施例中，还包括有第二支撑杆、第二导套、第二导杆、第二吸水棒、第四压缩弹簧和拉杆，第二支撑杆为两个，分设于两个第一导套顶部，两个第二支撑杆顶端均固接有第二导套，两个第二导套内均设有第二导杆，两个第二导杆之间连接有第二吸水棒，右侧的第二导杆上绕有第四压缩弹簧，第四压缩弹簧一端与右侧的第二导杆右部连接，第四压缩弹簧另一端与右侧的第二导套连接，左侧的第一导杆左端固接有形状为L形的拉杆，拉杆与左侧的第二导杆左端固定连接。

在本实用新型一个较佳实施例中，还包括有第一楔形块、插杆和第二楔形块，第一楔形块为两个，分设于集水框内底部左右两侧，两个第一楔形块上均开有凹槽，两个凹槽内均设有插杆，插杆内端固接有第二楔形块。

与现有技术相比，本实用新型具有以下优点：本实用新型通过空调工作时产生的水可对热量进行冷却，从而可对空调内部进行降温，如此，能够帮助空调降温，从而能够加快降温速度，并且是利用空调工作时产生的水进行降温，从而能够节省资源；通过第二吸水棒能够更好的收集空调工作时产生的水；通过第二楔形块的作用，能够使集水框内的水更好的流入排水管内。

附图说明

图1为本实用新型的主视结构示意图。

图2为本实用新型的部分主视结构示意图。

其中，上述附图包括以下附图标记：1、底座，100、蒸发器，2、电机，3、凸轮，4、固定套，401、集水框，5、第一支撑杆，6、第一压缩弹簧，7、第一导套，8、第一导杆，9、第一吸水棒，10、第二压缩弹簧，11、第三压缩弹簧，12、排水管，13、软管，14、安装杆，15、曲管，16、第一单向管，17、第二单向管，18、铜板，19、导热铜管，20、第二支撑杆，21、第二导套，22、第二导杆，23、第二吸水棒，24、第四压缩弹簧，25、拉杆，26、第一楔形块，27、凹槽，28、插杆，29、第二楔形块。

具体实施方式

尽管可关于特定应用或行业来描述本实用新型，但是本领域的技术人员将会认识到本实用新型的更广阔的适用性。本领域的普通技术人员将会认识到诸如：在上面、在下面、向上、向下等之类的术语是用于描述附图，而非表示对由所附权利要求限定的本实用新型范围的限制。诸如：第一或第二之类的任何数字标号仅为例示性的，而并非旨在以任何方式限制本实用新型的范围。

实施例1

一种空调冷却水辅助降温设备，如图1-2所示，包括有底座1、电机2、凸轮3、固定套4、集水框401、第一支撑杆5、第一压缩弹簧6、第一导套7、第一导杆8、第一吸水棒9、第二压缩弹簧10、第三压缩弹簧11、排水管12、软管13、安装杆14、曲管15、第一单向管16、第二单向管17、铜板18和导热铜管19，底座1顶部右侧安装有电机2，底座1通过螺栓连接的方式与电机2连接，电机2的输出轴上安装有凸轮3，底座1顶部左右两侧均固接有起导向作用的固定套4，右侧的固定套4位于电机2左侧，两个固定套4之间固接有集水框401，固定套4通过焊接连接的方式与集水框401连接，两个固定套4内均设有第一支撑杆5，两个第一支撑杆5上均绕有第一压缩弹簧6，第一压缩弹簧6一端与固定套4底部连接，第一压缩弹簧6另一端与第一支撑杆5下部连接，第一导套7为两个，分设于两个第一支撑杆5顶端，第一导套7通过焊接连接的方式与第一支撑杆5连接，两个第一导套7内均设有第一导杆8，两个第一导杆8之间连接有第一吸水棒9，凸轮3与右侧的第一导杆8接触，左侧的第一导杆8上绕有第二压缩弹簧10，第二压缩弹簧10一端与左侧的第一导杆8连接，第二压缩弹簧10另一端与左侧的第一导套7连接，右侧的第一导杆8上绕有第三压缩弹簧11，第三压缩弹簧11一端与右侧的第一导杆8连接，第三压缩弹簧11另一端与右侧的第一导套7连接，集水框401底部中间连接有排水管12，排水管12上连接有软管13，软管13上连接有第二单向管17，第二单向管17上连接有用于使水流动的曲管15，曲管15后侧的上下两侧均固接有安装杆14，曲管15前侧连接有铜板18，铜板18前侧设有多个导热铜管19，曲管15右端连接有第一单向管16。

实施例2

一种空调冷却水辅助降温设备，如图1-2所示，包括有底座1、电机2、凸轮3、固定套4、集水框401、第一支撑杆5、第一压缩弹簧6、第一导套7、第一导杆8、第一吸水棒9、第二压缩弹簧10、第三压缩弹簧11、排水管12、软管13、安装杆14、曲管15、第一单向管16、第二单向管17、铜板18和导热铜管19，底座1顶部右侧安装有电机2，电机2的输出轴上安装有凸轮3，底座1顶部左右两侧均固接有起导向作用的固定套4，右侧的固定套4位于电机2左侧，两个固定套4之间固接有集水框401，两个固定套4内均设有第一支撑杆5，两个第一支撑杆5上均绕有第一压缩弹簧6，第一压缩弹簧6一端与固定套4底部连接，第一压缩弹簧6另一端与第一支撑杆5下部连接，第一导套7为两个，分设于两个第一支撑杆5顶端，两个第一导套7内均设有第一导杆8，两个第一导杆8之间连接有第一吸水棒9，凸轮3与右侧的第一导杆8接触，左侧的第一导杆8上绕有第二压缩弹簧10，第二压缩弹簧10一端与左侧的第一导杆8连接，第二压缩弹簧10另一端与左侧的第一导套7连接，右侧的第一导杆8上绕有第三压缩弹簧11，第三压缩弹簧11一端与右侧的第一导杆8连接，第三压缩弹簧11另一端与右侧的第一导套7连接，集水框401底部中间连接有排水管12，排水管12上连接有软管13，软管13上连接有第二单向管17，第二单向管17上连接有用于使水流动的曲管15，曲管15后侧的上下两侧均固接有安装杆14，曲管15前侧连接有铜板18，铜板18前侧设有多个导热铜管19，曲管15右端连接有第一单向管16。

还包括有第二支撑杆20、第二导套21、第二导杆22、第二吸水棒23、第四压缩弹簧24和拉杆25，第二支撑杆20为两个，分设于两个第一导套7顶部，第二支撑杆20通过焊接连接的方式与第一导套7连接，两个第二支撑杆20顶端均固接有第二导套21，两个第二导套21内均设有第二导杆22，两个第二导杆22之间连接有第二吸水棒23，右侧的第二导杆22上绕有第四压缩弹簧24，第四压缩弹簧24一端与右侧的第二导杆22右部连接，第四压缩弹簧24另一端与右侧的第二导套21连接，左侧的第一导杆8左端固接有形状为L形的拉杆25，第一导杆8通过焊接连接的方式与拉杆25连接，拉杆25与左侧的第二导杆22左端固定连接，拉杆25通过焊接连接的方式与第二导杆22连接。

实施例3

一种空调冷却水辅助降温设备，如图1-2所示，包括有底座1、电机2、凸轮3、固定套4、集水框401、第一支撑杆5、第一压缩弹簧6、第一导套7、第一导杆8、第一吸水棒9、第二压缩弹簧10、第三压缩弹簧11、排水管12、软管13、安装杆14、曲管15、第一单向管16、第二单向管17、铜板18和导热铜管19，底座1顶部右侧安装有电机2，电机2的输出轴上安装有凸轮3，底座1顶部左右两侧均固接有起导向作用的固定套4，右侧的固定套4位于电机2左侧，两个固定套4之间固接有集水框401，两个固定套4内均设有第一支撑杆5，两个第一支撑杆5上均绕有第一压缩弹簧6，第一压缩弹簧6一端与固定套4底部连接，第一压缩弹簧6另一端与第一支撑杆5下部连接，第一导套7为两个，分设于两个第一支撑杆5顶端，两个第一导套7内均设有第一导杆8，两个第一导杆8之间连接有第一吸水棒9，凸轮3与右侧的第一导杆8接触，左侧的第一导杆8上绕有第二压缩弹簧10，第二压缩弹簧10一端与左侧的第一导杆8连接，第二压缩弹簧10另一端与左侧的第一导套7连接，右侧的第一导杆8上绕有第三压缩弹簧11，第三压缩弹簧11一端与右侧的第一导杆8连接，第三压缩弹簧11另一端与右侧的第一导套7连接，集水框401底部中间连接有排水管12，排水管12上连接有软管13，软管13上连接有第二单向管17，第二单向管17上连接有用于使水流动的曲管15，曲管15后侧的上下两侧均固接有安装杆14，曲管15前侧连接有铜板18，铜板18前侧设有多个导热铜管19，曲管15右端连接有第一单向管16。

还包括有第二支撑杆20、第二导套21、第二导杆22、第二吸水棒23、第四压缩弹簧24和拉杆25，第二支撑杆20为两个，分设于两个第一导套7顶部，两个第二支撑杆20顶端均固接有第二导套21，两个第二导套21内均设有第二导杆22，两个第二导杆22之间连接有第二吸水棒23，右侧的第二导杆22上绕有第四压缩弹簧24，第四压缩弹簧24一端与右侧的第二导杆22右部连接，第四压缩弹簧24另一端与右侧的第二导套21连接，左侧的第一导杆8左端固接有形状为L形的拉杆25，拉杆25与左侧的第二导杆22左端固定连接。

还包括有第一楔形块26、插杆28和第二楔形块29，第一楔形块26为两个，分设于集水框401内底部左右两侧，第一楔形块26通过焊接连接的方式与集水框401连接，两个第一楔形块26上均开有凹槽27，两个凹槽27内均设有插杆28，插杆28内端固接有第二楔形块29，插杆28通过焊接连接的方式与第二楔形块29连接。

通过安装杆14将曲管15安装在冷凝器内，并使导热铜管19与冷凝器内的发热零件接触，然后将底座1安装在蒸发器100上，并使第一吸水棒9与蒸发器100底部接触，在第一压缩弹簧6的作用下，第一吸水棒9一直与蒸发器100底部接触。当空调工作时，电机2开始工作，电机2带动凸轮3转动，凸轮3不断推动右侧的第一导杆8，在第三压缩弹簧11的作用下，右侧的第一导杆8左右移动，带动第一吸水棒9左右移动，空调工作时产生的水流到第一吸水棒9内，然后落到集水框401内，通过排水管12流入软管13内，然后通过第二单向管17流入曲管15内，最后从第一单向管16流出，冷凝器内的发热零件发热，导热铜管19吸收热量，铜板18可将热量导入曲管15上，曲管15内的水可对热量进行冷却，从而可对空调内部进行降温，如此，能够帮助空调降温，从而能够加快降温速度，并且是利用空调工作时产生的水进行降温，从而能够节省资源。当空调关闭时，电机2停止工作。

当第一吸水棒9与蒸发器100底部接触时，第二吸水棒23与蒸发器100接触，当第一吸水棒9左右移动时，带动左侧的第一导杆8左右移动，通过拉杆25带动左侧的第二导杆22左右移动，从而带动第二吸水棒23左右移动，空调工作时产生的水流到第二吸水棒23上，然后落到集水框401内，如此，能够更好的收集空调工作时产生的水，在第四压缩弹簧24的作用下，能够使第二吸水棒23向右移动时更加顺畅。

当空调工作产生的水落到集水框401内时，水顺着第二楔形块29流入排水管12内，如此，能够使集水框401内的水更好的流入排水管12内。当需要将第二楔形块29取下时，人们向内拉动第二楔形块29，带动插杆28向内移动，使插杆28移出凹槽27内，即可将第二楔形块29取下。

上述实施例是提供给熟悉本领域内的人员来实现或使用本实用新型的，熟悉本领域的人员可在不脱离本实用新型的实用新型思想的情况下，对上述实施例做出种种修改或变化，因而本实用新型的保护范围并不被上述实施例所限，而应该是符合权利要求书提到的创新性特征的最大范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920291083.2

申请日:2019-03-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:66(海南)

授权编号:CN209588341U

授权时间:20191105

主分类号:F24F 13/22

专利分类号:F24F13/22

范畴分类:35C;

申请人:海南红塔卷烟有限责任公司

第一申请人:海南红塔卷烟有限责任公司

申请人地址:571137 海南省海口市海口国家高新技术产业开发区云龙产业园

发明人:黄东平;庄应科;吴用存

第一发明人:黄东平

当前权利人:海南红塔卷烟有限责任公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ec45e45a7a9da35267ddf90b.html