# 逆变型分布式电源接入影响配电网电弧接地过电压的仿真研究

### 论文摘要

随着光伏发电以及并网技术的发展,投入配电网的逆变型分布式电源(inverter interfaced distributed generator,IIDG)数量与日俱增,而间歇性电弧接地作为配电网最常见的故障之一,其产生的过电压将严重影响配电网、电力电子器件绝缘,破坏电力系统正常运行,故有必要准确建模并分析IIDG接入对配电网电弧接地过电压的影响。采用仿真计算的方法,在Matlab/Simulink平台构建10 kV小电流接地配电网仿真模型,基于工频熄弧理论,分别分析IIDG接入容量、数量、接入位置以及故障发生位置对主网电弧接地过电压的影响,并对比了IIDG与同容量负荷对主网弧光接地过电压影响的差异。仿真结果表明,IIDG接入点越靠近出线末端,其下游发生故障时的过电压值越大;而负荷接入点越靠近出线末端,其下游发生故障时的过电压值越小。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 小电流接地系统故障仿真模型与参数

- 1.1 改进的“控制论”电弧动态模型

- 1.2 IIDG控制策略

- 1.3 小电流接地系统仿真模型

- 2 谐振接地系统仿真结果与分析

- 2.1 单个IIDG接入对电弧接地过电压的影响

- 2.1.1 线路末端F1故障

- 2.1.2 线路首端F2故障

- 2.1.3 线路中间F3故障

- 2.2 两个IIDG接入对电弧接地过电压的影响

- 2.3 有功负荷接入对电弧接地过电压的影响

- 3 不接地系统仿真结果与分析

- 4结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 任伟,李淑蓉,薛永端

关键词: 逆变型分布式电源,小电流接地系统,间歇性电弧接地过电压,仿真,配电网

来源: 供用电 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 中国石油大学(华东)信息与控制工程学院

基金: 国家自然科学基金项目(51477184)~~

分类号: TM862

DOI: 10.19421/j.cnki.1006-6357.2019.02.003

页码: 13-19+28

总页数: 8

文件大小: 2131K

下载量: 129

### 相关论文文献

- [1].海量实测过电压数据智能自清洗方法[J]. 高压电器 2019(12)

- [2].考虑过电压风险的配电网光伏接纳能力评估方法[J]. 分布式能源 2019(06)

- [3].试析钢铁厂电气设备运行中的过电压及防护措施[J]. 电工技术 2019(24)

- [4].交直流混合电网10kV直流侧两极短路过电压仿真分析[J]. 电气传动自动化 2019(05)

- [5].线路断路器过压保护在桂东电网过电压事故中的作用[J]. 广西电力 2019(03)

- [6].高压输电线路过电压及保护与控制[J]. 电子测试 2016(11)

- [7].电力系统内部过电压的防护技术要点[J]. 环球市场信息导报 2016(42)

- [8].阻容过电压吸收装置在地铁供电系统的应用分析[J]. 电气化铁道 2020(01)

- [9].基于真空断路器投切并联电容器的过电压分析及防护探究[J]. 中国新技术新产品 2017(12)

- [10].基于小波阈值去噪的过电压信号处理[J]. 电工文摘 2016(02)

- [11].变频器直流过电压故障的原因与对策[J]. 电世界 2012(05)

- [12].关于变频器的过电压故障分析[J]. 企业技术开发 2014(17)

- [13].新型固态断路器设计及过电压抑制方法研究[J]. 安徽理工大学学报(自然科学版) 2013(02)

- [14].高校计算机实验室过电压故障分析[J]. 实验室科学 2013(03)

- [15].工矿企业过电压防护技术的工程应用[J]. 有色设备 2012(03)

- [16].过电压的危害及防范[J]. 电气时代 2011(04)

- [17].风电并网合闸操作过电压研究[J]. 电力科学与工程 2011(11)

- [18].特高压输电线路过电压抑制与保护[J]. 电气工程应用 2010(02)

- [19].电容式电压互感器传递过电压的试验研究[J]. 电力电容器与无功补偿 2008(01)

- [20].35kV真空断路器开断并联电容器组过电压研究[J]. 贵州电力技术 2014(09)

- [21].基于阈值判断和支持向量机的电网实测过电压识别[J]. 高电压技术 2016(10)

- [22].配电网过电压故障分析[J]. 神州 2012(27)

- [23].电力系统对相位时产生过电压的原因及防止对策[J]. 广东科技 2011(16)

- [24].基于电磁型电压互感器传输特性的过电压在线监测方法[J]. 中国电机工程学报 2011(22)

- [25].整流桥式过电压抑制装置的工作机理及应用分析[J]. 电力系统自动化 2009(09)

- [26].变电站二次过电压调试防护技术的探讨[J]. 广东科技 2008(12)

- [27].变频器过电压故障分析[J]. 黑龙江科技信息 2008(30)

- [28].冲击电晕对输电线路过电压的畸变效应影响研究[J]. 电瓷避雷器 2019(06)

- [29].外部过电压情况下氧化锌避雷器的安全状况[J]. 电子技术与软件工程 2020(15)

- [30].大型海上风电场并网过电压问题及抑制措施研究[J]. 分布式能源 2016(03)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ec4f5cd2e04b55863fe3c888.html