# 电力设备故障诊断及状态检修分析詹强

三山区安徽华电芜湖发电有限公司安徽芜湖241000

摘要：随着社会的不断发展，为了满足社会生产、生活不断增高的用电需求，电力行业也在不断进行创新和改革。对于一些问题也在不断寻求新的解决方式。其中常见电力一次设备是重要的电力设备，在其使用过程中，也会发生故障，影响电力设备的正常运行。因此，需要对提高电力设备的可靠性采取有效地措施，尽量避免电力一次设备出现故障，从而保证电网的正常运行。本文主要对关于常见电力一次设备的故障和对策进行研究。

关键词：变压器故障；诊断；状态检修；

引言

随着社会经济的快速发展，人们在日常生活中以及企业生产中对各种电力设备的使用量都在不断增加，这在很大程度上就会增加电力设备和电网的负担。为了有效的保证电力设备经济、安全、稳定的正常运行，加强对电力设备的状态检修以及故障诊断是十分必要的。在经济快速发展的同时，人们的生活水平和质量得到了显著的提高，在日常生活过程中应用的电力设备越来越多，但是对于电力设备来说，在运行的过程中存在着很多不安全因素，严重影响和威胁着人们的生命财产安全。因此，加强对电力设备的状态检修及故障诊断，并及时的采取有效的措施来处理，对提高人们的生活水平和质量具有重要的意义和作用。

1电力设备故障的诊断方法

1.1信息融合处理技术

利用多传感技术获取数据，按照一定的方法对信息进行综合分析就是信息融合处理技术。按照求同存异的思路，分别找出不同因素和相同因素，从而对电力设备的故障诊断进行更加有效的分析。但目前来看，信息融合处理技术还不完善，需要进一步研究。

1.2变压器方面的故障

变压器故障是电力一次设备运行过程中主要的故障问题。一般主要表现在三个方面。①噪音问题。一般情况下，变压器正常运行时，都会存在一定的噪声，但是噪声有规律。一旦出现问题，就会出现异常的声音，很容易辨识出来。噪音出现异常，就需要对变压器进行检查。根据对噪音的分析，一般主要有以下几方面的原因：a.变压器的负荷过大，超出一定的荷载能力，因此，产生噪音。b.变压器在结构上出现问题，如零件松动，构件破损等等，就会产生噪音。c.出现短路情况。因此，在面对变压器出现噪声问题时，要从以上三方面重点找原因，根据实际情况确定做针对性的解决办法。②变压器在绝缘方面的问题。变压器在正常运行时，要进行绝缘处理，保证电力设备安全。但是由于各种外在因素的影响，如：寒冷、潮湿的环境，烈日暴晒等等，都会造成绝缘体的破损，绝缘功能受到影响。因此，变压器在运行中会容易出现安全隐患或者出现漏电等危险情况。③变压器的引线发热问题。在电力一次设备的运行中，变压器的引线问题常见，由于引线数量较多，再加上使用时间过长，在连接上会出现各种问题，甚至会出现断裂，最终使变压器的电压和电流均出现不稳定情况，不利于变压器的安全运行。因此，在对待变压器引线问题时，要进行定期检修，同时做好引线接口位置的连接，保证引线使用的安全性。

1.3套管短路故障及措施

套管短路故障主要是由于变压器漏油、裂缝等情况造成，在外力作用下，套管产生损伤，或对套管没有进行严格的密封，使其绝缘部分受潮，从而引发套管短路故障。不仅如此，套管在操作过程中受到人为破坏，或套管结垢严重，都会导致套管短路故障发生。如套管存在裂纹现象，应及时进行治疗，对于受损严重的情况，可以对套管安装外套，避免人为因素对套管造成破坏。如套管受潮，应对套管采取干燥处理的措施，对于破损较为严重甚至影响其使用功能应及时对套管进行更新。在套管安装中需要对其密封性进行检查，确保检查合格后方可进行安装，在安装过程中还需要确保触点螺丝的紧固性，避免接触不良的情况发生。除此之外还需要对变压器绝缘油位变化情况进行监测。

2电力设备状态检修相关概述

2.1电力设备“状态检修”的含义

“状态检修”是指企业以安全、环境、效益等为基础，通过采用电力设备的状态评价、风险分析、检修决策等维修手段开展检修工作，最后使电力设备能够正常运行和作业。

2.2变压器噪音、引线、绝缘故障的解决措施

在变压器的运行过程中，会出现噪音，影响其正常工作状态。需要根据实际情况进行有效解决。①要在电力设备开始运行之前进行严格检查。检查变压器的各个构成部件是否正常，是否出现任何异常或者破损，特别是各个元件在连接上是否正常，一旦出现问题，要及时进行处理或者更换。②在检查无误后，电力设备开始运行，在实际运行过程中，要随时查看变压器的负荷和温度是否正常，避免其实际负荷过高或者偏低情况的出现，要合理装置继电保护设备和电力控制设备，控制变压器的负荷，使其保持在合理的范围内，避免由于负荷异常出现故障，从而保证变压器的正常运行。通常情况，变压器引线是通过变压器套管内腔引出的，并且与外部电路进行连接，引线的绝缘主要是靠套管支撑的。如果套管上端的帽罩封闭性不严，就会很容易进水，引线主绝缘就会因此受潮，从而被击穿。此外，变压器如果严重缺油，油箱内的引线就会暴露在空气中，很容易造成内部闪络，这两种情况都会使引线处发生故障。针对引线问题，最重要的就是要采用红外测温防方法各个引线之间的接头部位，保证接口位置的正常，保证焊接牢固。其次，要检查接线柱与引线之间的接触是否良好，是否出现松动，摇晃。如果有类似情况发生，要及时进行维修，避免引线出现断裂等故障。最后，在选择引线时，要保证其质量符合电力系统的实际规定，保证其良好运行状态，从而保证整个电力系统的安全运行。针对变压器相关绝缘设备的故障问题，首先要做到全面检查，检查变压器的绝缘材料的含水量，检查绝缘设备是都出现老化现象等等，如果出现上述任何一方面的问题，要及时解决，或者进行绝缘设备的更换，保证绝缘设备正常发挥绝缘作用。一旦发生故障，要对出现的各种绝缘问题进行逐个排查，分析，准确找出原因所在，有针对性的进行处理，不断提高应对故障的效率。

2.3电力变压器的状态维修

电力变压器的状态维修主要是针对传统电气设备在检查中存在的弊端而提出的新的检修理念，变压器维修主要包括故障维修、计划维修与状态维修三种模式。其中，故障维修是在变压器早期维修的一种方式，一般是在故障发生后采用维修的方法；计划维修是先对变压器进行预防性试验，对变压器进行定期检修的方式，尽量消除变压器的故障隐患。但对电力变压器的计划检修很有可能会使变压器故障发生的几率增加，也会因为过度检修对变压器使用寿命产生影响，从而引发重大经济损失。状态维修是基于对变压器的在线监测技术，根据变压器的检修状态、运行历史情况等，以及对监测数据及其趋势进行分析，从而对变压器故障及使用寿命进行预测和诊断，实现对变压器检修工作的优化配置。变压器在线监测可以及时的诊断出变压器在运行过程中所存在的潜在故障，避免突发故障而造成停电故障。随着信息技术与传感技术的发展，变压器的在线监测水平也在不断提高，对于电力变压器的维修工作已经从状态维修过度，对变压器的运行状态进行实时监测，减少变压器故障发生的几率，确保变压器的运行稳定与运行安全。结语有效地开展电力设备的故障诊断及状态检修工作，对我国电力系统的正常运行有着极大的积极意义。为此，相关部门及工作人员需予以关注，早日解决电力设备中的诸多问题，为电力系统的安全、平稳运行提供可靠的保障。

参考文献

[1]喻景力.常见电力一次开关类设备故障分析及对策[J].机电信息，2015（33）：59~62.

[2]张华，王刚.电力一次设备的常见故障与对策探讨[J].通信电技术，2015（01）：78~81.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ec96442209af8badc152157d.html