# 芳纶纳米纤维覆膜非织造材料的制备及性能

### 论文摘要

以对位芳纶纤维为原料,使其分子链在弱碱性环境的二甲基亚砜中发生裂解,从而芳纶纤维细度由10～20μm变为纳米级别,得到均匀透明的芳纶纳米纤维分散液。通过层层自组装的涂膜工艺,将其涂覆于静电驻极非织造材料表面,制成芳纶纳米纤维覆膜的非织造材料。对该材料的力学性能、热稳定性、孔径以及过滤性能进行了测试与分析,并与聚四氟乙烯覆膜材料进行比较。结果表明,芳纶纳米纤维覆膜非织造材料具有良好的力学性能和热稳定性,孔径小且分布集中,初始过滤效率可以达到92.9%,可将其用于高精度的高温过滤材料。

### 论文目录

- 1 试验部分

- 1.1 材料与试剂

- 1.2 芳纶纳米纤维分散液的制备

- 1.3 非织造材料的静电驻极处理

- 1.4 芳纶纳米纤维覆膜非织造材料的制备

- 1.5 测试与表征

- 1.5.1 纤维形貌分析

- 1.5.2 红外光谱分析

- 1.5.3 X射线衍射分析

- 1.5.4 热收缩率测试

- 1.5.5 热重分析

- 1.5.6 厚度测试

- 1.5.7 断裂强力测试

- 1.5.8 孔径分析

- 1.5.9 过滤性能测试

- 2 结果与分析

- 2.1 芳纶纤维在DMSO中的裂解

- 2.2 芳纶纳米纤维覆膜非织造材料的性能

- 2.2.1 红外光谱分析

- 2.2.2 热重分析

- 2.2.3 纤维形貌分析

- 2.2.4 过滤性能分析

- 2.2.5 热稳定性

- 2.2.6 力学性能分析

- 2.3 芳纶纳米纤维覆膜非织造材料与PTFE覆膜非织造材料对比

- 2.3.1 厚度

- 2.3.2 孔径与过滤性能

- 3 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘培杰,左文静,黄晨

关键词: 对位芳纶,纳米纤维,涂覆,高温过滤材料

来源: 东华大学学报(自然科学版) 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 轻工业手工业

单位: 东华大学纺织学院

分类号: TS176

页码: 495-501

总页数: 7

文件大小: 2475K

下载量: 174

### 相关论文文献

- [1].自由液面多射流静电纺非织造材料制备关键技术及产业化获纺织科技进步一等奖[J]. 黑龙江纺织 2019(04)

- [2].南通大学科研成果展示[J]. 棉纺织技术 2020(01)

- [3].聚乙烯/聚酯纤维卷曲对热风非织造材料性能的影响[J]. 毛纺科技 2020(03)

- [4].非织造材料与工程专业“非织造材料后整理”课程教学的思考[J]. 纺织服装教育 2020(01)

- [5].静电纺三维蓬松结构非织造材料的制备及其性能研究[J]. 产业用纺织品 2019(12)

- [6].基于组合技术的先进非织造材料创新方法及其应用[J]. 纺织导报 2020(01)

- [7].不同亲水型热风非织造材料对纸尿裤面层性能影响初探[J]. 产业用纺织品 2020(03)

- [8].非织造材料与工程专业“纺熔非织材料实践”课程的教学思考[J]. 纺织服装教育 2020(03)

- [9].银/还原氧化石墨烯负载聚丙烯熔喷非织造材料的制备及抗菌抗静电性能[J]. 高分子材料科学与工程 2020(05)

- [10].医用非织造材料生产技术及设备[J]. 纺织导报 2020(09)

- [11].医用非织造材料的研究进展[J]. 产业用纺织品 2019(07)

- [12].具有国际视野的创新型非织造材料与工程专业人才培养模式的构建与实践[J]. 纺织服装教育 2019(05)

- [13].高科技、有特色,非织造展大有看头 2017中国国际非织造材料展览会在上海亮相[J]. 纺织服装周刊 2017(23)

- [14].非织造材料发展趋势及其对纤维市场的影响[J]. 国际纺织导报 2017(12)

- [15].常压等离子体对聚乳酸非织造材料的改性处理[J]. 南通大学学报(自然科学版) 2016(04)

- [16].积聚能量 开启新纪元——2017中国国际非织造材料展览会暨高端论坛前瞻[J]. 纺织导报 2017(06)

- [17].聚四氟乙烯针刺非织造材料摩擦起电性能研究[J]. 产业用纺织品 2017(05)

- [18].医疗卫生非织造材料的加工:原料、工艺及装备[J]. 纺织导报 2017(06)

- [19].展望非织造领域的技术进步与创新应用——2017中国国际非织造材料展览会暨高端论坛在沪举办[J]. 纺织导报 2017(07)

- [20].建筑用防水渗透刺非织造材料的制备及性能研究[J]. 四川水泥 2017(08)

- [21].优异的非织造材料[J]. 纺织科学研究 2017(09)

- [22].医用非织造材料亟待大力推广应用[J]. 中国医疗器械信息 2015(11)

- [23].熔喷非织造材料在空气过滤领域的技术发展研究[J]. 盐城工学院学报(自然科学版) 2015(04)

- [24].面向非织造材料与工程专业的“纺织材料学”课程教学[J]. 纺织服装教育 2016(01)

- [25].今后五年全球非织造材料市场发展将呈现五大趋势[J]. 中华纸业 2016(20)

- [26].非织造材料在过滤领域的应用[J]. 合成纤维 2015(03)

- [27].聚丙烯熔喷非织造材料的空气过滤效果研究[J]. 合成纤维工业 2015(04)

- [28].关于非织造材料与工程新专业建设的几点思考[J]. 轻纺工业与技术 2013(06)

- [29].Uster Technologies:非织造材料异纤控制系统[J]. 国际纺织导报 2019(03)

- [30].医用非织造材料的发展与应用[J]. 纺织导报 2017(03)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ec99068f0593b59fbe175eb3.html