# 二三维联合反演技术应用

甘肃省地矿局第一地勘院甘肃天水741020

摘要：结合甘肃省南康地区地质地球物理资料及磁测数据，通过简单的地球物理反演进行异常解释。根据磁异常等值线图及三维曲面图的形态特征，推断该区两处较大磁异常断裂，并结合地质地球物理对其成因作出相应解释，推断异常体的位置关系；根据磁测剖面数据估计了异常体的形态特征、走向以及延伸。

关键词：异常体；断裂；岩浆侵入

引言

运用磁法可以圈定断裂带、破碎带，因为断裂的产生或者改变会改变岩石的磁性，沿断裂会伴有后期及同期的岩浆活动，或者沿断裂两侧具有不同的构造特点，因磁异常特征的不同在划分断裂时也有所不同，整体而言断裂可分为“干断裂”与深大断裂。“干断裂”因断块活动复杂程度的不同，所引起的异常特征有所不同。在破碎范围较大，构造应力比较复杂，且有垂直变位、水平变位以及扭转现象时，会造成雁行排列的岩浆活动通道。在断块活动比较复杂区域，有放射状异常带组，每一线性异常代表一断裂岩浆活动线。在深大断裂中往往可能是一个巨大的金属或者成矿带，如郯城-庐江深大断裂。因此，通过磁法找断裂，确定相应的断裂特征，在找矿中有重要的意义。

1地质概况

1：10000磁法普查区位于西秦岭南带的东段，地层分区属巴彦喀拉－－秦岭区、南秦岭分区、同德－－武都地层小区。大地构造位置位于秦岭印支期近东西向褶皱带与北东向断裂带的复合部位。区域上出露地层有志留系、泥盆系、石炭系、二叠系、三叠系、白垩系及第三系。与成矿关系密切的岩石地层主要有志留系、泥盆系及石炭系，在区域位置上从南向北依次分布。区内岩浆活动强烈，主要为印支期中酸性岩浆岩，中酸性小岩株、岩脉，岩株和岩脉的侵位均与断裂活动有关。区内的岩浆和热液活动与铜、金矿化作用关系非常密切，区内断裂构造在晚古生代地层内异常发育，纵横交错。主要有近东西向、北东向、北西向及近南北向四组，以近东西向断裂为主，规模大，常为不同时代地层或构造单元分界线。

2磁测异常等值线图及异常解释

2.1磁异常等值线图

在地球物理数据资料中，等值线图可以较为准确的反应出异常体的走向、延伸以及在区内的大致分布情况，其应用比较广泛。图1是南康1：10000磁测区内部分磁异常数据的等值线图，此等值线图未经过圆滑处理，等值线僵直，严重受测网中测点坐标位置的影响，在实际资料中影响对异常体的圈定以及解释。

5结论

通过对南康地区磁测数据的整理分析，并结合相应地质地球物理资料得知，测区有两条大断裂存在，其成因可能是由于岩浆侵入，也可能是由于直接断裂；测区异常体埋藏深度南西部分较深，原因一方面与断裂有关，也可能与异常体本身形态有关；精测剖面确定异常体形态大体为板状体。

参考文献：

[1]孙祥.吴清等MATLAB7教程.清华大学出版社

[2]王能超.数值分析.清华大学出版社

[3]管志宁.地磁场与地磁勘探.地质出版社

[4]袁学成.地磁学原理及应用.地质出版

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ecb83ba12a0a98be5781f0ac.html