# 一种智能的太阳能LED路灯灯体论文和设计-潘健铨

### 全文摘要

本实用新型涉及一种智能的太阳能LED路灯灯体，包括由上盖板和下盖板扣合成的具有内腔的灯本体、太阳能板、微波雷达感应头、手动开关，所述上盖板上铺设太阳能板，所述下盖板上设置有包括若干凹槽的凸台，所述微波雷达感应头和手动开关设置于凸台上，还包括设置于灯本体内腔的锂电池、控制电路板及镶嵌在所述凸台凹槽内的LED灯珠板，所述锂电池和太阳能板作为电源供电，还包括设置在灯本体侧面的夹具。其中太阳能板嵌入在路灯灯体上为一体式的，省去了需另外设立支架支撑太阳能板；另外，微波雷达感应头相比一般的感应头，更能灵敏精确的控制LED灯珠板光源开关，使有行人或车辆经过的时候才点亮，达到很好的节能又不影响照明的效果。

### 主设计要求

1.一种智能的太阳能LED路灯灯体，其特征在于：包括由上盖板和下盖板扣合成的具有内腔的灯本体、太阳能板、微波雷达感应头、手动开关，所述上盖板上铺设太阳能板，所述下盖板上设置有包括若干凹槽的凸台，所述微波雷达感应头和手动开关设置于凸台上，还包括设置于灯本体内腔的锂电池、控制电路板及镶嵌在所述凸台凹槽内的LED灯珠板，所述锂电池和太阳能板作为电源供电，所述微波雷达感应头和手动开关作为控制信号端通过控制电路板控制LED光源电路的通断，还包括设置在灯本体侧面的夹具。

### 设计方案

1.一种智能的太阳能LED路灯灯体，其特征在于：包括由上盖板和下盖板扣合成的具有内腔的灯本体、太阳能板、微波雷达感应头、手动开关，所述上盖板上铺设太阳能板，所述下盖板上设置有包括若干凹槽的凸台，所述微波雷达感应头和手动开关设置于凸台上，还包括设置于灯本体内腔的锂电池、控制电路板及镶嵌在所述凸台凹槽内的LED灯珠板，所述锂电池和太阳能板作为电源供电，所述微波雷达感应头和手动开关作为控制信号端通过控制电路板控制LED光源电路的通断，还包括设置在灯本体侧面的夹具。

2.如权利要求1所述的一种智能的太阳能LED路灯灯体，其特征在于：所述微波雷达感应头上扣合有菲涅尔透镜。

3.如权利要求1所述的一种智能的太阳能LED路灯灯体，其特征在于：还包括套设在LED灯珠板上的反射光源的喇叭状反光板。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及照明灯具，尤其涉及一种智能的太阳能LED路灯灯体。

背景技术

目前，能源问题是当今世界的一个急需解决的问题，如何节约使用各种不可再生能源，开发和使用可再生能源，是许多国家关注的研究项目。在现有的公共基础设施中，大多数的路灯依然采用的是通过火力或者水利发电产生的电能，这种能源消耗方式不利于社会的长期发展。目前也有城市开始采用太阳能供能的路灯系统，多采用太阳能板与灯体分离的结构，结构复杂不稳定，而且这些路灯采用的普通的白炽灯灯芯，所产生的电能不够供给日常的公共照明需求，加上多数路灯不具有自动关闭、开启功能，一直处于照明工作状态，整夜运行也极易消耗完储备能源，丧失路灯照明的基本功能。

发明内容

本实用新型的目的在于提供一种智能的太阳能LED路灯灯体，结构简单紧凑，环保利用清洁的太阳能，并智能节能。

本实用新型所采用的技术方案是：一种智能的太阳能LED路灯灯体，包括由上盖板和下盖板扣合成的具有内腔的灯本体、太阳能板、微波雷达感应头、手动开关，所述上盖板上铺设太阳能板，所述下盖板上设置有包括若干凹槽的凸台，所述微波雷达感应头和手动开关设置于凸台上，还包括设置于灯本体内腔的锂电池、控制电路板及镶嵌在所述凸台凹槽内的LED灯珠板，所述锂电池和太阳能板作为电源供电，所述微波雷达感应头和手动开关作为控制信号端通过控制电路板控制LED光源电路的通断，还包括设置在灯本体侧面的夹具。

其中，本实用新型所述微波雷达感应头上扣合有菲涅尔透镜。

其中，本实用新型还包括套设在LED灯珠板上的反射光源的喇叭状反光板。

本实用新型与现有技术相比具有以下优点：本实用新型的一种智能的太阳能LED路灯灯体采用太阳能板将太阳能转化为电能并储存在锂电池中，其中太阳能板嵌入在路灯灯体上为一体式的，省去了需另外设立支架支撑太阳能板，无需考虑分体式的太阳能板需要承受的风压；另外，以微波雷达感应头通过控制电路板控制LED灯珠板光源开关，对于主要用于空旷的路面上的情况，相比一般的感应头，更能灵敏精确的控制LED灯珠板光源开关，使有行人或车辆经过的时候才点亮，达到很好的节能又不影响照明的效果。

附图说明

图1是本实用新型一视角的立体结构示意图。

图2是本实用新型另一视角的立体结构示意图。

图中标号所示为1-上盖板、2-下盖板、3-太阳能板、4-微波雷达感应头、5-手动开关、6-凸台、7-LED灯珠板、8-夹具、9-反光板。

具体实施方式：

为加深本实用新型的理解，下面将结合实施案例和附图对本实用新型作进一步详述。本实用新型可通过如下方式实施：

参见图1和2中所示的一种智能的太阳能LED路灯灯体，包括由上盖板1和下盖板2扣合成的具有内腔的灯本体、太阳能板3、微波雷达感应头4、手动开关5，在所述上盖板1上铺设太阳能板3，与灯本体成为一体，相比分体式的太阳能灯，结构更加简单，而且太阳能板3在灯本体上也能避免风压的影响，更加稳定可靠。

在所述下盖板2上设置有包括若干凹槽的凸台6，所述微波雷达感应头4和手动开关5设置于凸台6上，还包括设置于灯本体内腔的锂电池、控制电路板及镶嵌在所述凸台6凹槽内的LED灯珠板7，所述锂电池和太阳能板3作为电源供电，太阳能板3为锂电池充电和提供电源，锂电池作为备用电源供电，所述微波雷达感应头4和手动开关5作为控制信号端经控制电路板控制LED光源电路的通断，整个路灯灯体结构简洁，电源节能环保。

从光源材料上考虑，LED作为频繁开关的间歇性照明光源，相对白炽灯和各类荧光灯来讲，其开关寿命长、反应速度快、光效高、体积小、易于控制，通过微波雷达感应头4智能感应，无需发出声音(拍掌，跺脚等)扰民，当有人进入微波雷达感应头4的探测范围即开通电路点亮路灯，实现无人时熄灭路灯，有人经过时感应点亮路灯，达到节能的目的，其感应性能相比普通感应器件更加灵敏智能。

还包括设置在灯本体侧面的夹具8，所述夹具8可采用常规的螺栓紧固夹板实现，可以通过灯体上的夹具8套设于支杆类的路灯杆上并紧固，简单方便实用。

其中，本实用新型所述微波雷达感应头4上扣合有菲涅尔透镜，其利用透镜的特殊光学原理，在微波雷达感应头4下方产生一个交替变化的“盲区”和“高灵敏区”，以提高它的探测接收灵敏度。当有人路过时，人体发出的红外线就不断地交替从“盲区”进入“高灵敏区”，这样就使接收到的红外信号以忽强忽弱的脉冲形式输入，从而强其能量幅度，同时将光线从相对较大的区域面积转换成相对小的微波雷达感应头4的面积上，提高探测范围。

其中，本实用新型还包括套设在LED灯珠板7上的反射光源的喇叭状反光板9，达到聚焦光源，提高路灯覆盖范围的照明亮度的作用。

最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822267299.3

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209165262U

授权时间:20190726

主分类号:F21S 9/03

专利分类号:F21S9/03;F21V23/00;F21V23/04;F21Y115/10;F21W131/103

范畴分类:35A;

申请人:中山市当下照明有限公司

第一申请人:中山市当下照明有限公司

申请人地址:528400 广东省中山市古镇曹二东岸北路393号2栋首层之2

发明人:潘健铨

第一发明人:潘健铨

当前权利人:中山市当下照明有限公司

代理人:宁凯

代理机构:44346

代理机构编号:中山市高端专利代理事务所(特殊普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ed1b03fa978951f0fc8095b8.html