# 定位隔离装置及振捣器论文和设计-郑云

### 全文摘要

本申请涉及工程器械技术领域，尤其涉及一种定位隔离装置及振捣器，所述振捣器包括相互连接的软管和振捣头，所述定位隔离装置包括用于连接于所述软管的连接件和安装于所述连接件的隔离件，所述隔离件内形成有用于容纳所述振捣头的容纳空间，在所述隔离件上形成有供所述容纳空间与外界连通的连通口。本申请能够避免伸入混凝土中的振捣头易触碰到从预制混凝土中伸出的钢筋的技术问题。

### 主设计要求

1.定位隔离装置，其特征在于，应用于振捣器，所述振捣器包括相互连接的软管(200)和振捣头(300)，所述定位隔离装置(100)包括用于连接于所述软管(200)的连接件(110)和安装于所述连接件(110)的隔离件(120)，所述隔离件(120)内形成有用于容纳所述振捣头(300)的容纳空间(123)，在所述隔离件(120)上形成有供所述容纳空间(123)与外界连通的连通口(124)。

### 设计方案

1.定位隔离装置，其特征在于，应用于振捣器，所述振捣器包括相互连接的软管(200)和振捣头(300)，所述定位隔离装置(100)包括用于连接于所述软管(200)的连接件(110)和安装于所述连接件(110)的隔离件(120)，所述隔离件(120)内形成有用于容纳所述振捣头(300)的容纳空间(123)，在所述隔离件(120)上形成有供所述容纳空间(123)与外界连通的连通口(124)。

2.根据权利要求1所述的定位隔离装置(100)，其特征在于，所述连接件(110)为供所述软管(200)插入的管件。

3.根据权利要求1所述的定位隔离装置(100)，其特征在于，所述连接件(110)用于与所述软管(200)可拆卸地连接。

4.根据权利要求3所述的定位隔离装置(100)，其特征在于，所述连接件(110)具有供所述软管(200)插入的环形连接部(112)，在所述环形连接部(112)具有在所述环形连接部(112)的轴向上延伸的开口(112a)，在所述开口(112a)处设置有两个用于相互连接以使所述开口(112a)的尺寸减小的连接端(111)。

5.根据权利要求4所述的定位隔离装置(100)，其特征在于，所述开口(112a)具有在所述环形连接部(112)的周向上布置的至少两个。

6.根据权利要求1-5中任意一项所述的定位隔离装置(100)，其特征在于，所述隔离件(120)为网状结构。

7.根据权利要求1-5中任意一项所述的定位隔离装置(100)，其特征在于，所述隔离件(120)包括向远离所述连接件(110)的方向延伸的第一隔离部(121)，以使所述第一隔离部(121)能够沿所述振捣头(300)的轴向设置。

8.根据权利要求7所述的定位隔离装置(100)，其特征在于，所述隔离件(120)还包括第二隔离部(122)，所述第二隔离部(122)为供所述振捣头(300)穿过的环形结构。

9.根据权利要求8所述的定位隔离装置(100)，其特征在于，所述第二隔离部(122)有至少两个，各所述第二隔离部(122)在所述第一隔离部(121)的延伸方向上分布。

10.振捣器，其特征在于，包括相互连接的软管(200)和振捣头(300)，以及如权利要求1-9中任意一项所述的定位隔离装置(100)，所述连接件(110)连接于所述软管(200)，所述振捣头(300)设置在所述容纳空间(123)内，在所述振捣头(300)与所述隔离件(120)之间留有间隙。

### 设计说明书

技术领域

本申请涉及工程器械技术领域，尤其涉及一种定位隔离装置。

背景技术

当前房屋建造过程中，混凝土浇筑后，人工手动握住插入式振捣器的软管，将振捣头插入到混凝土中去，将混凝土振捣密实，完成振捣后，再手动将振捣器取出。但由于软管较软，难以对振捣头的位置进行固定，振捣头在插入混凝土中后，容易触碰到从预制混凝土中伸出的钢筋，进而使该钢筋振捣，容易导致预制混凝土开裂。

实用新型内容

本申请提供了一种定位隔离装置及振捣器，以避免伸入混凝土中的振捣头易触碰到从预制混凝土中伸出的钢筋的技术问题。

为了实现上述目的，本申请采用以下技术方案：

本申请的一个方面提供一种定位隔离装置，应用于振捣器，所述振捣器包括相互连接的软管和振捣头，所述定位隔离装置包括用于连接于所述软管的连接件和安装于所述连接件的隔离件，所述隔离件内形成有用于容纳所述振捣头的容纳空间，在所述隔离件上形成有供所述容纳空间与外界连通的连通口。

优选地，所述连接件为供所述软管插入的管件。

该技术方案的有益效果为：连接件在与振捣头连接时，可将软管插入连接件中，然后再将软管与连接件之间连接，这样通过使连接件为管件为操作者提供便于把持的结构，进而方便操作者对振捣头插入方向的控制。

优选地，所述连接件用于与所述软管可拆卸地连接。

该技术方案的有益效果为：由于在一些环境下使用振捣器时，无需采用本申请实施例所提供的定位隔离装置，为减轻振捣器整体的重量，可将定位隔离装置拆卸下来，或者，当定位隔离装置损坏需要更换时，也方便定位隔离装置再振捣器上的拆装。

优选地，所述连接件具有供所述软管插入的环形连接部，在所述环形连接部具有在所述环形连接部的轴向上延伸的开口，在所述开口处设置有两个用于相互连接以使所述开口的尺寸减小的连接端。

该技术方案的有益效果为：连接件与软管连接时，将软管插入该环形连接部，然后将两个连接端连接，并使开口尺寸减小，达到环形连接部夹持住软管的效果，实现软管与环形连接部的固定连接；上述两个连接端可通过螺栓实现连接。当连接件为管件时，该环形连接部可由上述管件的端部形成，并可优选地使管件的两个端部均形成环形连接部，开口优选的为从该端部的端面开始沿管件的轴向延伸。

优选地，所述开口具有在所述环形连接部的周向上布置的至少两个。

该技术方案的有益效果为：这使得在该环形连接部上具有至少两个位置能够实现对夹持软管的力度的控制，方便根据需要调整夹持软管的松紧程度。

优选地，所述隔离件为网状结构。

该技术方案的有益效果为：这使得混凝土不只能够通过连通口与振捣头接触，而且可以通过网状结构上的其他网孔与振捣头接触，进而提高对混凝土的振捣效率。

优选地，所述隔离件包括向远离所述连接件的方向延伸的第一隔离部，以使所述第一隔离部能够沿所述振捣头的轴向设置。

该技术方案的有益效果为：这使得隔离件能够在振捣头的轴向上形成一定格挡，进而尽可能避免预制混凝土中的钢筋与该振捣头可能产生的接触。该第一隔离部优选为杆件，且第一隔离部优选为多个，多个第一隔离部在振捣头的周向上环绕振捣头分布。

优选地，所述隔离件还包括第二隔离部，所述第二隔离部为供所述振捣头穿过的环形结构。

该技术方案的有益效果为：通过该第二隔离部在振捣头的周向上形成一定格挡，进而尽可能避免预制混凝土中的钢筋与该振捣头可能产生的接触。该环形结构的轴向优选地平行于第一隔离部。

优选地，所述第二隔离部有至少两个，各所述第二隔离部在所述第一隔离部的延伸方向上分布。

该技术方案的有益效果为：这使得通过第二隔离部在振捣头周向形成的格挡能够在振捣头的轴向上分布，进而提高隔离件的格挡效果。

本申请的另一个方面提供一种振捣器，包括相互连接的软管和振捣头，以及上述本申请实施例所提供的定位隔离装置，所述连接件连接于所述软管，所述振捣头设置在所述容纳空间内，在所述振捣头与所述隔离件之间留有间隙。

本申请提供的技术方案可以达到以下有益效果：

本申请实施例所提供的定位隔离装置及振捣器，采用了连接件方便操作者把持以控制隔离件和振捣头的插入方向，采用了隔离件使振捣头与钢筋分离，进而能够避免振捣头可能出现的与预制混凝土内钢筋接触的情况，进而避免由此导致的预制混凝土开裂的问题。

本申请的附加技术特征及其优点将在下面的描述内容中阐述地更加明显，或通过本申请的具体实践可以了解到。

附图说明

为了更清楚地说明本申请具体实施方式的技术方案，下面将对具体实施方式描述中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见地，下面描述中的附图是本申请的一些实施方式，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本申请实施例提供的振捣器的一种实施方式的部分结构示意图；

图2为本申请实施例提供的定位隔离装置的一种实施方式的结构示意图。

附图标记：

100-定位隔离装置；

110-连接件；

111-连接端；

112-环形连接部；

112a-开口；

120-隔离件；

121-第一隔离部；

122-第二隔离部；

123-容纳空间；

124-连通口；

200-软管；

300-振捣头；

400-螺栓。

具体实施方式

下面将结合附图对本申请的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本申请一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本申请保护的范围。

在本申请的描述中，需要说明的是，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本申请和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本申请的限制。此外，术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

在本申请的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。

如图1-2所示，本申请的一个方面提供一种定位隔离装置，应用于振捣器，振捣器包括相互连接的软管200和振捣头300，定位隔离装置100包括用于连接于软管200的连接件110和安装于连接件110 的隔离件120，隔离件120内形成有用于容纳振捣头300的容纳空间123，在隔离件120上形成有供容纳空间123与外界连通的连通口 124。

使用时，可将连接件110固定于软管200，并使振捣头300位于容纳空间123中，将振捣头300插入混凝土中时，操作人员抓住连接件110将隔离件120插入混凝土中，进而振捣头300随该隔离件120 一同插入混凝土中，由于在隔离件120上设有连通口124，则使振捣头300能够与混凝土接触并将混凝土振捣密实。上述连通口124优选地形成于与振捣头300的端部对应的位置。

本申请实施例所提供的定位隔离装置100，采用了连接件110方便操作者把持以控制隔离件120和振捣头300的插入方向，采用了隔离件120使振捣头300与钢筋分离，进而能够避免振捣头300可能出现的与预制混凝土内钢筋接触的情况，进而避免由此导致的预制混凝土开裂的问题。

优选地，连接件110为供软管200插入的管件。连接件110在与振捣头300连接时，可将软管200插入连接件110中，然后再将软管 200与连接件110之间连接，这样通过使连接件110为管件为操作者提供便于把持的结构，进而方便操作者对振捣头300插入方向的控制。

优选地，连接件110用于与软管200可拆卸地连接。由于在一些环境下使用振捣器时，无需采用本申请实施例所提供的定位隔离装置100，为减轻振捣器整体的重量，可将定位隔离装置100拆卸下来，或者，当定位隔离装置100损坏需要更换时，也方便定位隔离装置100再振捣器上的拆装。

优选地，连接件110具有供软管200插入的环形连接部112，在环形连接部112具有在环形连接部112的轴向上延伸的开口112a，在开口112a处设置有两个用于相互连接以使开口112a的尺寸减小的连接端111。连接件110与软管200连接时，将软管200插入该环形连接部112，然后将两个连接端111连接，并使开口112a尺寸减小，达到环形连接部112夹持住软管200的效果，实现软管200与环形连接部112的固定连接；上述两个连接端111可通过螺栓400实现连接。当连接件110为管件时，该环形连接部112可由上述管件的端部形成，并可优选地使管件的两个端部均形成环形连接部112，开口112a优选的为从该端部的端面开始沿管件的轴向延伸。

优选地，开口112a具有在环形连接部112的周向上布置的至少两个。这使得在该环形连接部112上具有至少两个位置能够实现对夹持软管200的力度的控制，方便根据需要调整夹持软管200的松紧程度。

优选地，隔离件120为网状结构。这使得混凝土不只能够通过连通口124与振捣头300接触，而且可以通过网状结构上的其他网孔与振捣头300接触，进而提高对混凝土的振捣效率。

优选地，隔离件120包括向远离连接件110的方向延伸的第一隔离部121，以使第一隔离部121能够沿振捣头300的轴向设置。这使得隔离件120能够在振捣头300的轴向上形成一定格挡，进而尽可能避免预制混凝土中的钢筋与该振捣头300可能产生的接触。该第一隔离部121优选为杆件，且第一隔离部121优选为多个，多个第一隔离部121120在振捣头300的周向上环绕振捣头300分布。

优选地，隔离件120还包括第二隔离部122，第二隔离部122为供振捣头300穿过的环形结构。通过该第二隔离部122在振捣头300 的周向上形成一定格挡，进而尽可能避免预制混凝土中的钢筋与该振捣头300可能产生的接触。该环形结构的轴向优选地平行于第一隔离部121。

优选地，第二隔离部122有至少两个，各第二隔离部122在第一隔离部121的延伸方向上分布。这使得通过第二隔离部122在振捣头 300周向形成的格挡能够在振捣头300的轴向上分布，进而提高隔离件120的格挡效果。

本申请的另一个方面提供一种振捣器，包括相互连接的软管200 和振捣头300，以及上述本申请实施例所提供的定位隔离装置100，连接件110连接于软管200，振捣头300设置在容纳空间123内，在振捣头300与隔离件120之间留有间隙。

本申请实施例所提供的振捣器，通过使用本申请实施例所提供的定位隔离装置100，采用了连接件110方便操作者把持以控制隔离件120和振捣头300的插入方向，采用了隔离件120使振捣头300与钢筋分离，进而能够避免振捣头300可能出现的与预制混凝土内钢筋接触的情况，进而避免由此导致的预制混凝土开裂的问题。

最后应说明的是：以上各实施例仅用以说明本申请的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述各实施例对本申请进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的范围。

此外，本领域的技术人员能够理解，尽管上述的一些实施例包括其它实施例中所包括的某些特征而不是其它特征，但是不同实施例的特征的组合意味着处于本申请的范围之内并且形成不同的实施例。例如，在上面的权利要求书中，所要求保护的实施例的任意之一都可以以任意的组合方式来使用。另外，公开于该背景技术部分的信息仅仅旨在加深对本申请的总体背景技术的理解，而不应当被视为承认或以任何形式暗示该信息构成已为本领域技术人员所公知的现有技术。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920003570.4

申请日:2019-01-02

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:43(湖南)

授权编号:CN209443796U

授权时间:20190927

主分类号:E04G 21/08

专利分类号:E04G21/08

范畴分类:36E;

申请人:湖南三一快而居住宅工业有限公司

第一申请人:湖南三一快而居住宅工业有限公司

申请人地址:410000 湖南省长沙市长沙经济技术开发区榔梨街道黄兴大道南段129号

发明人:郑云

第一发明人:郑云

当前权利人:湖南三一快而居住宅工业有限公司

代理人:赵志远

代理机构:11371

代理机构编号:北京超凡志成知识产权代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ed4b1e8ef7e5257847930653.html