# 密封面型式可更换的阀体法兰论文和设计-罗先念

### 全文摘要

本实用新型涉及一种密封面型式可更换的阀体法兰，其特征在于：包括与阀体(1)配对的法兰本体(2)和密封块(3)，所述法兰本体密封面上设有用于卡装密封块(3)的凹槽，所述密封块中间开有与法兰本体内径相匹配的圆形通孔，在密封块(3)上背离凹槽的一端设有用于与管道法兰密封面相配合的密封面。该法兰结构可灵活更换不同的密封面型式，满足施工现场的安装要求，同时阀体和配对使用的法兰的通用设计可降低用户成本，提高其利用率。

### 主设计要求

1.一种密封面型式可更换的阀体法兰，其特征在于：包括与阀体(1)配对的法兰本体(2)和密封块(3)，所述法兰本体密封面上设有用于卡装密封块(3)的凹槽，所述密封块中间开有与法兰本体内径相匹配的圆形通孔，在密封块(3)上背离凹槽的一端设有用于与管道法兰密封面相配合的密封面。

### 设计方案

1.一种密封面型式可更换的阀体法兰，其特征在于：包括与阀体(1)配对的法兰本体(2)和密封块(3)，所述法兰本体密封面上设有用于卡装密封块(3)的凹槽，所述密封块中间开有与法兰本体内径相匹配的圆形通孔，在密封块(3)上背离凹槽的一端设有用于与管道法兰密封面相配合的密封面。

2.如权利要求1所述的密封面型式可更换的阀体法兰，其特征在于：所述凹槽上设有一个环形密封槽，密封槽内安装缠绕垫片(4)用于密封块(3)与法兰本体(2)之间的径向密封。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种阀门阀体和配对使用的法兰密封结构，特别是用于可灵活更换密封面结构型式的阀体法兰。

背景技术

现阶段，根据各类标准和用户要求，阀体法兰要加工指定的密封面型式到现场与用户的管道法兰进行配对安装，在实际生产中，一个阀体只能加工一种密封面型式的法兰，也只能用于一种密封面型式的连接安装，使阀体和配对使用的法兰的通用性大大降低，通常都是有订单才生产，很难完成预期批量的生产，使阀门生产厂家和用户都会增加成本。

实用新型内容

本实用新型目的在于提供一种密封面型式可更换的阀体法兰，可以解决快速更换不同密封面型式；同时，阀体和密封块的分体加工，提高了阀体和配对法兰的通用性和利用率，更使阀体和配对法兰的预期批量生产成为可能。

本实用新型通过以下技术手段实现的：

一种密封面型式可更换的阀体法兰，包括与阀体配对的法兰本体和密封块，在法兰本体上设有用于卡装不同密封块的凹槽，密封块中间开有与法兰本体内径相匹配的圆形通孔，在密封块上背离凹槽的一端设有用于与管道法兰密封面相配合的密封面。

为了满足密封块与法兰本体之间的径向的进一步密封，凹槽内配套设计一安装缠绕垫的密封槽，密封槽内安装缠绕垫片用于密封块与法兰本体之间的径向密封。

上述该凹槽和密封槽可以为通用设计，这样可满足不同密封块的互换安装。

本实用新型所取得的有益效果为：可以解决快速更换不同密封面型式；同时，阀体和密封块的分体加工，提高了阀体和配对法兰的通用性和利用率，更使阀体和配对法兰的预期批量生产成为可能。

附图说明

图1为本实用新型的密封面型式可更换的阀体法兰的结构示意图。

图2为图1中法兰本体卡装带有不同密封面结构的密封块示意图。

图中：1.阀体，2.法兰本体，3.密封块，4.缠绕垫片。

具体实施方式

现在结合附图对本实用新型作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图，仅以示意方式说明本实用新型的基本结构，因此其仅显示与本实用新型有关的构成。

见图1，一种密封面型式可更换的阀体法兰，包括与阀体1配对的法兰本体2和密封块3，法兰本体2与密封块3同轴设置。具体的，在法兰本体2上与法兰本体2同轴设有圆形凹槽，密封块3中间开设有与法兰本体2内径相匹配的圆形通孔，密封块3的一端通过圆形凹槽卡装在法兰本体2上，其背离凹槽的一端设有用于与管道法兰密封面相配合的密封面。

凹槽上设有一个环形密封槽，密封槽内安装缠绕垫片4用于密封块3与法兰本体2之间的径向密封。

上述该凹槽和密封槽均为通用设计，这样可满足不同密封块的互换安装。

本实施例中密封块3的密封面为通用设计，且为RF面。

见图2，除了RF面，本实用新型密封块3的密封面还可以是FM面(见图2a)、G面(见图2b)、T面(见图2c)和RJ面(见图2d)等与管道法兰密封面相配合的密封面。

以上述依据本实用新型的理想实施例为启示，通过上述的说明内容，相关工作人员完全可以在不偏离本项实用新型技术思想的范围内，进行多样的变更以及修改。本项实用新型的技术性范围并不局限于说明书上的内容，必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822266581.X

申请日:2018-12-30

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:64(宁夏)

授权编号:CN209245402U

授权时间:20190813

主分类号:F16K 27/02

专利分类号:F16K27/02

范畴分类:27F;

申请人:吴忠仪表有限责任公司;吴忠仪表工程技术服务有限公司

第一申请人:吴忠仪表有限责任公司

申请人地址:751100 宁夏回族自治区吴忠市同心县扶贫产业园

发明人:罗先念;李虎生;石月娟;马佳庆;刘艳玲

第一发明人:罗先念

当前权利人:吴忠仪表有限责任公司;吴忠仪表工程技术服务有限公司

代理人:郑云;王美华

代理机构:32258

代理机构编号:常州市英诺创信专利代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ed6e7378683d40011a4b459a.html