# 森林防火装置论文和设计-曹勇

### 全文摘要

森林防火装置属于森林防火技术领域。预埋底座的上端面平行设置有两个滑槽，两个滑槽一端封闭，另一端与预埋底座相对的侧壁相通，每个滑槽内均滑动连接有滑块，每个滑槽的封闭端均设置有盲孔，每个盲孔与对应的丝杠的一端均转动连接，每个丝杠的另一端均与对应的滑块螺纹连接，预埋底座的上端面固定有固定夹块，每个滑块的上端面均固定有滑动夹块，两个固定夹块及两个滑动夹块的上端面均与对应的加强伸缩柱的下端铰接，两个固定夹块与两个滑动夹块之间设置有防火隔离机构，每个加强伸缩柱的上端均与防火隔离机构的上端固定连接；本实用新型结构简单，安装方便，能在森林发生火灾时，有效降低火势的蔓延速度，为扑救工作降低了难度。

### 主设计要求

1.一种森林防火装置，其特征在于：包括预埋底座（1）、防火隔离机构（2）、两个丝杠（3）、两个滑块（7）、两个固定夹块（4）、两个滑动夹块（5）及四个加强伸缩柱（6）；所述的预埋底座（1）的上端面平行设置有两个滑槽（1-1），所述的两个滑槽（1-1）一端封闭，另一端与预埋底座（1）相对的侧壁相通，每个所述的滑槽（1-1）内均滑动连接有滑块（7），每个所述的滑槽（1-1）的封闭端均设置有盲孔，每个所述的盲孔与对应的丝杠（3）的一端均转动连接，每个所述的丝杠（3）的另一端均与对应的滑块（7）螺纹连接，预埋底座（1）的上端面对应滑槽（1-1）的封闭端位置均固定有固定夹块（4），每个所述的滑块（7）的上端面均固定有滑动夹块（5），两个所述的固定夹块（4）及两个所述的滑动夹块（5）的上端面均与对应的加强伸缩柱（6）的下端铰接，两个所述的固定夹块（4）与两个所述的滑动夹块（5）之间设置有防火隔离机构（2），所述的防火隔离机构（2）通过两个固定夹块（4）及两个滑动夹块（5）夹紧固定，每个所述的加强伸缩柱（6）的上端均与防火隔离机构（2）的上端固定连接。

### 设计方案

1.一种森林防火装置，其特征在于：包括预埋底座（1）、防火隔离机构（2）、两个丝杠（3）、两个滑块（7）、两个固定夹块（4）、两个滑动夹块（5）及四个加强伸缩柱（6）；

所述的预埋底座（1）的上端面平行设置有两个滑槽（1-1），所述的两个滑槽（1-1）一端封闭，另一端与预埋底座（1）相对的侧壁相通，每个所述的滑槽（1-1）内均滑动连接有滑块（7），每个所述的滑槽（1-1）的封闭端均设置有盲孔，每个所述的盲孔与对应的丝杠（3）的一端均转动连接，每个所述的丝杠（3）的另一端均与对应的滑块（7）螺纹连接，预埋底座（1）的上端面对应滑槽（1-1）的封闭端位置均固定有固定夹块（4），每个所述的滑块（7）的上端面均固定有滑动夹块（5），两个所述的固定夹块（4）及两个所述的滑动夹块（5）的上端面均与对应的加强伸缩柱（6）的下端铰接，两个所述的固定夹块（4）与两个所述的滑动夹块（5）之间设置有防火隔离机构（2），所述的防火隔离机构（2）通过两个固定夹块（4）及两个滑动夹块（5）夹紧固定，每个所述的加强伸缩柱（6）的上端均与防火隔离机构（2）的上端固定连接。

2.根据权利要求1所述的森林防火装置，其特征在于：所述的防火隔离机构（2）包括防火立板（2-2）、防火顶板（2-3）、尼龙绑带（2-6）、多个压缩弹簧（2-4）及多个U口大小不同的U形防火隔离板（2-1）；

所述的多个U口大小不同的U形防火隔离板（2-1）按U口大小由下至上依次插接设置，每相邻的两个U形防火隔离板（2-1）之间均通过多个压缩弹簧（2-4）固定连接，所述的竖直设置的防火立板（2-2）下端与位于最上方的U形防火隔离板（2-1）的U口插接，且二者之间也通过多个压缩弹簧（2-4）固定连接，所述的防火立板（2-2）的上端与防火顶板（2-3）的下端面固定连接，所述的防火顶板（2-3）与四个所述的加强伸缩柱（6）的上端固定连接，所述的多个U口大小不同的U形防火隔离板（2-1）的侧壁上均设置有走线通孔（2-5）；

下压所述的防火顶板（2-3），使所有的压缩弹簧（2-4）被压缩，将尼龙绑带（2-6）依次穿入所有的走线通孔（2-5）内，所述的尼龙绑带（2-6）上固定有两个环箍（2-7），所述的两个环箍（2-7）设置在最下方的U形防火隔离板（2-1）的两个侧壁的外侧。

3.根据权利要求2所述的森林防火装置，其特征在于：每个所述的加强伸缩柱（6）均由多个不同管内径的套管由外至内管内径依次递减相套设置构成，每个位于最里侧的套管的上端均固定有折角连接板（6-1），每个所述的折角连接板（6-1）均与所述的防火顶板（2-3）固定连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种防火装置,尤其是森林防火装置，属于森林防火技术领域。

背景技术

森林火灾是森林三大自然灾害之首，是一种突发性强、破坏性大、处置救助较为困难的自然灾害；森林火灾不仅能烧毁成片的森林，伤害林内的动物，还能降低森林的繁殖能力，引起土壤的贫瘠和破坏森林的涵养水源，甚至打破生态环境的平衡。

森林防火是我国防灾减灾工作的重要组成部分，是国家公共应急体系建设的重要内容。我国是一个少林的国家，全国森林覆盖率仅20.36％，同时又是一个森林火灾多发的国家，年均发生森林火灾1.6万次。森林火灾危害大，预警难度高，前期火点不易被发现，当森林火灾发生并快速蔓延时，扑救会非常困难，因此，通过有效的措施降低火势的蔓延速度具有重要意义。

发明内容

本实用新型的目的在于提供一种森林防火装置，它结构简单，安装方便，能在森林发生火灾时，有效降低火势的蔓延速度，为扑救工作降低了难度。

实现上述目的，本实用新型采取下述技术方案：森林防火装置，包括预埋底座、防火隔离机构、两个丝杠、两个滑块、两个固定夹块、两个滑动夹块及四个加强伸缩柱；

所述的预埋底座的上端面平行设置有两个滑槽，所述的两个滑槽一端封闭，另一端与预埋底座相对的侧壁相通，每个所述的滑槽内均滑动连接有滑块，每个所述的滑槽的封闭端均设置有盲孔，每个所述的盲孔与对应的丝杠的一端均转动连接，每个所述的丝杠的另一端均与对应的滑块螺纹连接，预埋底座的上端面对应滑槽的封闭端位置均固定有固定夹块，每个所述的滑块的上端面均固定有滑动夹块，两个所述的固定夹块及两个所述的滑动夹块的上端面均与对应的加强伸缩柱的下端铰接，两个所述的固定夹块与两个所述的滑动夹块之间设置有防火隔离机构，所述的防火隔离机构通过两个固定夹块及两个滑动夹块夹紧固定，每个所述的加强伸缩柱的上端均与防火隔离机构的上端固定连接。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1、本实用新型设有四个加强伸缩柱，保证U形防火隔离板处于直立状态，使整体结构更加稳定，避免风力过大吹倒U形防火隔离板，有效阻挡森林林木燃烧后的火源，有效提高了整个装置的防火效果。

2、本实用新型设有防火隔离机构，优选采用由泡沫混凝土制成的防火板，属于A1级防火，泡沫混凝土制成的防火板具有高耐火性、高隔热、耐水性好、强度高不易碎裂、质轻、节能安全无毒无害且寿命长。

附图说明

图1是本实用新型的森林防火装置的整体结构轴测图；

图2是图1所示的四个加强伸缩柱及预埋底座的结构示意图；

图3是图1所示的森林防火装置在使用状态下的整体结构轴测图。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅是实用新型的一部分实施例，而不是全部的实施例，基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

具体实施方式一：如图1~图3所示，本实用新型披露了森林防火装置，包括预埋底座1、防火隔离机构2、两个丝杠3、两个滑块7、两个固定夹块4、两个滑动夹块5及四个加强伸缩柱6；

所述的预埋底座1的上端面平行设置有两个滑槽1-1，所述的两个滑槽1-1一端封闭，另一端与预埋底座1相对的侧壁相通，每个所述的滑槽1-1内均滑动连接有滑块7，每个所述的滑槽1-1的封闭端均设置有盲孔，每个所述的盲孔与对应的丝杠3的一端均通过轴承转动连接，每个所述的滑块7中部沿滑动方向设置有螺纹通孔，每个所述的丝杠3的另一端均与对应的滑块7上的螺纹通孔螺纹连接，预埋底座1的上端面对应滑槽1-1的封闭端位置均固定有固定夹块4，每个所述的滑块7的上端面均固定有滑动夹块5，两个所述的固定夹块4及两个所述的滑动夹块5的上端面均与对应的加强伸缩柱6的下端铰接，两个所述的固定夹块4及两个所述的滑动夹块5的上端面均固定有连接耳一，每个所述的加强伸缩柱6的下端均固定有连接耳二，每个所述的加强伸缩柱6上的连接耳二均与对应的连接耳一之间通过轴杆铰接，两个所述的固定夹块4与两个所述的滑动夹块5之间设置有防火隔离机构2，所述的防火隔离机构2通过两个固定夹块4及两个滑动夹块5夹紧固定，所述的防火隔离机构2通过旋转两个所述的丝杠3来移动两个滑动夹块5，使两个滑动夹块5与两个固定夹块4将位于其中的防火隔离机构2夹紧固定，每个所述的加强伸缩柱6的上端均与防火隔离机构2的上端固定连接。

具体实施方式二：如图1、图3所示，本实施方式是对具体实施方式一作出的进一步说明，所述的防火隔离机构2包括防火立板2-2、防火顶板2-3、尼龙绑带2-6、多个压缩弹簧2-4及多个U口大小不同的U形防火隔离板2-1；

防火立板2-2、防火顶板2-3及多个U口大小不同的U形防火隔离板2-1均优选由泡沫混凝土制成的防火板，所述的泡沫混凝土防火板为现有技术，其燃烧性能为A1级，所述的多个U口大小不同的U形防火隔离板2-1按U口大小由下至上依次插接设置，每相邻的两个U形防火隔离板2-1之间均通过多个压缩弹簧2-4固定连接，所述的竖直设置的防火立板2-2下端与位于最上方的U形防火隔离板2-1的U口插接，且二者之间也通过多个压缩弹簧2-4固定连接，所述的防火立板2-2的上端与防火顶板2-3的下端面固定连接，所述的防火顶板2-3与四个所述的加强伸缩柱6的上端固定连接，所述的多个U口大小不同的U形防火隔离板2-1的侧壁上均设置有走线通孔2-5，

下压所述的防火顶板2-3，使所有的压缩弹簧2-4被压缩，将尼龙绑带2-6依次穿入所有的走线通孔2-5内，所述的尼龙绑带2-6上固定有两个环箍2-7，所述的两个环箍2-7设置在最下方的U形防火隔离板2-1的两个侧壁的外侧；

所述的环箍2-7用于固定尼龙绑带2-6，所述的尼龙绑带2-6的两端端头均与森林林木相连接，在森林林木燃起时，所述的尼龙绑带2-6燃烧，直至解除压缩弹簧2-4的压力，压缩弹簧2-4恢复回弹力（所述的压缩弹簧2-4为现有技术，可以实现回弹效果），使得防火立板2-2及多个U口大小不同的U形防火隔离板2-1被升起；森林林木的燃点为250-300℃，尼龙绑带2-6由尼龙66材料注塑制成，防火等级为94V-2，且熔点为220℃，当森林林木燃烧时，其燃烧温度完全可以点燃尼龙绑带2-6；所述的尼龙绑带2-6使用方便，具有良好的绝缘性、耐酸性、耐腐蚀性、不易老化、耐磨损且承受力强。

具体实施方式三：如图2、图3所示，本实施方式是对具体实施方式二作出的进一步说明，每个所述的加强伸缩柱6均由多个不同管内径的套管由外至内管内径依次递减相套设置构成，四个所述的加强伸缩柱6安装在防火隔离机构2的两侧，保证U形防火隔离板2-1处于直立状态，避免风力过大吹倒U形防火隔离板2-1，有效阻挡森林林木燃烧后的火源，每个位于最里侧的套管的上端均固定有折角连接板6-1，每个所述的折角连接板6-1均与所述的防火顶板2-3固定连接，每个所述的连接耳二与对应的位于最外侧的套管的下端固定连接。

在使用本实用新型时，将预埋底座1固定安装至防火隔离区域，防火隔离机构2竖直放置在预埋底座1上，分别旋转两个丝杠3至两个滑动夹块5与两个固定夹块4夹紧防火隔离机构2；

下压防火顶板2-3，使防火立板2-2及多个U口大小不同的U形防火隔离板2-1下移，压缩所有压缩弹簧2-4，将尼龙绑带2-6依次穿入多个走线通孔2-5，并用对应的环箍2-7固定，将尼龙绑带2-6的两端分别连接森林林木；

森林林木的燃点为250-300℃，尼龙绑带2-6熔点为220℃，当森林林木起火时，尼龙绑带2-6也跟随燃烧，直至熔化，使防火隔离机构2上的压缩弹簧2-4除去下压力，恢复回弹力，依次升起防火立板2-2及多个U口大小不同的U形防火隔离板2-1，同时，四个加强伸缩柱6上升，避免风力过大吹倒U形防火隔离板2-1，初步有效的隔绝火源，为消防人员争取抵达的时间。

对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的装体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同条件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920041048.5

申请日:2019-01-10

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:93(哈尔滨)

授权编号:CN209575558U

授权时间:20191105

主分类号:A62C 2/06

专利分类号:A62C2/06

范畴分类:16H;

申请人:曹勇

第一申请人:曹勇

申请人地址:150000 黑龙江省哈尔滨市依兰县松花江农场林业科

发明人:曹勇

第一发明人:曹勇

当前权利人:曹勇

代理人:高媛

代理机构:23206

代理机构编号:哈尔滨龙科专利代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ed91c7eaa4952386a2284b34.html